ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 мая 2002 г. № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В  соответствии  со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15

апреля    1997  г.  "Об  охране  атмосферного  воздуха"   (Ведамасцi

Нацыянальнага  Сходу  Рэспублiкi  Беларусь, 1997 г. № 14, ст.260)  и

Положением  о  Министерстве  природных  ресурсов и охраны окружающей

среды   Республики  Беларусь,  утвержденным  постановлением   Совета

Министров Республики  Беларусь   31   октября   2001   г.   №   1586

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2001 г., №

106,  5/9342),  Министерство природных ресурсов и охраны  окружающей

среды Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Руководящий документ "Расчет выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух при горячей обработке металлов";

1.2. Руководящий документ "Расчет выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух  от  стационарных  источников  автотранспортных

предприятий";

1.3. Руководящий документ "Расчет выбросов загрязняющих веществ

в  атмосферный  воздух от неорганизованных источников выделения пыли

на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах".

2. Признать  утратившим силу приказ Министра природных ресурсов

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 3 декабря 1997 г. №

326  "Об  утверждении Методики определения валовых газовыделений при

изготовлении литейных песчаных стержней в нагреваемой оснастке".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2002 г.

Первый заместитель Министра                             В.М.ПОДОЛЯКО

Руководящий документ

Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

28.05.2002 № 10

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАЗЛIК ВЫКIДАЎ ЗАБРУДЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ У АТМАСФЕРНАЕ ПАВЕТРА

АД СТАЦЫЯНАРНЫХ КРЫНIЦ АЎТАТРАНСПАРТНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

(РД 0212.2-2002)

--------------------------------------------------------------------

УДК 504.3.054.001.24:656.13.07

Ключевые слова:    выбросы    в   атмосферу,   расчет,   предприятия

автотранспортные, источники стационарные, источники передвижные

--------------------------------------------------------------------

1. Разработан Республиканским  унитарным  предприятием  "Белорусский

научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника"

2. Внесен   Министерством   транспорта   и  коммуникаций  Республики

Беларусь

3. Утвержден  и  введен  в  действие   постановлением   Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от

28 мая 2002 г. № 10

4. Введен взамен приложения 6 "Охрана окружающей среды"  Общесоюзных

норм   технологического  проектирования  предприятий  автомобильного

транспорта    ОНТП-01-90    Минавтотранса    РСФСР,     утвержденных

Государственным  комитетом  СССР  по  гидрометеорологии  и  контролю

природной среды 10 ноября 1990  г.  №  09-2-8/1365  "Об  утверждении

приложения 6    "Охрана    окружающей    среды"   Общесоюзных   норм

технологического    проектирования    предприятий     автомобильного

транспорта ОНТП-01-90"

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Общие положения

4. Расчет выброса загрязняющих веществ от стоянок автомобилей

5. Расчет    выбросов    загрязняющих    веществ    от     различных

производственных участков

5.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

5.2. Мойка автомобилей

5.3. Нанесение лакокрасочных покрытий

5.4. Кузнечные работы

5.5. Сварка и резка металлов

5.6. Аккумуляторные работы

5.7. Ремонт резинотехнических изделий

5.8. Механическая обработка древесины

5.9. Механическая обработка материалов

5.10. Медницкие работы

5.11. Обкатка и испытание двигателей после ремонта

5.12. Мойка деталей, узлов и агрегатов

5.13. Испытание и ремонт топливной аппаратуры

5.14. Контроль токсичности отработавших газов автомобилей

5.15. Автозаправочные станции

Приложение А (обязательное)

Приложение Б (обязательное)

Приложение В (обязательное)

Приложение Г (обязательное)

Приложение Д (обязательное)

Приложение Е (обязательное)

Приложение Ж (обязательное)

Приложение З (информационное)

--------------------------------------------------------------------

Расчет выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников

автотранспортных предприятий

РД РБ 0212.29-2002

Разлiк выкiдаў забруджвальных

рэчываў у атмасфернае паветра

ад стацыянарных крынiц

аўтатранспартных прадпрыемстваў

--------------------------------------------------------------------

Дата введения 2002-10-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Руководящий  документ  "Расчет  выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный  воздух  от  стационарных  источников   автотранспортных

предприятий" (далее  -  РД)  предназначен   для   расчета   выбросов

загрязняющих  веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха

на территории автотранспортных предприятий, а также грузовых станций

и  терминалов,  гаражей  и стоянок автомобилей и других организаций,

предоставляющих  услуги  по  техническому  обслуживанию  и   ремонту

автомобилей.

Полученные   по  РД  величины  выбросов  загрязняющих   веществ

используются при:

оценке воздействия на окружающую среду;

разработке    проектной    документации    на    строительство,

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию,

изменение профиля производства, ликвидацию объектов и комплексов;

инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный

воздух;

нормировании   выбросов  загрязняющих  веществ  в   атмосферный

воздух;

установлении    объемов  разрешенных  (лимитируемых)   выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

контроле    за    соблюдением    установленных  норм   выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

ведении первичного учета воздействия на атмосферный воздух;

ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ;

исчислении и уплате экологического налога;

при    выполнении  иных  мероприятий  по  охране   атмосферного

воздуха.

Положения  настоящего  РД  обязательны  для  применения   всеми

юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и

подчиненности,  осуществляющими  свою  деятельность  на   территории

Республики Беларусь.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В  настоящем  РД  использованы  ссылки на следующие нормативные

документы:

Закон  Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997 г. № 29-3 "Об

охране    атмосферного   воздуха"  (Ведамасцi  Нацыянальнага   сходу

Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст.290);

Закон Республики  Беларусь от 23 декабря 1991 г.  № 1335-ХII "О

налоге за пользование природными  ресурсами  (экологический  налог)"

(Ведамасцi  Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,  1998 г.,  № 7,

ст.89);

СТБ 1.5-96.  Государственная система стандартизации  Республики

Беларусь.   Требования   к   построению,   изложению,  оформлению  и

содержанию стандартов;

ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические

аспекты загрязнения и промышленные выбросы;

ГОСТ 17.2.4.02-81.  Охрана природы. Атмосфера. Общие требования

к методам определения загрязняющих веществ.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий  РД  предназначен  для  выполнения  расчета валовых и

максимальных разовых выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный

воздух от   стационарных  источников,  расположенных  на  территории

автотранспортных предприятий.

Расчеты валовых  и  максимальных  разовых выбросов загрязняющих

веществ проводятся с использованием удельных  показателей,  то  есть

количества  выделяемых загрязняющих веществ,  приведенных к единицам

использованного оборудования, времени работ автотранспортных средств

или    оборудования,   пробега   автотранспортных   средств,   массы

расходуемых материалов.

Удельные  показатели  выделений (выбросов) загрязняющих веществ

от  производственных  участков  приведены  на  основании результатов

исследований        и    наблюдений,    проведенных       различными

научно-исследовательскими и проектными институтами.

4. РАСЧЕТ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

В  настоящем  РД под стоянкой автомобилей понимается территория

или  помещение,  предназначенные  для хранения автомобилей в течение

определенного периода времени. Автомобили могут размещаться:

на  обособленных  открытых  стоянках  или  в  отдельно  стоящих

зданиях  и  сооружениях (закрытые стоянки), имеющих непосредственный

въезд  и  выезд  на  дороги  общего  пользования (расчетная схема 1,

рисунок Б.1);

на  открытых  стоянках  или в зданиях и сооружениях, не имеющих

непосредственного  въезда  и  выезда  на дороги общего пользования и

расположенных  в  границах  объекта, для которого выполняется расчет

(расчетная схема 2, рисунок Б.2).

Валовый и  максимальный разовый выброс загрязняющих веществ при

выбранной расчетной схеме 1 определяются только для  территории  или

помещения  стоянки,  а при схеме 2 - определяются для каждой стоянки

автомобилей и для каждого внутреннего проезда.

Расчет  выброса  загрязняющих  веществ  от многоэтажных стоянок

изложен в расчетной схеме 3.

Расчет  выбросов  загрязняющих  веществ  выполняется  для шести

загрязняющих  веществ:  оксида  углерода  -  СО, углеводородов - СН,

оксидов  азота  -  NOx,  в  пересчете  на диоксид азота NO2, твердых

частиц  -  С,  соединений  серы,  в  пересчете на диоксид серы SO2 и

соединений свинца - Рb. Для автомобилей с карбюраторными двигателями

на бензине рассчитывается выброс СО,  СН, NOx, SO2 и Рb (Рb - только

при  использовании  этилированного  бензина);  на сжатом и сжиженном

газах - СО, СН, NOx, SO2; с дизелями - СО, СН, NOx, С, SO2.

Расчетная схема 1.

Выбросы  i-го вещества в граммах одним автомобилем к-й группы в

сутки  при  выезде  с  территории  или  помещения  стоянки  (М   ) и

1ik

возврате (М   ) рассчитываются по формулам (1) и (2):

2ik

М    = m     · t   + m    · L  + m     · t   ,        (1)

1ik    npik    пр    Lik    1    xxik    xx1

М    = m    · L  + m     · t   ,              (2)

2ik    Lik    2    xxik    xx2

где  m      -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя

npik

автомобиля к-й группы, г/мин;

m     - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы

Lik

при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

m      -  удельный  выброс  i-го  вещества при работе двигателя

xxik

автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин;

t   - время прогрева двигателя, мин;

np

L , L  - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

1   2

t   , t    - время работы двигателя на холостом ходу при выезде

xx1   xx2

с территории стоянки и возврате на нее (мин).

Значения  удельных  выбросов  загрязняющих веществ m    , m   ,

npik   Lik

m      для  различных  типов  автомобилей  представлены  в  таблицах

xxik

А.1-А.18.

В таблицах применяются следующие обозначения:

тип двигателя:

1)

Б -  бензиновый,  Д - дизель,  Г    - газовый (сжатый природный

газ);  при использовании сжиженного нефтяного газа удельные  выбросы

загрязняющих  веществ  равны  выбросам  при  использовании  бензина,

выброс Рb отсутствует;

период года:

Т - теплый, X - холодный;

условия хранения автомобилей:

БП -  открытая  или закрытая неотапливаемая стоянка без средств

подогрева;  СП  -   открытая   стоянка,   оборудованная   средствами

подогрева. Для теплых закрытых стоянок удельные выбросы загрязняющих

веществ в холодный и  переходный  период  года  принимаются  равными

удельным выбросам в теплый период.

При  установке  на автомобилях каталитических нейтрализаторов к

данным удельных выбросов, приведенных в таблицах А.4-А.6, А.14-А.15,

применяются  понижающие  коэффициенты,  указанные  в  примечаниях  к

таблицам.

Введение    понижающих   коэффициентов  к  удельным   выбросам,

представленных   в  таблицах  А.1-А.3,  А.7-А.13  и  А.16-А.18   при

использовании  каталитических  нейтрализаторов,  а  также в таблицах

А.1-А.18,  при использовании любых других устройств, предназначенных

для  снижения  выбросов  загрязняющих  веществ, может осуществляться

только по согласованию с региональными органами Минприроды. При этом

обязательным  условием  является  наличие  официального   заключения

независимой  экспертизы,  подтверждающего  эффективность  применения

этих  устройств  на  соответствующих моделях автомобилей в условиях,

характерных для движения по территории стоянок.

При  использовании  на  автотранспортных  средствах двигателей,

работающих  по  газодизельному  циклу  удельные  выбросы принимаются

равными выбросам при работе на дизельном топливе.

Приведенные  в таблицах (А.3, А.6, А.9, А.10, А.12, А.13, А.15,

А.16,  А.18)  удельные  выбросы загрязняющих веществ, при прогреве и

работе  двигателя  на холостом ходу соответствуют ситуации, когда не

осуществляется  регулярный  контроль  и  регулирование  двигателей в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  17.2.2.03-87  "Охрана  природы.

Атмосфера.  Нормы  и  методы  измерения содержания оксида углерода и

углеводородов   в  отработавших  газах  автомобилей  с   бензиновыми

двигателями.  Требования безопасности" и ГОСТ 21393-75 "Автомобили с

дизелями.  Дымность  отработавших  газов.  Нормы и методы измерений.

Требования безопасности".

При проведении   экологического   контроля   удельные   выбросы

загрязняющих веществ в  граммах  в  минуту  автомобилями  снижаются,

следовательно  (m    )  и  (m    ) должны рассчитываться по формулам

npik        xxik

(3) и (4):

m`     = m     · k ,                     (3)

npik    npik    i

m``     = m     · k ,                    (4)

xxik    xxik    i

где  к    -   коэффициент,   учитывающий   снижение   выброса   i-го

i

загрязняющего   вещества   при  проведении  экологического  контроля

(таблица 1).

Таблица 1. Значения коэффициентов снижения удельных выбросов

----------T--------------------------------------------------------¬

¦         ¦                     Значения к                         ¦

¦Тип      ¦                               i                        ¦

¦двигателя+--------T--------T---------T---------T---------T--------+

¦         ¦   СО   ¦   СН   ¦   NOx   ¦    С    ¦   SO2   ¦   Рb   ¦

+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+

¦    Б    ¦  0,80  ¦  0,90  ¦  1,00   ¦         ¦   0,95  ¦  0,95  ¦

+---------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+

¦    Д    ¦  0,90  ¦  0,90  ¦  1,00   ¦   0,80  ¦   0,95  ¦  -     ¦

L---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------

Периоды    года    (холодный,    теплый,  переходный)   условно

определяются  по  величине  среднемесячной  температуры.  Месяцы,  в

которых  среднемесячная температура ниже -5°С, относятся к холодному

периоду, месяцы со среднемесячной температурой выше +5°С - к теплому

периоду  и  с  температурой  от  -5°С  до  +5°С  -  к   переходному.

Длительность    расчетных  периодов  и  среднемесячные   температуры

определяются по Справочнику по климату.

Время  прогрева  двигателя t   в минутах зависит от температуры

пр

воздуха (таблица 2).

Таблица 2. Время прогрева двигателя в зависимости от температуры

воздуха (открытые и закрытые неотапливаемые стоянки), в минутах

--------------------T----------------------------------------------¬

¦                   ¦             Время прогрева t                 ¦

¦                   ¦                             пр               ¦

¦     Категория     +----T-----T------T-------T-------T-------T----+

¦     автомобиля    ¦выше¦от 5°¦от -5°¦от -10°¦от -15°¦от -20°¦ниже¦

¦                   ¦5°  ¦до   ¦до    ¦до -15°¦до -20°¦до -25°¦-25°¦

¦                   ¦    ¦-5°  ¦-10°  ¦       ¦       ¦       ¦    ¦

+-------------------+----+-----+------+-------+-------+-------+----+

¦Легковой автомобиль¦  3 ¦  4  ¦  10  ¦  15   ¦  15   ¦   20  ¦ 20 ¦

+-------------------+----+-----+------+-------+-------+-------+----+

¦Грузовой автомобиль¦    ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦    ¦

¦и автобус          ¦  4 ¦  6  ¦  12  ¦  20   ¦  25   ¦   30  ¦ 30 ¦

L-------------------+----+-----+------+-------+-------+-------+-----

Примечания:

1. При   хранении   автомобилей  на  теплых  закрытых  стоянках

принимаются значения t  =1,5 мин.

пр

2. Для  маршрутных  автобусов,  хранящихся на открытых стоянках

без  средств  подогрева  при   температуре   воздуха   ниже   -10°С,

принимается t  =8 мин  при условии периодического прогрева двигателя

пр

по 15 мин. Этот дополнительный выброс должен учитываться при расчёте

выбросов по формуле 1.

3. При хранении грузовых автомобилей и  автобусов  на  открытых

стоянках,   оборудованных   средствами  подогрева,  при  температуре

воздуха ниже -5°С t  =6 мин,   при хранении легковых  автомобилей  -

пр

tпр=4 мин.

4. В неучтенных ситуациях t   может приниматься по  фактическим

пр

замерам.

Средний  пробег  автомобилей  в  километрах  по  территории или

помещению    стоянки  (L )  (при  выезде)  и  (L )  (при   возврате)

1                       2

рассчитываются по формулам (5) и (6):

L  = (L   + L  ) / 2,                     (5)

1     1Б    1Д

L  = (L   + L  ) / 2,                     (6)

2     2Б    2Д

где  L  ,  L   - пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее

1Б    1Д

удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км;

L  ,  L   - пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее

2Б    2Д

удаленного  от въезда места стоянки автомобиля до въезда на стоянку,

км.

Продолжительность  работы  двигателя на холостом ходу в минутах

при выезде (въезде) автомобиля со стоянки t    = t    = 1 мин.

xx1    xx2

Валовый  выброс i-го вещества (M  ) автомобилями в тоннах в год

ji

рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (7)

M   = SUM а  (M    + M   ) N D 10**-6,           (7)

ji        B   1ik    2ik   k p

где  а  - коэффициент выпуска (выезда);

B

N   -  количество  автомобилей  к-й  группы на территории или в

k

помещении стоянки за расчетный период;

D   -  количество  дней  работы  в расчетном периоде (холодном,

p

теплом, переходном);

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для

холодного периода расчет Мi  выполняется для каждого месяца.

Коэффициент выпуска а  определяется по формуле (8)

B

а  = N   / N ,                         (8)

B    kВ    k

где  N    -  среднее  за расчетный период количество автомобилей к-й

kВ

группы, выезжающих в течение суток со стоянки.

Для  станций  технического  обслуживания  а   определяется  как

B

отношение  фактического количества автомобилей к-й группы, прошедших

техническое    обслуживание  или  ремонт  за  расчетный  период,   к

максимально возможному количеству автомобилей.

______________________________

а - греческая буква "альфа".

Влияние  холодного  и  переходного  периодов  года  на  выбросы

загрязняющих  веществ учитывается только для выезжающих автомобилей,

хранящихся на открытых и закрытых неотапливаемых стоянках.

Общий  валовый  выброс  в  тоннах  в  год  (М ) рассчитывают по

i

формуле (9)  путем суммирования валовых выбросов одноименных веществ

по периодам года:

Т     П     Х

М  = М   + М   + М   .                     (9)

i    i     i     i

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(G , г/с) рассчитывается для каждого месяца по формуле (10)

i

G  = SUM M    N ` / 3600,                  (10)

i        1ik  k

где  N ` - количество автомобилей к-й группы,  выезжающих со стоянки

k

за  1  час,  характеризующийся  максимальной  интенсивностью  выезда

автомобилей.

Из полученных значений G  выбирается максимальное.

i

Расчетная схема 2.

Расчет валового  и  максимального разового выброса загрязняющих

веществ от каждой стоянки расчетного  объекта  выполняется  согласно

расчетной схеме 2.

Валовый  выброс  i-го  вещества  в  тоннах  в  год при движении

автомобилей  по  р-му  внутреннему  проезду  расчетного  объекта при

выезде и возврате (М   ) рассчитывается    раздельно   для   каждого

прi

периода года по формуле (11)

j

M    = SUM m    L  N   D 10**-6,                 (11)

прi        Lik  p  kp  p

где  L  - протяженность р-го внутреннего проезда, км;

p

N   - среднее количество автомобилей к-й группы, проезжающих по

kp

р-му внутреннему проезду в сутки;

j - период года.

Общий  валовый  выброс  в  тоннах  в  год (М  ) рассчитывают по

Пi

формуле (12) путем суммирования валовых выбросов одноименных веществ

по периодам года:

Т       П       Х

М   = SUM (М     + М     + М    ).              (12)

Пi         прi     прi     прi

Максимально  разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

для р-го внутреннего проезда (G  ) рассчитывается для каждого месяца

pi

по формуле (13)

G   = SUM (m    L  N  `) / 3600,                (13)

pi         Lik  p  kp

где  N  `  - количество автомобилей к-й группы,  проезжающих по р-му

kp

проезду  за 1 час,  характеризующийся  максимальной   интенсивностью

движения.

Из полученных значений G   выбирается максимальное.

i

Расчетная схема 3.

Выброс  i-го  вещества в граммах одним автомобилем к-й группы в

сутки  при  выезде  из многоэтажной стоянки (M   ) и возврате (M   )

1ik               2ik

рассчитывается по формулам (14) и (15):

M    = m     · t   + m    (L  + 0,5K  L ) + m     · t   , (14)

1ik    npik    пр    Lik   1       пi п     xxik    xx1

M    = m   (L  + 0,5K  L ) + m     · t   ,          (15)

2ik    Lik  2       пi п     xxik    xx2

где  L  - длина пандуса многоэтажной стоянки, км;

п

K    -  коэффициент, учитывающий изменение выброса загрязняющих

пi

веществ  при  движении  по  пандусу  при  выезде и въезде на стоянку

(таблица 3).

Таблица 3. Значения коэффициента изменения выброса загрязняющих

веществ при движении по пандусу

---------T---------------------------------------------------------¬

¦        ¦                        Значения K                       ¦

¦Тип дви-¦                                  пi                     ¦

¦гателя  +---------T--------T---------T--------T---------T---------+

¦        ¦   СО    ¦   СН   ¦   NOx   ¦   С    ¦   SO2   ¦   Рb    ¦

+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+

¦   Б    ¦   2,0   ¦   2,0  ¦   3,0   ¦   -    ¦   1,4   ¦   1,4   ¦

¦        ¦   ---   ¦   ---  ¦   ---   ¦        ¦   ---   ¦   ---   ¦

¦        ¦   0,5   ¦   0,5  ¦   0,2   ¦        ¦   0,5   ¦   0,5   ¦

+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+

¦   Д    ¦   1,5   ¦   1,5  ¦   3,5   ¦  4,0   ¦   2,0   ¦   -     ¦

¦        ¦   ---   ¦   ---  ¦   ---   ¦  ---   ¦   ---   ¦         ¦

¦        ¦   0,2   ¦   0,2  ¦   0,1   ¦  0,1   ¦   0,1   ¦         ¦

L--------+---------+--------+---------+--------+---------+----------

Примечание. В  числителе  приведены  значения  для  подъема  по

пандусу, а в знаменателе - для спуска.

Валовый  и  общий  валовый  выброс i-го вещества в тоннах в год

рассчитывается по формулам (7) и (9).

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(G `) рассчитывается для каждого месяца по формуле (16)

i

G ` = SUM (M    N ` + M    N ``) / 3600,            (16)

i          1ik  k     2ik  k

где  N `,  N "  -  количество автомобилей к-й группы,  выезжающих со

k     k

стоянки  и  въезжающих  на  стоянку  за  1  час,   характеризующийся

максимальной   интенсивностью  выезда  (для  подземных  многоэтажных

стоянок) или въезда (для наземных многоэтажных стоянок).

Из полученных значений G  выбирается максимальное.

i

5. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

5.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

В зонах технического  обслуживания  (далее  -  ТО)  и  текущего

ремонта (далее  -  ТР)  источниками  выделения  загрязняющих веществ

являются  автомобили,  перемещающиеся   по   помещению   зоны.   Для

автомобилей с  карбюраторными  двигателями,  работающими на бензине,

рассчитывается выброс СО,  СН,  NOx,  SO2,  и Рb (Рb  -  только  при

использовании этилированного бензина); на газу - СО, СН, NOx, SO2; с

дизелями СО, СН, NOx, С, SO2.

Для  помещения зоны ТО и ТР с тупиковыми постами валовый выброс

i-го вещества в тоннах в год (M  ) рассчитывается по формуле (17)

Ti

M   = SUM (2m    S  + m     t  ) n 10**-6,            (17)

Ti          Lik  T    пpik  пр   k

где  m    - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й  группы,

Lik

г/км (таблицы А.1-А.18),

m      -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя

пpik

к-й группы, г/мин (таблицы А.1-А.18);

S  - расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР, км;

T

n  -  количество  ТО  и  ТР,  проведенных  в  течение года для

k

автомобилей к-й группы;

t   - время прогрева, t   = 1,5 мин.

пр                    пр

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(G  ) рассчитывается по формуле (18)

Ti

G   = (m    S  + 0,5m     t  ) N`    / 3600,           (18)

Ti     Lik  T       пpik  пр     Tk

где  N`   - наибольшее количество автомобилей, находящихся в зоне ТО

Tk

и ТР на тупиковых постах в течение часа.

Для  помещения  зоны  ТО  с поточной линией валовый выброс i-го

вещества в тоннах в год (M  ) рассчитывается по формуле (19)

пi

M   = SUM (m    S  + m     t   b) n 10**-6,           (19)

пi         Lik  п    пpik  пр     k

где  S  - расстояние от въездных ворот помещения зоны  ТО  и  ТР  до

п

выездных ворот, км;

b - число постов на поточной линии.

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

для поточных линий (G  ) рассчитывается по формуле (20)

пi

G   = (m    S  + m     t   b) N`   / 3600,            (20)

пi     Lik  п    пpik  пр      пk

где  N`   - наибольшее количество автомобилей, находящихся в зоне ТО

пk

и ТР на поточных линиях в течение часа;

t   - время прогрева, t   = 0,5 мин.

пр                    пр

Расчет   G    и  G    производится  для  автомобилей,   имеющих

тi      пi

наибольшие удельные выбросы по i-му компоненту.

Значения удельных выбросов m     и m    принимаются для теплого

пpik    Lik

периода года.

При  наличии  нескольких помещений зон ТО и ТР расчет валовых и

максимальных разовых  выбросов  проводится  для  каждого   помещения

отдельно.  При  нахождении  в  одном  помещении  поточных  линий   и

тупиковых постов выброс одноименных веществ суммируется.

При  нахождении  в  зоне  ТО  и  ТР  поста контроля токсичности

отработавших  газов  максимальный разовый  выброс  от зоны ТО и ТР и

поста контроля суммируется.

5.2. Мойка автомобилей

Для автомобилей  с  бензиновыми  двигателями   и   двигателями,

работающими на газовом топливе,  рассчитывается выброс СО,  СН, NOx,

SO2 и Рb (Рb только  при  использовании  этилированного  бензина)  с

дизелями СО, СН, NOx, SO2 и Рb.

Валовые    выбросы    i-го    вещества   в  тоннах в год (M ) и

i

максимальные     разовые    выбросы    в    граммах  в  секунду (G )

i

рассчитываются:

для  помещения  мойки  с  тупиковыми постами по формулам (21) и

(22):

K

M   = SUM (2m    S  + m     t  ) n 10**-6,         (21)

iT   K=1    Lik  Т    пpik  пр   k

где  m    - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й  группы,

Lik

г/км (таблицы А.1-А.18);

m      -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя

пpik

к-й группы, г/мин (таблицы А.1-А.18);

S  - расстояние от ворот помещения до моечной установки, км;

Т

n   -  количество  автомобилей к-й группы, обслуживаемых постом

k

мойки в течение года;

t   - время прогрева, t   = 0,5 мин.

пр                    пр

G   = (2m    S + m     t  ) N  / 3600,              (22)

Тi      Lik  Т   пpik  пр   k

где  N  - наибольшее количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в

k

течение часа;

для  помещений  мойки  с  поточными  линиями  при   перемещении

автомобиля самоходом по формулам (23) и (24):

K

M   = SUM (m    S  + m     t   b) n 10**-6,         (23)

iп   K=1   Lik  п    пpik  пр     k

где  S  - расстояние от въездных ворот помещения мойки  до  выездных

п

ворот, км;

b -  среднее  число  пусков  двигателя  одного   автомобиля   в

помещении мойки

G   = (m    S  + m     t   b) N  / 3600;            (24)

пi     Lik  п    пpik  пр     k

при перемещении автомобиля с помощью конвейера по формулам (25)

и (26):

K

M`   = SUM(m    (S  + S ) + m     t   b) n 10**-6,       (25)

пi   K=1  Lik   1    2     пpik  пр     k

G   = (m    (S  + S ) + m     t   b) N  / 3600,         (26)

пi     Lik   1    2     пpik  пр     k

где  S  и S  - расстояние  от  въездных  ворот  до  конвейера  и  от

1    2

конвейера до выездных ворот, км.

Значения удельных выбросов m    и m     принимаются для теплого

Lik    пpik

периода  года. При наличии нескольких помещений мойки расчет M  и G

i    i

проводится для каждого помещения отдельно.

Расчет    G    и  G    производится  для  автомобилей,  имеющих

Тi      пi

наибольшие  удельные  выбросы  по i-му компоненту. При специализации

постов  или поточных линий в помещениях мойки по типу обслуживаемого

подвижного  состава  (например - легковые, грузовые, автобусы и тому

подобное)    расчеты    проводятся    отдельно  для  каждой   группы

специализированных  постов  или линий, а результаты суммируются. При

этом  расчет G   и G   по каждому типу подвижного состава проводится

Тi    пi

для автомобилей,   имеющих   наибольшие  удельные  выбросы  по  i-му

компоненту.

5.3. Нанесение лакокрасочных покрытий

Для  расчета  загрязняющих  веществ, выделяющихся на окрасочном

участке, используют   Руководящий   документ   по  расчету  выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный   воздух   при   использовании

лакокрасочных  материалов  0212.5-2002,  утвержденный постановлением

Минприроды от 28 мая 2002 г. № 11.

5.4. Кузнечные работы

При    нагреве  заготовок  и  деталей  в  кузнечных  горнах   и

нагревательных  печах,  работающих на твердом, жидком и газообразном

топливе,  происходят выделения оксида углерода, сернистого ангидрида

(серы диоксид), оксидов азота, мазутной золы в пересчете на ванадий,

твердых частиц (сажа).

При  закалке  и  отпуске в масляных ваннах происходит выделение

паров минерального масла.

Для  расчета  выброса  загрязняющих  веществ кузнечным участкам

необходимо иметь следующие данные:

вид топлива, применяемого в горне (печи);

количество  потребляемого  топлива  за  год (по отчетным данным

предприятия);

время работы оборудования в день;

"чистое"  время  работы  закалочной ванны - это время, когда из

ванны  выделяются  пары  и  аэрозоли,  то  есть  с момента опускания

раскаленного металла в ванну и до его охлаждения, когда из ванны уже

не выделяется пар.

Для  расчета  берется  "чистое"  время  работы  ванны за смену,

определяемое  суммой отрезков времени нахождения отдельных деталей в

ванне.

"Чистое" время определяется руководителем участка.

Валовый  выброс  твердых  частиц в тоннах в год в дымовых газах

(М ) определяется для твердого и жидкого топлива по формуле (27)

т

М  = g mх (1 - н  / 100),                    (27)

т    т         т

где  g - зольность топлива, % (таблица В.1);

т

m - расход топлива за год, г/год;

х - безразмерный коэффициент (таблица В.2);

н  - эффективность золоуловителей, % (принимается по паспортным

т

данным очистного устройства).

______________________________

х - греческая буква "хи".

н - греческая буква "эта".

Максимальный   разовый    выброс  в  граммах  в  секунду   (G )

т

определяется по формуле (28)

G  = (М 10**6) / (t 3600),                    (28)

т     т           n

где  n - количество дней работы горна в год;

t - время работы горна в день, час.

Валовый    выброс   оксида  углерода  в  тоннах  в  год   (М  )

со

определяется  для  твердого,  жидкого  и  газообразного  топлива  по

формуле (29)

М   = С  m (1 - g  / 100) 10**-3,                (29)

со    со        1

где  g  - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания,

1

% (таблица В.3);

m - расход топлива за год, т/год, тыс.куб.м/год;

С    -  выход  оксида  углерода  при  сжигании  топлива,  кг/т,

со

кг/тыс.куб.м.

Значения С   определяются по формуле (30)

со

ч

С   = g  R Q ,                           (30)

со    2    i

где  g  - потери теплоты вследствие  химической  неполноты  сгорания

2

топлива, % (таблица В.3);

R  -  коэффициент,  учитывающий  долю потери теплоты вследствие

химической неполноты сгорания топлива:

R = 1 - для твердого топлива;

R = 0,5 - для газа;

R = 0,65 - для мазута;

ч

Q   -  низшая   теплота  сгорания натурального топлива (таблица

i

В.1).

Максимальный разовый выброс оксида углерода в граммах в секунду

(G  ) определяется по формуле (31)

со

G   = (М  10**6) / (tn3600).                  (31)

со     со

Валовый выброс оксидов азота в тоннах в год (М   ) определяется

NО2

для твердого, жидкого и газообразного топлива по формуле (32)

М    = g  B10**-3,                        (32)

NО2    3

где  g    -   удельное   количество  азота оксидов, выделяющееся при

3

сжигании топлива (таблица В.4), кг/т (кг/тыс.куб.м);

В - расход топлива за год, т/год (тыс.куб.м/год).

Максимально  разовый  выброс  оксидов азота в граммах в секунду

(G   ) определяется по формуле (33)

NО2

G    = (М   10**6) / (tn3600).                 (33)

NО2     No2

Валовый выброс мазутной золы в тоннах в год (М ) в пересчете на

v

ванадий при сжигании мазута определяется по формуле (34)

М  = Q m (1 - н  )10**-6,                   (34)

v    v        зу

где  Q  - количество ванадия, содержащегося в 1 тонне мазута, г/т.

v

Значения Q  определяются по формуле (35)

v

Q  = 4000g  / 1,8,                        (35)

v        т

где  g  - содержание золы в мазуте, % (таблица В.1);

т

m - расход топлива за год, т/год;

н    -  степень  очистки  (принимается  по  паспортным   данным

зу

очистного устройства).

Максимальный разовый  выброс  мазутной золы в граммах в секунду

(G ) в пересчете на ванадий определяется по формуле (36)

v

G  = (М 10**6) / (tn3600).                  (36)

v     v

Валовый  выброс  сернистого  ангидрида  в  тоннах  в  год (серы

диоксид)  (М   )  определяется только для твердого и жидкого топлива

so2

по формуле (37)

г

М    = 0,02mS  (1-н`   ) (1-н``   ),               (37)

so2                so2        so2

г

где  S  - содержание серы в топливе, % (таблица В.1);

н`     -  доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой

so2

топлива.  Для  углей  Канско-Ачинского бассейна - 0,2 (Березовских -

0,5); Экибастузских - 0,02; прочих углей - 0,1; мазута - 0,02;

н``       -    доля   сернистого  ангидрида,  улавливаемого   в

so2

золоуловителе.  Для сухих золоуловителей принимается равной - 0, для

мокрых - 0,25.

______________________________

н - греческая буква "эта".

Максимальный разовый  выброс  сернистого  ангидрида в граммах в

секунду (G   ) определяется по формуле (38)

so2

G    = (М   10**6) / (tn3600).                 (38)

so2     so2

Расчет валового выброса загрязняющих веществ в тоннах в год при

т

термической  обработке  металлоизделий  (М )   проводится по формуле

i

(39)

т

М  = g m10**-6,                         (39)

i    i

где  g   -   удельное   выделение   загрязняющего   вещества,   г/кг

i

обрабатываемых деталей (таблица В.5);

m - масса обрабатываемых деталей в год, кг.

Расчет  максимального разового выброса  загрязняющих  веществ в

граммах в секунду (G ) проводится по формуле (40)

т

G  = (g b) / (t3600),                      (40)

т     i

где  b  -  максимальная  масса  обрабатываемых  деталей  в   течение

рабочего дня, кг;

t  -  "чистое"  время,  затрачиваемое  на  обработку  деталей в

течение рабочего дня, ч.

5.5 Сварка и резка металлов

Количество выделяющихся загрязняющих веществ при сварке зависит

от  марки электрода и марки свариваемого металла, типа швов и других

параметров сварочного производства.

Расчет  количества  загрязняющих веществ проводится по удельным

показателям, приведенным к расходу сварочных материалов.

В таблицах Г.1-Г.3  приводятся  удельные  показатели  выделения

загрязняющих веществ при различных сварочных работах.

Расчет валового выброса загрязняющих веществ в тоннах в год при

с

всех  видах  электросварочных  работ  (М )   производится по формуле

i

(41)

с    c

М  = g  В10**-6,                         (41)

i    i

c

где  g  -  удельный показатель выделяемого  загрязняющего  вещества,

i

г/кг расходуемых сварочных материалов;

В - масса расходуемого за год сварочного материала, кг.

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

c

секунду (G ) определяется по формуле (42)

i

c    c

G  = g  b / (3600t),                     (42)

i    i

где  b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в

течение рабочего дня, кг;

t  - "чистое" время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего

дня, ч.

Расчет валового  и  максимального разового выброса загрязняющих

веществ при газовой сварке ведется по тем же  формулам,  что  и  для

электродуговой  сварки,  только  вместо массы расходуемых электродов

берется масса расходуемого газа.

Удельные  выделения  загрязняющих  веществ  при  газовой сварке

приведены в таблице Г.2.

Для  определений  количества загрязняющих веществ, выделяющихся

при газовой резке металла,  используются удельные показатели  (г/ч),

приведенные в таблице Г.3.

Валовый  выброс загрязняющих веществ в тоннах в год при газовой

p

резке  (М )  определяется для каждого газорежущего поста отдельно по

i

формуле (43)

p    p

М  = g  tn10**-6,                      (43)

i    i

p

где  g  - удельный выброс загрязняющих  веществ в г/ч (таблица Г.3);

i

t - "чистое" время газовой резки металла в день, ч;

n - количество дней работы поста в году.

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

p

секунду при газовой резке (G ) определяется по формуле (44)

i

p    p

G  = g  / 3600.                        (44)

i    i

5.6 Аккумуляторные работы

Во время зарядки аккумуляторных батарей выделяются:

серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

натрия    гидроокись    (щелочь)    -   при  зарядке   щелочных

аккумуляторов.

Валовый  выброс  серной  кислоты и натрия гидроокиси в тоннах в

А

год (М ) рассчитывается по формуле (45)

i

А

М  = 0,9g (Q  · а  + Q  · а  + ... + Q  · a ) 10**-9,    (45)

i          1    1    2    2          n    n

где  g - удельное выделение серной кислоты или натрия гидроокиси;

g = 1 мг/А·ч - для серной кислоты;

g = 0,8 мг/А·ч - для натрия гидроокиси;

Q    - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей,

1-n

обслуживаемых  предприятием,  А·ч  (ампер  в  час),  определяется по

приложению Ж;

а     -  количество проведенных зарядок батарей соответствующей

1-n

емкости за год (по данным учета на предприятии).

Расчет    выбросов   загрязняющих  веществ  при   приготовлении

электролита осуществляют по формулам, приведенным в приложении Ж.

Расчет максимального разового выброса серной кислоты или натрия

гидроокиси  в граммах  в секунду производится исходя из условий, что

мощность  зарядных  устройств используется с максимальной нагрузкой.

При  этом  сначала  определяется  валовый  выброс  в тоннах за сутки

А

(М   ) по формуле (46)

сут

А

М    = 0,9g (Q·n`) 10**-9,                  (46)

сут

где  Q  - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей,

имеющихся на предприятии;

n`  -  максимальное  количество  вышеуказанных батарей, которые

можно одновременно подсоединять к зарядному устройству.

Максимально разовый выброс серной кислоты или натрия гидроокиси

А

в граммах в секунду (G   ) рассчитывается по формуле (47)

раз

А

М    · 10**6

А      сут

G    = ------------,                    (47)

раз     3600 · m

где  m - цикл проведения зарядки в день. Принимаем m = 10 ч.

Кроме  того,  при  сборке  аккумуляторных  батарей   используют

битумную  мастику,  при разогреве которой выделяется аэрозоль масла.

При  отливке  свинцовых  клемм и межэлементных соединений выделяется

свинец.

А

Валовый  выброс  аэрозоля  масла  и свинца в тоннах в год  (М )

i

определяется по формуле (48)

А

М  = m  · t ·S ·n · 10**-6,                 (48)

i    i

где  m  - удельный выброс i-го вещества на единицу  площади  зеркала

i

тигля, г/с·кв.м (таблица 4);

n - количество разогревов тигля в год;

S - площадь зеркала тигля,  в котором плавится свинец (битумная

мастика), кв.м;

t -  время  нахождения  свинца (мастики) в расплавленном виде в

тигле при одном разогреве, с.

Максимальный разовый выброс аэрозоля масла и свинца в граммах в

A

секунду (G ) рассчитывается по формуле (49)

i

A

G  = m  S.                         (49)

i    i

Таблица 4. Удельные показатели выделения загрязняющих

веществ при ремонте аккумуляторных батарей

(на единицу площади зеркала тигля, г/с·кв.м)

-----------------T---------T------------T------------------------¬

¦                ¦         ¦            ¦Выделяемое загрязняющее ¦

¦Наименование    ¦Применя- ¦            ¦вещество                ¦

¦технологического¦емые     ¦Температура,+------------T-----------+

¦процесса        ¦материалы¦°С          ¦            ¦удельные   ¦

¦                ¦         ¦            ¦наименование¦количества,¦

¦                ¦         ¦            ¦            ¦г/с·кв.м   ¦

+----------------+---------+------------+------------+-----------+

¦Восстановление  ¦расплав  ¦  300-500   ¦свинец      ¦  0,0013   ¦

¦(отливка)       ¦свинца   ¦            ¦            ¦           ¦

¦межэлементных   ¦         ¦            ¦            ¦           ¦

¦перемычек и     ¦         ¦            ¦            ¦           ¦

¦клеммных выводов¦         ¦            ¦            ¦           ¦

+----------------+---------+------------+------------+-----------+

¦Приготовление   ¦расплав  ¦  100-150   ¦масло       ¦  0,003    ¦

¦битумной мастики¦мастики  ¦            ¦минеральное ¦           ¦

¦для ремонта     ¦         ¦            ¦(нефтяное)  ¦           ¦

¦корпусов        ¦         ¦            ¦            ¦           ¦

¦аккумуляторов   ¦         ¦            ¦            ¦           ¦

L----------------+---------+------------+------------+------------

5.7 Ремонт резинотехнических изделий

Для  расчета  выбросов  загрязняющих  веществ  необходимо иметь

следующие  исходные  данные: удельные выделения загрязняющих веществ

при ремонте резинотехнических изделий; количество расходуемых за год

материалов   (клей,  бензин,  резина  для  ремонта);  время   работы

шероховальных станков в день.

n

Валовые  выделения  пыли в тоннах в год (М )  рассчитывается по

i

формуле (50)

n    n

М  = g · n · t · 3600 · 10**-6,               (50)

i

n

где  g  - удельное выделение пыли, при работе  единицы  оборудования

(таблица 5), г/с;

n - число дней работы шероховального станка в год;

t - среднее "чистое" время работы шероховального станка в день,

ч.

Максимальный разовый  выброс  в  граммах  в  секунду  пыли  при

шероховке  принимается  равным удельному выделению пыли и берется из

таблицы 5.

Валовые выбросы бензина, оксида углерода и сернистого ангидрида

В

в тоннах в год (М ) определяются по формуле (51)

i

В    B

М  = g  · B · 10**-6,                       (51)

i    i

B

где   g  -  удельное    выделение    загрязняющего   вещества,  г/кг

i

ремонтных  материалов,  клея  в процессе его нанесения с последующей

сушкой и вулканизацией (таблица 6);

В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг.

Максимальный разовый  выброс  бензина в грамммах в секунду (G )

б

определяется по формуле (52)

B

g  · B`

i

G  = --------,                       (52)

б   t · 3600

где  В` - количество израсходованного бензина в день, кг;

t  -  время,  затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку

клея в день, ч.

Максимальный  разовый  выброс  оксида  углерода  и   сернистого

ангидрида в грамммах в секунду (G ) определяется по формуле (53)

в

В

М  · 10**6

i

G  = ------------,                    (53)

в   t · n · 3600

где  t - время вулканизации на одном станке в день, ч;

n - количество дней работы станка в год.

Таблица 5. Удельное выделение пыли при шероховке

-------------------------T--------------------T--------------------¬

¦                        ¦Наименование        ¦Удельное выделение  ¦

¦ Наименование операции  ¦выделяемых          ¦при работе единицы  ¦

¦                        ¦загрязняющих веществ¦оборудования, г/с   ¦

+------------------------+--------------------+--------------------+

¦Шероховка мест          ¦        пыль        ¦       0,0226       ¦

¦повреждения камер       ¦                    ¦                    ¦

L------------------------+--------------------+---------------------

Примечание. Данные получены на основании испытаний, проведенных

в НИИАТ.

Таблица 6. Удельные выделения загрязняющих веществ в процессе

ремонта резинотехнических изделий

---------------T---------------T-----------------------------------¬

¦              ¦               ¦ Выделяемые загрязняющие вещества  ¦

¦  Операция    ¦  Применяемые  +--------------T--------------------+

¦  технологи-  ¦  вещества и   ¦              ¦удельное количество,¦

¦  ческого     ¦  материалы    ¦ наименование ¦       B            ¦

¦  процесса    ¦               ¦              ¦г/кг (g )           ¦

¦              ¦               ¦              ¦       i            ¦

+--------------+---------------+--------------+--------------------+

¦Приготовление,¦технический    ¦бензин        ¦        900         ¦

¦нанесение и   ¦каучук, бензин ¦              ¦                    ¦

¦сушка клея    ¦               ¦              ¦                    ¦

+--------------+---------------+--------------+--------------------+

¦Вулканизация  ¦вулканизиро-   ¦ангидрид      ¦       0,0054       ¦

¦камер         ¦ванная         ¦сернистый,    ¦                    ¦

¦              ¦камерная резина¦углерода оксид¦       0,0018       ¦

L--------------+---------------+--------------+---------------------

5.8 Механическая обработка древесины

Расчет    количества   выделяемой  пыли  ведется  по   удельным

показателям в   зависимости   от   времени   работы  каждой  единицы

оборудования.

Удельное    количество  пыли,  образующейся  при   механической

обработке древесины, приведено в таблице 7.

"Чистое"    время  работы  на  том  или  ином  станке  в   день

определяется руководителем участка, о чем составляется акт.

g

Валовый  выброс  пыли  в  тоннах в год при каждой операции (М )

определяется по формуле (54)

g    c

М  = g  · t · n · 3600 · 10**-6 ·k,             (54)

i

c

где  g  - удельное количество древесной пыли в  отходах  при  работе

i

единицы оборудования, г/с (таблица 7);

t - время работы станка в день, ч;

n - количество станков данного типа;

к - число дней работы станка в год.

Максимальный разовый выброс в граммах в секунду равен удельному

и берется из таблицы 7.

При  наличии  на  участке  очистных  устройств  расчет выбросов

загрязняющих веществ производится следующим образом:

рассчитываем  массу  улавливаемой  пыли  в  зависимости от типа

g

устройств (J , т/год) по формуле (55)

y

g    g

J  = M  · A · н,                      (55)

y

g

где  М  - валовый выброс пыли за год;

А -  коэффициент,  учитывающий   исправную   работу   очистного

устройства;

н - эффективность данного очистного  устройства  по  паспортным

данным (в долях единицы).

______________________________

н - греческая буква "эта".

Коэффициент А определяем по формуле (56)

А = N / N1,                         (56)

где  N - количество дней исправной работы очистных устройств в год;

N1 - количество дней  работы  деревообрабатывающего  участка  в

год.

Масса  пыли,  попадающей в атмосферу (валовый выброс в тоннах в

g

год)  при  наличии  очистных  устройств  (М )  будет определяться по

0

формуле (57)

g    g    g

М  = М  - J .                        (57)

0         y

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

g

секунду при наличии очистных устройств (С )  определяется по формуле

p

(58)

g

С  = g (1 - н · А).                      (58)

p

______________________________

н - греческая буква "эта".

Если  очистные  устройства  какое-то  время  не  работали,   то

максимальный разовый выброс принимается равным удельному  количеству

древесной пыли и берется из таблицы 7.

Для определения общих валовых и максимально разовых выбросов от

деревообрабатывающего    участка    выбросы    пыли    от    разного

деревообрабатывающего оборудования суммируются.

Таблица 7. Удельные выделения древесной пыли для процессов

обработки древесины на единицу оборудования

------------------T---------------------------T--------------------¬

¦                 ¦                           ¦Удельные количества ¦

¦Операция         ¦                           ¦выделяемой древесной¦

¦технологического ¦   Модель, марка станка    ¦            c       ¦

¦процесса         ¦                           ¦пыли, г/с (g )      ¦

¦                 ¦                           ¦            i       ¦

+-----------------+---------------------------+--------------------+

¦Пиление          ¦Станки круглопильные,      ¦                    ¦

¦                 ¦модели: УП                 ¦        1,75        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦Ц6-2                       ¦        2,97        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦У6                         ¦        2,80        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦Ц2К12                      ¦        3,30        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦ЦКБ-4, ЦМЭ-2               ¦        4,39        ¦

+-----------------+---------------------------+--------------------+

¦Строгание        ¦Станки фуговальные, модели:¦                    ¦

¦                 ¦СФА-6                      ¦       13,20        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦СР-3, СР-8                 ¦        6,70        ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦СФАЧ-1                     ¦        7,2         ¦

¦                 +---------------------------+--------------------+

¦                 ¦СФ-З, СФ-4                 ¦        2,27        ¦

L-----------------+---------------------------+---------------------

5.9 Механическая обработка материалов

Для  расчета  выбросов  загрязняющих  веществ  при механической

обработке  необходимы  следующие  исходные  данные:   характеристика

оборудования,   время  работы  единицы  оборудования,   номенклатура

материалов,  подвергающихся  обработке,  удельное  количество  пыли,

аэрозолей, выделяющихся при работе на оборудовании.

Характеристика оборудования: тип, мощность и другие показатели,

необходимые для расчета, устанавливаются по данным предприятия.

"Чистое"  время работы единицы станочного оборудования в день -

это  время, которое идет на собственно изготовление детали без учета

времени  на  ее  установку  и  снятие. "Чистое" время работы единицы

станочного оборудования в день определяется руководителем участка, о

чем составляется акт.

Удельное    выделение   пыли  и  аэрозолей,  образующихся   при

механической обработке материалов, берется из таблиц Д.1-Д.4.

Валовый выброс каждого загрязняющего вещества в тоннах в год на

с

участке  механической  обработки  (М )  определяется   отдельно  для

c

каждого станка по формуле (59)

с    c

М  = g  · t · n · 3600 10**-6 ,               (59)

c    i

c

где  g  -  удельное  выделение  загрязняющего  вещества  при  работе

i

оборудования (станка), г/с (таблицы Д.1, Д.2, Д.4);

t - "чистое" время работы одной единицы оборудования в день, ч;

n - количество дней работы станка (оборудования) в год.

Максимально  разовый выброс в граммах в секунду определяется по

таблицам Д.1, Д.2, Д.4.

Если  на  одном  станке  обрабатываются различные материалы, то

валовый выброс   и   максимальный   разовый   выброс  рассчитываются

раздельно для каждого материала.

При  наличии  устройств,  улавливающих  загрязняющие  вещества,

количество  уловленных  загрязняющих  веществ  в  тоннах в  год (М°)

i

рассчитывается по формуле (60)

С

М° = М  · A · н.                        (60)

i    i

Коэффициент  А  определяется  по формуле (56), а н - берется из

паспорта улавливающего устройства (в долях единицы).

______________________________

н - греческая буква "эта".

В  этом  случае  валовый выброс загрязняющих веществ в тоннах в

год (для каждого вещества отдельно) М  будет определяться по формуле

i

(61)

С

Мi = М  - М°.                           (61)

i    i

Максимальный разовый  выброс  в  граммах  в секунду при наличии

g

очистных устройств (G ) определяется по формуле (62)

p

g    c

G  = g  · (1 - н · A).                     (62)

p    i

______________________________

н - греческая буква "эта".

Если  очистные  устройства  какое-то  время  не  работали,   то

максимальный разовый  выброс  равен  удельному  и  определяется   по

таблицам Д.1, Д.2, Д.4.

Применение  СОЖ  при  шлифовании  уменьшает  выделение  пыли на

85-90%, что  следует  учесть  при  расчете  валовых  и  максимальных

разовых выбросов.

При работе  на  станках  с   применением   смазочно-охлаждающих

жидкостей (далее  -  СОЖ)   образуется   мелкодисперсный   аэрозоль.

Количество  выделяющегося  аэрозоля  зависит от ряда факторов (в том

числе от энергетических затрат на резание металла),  в связи  с  чем

принято    относить   выделение   аэрозоля   на   1   кВт   мощности

электродвигателя станка.

Валовый  выброс  аэрозоля  в тоннах в год при использовании СОЖ

с

(М   ) рассчитывается для каждого станка по формуле (63)

cож

с             c

М    = 3600 · g    · N · t · n · 10**-6,          (63)

cож           сож

c

где  g     -  удельное  выделение загрязняющих веществ при обработке

сож

металла с применением СОЖ, г/c·кВт (таблица Д.3);

N - мощность электродвигателя станка, кВт.

Максимальный разовый  выброс  аэрозоля  в граммах в секунду при

a

применении СОЖ (G   ) определяется по формуле (64)

сож

a      c

G    = g    · N.                      (64)

сож    сож

На  предприятии могут встречаться образцы оборудования, которые

не  указаны в этой методике, для них удельные выделения загрязняющих

веществ следует принимать по аналогичным образцам оборудования.

5.10 Медницкие работы

При  проведении  медницких работ (пайки и лужения) используются

мягкие припои,  плавящиеся при  температуре  180-230°С.  Эти  припои

содержат  свинец,  олово,  поэтому  при  пайке  в  воздух выделяются

аэрозоли оксидов свинца и олова.

Расчет  валовых  выбросов в тоннах в год проводится отдельно по

свинцу и оксидам олова:

при пайке паяльником с косвенным нагревом по формуле (65)

п

М  = g  · m · 10**-6,                  (65)

i    i

где  g   - удельные выделения свинца,  оксидов олова,  меди и цинка,

i

г/кг (таблица 8);

m - масса израсходованного припоя за год, кг;

при пайке электропаяльником по формуле (66)

эл

М   = g  · n · t · 3600 · 10**-6,           (66)

i     i

где  g   -  удельные выделения свинца и оксидов олова,  г/с (таблица

i

8);

n - количество паек в год;

t - "чистое" время работы паяльником, ч;

при лужении по формуле (67)

л

М  = g  · F · t · n · 3600 · 10**-6,          (67)

i    i

где  g  -  удельное  выделение  свинца  и  оксидов  олова,  г/с·кв.м

i

(таблица 8);

F - площадь зеркала ванны, кв.м;

n - число дней работы ванны в год;

t - время нахождения ванны в рабочем состоянии в день, ч.

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ  в  граммах  в

секунду определяется:

при пайке паяльниками с косвенным нагревом по формуле (68)

n

M  · 10**6

n     i

G  = ------------,                    (68)

i   t · n · 3600

где  n - количество паек в год;

t - время "чистой" пайки к день, ч;

при лужении по формуле (69)

п

G  = g  · F.                        (69)

i    i

При пайке электропаяльниками максимальный разовый выброс  равен

удельному и берется из таблицы 8.

Общий валовый  и  максимальный  разовый   выбросы   одноименных

веществ определяются как сумма этих веществ при пайке и лужении.

Таблица 8. Удельные выделения загрязняющих веществ при пайке

и лужении

------------T-----------------T-------------------------------------------¬

¦     1     ¦        2        ¦                     3                     ¦

+-----------+-----------------+-------------------------------------------+

¦           ¦                 ¦     Выделяемое загрязняющее вещество      ¦

¦Вид        ¦   Применяемые   +------------T------------------------------+

¦выполняемых¦   вещества и    ¦            ¦   удельное количество (g )   ¦

¦работ      ¦   материалы     ¦наименование¦                         i    ¦

¦           ¦                 ¦            +-----T-------------T----------+

¦           ¦                 ¦            ¦г/кг ¦     г/с     ¦г/с·кв.м  ¦

+-----------+-----------------+------------+-----+-------------+----------+

¦Пайка      ¦Оловянно-        ¦Свинец и его¦0,51 ¦             ¦          ¦

¦паяльниками¦свинцовые припои ¦соединения  ¦     ¦             ¦          ¦

¦с косвенным¦ПОС-30, 40, 60,  ¦            ¦     ¦             ¦          ¦

¦нагревом   ¦70               ¦Олова оксид ¦0,28 ¦             ¦          ¦

¦           +-----------------+------------+-----+-------------+----------+

¦           ¦Медно-цинковые   ¦Меди оксид  ¦0,072¦             ¦          ¦

¦           ¦Л 60, Л 62       ¦            ¦     ¦             ¦          ¦

¦           ¦                 ¦Цинка оксид ¦6,4  ¦             ¦          ¦

+-----------+-----------------+------------+-----+-------------+----------+

¦Пайка      ¦ПОС-30           ¦Свинец и его¦     ¦0,0075х10**-3¦          ¦

¦электро-   ¦                 ¦соединения  ¦     ¦             ¦          ¦

¦паяльниками¦                 ¦Олова оксид ¦     ¦0,0033х10**-3¦          ¦

¦мощностью  ¦                 ¦            ¦     ¦             ¦          ¦

¦20-60 Вт   ¦ПОС-40           ¦Свинец и его¦     ¦0,0050х10**-3¦          ¦

¦           ¦                 ¦соединения  ¦     ¦             ¦          ¦

¦           ¦                 ¦Олова оксид ¦     ¦0,0033х10**-3¦          ¦

¦           ¦                 ¦            ¦     ¦             ¦          ¦

¦           ¦ПОС-60           ¦Свинец и его¦     ¦0,0044х10**-3¦          ¦

¦           ¦                 ¦соединения  ¦     ¦             ¦          ¦

¦           ¦                 ¦Олова оксид ¦     ¦0,0031х10**-3¦          ¦

+-----------+-----------------+------------+-----+-------------+----------+

¦Лужение    ¦ПОС-60           ¦Свинец и его¦     ¦             ¦0,11х10**3¦

¦погружением¦ПОС-40           ¦соединения  ¦     ¦             ¦          ¦

¦в припой   ¦ПОС-30           ¦Олова оксид ¦     ¦             ¦0,05х10**3¦

¦           ¦ПОС-70           ¦            ¦     ¦             ¦          ¦

L-----------+-----------------+------------+-----+-------------+-----------

5.11 Обкатка и испытание двигателей после ремонта

Участок    по   обкатке  и  испытанию  двигателей   оборудуется

специальными  стендами,  на  которые  устанавливается  двигатель для

проведения  этих  работ.  При  работе двигателя выделяются токсичные

вещества:  оксид углерода - СО, оксиды азота NОх, углеводороды - СН,

соединения  серы  -  SО2,  сажа - С (только для дизелей), соединения

свинца - Рb (при применении этилированного бензина).

Обкатка  двигателей проводится как без нагрузки (холостой ход),

так  и  под  нагрузкой. На режиме холостого хода выброс загрязняющих

веществ  определяется в зависимости от рабочего объема испытываемого

двигателя.  При  обкатке  под  нагрузкой выброс загрязняющих веществ

зависит от средней мощности, развиваемой двигателем при обкатке.

Валовый  выброс i-го загрязняющего вещества в тоннах в год (М )

i

определяется по формуле (70)

М  = М    + М  ,                         (70)

i    iхх    iн

где  М     -  валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке

iхх

на холостом ходу, т/год;

М    -  валовый  выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке

iн

под нагрузкой, т/год.

Валовый  выброс  i-го загрязняющего вещества в тоннах в год при

обкатке на холостом ходу (M   ) определяется по формуле (71)

ixx

n

М    = SUM Р     · t    · n  · 60 · 10**-6,         (71)

iхх   n=1  ixxn    xxn    n

где  Р      -  выброс  i-го  загрязняющего  вещества   при   обкатке

ixxn

двигателя n-й модели на холостом ходу, г/с;

t     -  время  обкатки  двигателя n-й модели на холостом ходу,

xxn

мин;

n - количество обкатанных двигателей n-й модели в год.

n

Значение Р     определяют по формуле (72)

ixxn

Р     = q    · V   или Р     = q    · V  ,           (72)

ixxn    xхБ    hn      ixxД    xхД    hn

где  q   ,  q     -  удельный  выброс  i-го  загрязняющего  вещества

xхБ    xхД

бензиновым  и  дизельным  двигателем  n-й модели на единицу рабочего

объема, г/л.с;

V   - рабочий объем двигателя n-й модели, л.

hn

Валовый  выброс  i-го загрязняющего вещества в тоннах в год при

обкатке двигателя под нагрузкой (M  , т/год) определяется по формуле

Ih

(73)

S

M   = SUM  Р    · t   · n  · 60 · 10**-6,         (73)

iH   n=1   iНН    НП    n

где  Р     -  выброс    i-го    загрязняющего  вещества  при обкатке

iНП

двигателя n-й модели под нагрузкой, г/с;

t   - время обкатки двигателя n-й модели под нагрузкой, мин.

НП

Р    = q    · N    или Р    = q    · N             (74)

iнn    iнБ    cpn      iнn    iнД    cpn,

где  q   ,  q    -  удельный   выброс   i-го  загрязняющего вещества

iнБ    iнД

бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.·с;

N     - средняя мощность, развиваемая при обкатке под нагрузкой

cpn

двигателем n-й модели, л.с.

Значения q   , q    , q   ,  q    приведены в таблице Е.1, V  ,

xхБ   xхД    iнБ    iнД                           hn

t  , N    в таблице Е.2.

нn   cpn

Расчет  выбросов  загрязняющих  веществ  ведется  отдельно  для

бензиновых и дизельных двигателей. Одноименные загрязняющие вещества

суммируются.

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

секунду  (G ) определяется только на нагрузочном режиме, так как при

i

этом  происходит  наибольшее  выделение загрязняющих веществ. Расчет

производится по формуле (75)

G  = q    · N    · А  + q    · N    · А  ,          (75)

i    iнБ    cрБ    Б    iнД    срД    Д

где  q   ,  q     - удельный выброс    i-го  загрязняющею   вещества

iнБ    iнД

бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.·с;

N   , N    - средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее

cрБ    срД

мощного бензинового и дизельного двигателя, л.с.;

А ,  А   -  количество  одновременно  работающих  испытательных

Б    Д

стендов для обкатки бензиновых и дизельных двигателей.

Если  на  предприятии  имеется  только  один  стенд, на котором

обкатывают    бензиновые  и  дизельные  двигатели,  то  в   качестве

максимальных   разовых   выбросов   G    принимаются   значения  для

i

двигателей, имеющих наибольшие выбросы по i-му компоненту.

Если  на  предприятии  проводится  только  холодная обкатка, то

расчет выбросов загрязняющих веществ не проводится.

5.12 Мойка деталей, узлов и агрегатов

Прежде  чем  приступать  к  ремонту  агрегатов, узлов и деталей

автомобилей, их необходимо очистить от загрязнений и коррозии.

Широкое    распространение    в   процессах  очистки   получили

синтетические моющие   средства   (далее   -  СМС),  основу  которых

составляют поверхностно активные вещества (далее  -ПАВ)  и  щелочные

соли ("Лабомид 101, 203", Темп-100д и другие). При использовании СМС

в качестве моющего  раствора  выделяется  аэрозоль  кальцинированной

соды.

Удельные  выделения  загрязняющих  веществ  при мойке деталей и

агрегатов приведены в таблице 9.

Валовый  выброс загрязняющего вещества в тоннах в год при мойке

м

(М ) определяется по формуле (76)

i

м

М  = g  · F · t · n · 3600 · 10**-6,              (76)

i    i

где  g  - удельный выброс загрязняющего вещества,  г/с·кв.м (таблица

i

9);

F - площадь зеркала моечной ванны, кв.м;

t - время работы моечной установки в день, ч;

n - число дней работы моечной установки в год.

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

M

секунду (G ) определяется по формуле (77)

i

M

G  = g  · F.                       (77)

i    i

Таблица 9. Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке

деталей, узлов и агрегатов

-------------------T------------------T---------------------------¬

¦                  ¦                  ¦  Выделяемое загрязняющее  ¦

¦                  ¦                  ¦  вещество (на единицу     ¦

¦                  ¦   Наименование   ¦  площади зеркала ванны)   ¦

¦ Вид выполняемых  ¦   применяемого   +------------T--------------+

¦ работ            ¦   вещества       ¦            ¦удельное      ¦

¦                  ¦                  ¦наименование¦количество    ¦

¦                  ¦                  ¦            ¦(g ), г/с·кв.м¦

¦                  ¦                  ¦            ¦  i           ¦

+------------------+------------------+------------+--------------+

¦Мойка и           ¦Керосин           ¦Керосин     ¦    0,433     ¦

¦расконсервация    ¦                  ¦            ¦              ¦

¦деталей           ¦                  ¦            ¦              ¦

+------------------+------------------+------------+--------------+

¦Мойка деталей в   ¦Лабомид           ¦Натрия      ¦    0,0016    ¦

¦растворах СМС,    ¦101               ¦карбонат    ¦              ¦

¦содержащих        ¦202               ¦(кальцини-  ¦              ¦

¦кальцинированную  ¦203               ¦рованная    ¦              ¦

¦соду 40-50%       ¦"Темп-100Д" и     ¦сода)       ¦              ¦

¦                  ¦другие            ¦            ¦              ¦

L------------------+------------------+------------+---------------

5.13 Испытание и ремонт топливной аппаратуры

Удельные  выделения  загрязняющих  веществ  в  процессах мойки,

испытания и регулировки топливной аппаратуры приведены в таблицах 10

и 11.

Таблица 10. Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке

деталей топливной аппаратуры

--------------T---------------------------T------------------------¬

¦             ¦    Применяемое вещество   ¦  Выделяющееся          ¦

¦             ¦                           ¦  загрязняющее вещество ¦

¦ Вид         +--------T---------T--------+--------T---------------+

¦ выполняемых ¦        ¦концент- ¦        ¦        ¦удельное       ¦

¦ работ       ¦наимено-¦рация,   ¦темпера-¦наимено-¦количество     ¦

¦             ¦вание   ¦г/л      ¦тура    ¦вание   ¦(g ), г/с·кв.м ¦

¦             ¦        ¦         ¦        ¦        ¦  i            ¦

+-------------+--------+---------+--------+--------+---------------+

¦Мойка        ¦керосин ¦  100%   ¦   20   ¦керосин ¦     0,433     ¦

¦деталей      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦               ¦

¦топливной    ¦        ¦         ¦        ¦        ¦               ¦

¦аппаратуры   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦               ¦

L-------------+--------+---------+--------+--------+----------------

Валовый выброс в тоннах в год и максимальный разовый  выброс  в

граммах  в  секунду  загрязняющих  веществ при мойке определяются по

формулам (78) и (79).

Таблица 11. Удельные выделения загрязняющих веществ в процессах

испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры (на единицу

массы дизельного топлива, расходуемого на компенсацию потерь при

испытаниях)

-------------------T--------------T--------------------------------¬

¦                  ¦              ¦Выделяемое загрязняющее вещество¦

¦                  ¦  Применяемые +----------------T---------------+

¦  Вид выполняемых ¦  вещества и  ¦                ¦   удельное    ¦

¦  работ           ¦  материалы   ¦  наименование  ¦   количество  ¦

¦                  ¦              ¦                ¦   г/кг (g )   ¦

¦                  ¦              ¦                ¦          i    ¦

+------------------+--------------+----------------+---------------+

¦Испытание         ¦дизельное     ¦углеводороды    ¦      317      ¦

¦дизельной         ¦топливо       ¦                ¦               ¦

¦топливной         ¦              ¦                ¦               ¦

¦аппаратуры        ¦              ¦                ¦               ¦

¦                  ¦              ¦                ¦               ¦

¦Проверка форсунок ¦дизельное     ¦углеводороды    ¦      788      ¦

¦                  ¦топливо       ¦                ¦               ¦

L------------------+--------------+----------------+----------------

Валовый  выброс  загрязняющего  вещества  в  тоннах  в  год при

испытаниях дизельной аппаратуры (М  ) определяется по формуле (78)

iд

М   = g  · В · 10**-6,                      (78)

iд    i

где  В - расход дизельного топлива за год на  проведение  испытаний,

кг;

g  - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (таблица 11).

i

Максимальный разовый  выброс  загрязняющих  веществ в граммах в

T

секунду (G ) определяется по формуле (79)

i

В` · g

T         i

G  = --------,                         (79)

i   t · 3600

где  t - "чистое время" испытания и проверки в день, ч;

В` - расход дизельного топлива за день, кг.

5.14 Контроль токсичности отработавших газов автомобилей

Автомобили с бензиновыми двигателями

Валовый  выброс  СО,  СН,  NОх,  SО2  и  Рb  в тоннах в год при

K

контроле  токсичности  отработавших  газов  (M )   определяется   по

i

формуле (80)

K    K

M  = SUM n  (m     · t   + m     · А · t   ) · 10**-6,  (80)

i   K=1  к   npik    пр    xxik        ис2

где  n  - количество проверок данного типа автомобилей в год;

к

m      -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя

npik

автомобиля  к-й  группы  для  теплого  периода  года, г/мин (таблицы

А.1-А.18);

m      -  удельный  выброс i-го вещества при работе на холостом

xxik

ходу двигателя автомобиля к-й группы, г/мин (таблицы А.1-А.18);

t    - время прогрева автомобиля на посту контроля (принимается

пр

равным 1,5 мин);

t     -  среднее  время  работы  двигателя  на  малых  оборотах

ис1

холостого хода при проверке (принимается равным 3 мин);

А  - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го

вещества  к-й  группы  при работе двигателя автомобиля на повышенных

оборотах холостого хода (принимается равным 1,8);

t     -  среднее  время работы двигателя на повышенных оборотах

ис2

холостого хода (принимается равным 1,5 мин).

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(G ) определяется по формуле (81)

i

(m     · t   + m     · t    + m     · А · t   ) · N`

npik    пр    xxik    ис1    xxik        ис2      к

G  = -----------------------------------------------------,  (81)

i                         3600

где  N`  - наибольшее количество автомобилей,  проверяемое в течение

к

часа на посту.

Расчет  G  производится   для  автомобилей,  имеющих наибольшие

i

удельные выбросы по i-му компоненту.

Расчет  выбросов  соединений  свинца  производится  только  при

использовании этилированного бензина.

Автомобили с дизельными двигателями

Валовый  выброс  загрязняющих  веществ  (СО, СН, NОх, С, SО2) в

K

тоннах  в  год  при  контроле  дымности  отработавших  газов    (M )

i

определяется по формуле (82)

K    K

M  = SUM n  (m     · t   + m      · t   ) · 10**-6,        (82)

i   K=1  K   npik    пр    испik    исп

где  n  - количество проверок в год автомобилей к-й группы;

K

m      -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя

npik

автомобиля к-й группы для теплого периода года, г/мин;

m      - удельный выброс i-го вещества при проведении испытаний

испik

на двух режимах измерения дымности автомобиля к-й группы, г/мин;

t   - время прогрева автомобиля на посту контроля. t   = 3 мин;

пр                                                 пр

t    - время испытаний, t    = 4 мин.

исп                     исп

Удельный выброс i-го вещества при проведении испытаний (m     )

испik

определяется по формуле (83)

m      = m     k  ,                    (83)

испik    xxik  i

где  к  - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го

i

вещества при проведении контроля дымности (таблица 12).

Таблица 12. Значения коэффициента увеличения удельных выбросов

при проведении контроля дымности отработавших газов

-------------T----------T----------T---------T----------T----------¬

¦Загрязняющее¦   СО     ¦    СН    ¦   NОх   ¦    С     ¦    S02   ¦

¦вещество    ¦          ¦          ¦         ¦          ¦          ¦

+------------+----------+----------+---------+----------+----------+

¦     ki     ¦   3,0    ¦    5,0   ¦   2,5   ¦    10    ¦    1,5   ¦

L------------+----------+----------+---------+----------+-----------

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(G ) определяется по формуле (84)

i

(m     · t   + m      · t   ) · N`

npik    пр    испik    исп      K

G  = -----------------------------------,         (84)

i                   3600

где   N`   -  наибольшее    количество   автомобилей,  проверяемое в

K

течение часа на посту.

Расчет  G   производится  для  автомобилей,  имеющих наибольшие

i

удельные выбросы по i-му компоненту.

При  одновременном  контроле на нескольких постах автомобилей с

бензиновыми  и  дизельными  двигателями  валовые выбросы одноименных

веществ суммируются.   Также   производится  расчет  и  максимальных

разовых выбросов.

В  случае  контроля  на одном посту автомобилей с бензиновыми и

дизельными двигателями в качестве максимальных разовых  выбросов  G

i

принимаются значения для автомобилей,  имеющих наибольшие выбросы по

i-му компоненту.

5.15 Автозаправочные станции

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автозаправочных станций

(АЗС)  производится  в  соответствии  с  Методическими указаниями по

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров

(02.12.1-97),  утвержденную  приказом Минприроды от 3 июня 1997 г. №

126,  зарегистрированную  в  Национальном центре правовой информации

Республики Беларусь 22.05.2001  № 8/6104.

Примеры  расчета  выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферный

воздух приведены в приложении З.

*

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1. Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве

двигателей легковых автомобилей, в г/мин

--------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦             ¦      ¦Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )                                                    ¦

¦             ¦      ¦                                        npik                                                     ¦

¦             ¦      +-------------T--------------T--------------T-----------------T-----------------------------------+

¦             ¦      ¦      СО     ¦      СН      ¦      NOХ     ¦       SO2       ¦                Рb                 ¦

¦Рабочий объем¦Тип   +---T---------+----T---------+----T---------+-----T-----------+-----------------T-----------------+

¦двигателя, л ¦двига-¦   ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦   А-92; А-76    ¦

¦             ¦теля  ¦   ¦    X    ¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦     ¦    X      +-----T-----------+-----T-----------+

¦             ¦      ¦ Т ¦         ¦  Т ¦         ¦  Т ¦         ¦  Т  ¦           ¦     ¦     X     ¦     ¦     X     ¦

¦             ¦      ¦   +----T----+    +----T----+    +----T----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+  Т  +-----T-----+

¦             ¦      ¦   ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦

+-------------+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 1,2       ¦  Б   ¦2,6¦ 5,1¦ 3,4¦0,26¦0,40¦0,32¦0,02¦0,03¦0,02¦0,008¦0,010¦0,009¦0,005¦0,006¦0,005¦0,003¦0,003¦0,003¦

+-------------+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,2 до 1,8¦  Б   ¦4,0¦ 7,1¦ 4,8¦0,38¦0,60¦0,48¦0,03¦0,04¦0,03¦0,010¦0,013¦0,011¦0,006¦0,008¦0,007¦0,003¦0,004¦0,004¦

+-------------+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,8 до 3,5¦  Б   ¦5,0¦ 9,1¦ 6,2¦0,65¦1,00¦0,80¦0,05¦0,07¦0,05¦0,013¦0,016¦0,014¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003¦0,004¦0,004¦

+-------------+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 3,5    ¦  Б   ¦9,5¦19,0¦12,4¦1,15¦1,73¦1,38¦0,07¦0,09¦0,07¦0,018¦0,021¦0,019¦0,010¦0,012¦0,011¦0,004¦0,005¦0,005¦

L-------------+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного  периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

2. Удельные   выбросы   загрязняющих   веществ   при   прогреве

двигателей    современных   легковых   автомобилей   с   улучшенными

экологическими характеристиками принимаются по таблице А.4.

Здесь и   далее   под   легковыми  автомобилями  с  улучшенными

экологическими характеристиками понимаются:

а) автомобили   зарубежного  производства  (кроме  стран  СНГ),

выпущенные после 1 января 1994 г.;

б) автомобили производства стран СНГ,  оснащенные двигателями с

впрыском топлива;

в) автомобили  зарубежных  моделей,  собираемые  по лицензии на

территории стран СНГ.

*

Таблица А.2. Пробеговые выбросы легковых автомобилей, в г/км

-----------T------T---------------------------------------------------------------¬

¦          ¦      ¦       Удельные выбросы загрязняющих веществ (m   )            ¦

¦          ¦      ¦                                               Lik             ¦

¦Рабочий   ¦Тип   +---------T-------T---------T-----------T-----------------------+

¦объем     ¦двига-¦         ¦       ¦         ¦           ¦         РЬ            ¦

¦двигателя,¦теля  ¦    СO   ¦  СН   ¦    NOx  ¦    SO2    +-----------T-----------+

¦л         ¦      ¦         ¦       ¦         ¦           ¦   АИ-93   ¦А-92; А-76 ¦

¦          ¦      +----T----+---T---+----T----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

¦          ¦      ¦ Т  ¦ X  ¦ Т ¦ X ¦  Т ¦ X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦

+----------+------+----+----+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 1,2    ¦  Б   ¦13,8¦17,3¦1,3¦1,9¦0,23¦0,23¦0,040¦0,050¦0,019¦0,024¦0,009¦0,011¦

+----------+------+----+----+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,2 до ¦      ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦1,8       ¦  Б   ¦15,8¦19,8¦1,6¦2,3¦0,28¦0,28¦0,060¦0,070¦0,028¦0,035¦0,013¦0,016¦

+----------+------+----+----+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,8 до ¦      ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦3,5       ¦  Б   ¦17,0¦21,3¦1,7¦2,5¦0,40¦0,40¦0,070¦0,090¦0,035¦0,044¦0,016¦0,021¦

+----------+------+----+----+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 3,5 ¦  Б   ¦24,0¦30,0¦2,4¦3,6¦0,56¦0,56¦0,105¦0,130¦0,053¦0,067¦0,025¦0,032¦

L----------+------+----+----+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рd

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного  периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

2. Пробеговые  выбросы  загрязняющих  веществ  для  современных

легковых автомобилей с улучшенными  экологическими  характеристиками

принимаются по таблице А.5

Таблица А.3. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу легковыми автомобилями, в г/мин

--------------T------T---------------------------------------------¬

¦             ¦      ¦Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )¦

¦             ¦      ¦                                        ххiк ¦

¦Рабочий объем¦Тип   +-------T-------T------T------T---------------+

¦двигателя, л ¦двига-¦       ¦       ¦      ¦      ¦     РЬ        ¦

¦             ¦теля  ¦  СО   ¦  СН   ¦ NOx  ¦ SO2  +-------T-------+

¦             ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦АИ-93  ¦А-92;  ¦

¦             ¦      ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦А-76   ¦

+-------------+------+-------+-------+------+------+-------+-------+

¦До 1,2       ¦  Б   ¦  2,5  ¦  0,20 ¦ 0,02 ¦0,008 ¦ 0,005 ¦ 0,002 ¦

+-------------+------+-------+-------+------+------+-------+-------+

¦От 1,2 до 1,8¦  Б   ¦  3,5  ¦  0,30 ¦ 0,03 ¦0,010 ¦ 0,006 ¦ 0,003 ¦

+-------------+------+-------+-------+------+------+-------+-------+

¦От 1,8 до 3,5¦  Б   ¦  4,5  ¦  0,40 ¦ 0,05 ¦0,012 ¦ 0,007 ¦ 0,003 ¦

+-------------+------+-------+-------+------+------+-------+-------+

¦Свыше 3,5    ¦  Б   ¦  7,0  ¦  0,80 ¦ 0,08 ¦0,016 ¦ 0,009 ¦ 0,005 ¦

L-------------+------+-------+-------+------+------+-------+--------

Примечание. Удельные выбросы загрязняющих обществ  на  холостом

ходу    современными    легковыми    автомобилями    с   улучшенными

экологическими характеристиками принимаются по таблице А.5.

*

Таблица А.4. Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве

двигателей современных легковых автомобилей с улучшенными

экологическими характеристиками, в г/мин

--------------T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦             ¦      ¦       Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )                                                                  ¦

¦             ¦      ¦                                               npik                                                                   ¦

¦             ¦      +----------------T--------------T--------------T-----------------T-----------------T-----------------------------------+

¦             ¦Тип   ¦       СО       ¦       СН     ¦      NOx     ¦        С        ¦       SO2       ¦                 Рb                ¦

¦Общий объем  ¦двига-+----T-----------+----T---------+----T---------+-----T-----------+-----T-----------+-----------------T-----------------+

¦двигателя, л ¦теля  ¦    ¦           ¦    ¦         ¦    ¦         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦   А-92; А-76    ¦

¦             ¦      ¦    ¦     X     ¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦     ¦     X     ¦     ¦     X     +-----T-----------+-----T-----------+

¦             ¦      ¦  Т ¦           ¦ Т  ¦         ¦ Т  ¦         ¦  Т  ¦           ¦  Т  ¦           ¦     ¦     X     ¦     ¦     X     ¦

¦             ¦      ¦    +-----T-----+    +----T----+    +----T----+     +-----T-----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+  Т  +-----T-----+

¦             ¦      ¦    ¦ БП  ¦ СП  ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦

+-------------+------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 1,2       ¦   Б  ¦2,3 ¦ 4,5 ¦ 2,9 ¦0,18¦0,27¦0,22¦0,01¦0,02¦0,01¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,008¦0,009¦0,008¦0,004¦0,005¦0,005¦0,002¦0,003¦0,003¦

¦             ¦      ¦--- ¦ --- ¦ --- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦1,2 ¦ 2,4 ¦ 1,6 ¦0,08¦0,12¦0,10¦0,01¦0,02¦0,01¦     ¦     ¦     ¦0,007¦0,008¦0,007¦0,004¦0,005¦0,005¦0,002¦0,003¦0,003¦

¦             +------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦   Д  ¦0,14¦ 0,21¦ 0,1 ¦0,06¦0,07¦0,06¦0,06¦0,09¦0,07¦0,002¦0,004¦0,003¦0,032¦0,038¦0,034¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,2 до 1,8¦   Б  ¦3,0 ¦ 6,0 ¦ 3,9 ¦0,31¦0,47¦0,38¦0,02¦0,03¦0,02¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,010¦0,012¦0,011¦0,006¦0,007¦0,006¦0,002¦0,003¦0,003¦

¦             ¦      ¦--- ¦ --- ¦ --- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦1,7 ¦ 3,4 ¦ 2,2 ¦0,14¦0,21¦0,17¦0,02¦0,03¦0,02¦     ¦     ¦     ¦0,009¦0,010¦0,009¦0,005¦0,006¦0,005¦0,002¦0,003¦0,003¦

¦             +------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦   Д  ¦0,19¦ 0,29¦ 0,23¦0,08¦0,10¦0,09¦0,08¦0,12¦0,09¦0,003¦0,006¦0,004¦0,040¦0,048¦0,043¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,8 до 3,5¦   Б  ¦4,5 ¦ 8,8 ¦ 5,7 ¦0,44¦0,66¦0,53¦0,03¦0,04¦0,03¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,012¦0,014¦0,013¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦             ¦      ¦--- ¦ --- ¦ --- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦2,9 ¦ 5,7 ¦ 3,7 ¦0,18¦0,27¦0,22¦0,03¦0,04¦0,03¦     ¦     ¦     ¦0,011¦0,013¦0,012¦0,006¦0,008¦0,007¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦             +------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦   Д  ¦0,35¦ 0,53¦ 0,42¦0,14¦0,17¦0,15¦0,13¦0,20¦0,16¦0,005¦0,010¦0,007¦0,048¦0,058¦0,052¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 3,5    ¦   Б  ¦9,0 ¦18,0 ¦11,7 ¦0,88¦1,30¦1,04¦0,05¦0,06¦0,05¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,016¦0,019¦0,017¦0,009¦0,011¦0,010¦0,004¦0,005¦0,005¦

¦             ¦      ¦--- ¦---- ¦---- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦4,8 ¦ 9,6 ¦ 6,3 ¦0,39¦0,58¦0,46¦0,05¦0,06¦0,05¦     ¦     ¦     ¦0,014¦0,017¦0,015¦0,008¦0,010¦0,009¦0,004¦0,005¦0,005¦

¦             +------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦   Д  ¦0,60¦ 0,75¦ 0,49¦0,24¦0,29¦0,26¦0,23¦0,35¦0,28¦0,009¦0,018¦0,012¦0,065¦0,078¦0,070¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

L-------------+------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями с карбюраторами, в знаменателе - с впрыском топлива.

2. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений  холодного  периода

года. Выбросы NOх принимаются равными выбросам в холодный период.

3. Для     автомобилей,     оборудованных    сертифицированными

каталитическими нейтрализаторами  и  работающих  на  неэтилированном

бензине,   значения   выбросов   в   таблице  должны  умножаться  на

коэффициенты:

для СО - на 0,7, СН и NOx - на 0,8 при установке 3-компонентных

нейтрализаторов;

для СО - на 0,7,  СН -  на  0,8  при  установке  2-компонентных

нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха (окислительного

типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации автомобиля.

*

Таблица А.5. Пробеговые выбросы современных легковых

автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками, в г/км

--------------T------T-------------------------------------------------------------------------¬

¦             ¦      ¦     Удельные выбросы загрязняющих веществ (m   )                        ¦

¦             ¦      ¦                                             Lik                         ¦

¦             ¦Тип   +---------T-------T---------T---------T-----------T-----------------------+

¦Рабочий объем¦двига-¦         ¦       ¦         ¦         ¦           ¦          РЬ           ¦

¦двигателя, л ¦теля  ¦   СО    ¦  СН   ¦   NOx   ¦    С    ¦    SO2    +-----------T-----------+

¦             ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦           ¦   АИ-93   ¦А-92; А-76 ¦

¦             ¦      +----T----+---T---+----T----+----T----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

¦             ¦      ¦ Т  ¦ X  ¦ Т ¦ X ¦ Т  ¦ X  ¦ Т  ¦ X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦

+-------------+------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 1,2       ¦  Б   ¦ 7,5¦ 9,3¦1,0¦1,5¦0,14¦0,14¦  - ¦  - ¦0,036¦0,045¦0,017¦0,021¦0,008¦0,010¦

¦             ¦      ¦ ---¦ ---¦---¦---¦----¦----¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦ 5,3¦ 6,6¦0,8¦1,2¦0,14¦0,14¦    ¦    ¦0,032¦0,041¦0,015¦0,019¦0,007¦0,009¦

¦             +------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----T-----+

¦             ¦  Д   ¦ 0,8¦ 0,9¦0,1¦0,2¦0,80¦0,80¦0,04¦0,06¦0,143¦0,178¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,2 до 1,8¦  Б   ¦ 9,4¦11,8¦1,2¦1,8¦0,17¦0,17¦  - ¦  - ¦0,054¦0,068¦0,025¦0,031¦0,012¦0,015¦

¦             ¦      ¦ ---¦----¦---¦---¦----¦----¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦ 6,6¦ 8,3¦1,0¦1,5¦0,17¦0,17¦    ¦    ¦0,049¦0,061¦0,022¦0,028¦0,010¦0,013¦

¦             +------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦  Д   ¦ 1,0¦ 1,2¦0,2¦0,3¦1,10¦1,10¦0,06¦0,09¦0,214¦0,268¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 1,8 до 3,5¦  Б   ¦13,2¦16,5¦1,7¦2,5¦0,24¦0,24¦  - ¦  - ¦0,063¦0,079¦0,032¦0,040¦0,015¦0,019¦

¦             ¦      ¦----¦----¦---¦---¦----¦----¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦ 9,3¦11,7¦1,4¦2,1¦0,24¦0,24¦    ¦    ¦0,057¦0,071¦0,028¦0,036¦0,013¦0,017¦

¦             +------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦  Д   ¦ 1,8¦ 2,2¦0,4¦0,5¦1,90¦1,90¦0,10¦0,15¦0,250¦0,313¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 3,5    ¦  Б   ¦18,8¦23,5¦2,4¦3,6¦0,34¦0,34¦  - ¦  - ¦0,097¦0,121¦0,049¦0,061¦0,023¦0,029¦

¦             ¦      ¦----¦----¦---¦---¦----¦----¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦             ¦      ¦13,3¦16,6¦2,0¦3,0¦0,34¦0,34¦    ¦    ¦0,087¦0,109¦0,044¦0,055¦0,020¦0,025¦

¦             +------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦             ¦  Д   ¦ 3,1¦ 3,7¦0,7¦0,8¦2,40¦2,40¦0,15¦0,23¦0,350¦0,481¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

L-------------+------+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями  с  карбюраторами,  в  знаменателе  - с системой впрыска

топлива.

2. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны  умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

3. Для    автомобилей,     оборудованных     сертифицированными

каталитическими  нейтрализаторами  и  работающих  на неэтилированном

бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО - на 0,2, СН и NOx - на 0,3 при установке 3-компонентных

нейтрализаторов;

для СО - на 0,2,  СН -  на  0,3  при  установке  2-компонентных

нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха (окислительного

типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации автомобиля.

Таблица.А.6. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу современными легковыми автомобилями с улучшенными

экологическими характеристиками, в г/мин

-----------T------T------------------------------------------------¬

¦          ¦      ¦Удельные выбросы загрязняющих веществ (mx    )  ¦

¦Рабочий   ¦      ¦                                         xxik   ¦

¦объем     ¦Тип   +------T------T-------T------T------T------------+

¦двигателя,¦двига-¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦     Рb     ¦

¦л         ¦теля  ¦  СО  ¦  СН  ¦  NOx  ¦   С  ¦ SO2  +------T-----+

¦          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦АИ-93 ¦А-92;¦

¦          ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦А-76 ¦

+----------+------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦До 1,2    ¦  Б   ¦ 1,5  ¦ 0,15 ¦ 0,01  ¦  -   ¦0,007 ¦0,004 ¦0,002¦

¦          ¦      ¦ ---  ¦ ---- ¦ ----  ¦      ¦----- ¦----- ¦-----¦

¦          ¦      ¦ 0,8  ¦ 0,07 ¦ 0,01  ¦      ¦0,006 ¦0,004 ¦0,002¦

¦          +------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦          ¦  Д   ¦ 0,1  ¦ 0,04 ¦ 0,05  ¦0,002 ¦0,032 ¦  -   ¦  -  ¦

+----------+------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦От 1,2 до ¦  Б   ¦ 2,0  ¦ 0,25 ¦ 0,02  ¦  -   ¦0,009 ¦0,005 ¦0,002¦

¦1,8       ¦      ¦ ---  ¦ ---- ¦ ----  ¦      ¦----- ¦----- ¦-----¦

¦          ¦      ¦ 1,1  ¦ 0,11 ¦ 0,02  ¦      ¦0,008 ¦0,004 ¦0,002¦

¦          +------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦          ¦  Д   ¦ 0,1  ¦ 0,06 ¦ 0,07  ¦0,003 ¦0,040 ¦  -   ¦  -  ¦

+----------+------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦От 1,8 до ¦  Б   ¦ 3,5  ¦ 0,35 ¦ 0,03  ¦  -   ¦0,011 ¦0,006 ¦0,003¦

¦3,5       ¦      ¦ ---  ¦ ---- ¦ ----  ¦      ¦----- ¦----- ¦-----¦

¦          ¦      ¦ 1,9  ¦ 0,15 ¦ 0,03  ¦      ¦0,010 ¦0,005 ¦0,003¦

¦          +------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦          ¦  Д   ¦ 0,2  ¦ 0,10 ¦ 0,12  ¦0,005 ¦0,048 ¦  -   ¦  -  ¦

+----------+------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦Свыше 3,5 ¦  Б   ¦ 6,0  ¦ 0,70 ¦ 0,05  ¦  -   ¦0,015 ¦0,008 ¦0,004¦

¦          ¦      ¦ ---  ¦ ---- ¦ ----  ¦      ¦----- ¦----- ¦-----¦

¦          ¦      ¦ 3,2  ¦ 0,31 ¦ 0,05  ¦      ¦0,013 ¦0,007 ¦0,004¦

¦          +------+------+------+-------+------+------+------+-----+

¦          ¦  Д   ¦ 0,4  ¦ 0,17 ¦ 0,21  ¦0,008 ¦0,065 ¦  -   ¦  -  ¦

L----------+------+------+------+-------+------+------+------+------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями с карбюраторами, в знаменателе - с впрыском топлива.

2. Для    автомобилей,     оборудованных     сертифицированными

каталитическими  нейтрализаторами  и  работающих  на неэтилированном

бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО - на 0,2, СН и NOx - на 0,3 при установке 3-компонентных

нейтрализаторов;

для СО - на 0,2,  СН -  на  0,3  при  установке  2-компонентных

нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха (окислительного

типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту   на   нейтрализатор  или  инструкции  по  эксплуатации  на

автомобиль.

*

Та6лица А.7. Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве

двигателей грузовых автомобилей, произведенных в странах СНГ,

в г/мин

-------T----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦      ¦    ¦                Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )                                                      ¦

¦      ¦    ¦                                                        npik                                                       ¦

¦Гру-  ¦    +--------------T--------------T--------------T----------------T-----------------T-----------------------------------+

¦зо-   ¦Тип ¦      СО      ¦      СН      ¦      NOx     ¦       С        ¦        SO2      ¦                 Рb                ¦

¦подъ- ¦дви-+----T---------+----T---------+----T---------+----T-----------+-----T-----------+-----------------T-----------------+

¦ем-   ¦га- ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦           ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦    А-92; А-76   ¦

¦ность,¦теля¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦    ¦     X   ¦    ¦     X     ¦     ¦     X     +-----T-----------+-----T-----------+

¦т     ¦    ¦  Т ¦         ¦  Т ¦         ¦  Т ¦         ¦  Т ¦           ¦  Т  ¦           ¦     ¦     X     ¦     ¦     X     ¦

¦      ¦    ¦    +----T----+    +----T----+    +----T----+    +-----T-----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+  Т  +-----T-----+

¦      ¦    ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦  БП ¦  СП ¦     ¦  БП ¦  СП ¦     ¦  БП ¦  СП ¦     ¦  БП ¦  СП ¦

+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 2  ¦ Б  ¦ 5,0¦ 9,1¦ 6,2¦0,65¦1,00¦0,80¦0,05¦0,07¦0,05¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,013¦0,016¦0,014¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦      +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Д  ¦ 1,5¦ 2,4¦ 1,9¦0,20¦0,50¦0,30¦0,40¦0,60¦0,40¦0,01¦0,040¦0,026¦0,054¦0,065¦0,059¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 2  ¦ Б  ¦15,0¦28,1¦18,3¦1,50¦3,80¦2,50¦0,20¦0,30¦0,20¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,020¦0,025¦0,022¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,005¦0,006¦0,005¦

¦до 5  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Г  ¦ 7,6¦14,3¦ 9,3¦0,89¦2,20¦1,50¦0,20¦0,30¦0,20¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,018¦0,023¦0,020¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     ¦

¦      ¦    +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Д  ¦ 1,9¦ 3,1¦ 2,5¦0,30¦0,60¦0,40¦0,50¦0,70¦0,50¦0,02¦0,080¦0,040¦0,072¦0,086¦0,077¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 5  ¦ Б  ¦18,0¦33,2¦19,5¦2,60¦6,60¦4,10¦0,20¦0,30¦0,20¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,026¦0,036¦0,032¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,006¦0,008¦0,007¦

¦до 8  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Г  ¦ 9,2¦16,9¦10,0¦1,53¦3,90¦2,40¦0,20¦0,30¦0,20¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,026¦0,033¦0,029¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦      +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Д  ¦ 2,8¦ 4,4¦ 3,6¦0,38¦0,80¦0,50¦0,60¦0,80¦0,60¦0,03¦0,120¦0,060¦0,090¦0,108¦0,097¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 8  ¦ Б  ¦18,0¦33,2¦19,5¦2,60¦6,60¦4,10¦0,20¦0,30¦0,20¦  - ¦   - ¦  -  ¦0,028¦0,036¦0,032¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,006¦0,008¦0,007¦

¦до 16 +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦      ¦ Д  ¦ 3,0¦ 8,2¦ 5,3¦0,40¦1,10¦0,70¦1,00¦2,00¦1,00¦0,04¦0,160¦0,080¦0,113¦0,136¦0,122¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше ¦ Д  ¦ 3,0¦ 8,2¦ 5,3¦0,40¦1,10¦0,70¦1,00¦2,00¦1,00¦0,04¦0,160¦0,080¦0,113¦0,136¦0,122¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦16    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значения холодного  периода.

Выбросы NOx принимаются равными выбросам в холодный период.

2. При  комплектации  автомобилей  дизелями,   удовлетворяющими

требованиям  Правил  ЕЭК  ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и ЕВРО-2) по

токсичности,  значения выбросов загрязняющих веществ принимаются  по

таблице А.10.

*

Таблица А.8. Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми

автомобилями, произведенными в странах СНГ, в г/км

--------T----T-----------------------------------------------------------------------¬

¦       ¦    ¦               Удельные выбросы загрязняющих веществ (m   )            ¦

¦       ¦    ¦                                                       Lik             ¦

¦Грузо- ¦Тип +---------T---------T-------T---------T---------T-----------------------+

¦подъем-¦дви-¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦            Рb         ¦

¦ность, ¦га- ¦   СО    ¦    СН   ¦  NOx  ¦    С    ¦   SO2   +-----------T-----------+

¦т      ¦теля¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦   АИ-93   ¦А-92; А-76 ¦

¦       ¦    +----T----+----T----+---T---+----T----+----T----+-----T-----+-----T-----+

¦       ¦    ¦  Т ¦  X ¦  Т ¦  X ¦ Т ¦ X ¦ Т  ¦ X  ¦ Т  ¦ X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦

+-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦До 2   ¦ Б  ¦22,7¦28,5¦ 2,8¦ 3,5¦0,6¦0,6¦ -  ¦ -  ¦0,09¦0,11¦0,044¦0,054¦0,021¦0,026¦

¦       +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Д  ¦ 2,3¦ 2,8¦ 0,6¦ 0,7¦2,2¦2,2¦0,15¦0,20¦0,33¦0,41¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦От 2   ¦ Б  ¦29,7¦37,3¦ 5,5¦ 6,9¦0,8¦0,8¦    ¦ -  ¦0,15¦0,19¦  -  ¦  -  ¦0,035¦0,043¦

¦до 5   +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Г  ¦15,2¦19,0¦ 3,3¦ 4,1¦0,8¦0,8¦ -  ¦ -  ¦0,14¦0,17¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦       +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Д  ¦ 3,5¦ 4,3¦ 0,7¦ 0,8¦2,6¦2,6¦0,20¦0,30¦0,39¦0,49¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦От 5   ¦ Б  ¦47,4¦59,3¦ 8,7¦10,3¦1,0¦1,0¦ -  ¦ -  ¦0,18¦0,22¦  -  ¦  -  ¦0,044¦0,054¦

¦до 8   +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Г  ¦24,2¦30,2¦ 5,1¦ 6,1¦1,0¦1,0¦ -  ¦ -  ¦0,16¦0,20¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦       +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Д  ¦ 5,1¦ 6,2¦ 0,9¦ 1,1¦3,5¦3,5¦0,25¦0,35¦0,45¦0,56¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦От 8   ¦ Б  ¦79,0¦98,8¦10,2¦12,4¦1,8¦1,8¦ -  ¦ -  ¦0,24¦0,28¦  -  ¦  -  ¦0,059¦0,069¦

¦до 16  +----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦ Д  ¦ 6,1¦ 7,4¦ 1,0¦ 1,2¦4,0¦4,0¦0,30¦0,40¦0,54¦0,67¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше  ¦ Д  ¦ 7,5¦ 9,3¦ 1,1¦ 1,3¦4,5¦4,5¦0,40¦0,50¦0,78¦0,97¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦16     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L-------+----+----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и РЬ

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного  периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

2. При  комплектации  автомобилей  дизелями,   удовлетворяющими

требованиям Правил  ЕЭК  ООН  № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и ЕВРО-2) по

токсичности,  значения выбросов загрязняющих веществ принимаются  по

таблице А.11.

3. Для грузовых автомобилей,  оборудованных  сертифицированными

2-компонентными нейтрализаторами с  дополнительной  подачей  воздуха

(окислительного   типа)  и  работающих  на  неэтилированном бензине,

значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0,2, СН - 0,3.

Таблица А.9. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу грузовыми автомобилями, произведенными в странах СНГ, в г/мин

---------T------T----------------------------------------------------¬

¦        ¦      ¦   Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )    ¦

¦Грузо-  ¦Тип   ¦                                           xxik     ¦

¦подъем- ¦двига-+------T------T------T------T------T-----------------+

¦ность,  ¦теля  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       Рb        ¦

¦т       ¦      ¦  СО  ¦  СН  ¦ NOx  ¦   С  ¦ SO2  +------T----------+

¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦АИ-93 ¦А-92; А-76¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦До 2    ¦  Б   ¦  4,5 ¦ 0,40 ¦ 0,05 ¦  -   ¦0,012 ¦0,007 ¦  0,003   ¦

¦        +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Д   ¦  0,8 ¦ 0,20 ¦ 0,16 ¦0,015 ¦0,054 ¦  -   ¦    -     ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦От 2    ¦  Б   ¦ 10,2 ¦ 1,70 ¦ 0,20 ¦  -   ¦0,020 ¦  -   ¦  0,005   ¦

¦до 5    +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Г   ¦  5,2 ¦ 1,00 ¦ 0,20 ¦  -   ¦0,018 ¦  -   ¦    -     ¦

¦        +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Д   ¦  1,5 ¦ 0,25 ¦ 0,50 ¦0,020 ¦0,072 ¦  -   ¦    -     ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦От 5    ¦  Б   ¦ 13,5 ¦ 2,20 ¦ 0,20 ¦  -   ¦0,029 ¦  -   ¦  0,006   ¦

¦до 8    +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Г   ¦  6,9 ¦ 1,30 ¦ 0,20 ¦  -   ¦0,026 ¦  -   ¦    -     ¦

¦        +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Д   ¦  2,8 ¦ 0,35 ¦ 0,60 ¦0,030 ¦0,090 ¦  -   ¦    -     ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦От 8    ¦  Б   ¦ 13,5 ¦ 2,90 ¦ 0,20 ¦  -   ¦0,029 ¦  -   ¦  0,006   ¦

¦до 16   +------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦        ¦  Д   ¦  2,9 ¦ 0,45 ¦ 1,00 ¦0,040 ¦0,100 ¦  -   ¦    -     ¦

+--------+------+------+------+------+------+------+------+----------+

¦Свыше 16¦  Д   ¦  2,9 ¦ 0,45 ¦ 1,00 ¦0,040 ¦0,100 ¦  -   ¦    -     ¦

L--------+------+------+------+------+------+------+------+-----------

Примечания:

1. При  комплектации  автомобилей  дизелями,   удовлетворяющими

требованиям Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1  и  ЕВРО-2)  по

токсичности,  значение  выбросов загрязняющих веществ принимается по

таблице А.12.

2. Для грузовых автомобилей,  оборудованных  сертифицированными

2-компонентными  нейтрализаторами  с  дополнительной подачей воздуха

(окислительного  типа)  и  работающим  на  неэтилированном  бензине,

значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0,2, СН - 0,3.

*

Таблица А.10. Удельные выбросы загрязняющих веществ при

прогреве двигателей иностранных грузовых автомобилей выпуска после

1 января 1994 г., в г/мин

----------T----T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦         ¦    ¦           Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )                                                            ¦

¦         ¦    ¦                                                   npik                                                             ¦

¦         ¦    +--------------T--------------T--------------T-----------------T-----------------T-----------------------------------+

¦Грузо-   ¦Тип ¦      СО      ¦       СН     ¦      NOx     ¦        С        ¦        SO2      ¦                Рb                 ¦

¦подъем-  ¦дви-+----T---------+----T---------+----T---------+-----T-----------+-----T-----------+-----------------T-----------------+

¦ность, т ¦га- ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦    А-92; А-76   ¦

¦         ¦теля¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦     ¦    Х      ¦     ¦     X     +-----T-----------+-----T-----------+

¦         ¦    ¦ Т  ¦         ¦ Т  ¦         ¦  Т ¦         ¦  Т  ¦           ¦  Т  ¦           ¦     ¦     X     ¦     ¦    X      ¦

¦         ¦    ¦    +----T----+    +----T----+    +----T----+     +-----T-----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+  Т  +-----T-----+

¦         ¦    ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦     ¦  БП ¦  СП ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦

+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦До 2     ¦ Б  ¦4,5 ¦8,8 ¦5,7 ¦0,44¦0,66¦0,53¦0,03¦0,04¦0,03¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,012¦0,014¦0,013¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦         ¦    ¦--- ¦--- ¦--- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦         ¦    ¦2,9 ¦5,7 ¦3,7 ¦0,18¦0,24¦0,21¦0,03¦0,04¦0,03¦     ¦     ¦     ¦0,011¦0,013¦0,012¦0,006¦0,008¦0,007¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦         ¦ Д  ¦0,35¦0,53¦0,42¦0,14¦0,17¦0,15¦0,13¦0,20¦0,16¦0,005¦0,010¦0,007¦0,048¦0,058¦0,052¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 2 до 5¦ Д  ¦0,58¦0,87¦0,70¦0,25¦0,30¦0,27¦0,22¦0,33¦0,26¦0,008¦0,016¦0,011¦0,065¦0,078¦0,070¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 5 до 8¦ Д  ¦0,86¦1,29¦1,03¦0,38¦0,46¦0,41¦0,32¦0,48¦0,38¦0,012¦0,024¦0,016¦0,081¦0,097¦0,087¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 6 до  ¦ Д  ¦1,34¦2,00¦1,60¦0,59¦0,71¦0,64¦0,51¦0,77¦0,62¦0,019¦0,038¦0,025¦0,100¦0,120¦0,108¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦16       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 16 ¦ Д  ¦1,65¦2,50¦2,00¦0,80¦0,96¦0,86¦0,62¦0,93¦0,74¦0,023¦0,046¦0,030¦0,112¦0,134¦0,121¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

L---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями   с  карбюраторами,  в знаменателе - с  системой впрыска

топлива.

2. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного  периода.

Выбросы NOx принимаются равными выбросам в холодный период.

*

Таблица А.11. Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

иностранными грузовыми автомобилями выпуска  после  1 января 1994  г.,

в г/км

----------T----T-----------------------------------------------------------------------¬

¦         ¦    ¦               Удельные выбросы загрязняющих веществ (m   )            ¦

¦         ¦    ¦                                                       Lik             ¦

¦Грузо-   ¦Тип +---------T-------T-------T---------T-----------T-----------------------+

¦подъем-  ¦дви-¦         ¦       ¦       ¦         ¦           ¦         Рb            ¦

¦ность, т ¦га- ¦   СО    ¦  СН   ¦  NOx  ¦    С    ¦    SO2    +-----------T-----------+

¦         ¦теля¦         ¦       ¦       ¦         ¦           ¦   АИ-93   ¦А-92; А-76 ¦

¦         ¦    +----T----+---T---+---T---+----T----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

¦         ¦    ¦ Т  ¦ X  ¦ Т ¦ X ¦ Т ¦ X ¦ Т  ¦ X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  Х  ¦

+---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦до 2     ¦ Б  ¦15,8¦19,8¦2,0¦2,9¦0,3¦0,3¦ -  ¦ -  ¦0,080¦0,100¦0,038¦0,047¦0,018¦0,022¦

¦         ¦    ¦----¦----¦---¦---¦---¦---¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦         ¦    ¦11,2¦14,0¦1,7¦2,5¦0,3¦0,3¦    ¦    ¦0,070¦0,090¦6,034¦0,043¦0,016¦0,020¦

¦         +----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦         ¦ Д  ¦ 1,8¦ 2,2¦0,4¦0,5¦1,9¦1,9¦0,10¦0,15¦0,250¦0,313¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 2 до 5¦ Д  ¦ 2,9¦ 3,5¦0,5¦0,6¦2,2¦2,2¦0,13¦0,20¦0,340¦0,430¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 5 до 8¦ Д  ¦ 4,1¦ 4,9¦0,6¦0,7¦3,0¦3,0¦0,15¦0,23¦0,400¦0,500¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦От 8 до  ¦ Д  ¦ 4,9¦ 5,9¦0,7¦0,8¦3,4¦3,4¦0,20¦0,30¦0,475¦0,590¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦16       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Свыше 16 ¦ Д  ¦ 6,0¦ 7,2¦0,8¦1,0¦3,9¦3,9¦0,30¦0,45¦0,690¦0,860¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

L---------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями  с  карбюраторами,  в  знаменателе  - с системой впрыска

топлива.

2. В  переходный период значения выбросе СО,  СН,  С,  SO2 и Рb

должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного  периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

3. Для    грузовых    автомобилей,    оборудованных    штатными

каталитическими нейтрализаторами и  работающими  на  неэтилированном

бензине,  значения выбросов должны умножаться на коэффициенты для СО

-  на  0,2,  СН  и  NOx  -  на  0,3  при  установке   3-компонентных

нейтрализаторов;  для  СО  -  на  0,2  и  СН  - на 0,3 при установке

2-компонентных  нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха

(окислительного    типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту  на  нейтрализатор  или  инструкции  по   эксплуатации   на

автомобиль.

Таблица А.12. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу иностранными грузовыми автомобилями выпуска

после 1 января 1994 г., в г/мин

-----------T----T--------------------------------------------------¬

¦          ¦    ¦   Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )  ¦

¦ Грузо-   ¦Тип ¦                                           xxik   ¦

¦ подъем-  ¦дви-+-----T-----T-----T------T------T------------------+

¦ ность, т ¦га- ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦        Рb        ¦

¦          ¦теля¦ СО  ¦ СН  ¦ NOx ¦  С   ¦ SO2  +------T-----------+

¦          ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦АИ-93 ¦А-92; А-76 ¦

+----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦до 2      ¦ Б  ¦3,5  ¦0,35 ¦0,03 ¦  -   ¦0,011 ¦0,006 ¦   0,003   ¦

¦          ¦    ¦---  ¦---- ¦---- ¦      ¦----- ¦----- ¦   -----   ¦

¦          ¦    ¦1,9  ¦0,15 ¦0,03 ¦      ¦0,010 ¦0,005 ¦   0,003   ¦

¦          +----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦          ¦ Д  ¦0,22 ¦0,11 ¦0,12 ¦0,005 ¦0,048 ¦  -   ¦     -     ¦

+----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦От 2 до 5 ¦ Д  ¦0,36 ¦0,18 ¦0,20 ¦0,008 ¦0,065 ¦  -   ¦     -     ¦

+----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦От 5 до 8 ¦ Д  ¦0,54 ¦0,27 ¦0,29 ¦0,012 ¦0,081 ¦  -   ¦     -     ¦

+----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦От 8 до 16¦ Д  ¦0,84 ¦0,42 ¦0,46 ¦0,019 ¦0,100 ¦  -   ¦     -     ¦

+----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+-----------+

¦Свыше 16  ¦ Д  ¦1,03 ¦0,57 ¦0,56 ¦0,023 ¦0,112 ¦  -   ¦     -     ¦

L----------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------------

Примечания:

1. В числителе приведены  данные  для  автомобилей,  оснащенных

двигателями  с  карбюраторами,  в  знаменателе  - с системой впрыска

топлива.

2. Для    грузовых    автомобилей,    оборудованных    штатными

каталитическими нейтрализаторами  и  работающих  на  неэтилированном

бензине,  значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО  на 0,2,  СН и NOx - на 0,3 при установке 3-компонентных

нейтрализаторов,  для СО - на 0,2  и  СН  -  на  0,3  при  установке

2-компонентных  нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха

(окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту   на   нейтрализатор  или  инструкции  по  эксплуатации  на

автомобиль.

*

Таблица А.13. Удельные выбросы загрязняющих веществ при

прогреве двигателей автобусов, произведенных в странах СНГ,

в г/мин

------------T----T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦           ¦    ¦             Удельные выбросы загрязняющих веществ m                                                                ¦

¦           ¦    ¦                                                    nplk                                                            ¦

¦           ¦    +--------------T--------------T--------------T-----------------T-----------------T-----------------------------------+

¦Класс      ¦Тип ¦      СО      ¦      СН      ¦     NOx      ¦        С        ¦       SO2       ¦                Рb                 ¦

¦автобуса   ¦дви-+----T---------+----T---------+----T---------+-----T-----------+-----T-----------+-----------------T-----------------+

¦(габаритная¦га- ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦   А-92; А-76    ¦

¦длина, м)  ¦теля¦    ¦    Х    ¦    ¦    Х    ¦    ¦    Х    ¦     ¦    Х      ¦     ¦     Х     +-----T-----------+-----T-----------+

¦           ¦    ¦  Т ¦         ¦ Т  ¦         ¦ Т  ¦         ¦  Т  ¦           ¦  Т  ¦           ¦     ¦     Х     ¦     ¦     Х     ¦

¦           ¦    ¦    +----T----+    +----T----+    +----T----+     +-----T-----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+  Т  +-----T-----+

¦           ¦    ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо малый¦  Б ¦ 5,0¦ 9,1¦ 6,2¦0,65¦1,00¦0,80¦0,05¦0,07¦0,05¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,013¦0,016¦0,014¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003¦0,004¦0,004¦

¦(до 5,5)   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦  Д ¦ 1,5¦ 2,4¦ 1,9¦0,20¦0,50¦0,30¦0,40¦0,60¦0,40¦0,010¦0,040¦0,026¦0,054¦0,065¦0,059¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Малый      ¦  Б ¦15,0¦28,1¦18,3¦1,50¦3,80¦2,50¦0,20¦0,30¦0,20¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,020¦0,025¦0,022¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,005¦0,006¦0,005¦

¦(6,0-7,5)  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦  Д ¦ 1,9¦ 3,1¦ 2,5¦0,30¦0,60¦0,40¦0,50¦0,70¦0,50¦0,020¦0,080¦0,040¦0,072¦0,086¦0,077¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Средний    ¦  Б ¦18,0¦33,2¦19,5¦2,60¦6,60¦4,10¦0,20¦0,30¦0,20¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,028¦0,036¦0,032¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,005¦0,008¦0,007¦

¦(8,0-10,0) +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦  Д ¦ 2,8¦ 4,4¦ 3,6¦0,40¦0,80¦0,50¦0,60¦0,80¦0,60¦0,030¦0,120¦0,068¦0,090¦0,108¦0,097¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Большой    ¦  Б ¦22,8¦42,0¦24,8¦3,10¦7,70¦5,00¦0,20¦0,30¦0,20¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,033¦0,043¦0,039¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,006¦0,009¦0,008¦

¦(10,5-12,0)+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦  Д ¦ 4,6¦ 8,2¦ 5,3¦0,45¦1,10¦0,70¦1,00¦2,00¦1,00¦0,040¦0,160¦0,080¦0,113¦0,136¦0,122¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо      ¦  Д ¦ 4,6¦ 8,2¦ 5,3¦0,45¦1,10¦0,70¦1,00¦2,00¦1,00¦0,040¦0,160¦0,080¦0,113¦0,136¦0,122¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦большой    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(сочленен- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦ненный     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦16,5-24,0)     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечание. В переходный период значения выбросов  СО,  СН,  С,

SO2  и Рb должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного

периода. Выбросы NOx принимаются равными выбросам в холодный период.

При комплектации     автобусов    дизелями,    удовлетворяющими

требованиям Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1  и  ЕВРО-2)  по

токсичности,  значения  выбросов загрязняющих веществ принимаются по

таблице А.16.

*

Таблица А.14. Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

автобусами, произведенными в странах СНГ, в г/мин

-------------T----T----------------------------------------------------------------------¬

¦            ¦    ¦             Удельные выбросы загрязняющих веществ m                  ¦

¦            ¦    ¦                                                    nplk              ¦

¦Класс       ¦Тип +---------T--------T-------T---------T---------T-----------------------+

¦автобуса    ¦дви-¦    СО   ¦   СН   ¦  NOx  ¦    С    ¦   SO2   ¦            Рb         ¦

¦(габаритная ¦га- +----T----+---T----+---T---+----T----+----T----+-----------T-----------+

¦длина, м)   ¦теля¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   АИ-93   ¦А-92; А-76 ¦

¦            ¦    ¦ Т  ¦ Х  ¦ Т ¦ Х  ¦ Т ¦ Х ¦ Т  ¦ Х  ¦ Т  ¦ Х  +-----T-----+-----T-----+

¦            ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦  Т  ¦  Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦

+------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо малый ¦ Б  ¦22,7¦28,5¦2,8¦ 3,5¦0,6¦0,6¦ -  ¦ -  ¦0,09¦0,11¦0,040¦0,054¦0,021¦0,026¦

¦(до 5,5)    +----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦            ¦ Д  ¦ 2,3¦2,8 ¦0,6¦ 0,7¦2,2¦2,2¦0,15¦0,20¦0,33¦0,41¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Малый       ¦ Б  ¦29,7¦37,3¦5,5¦ 6,9¦0,8¦0,8¦ -  ¦ -  ¦0,15¦0,19¦  -  ¦  -  ¦0,035¦0,043¦

¦(6,0-7,5)   +----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦            ¦ Д  ¦ 3,5¦4,3 ¦0,7¦ 0,8¦2,6¦2,6¦0,20¦0,30¦0,39¦0,49¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Средний     ¦ Б  ¦47,4¦59,3¦8,7¦10,3¦1,0¦1,0¦ -  ¦ -  ¦0,18¦0,22¦  -  ¦  -  ¦0,044¦0,054¦

¦(8,0-10,0)  +----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦            ¦ Д  ¦ 5,1¦6,2 ¦0,9¦ 1,1¦3,5¦3,5¦0,20¦0,30¦0,45¦0,56¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Большой     ¦ Б  ¦55,3¦68,8¦9,9¦11,9¦1,2¦1,2¦ -  ¦ -  ¦0,22¦0,26¦  -  ¦  -  ¦0,053¦0,065¦

¦(10,5-12,0) +----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦            ¦ Д  ¦ 5,1¦6,2 ¦0,9¦ 1,1¦3,5¦3,5¦0,25¦0,35¦0,45¦0,56¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо       ¦ Д  ¦ 7,5¦9,3 ¦1,1¦ 1,3¦4,5¦4,5¦0,30¦0,40¦0,78¦0,97¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦большой     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦(сочлененный¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦16,5-24,0)  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L------------+----+----+----+---+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В переходный период значения выбросов СО,  СН,  С, SO2, и Рb

должны  умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

2. При   комплектации   автобусов   дизелями,  удовлетворяющими

требования Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В  (ЕВРО-1  и  ЕВРО-2)  по

токсичности,  значения  выбросов загрязняющих веществ принимаются по

таблице А.17.

3. Для      автобусов,     оборудованных     сертифицированными

2-компонентными нейтрализаторами с  дополнительной  подачей  воздуха

(окислительного  типа)  и  работающих  на  неэтилированном  бензине,

значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0,2, СН - 0,3.

Таблица А.15. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу автобусами, произведенными в странах СНГ, в г/мин

--------------T----T-----------------------------------------------¬

¦             ¦    ¦Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )  ¦

¦Класс        ¦Тип ¦                                        xxik   ¦

¦автобуса     ¦дви-+-----T-----T-----T-----T-----T-----------------+

¦(габаритная  ¦га- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       Рb        ¦

¦длина, м)    ¦теля¦ СО  ¦ СН  ¦ NOx ¦  С  ¦ SO2 +------T----------+

¦             ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦АИ-93 ¦А-92; А-76¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦Особо малый  ¦ Б  ¦ 4,5 ¦0,40 ¦0,05 ¦  -  ¦0,012¦0,007 ¦   0,003  ¦

¦(до 5,5)     +----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦             ¦ Д  ¦ 0,8 ¦0,20 ¦0,16 ¦0,01 ¦0,054¦  -   ¦    -     ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦Малый        ¦ Б  ¦10,2 ¦1,70 ¦0,20 ¦  -  ¦0,020¦  -   ¦   0,005  ¦

¦(6,0-7,5)    +----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦             ¦ Д  ¦ 1,5 ¦0,25 ¦0,50 ¦0,02 ¦0,072¦  -   ¦    -     ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦Средний      ¦ Б  ¦13,5 ¦2,20 ¦0,25 ¦  -  ¦0,029¦  -   ¦   0,006  ¦

¦(8,0-10,0)   +----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦             ¦ Д  ¦ 2,8 ¦0,30 ¦0,60 ¦0,03 ¦0,090¦  -   ¦    -     ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦Большой      ¦ Б  ¦17,2 ¦2,80 ¦0,30 ¦  -  ¦0,029¦  -   ¦   0,007  ¦

¦(10,5-12,0)  +----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦             ¦ Д  ¦ 3,5 ¦0,40 ¦0,80 ¦0,04 ¦0,100¦  -   ¦    -     ¦

+-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+

¦Особо большой¦ Д  ¦ 3,5 ¦0,40 ¦0,80 ¦0,04 ¦0,100¦  -   ¦    -     ¦

¦(сочлененный ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦

¦16,5-24,0)   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦

L-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------

Примечания:

1. При   комплектации   автобусов   дизелями,  удовлетворяющими

требованиям Правил ЕЭК ООН № 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1  и  ЕВРО-2)  по

токсичности,  значения  выбросов загрязняющих веществ принимаются по

таблице А.18.

2. Для      автобусов,     оборудованных     сертифицированными

2-компонентными нейтрализаторами с  дополнительной  подачей  воздуха

(окислительного  типа)  и  работающих  на  неэтилированном  бензине,

значения выбросов СО должны умножаться на коэффициент 0,2, СН - 0,3.

*

Таблица А.16. Удельные выбросы загрязняющих веществ при

прогреве двигателей иностранных автобусов выпуска

после 1 января 1994 г., в г/мин

--------------T----T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦             ¦    ¦           Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )                                                             ¦

¦             ¦    ¦                                                   npik                                                              ¦

¦             ¦    +--------------T--------------T--------------T-----------------T-----------------T------------------------------------+

¦Класс        ¦Тип ¦       СО     ¦      СН      ¦     NOx      ¦        С        ¦       SO2       ¦                Рb                  ¦

¦(габаритная  ¦дви-+----T---------+----T---------+----T---------+-----T-----------+-----T-----------+-----------------T------------------+

¦длина, м)    ¦га- ¦    ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦      АИ-93      ¦    А-92; А-76    ¦

¦             ¦теля¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦    ¦    X    ¦     ¦    X      ¦     ¦     X     +-----T-----------+------T-----------+

¦             ¦    ¦ Т  ¦         ¦ Т  ¦         ¦ Т  ¦         ¦  Т  ¦           ¦  Т  ¦           ¦     ¦     X     ¦  Т   ¦     X     ¦

¦             ¦    ¦    +----T----+    +----T----+    +----T----+     +-----T-----+     +-----T-----+  Т  +-----T-----+      +-----T-----+

¦             ¦    ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦    ¦ БП ¦ СП ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦ БП  ¦ СП  ¦     ¦  БП ¦ СП  ¦      ¦ БП  ¦ СП  ¦

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦Особо малый  ¦ Б  ¦4,5 ¦8,8 ¦5,7 ¦0,44¦0,66¦0,53¦0,03¦0,04¦0,03¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦0,012¦0,014¦0,013¦0,007¦0,009¦0,008¦0,003 ¦0,004¦0,004¦

¦(до 5,5)     ¦    ¦--- ¦--- ¦--- ¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦     ¦     ¦     ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----- ¦-----¦-----¦

¦             ¦    ¦2,9 ¦5,7 ¦3,7 ¦0,16¦0,24¦0,21¦0,03¦0,04¦0,03¦     ¦     ¦     ¦0,011¦0,013¦0,012¦0,006¦0,008¦0,007¦0,003 ¦0,004¦0,004¦

¦             +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦             ¦ Д  ¦0,35¦0,53¦0,42¦0,14¦0,17¦0,15¦0,13¦0,20¦0,16¦0,005¦0,010¦0,007¦0,048¦0,058¦0,052¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦Малый        ¦ Д  ¦0,48¦0,72¦0,58¦0,21¦0,25¦0,23¦0,23¦0,35¦0,28¦0,007¦0,014¦0,010¦0,056¦0,067¦0,060¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(6,0-7,5)    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦Средний      ¦ Д  ¦1,22¦1,82¦1,46¦0,53¦0,64¦0,58¦0,57¦0,86¦0,68¦0,016¦0,032¦0,021¦0,084¦0,100¦0,091¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(8,0-10,0)   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦Большой      ¦ Д  ¦1,49¦2,23¦1,78¦0,66¦0,79¦0,71¦0,69¦1,04¦0,83¦0,020¦0,040¦0,030¦0,100¦0,120¦0,108¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(10,5-12,0)  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+

¦Особо большой¦ Д  ¦1,49¦2,23¦1,78¦0,66¦0,79¦0,71¦0,69¦1,04¦0,83¦0,020¦0,040¦0,030¦0,100¦0,120¦0,108¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦сочлененный  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦

¦(16,5-24,0)  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦

L-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+------

Примечания:

1. В  числителе  приведены  данные  для  автобусов,  оснащенных

двигателями с карбюраторами,  в знаменателе  -  с  системой  впрыска

топлива.

2. В переходный период значения выбросов  СО, СН, С, SO2, и  Рb

должны  умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода.

Выбросы NOx принимаются равными выбросам в холодный период.

3. Значения  выбросов  для автобусов Икарус с двигателями Д2156

НМ6U и 02156 НМ6UT принимаются по таблице А.13.

*

Таблица А.17. Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

иностранными автобусами выпуска после 1 января 1994 г., в г/км

----------------T----T-----------------------------------------------------------------------¬

¦               ¦    ¦   Удельные выбросы загрязняющих веществ (m   )                        ¦

¦               ¦    ¦                                           Lik                         ¦

¦Класс автобуса ¦Тип +---------T-------T-------T---------T-----------T-----------------------+

¦(габаритная    ¦дви-¦         ¦       ¦       ¦         ¦           ¦          Рb           ¦

¦длина, м)      ¦га- ¦   СО    ¦   СН  ¦  NOx  ¦    С    ¦    SO2    +-----------T-----------+

¦               ¦теля¦         ¦       ¦       ¦         ¦           ¦   АИ-93   ¦А-92, А-76 ¦

¦               ¦    +----T----+---T---+---T---+----T----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+

¦               ¦    ¦  Т ¦ X  ¦ Т ¦ X ¦ Т ¦ X ¦ Т  ¦ X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦  Т  ¦  X  ¦

+---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо малый    ¦ Б  ¦15,8¦19,8¦2,0¦2,9¦0,3¦0,3¦  - ¦  - ¦0,080¦0,100¦0,038¦0,047¦0,018¦0,022¦

¦(до 5,5)       ¦    ¦----¦----¦---¦---¦---¦---¦    ¦    ¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦

¦               ¦    ¦11,2¦14,0¦1,7¦2,5¦0,3¦0,3¦    ¦    ¦0,070¦0,090¦0,034¦0,043¦0,016¦0,020¦

¦               +----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦               ¦ Д  ¦ 1,8¦ 2,2¦0,4¦0,5¦1,9¦1,9¦0,10¦0,15¦0,250¦0,313¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Малый (6,0-7,5)¦ Д  ¦ 2,9¦ 3,5¦0,5¦0,6¦2,2¦2,2¦0,13¦0,20¦0,340¦0,430¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

+---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Средний        ¦ Д  ¦ 4,1¦ 4,9¦0,6¦0,7¦3,0¦3,0¦0,15¦0,23¦0,400¦0,500¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(8,0-10,0)     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Большой        ¦ Д  ¦ 4,9¦ 5,9¦0,7¦0,8¦3,4¦3,4¦0,20¦0,30¦0,475¦0,590¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(10,5-12,0)    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Особо большой  ¦ Д  ¦ 5,5¦ 6,7¦0,8¦1,0¦3,8¦3,8¦0,25¦0,35¦0,600¦0,780¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦

¦(сочлененный,  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦16,5-24,0)     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

L---------------+----+----+----+---+---+---+---+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Примечания:

1. В  числителе  приведены  данные  для  автобусов,  оснащенных

двигателями с карбюраторами,  в знаменателе  -  с  системой  впрыска

топлива.

2. В переходный период значения выброса СО,  СН,  С,  SO2 и  Рb

должны  умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода.

Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

3. Значения  выбросов  для автобусов Икарус с двигателями Д2156

НМ6U и Д2156 НМ6UТ принимаются по таблице А.14.

4. Для   автобусов,   оборудованных   штатными  каталитическими

нейтрализаторами и работающими на неэтилированном бензине,  значения

выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2,  СН и NOx - на 0,3 при установке  3-компонентных

нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН -  на  0,3  при  установке  2-компонентных

нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха (окислительного

типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту  на  нейтрализатор  или  инструкции  по   эксплуатации   на

автомобиль.

Таблица А.18. Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом

ходу иностранными автобусами выпуска после 1 января 1994 г., в г/мин

------------------------T----T----------------------------------------------¬

¦                       ¦    ¦Удельные выбросы загрязняющих веществ (m    )

¦                       ¦Тип ¦                                        xxik  ¦

¦Класс автобуса         ¦дви-+------T------T------T------T------T-----------+

¦(габаритная длина, м)  ¦га- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    Рb     ¦

¦                       ¦теля¦  СО  ¦  СН  ¦ NOx  ¦  С   ¦ SO2  +-----T-----+

¦                       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦АИ-93¦А-92;¦

¦                       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦А-76 ¦

+-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦Особо малый (до 5,5)   ¦ Б  ¦3,50  ¦0,35  ¦0,03  ¦  -   ¦0,011 ¦0,006¦0,003¦

¦                       ¦    ¦----  ¦----  ¦----  ¦      ¦----- ¦-----¦-----¦

¦                       ¦    ¦1,90  ¦0,15  ¦0,03  ¦      ¦0,010 ¦0,005¦0,003¦

¦                       +----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦                       ¦ Д  ¦0,22  ¦0,11  ¦0,12  ¦0,005 ¦0,048 ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦Малый (6,0-7,5)        ¦ Д  ¦0,30  ¦0,15  ¦0,21  ¦0,007 ¦0,056 ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦Средний (8,0-10,0)     ¦ Д  ¦0,76  ¦0,38  ¦0,52  ¦0,016 ¦0,084 ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦Большой (10,5-12,0)    ¦ Д  ¦0,93  ¦0,47  ¦0,63  ¦0,020 ¦0,100 ¦  -  ¦  -  ¦

+-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+-----+

¦Особо большой          ¦ Д  ¦0,93  ¦0,47  ¦0,63  ¦0,020 ¦0,100 ¦  -  ¦  -  ¦

¦(сочлененный 16,5-24,0)¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

L-----------------------+----+------+------+------+------+------+-----+------

Примечания:

1. В  числителе  приведены  данные  для  автобусов,  оснащенных

двигателями  с  карбюраторами,  в  знаменателе  - с системой впрыска

топлива.

2. Значения  выбросов  для автобусов Икарус с двигателями Д2156

НМ6U иД2156 НМ6UТ принимаются по таблице А.15.

3. Для   автобусов,   оборудованных   штатными  каталитическими

нейтрализаторами и работающими на неэтилированном бензине,  значения

выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2,  СН и NOx - на 0,3 при установке  3-компонентных

нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН -  на  0,3  при  установке  2-компонентных

нейтрализаторов  с  дополнительной  подачей  воздуха (окислительного

типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому

паспорту  на  нейтрализатор  или  инструкции  по   эксплуатации   на

автомобиль.

Приложение Б

(обязательное)

Рисунок Б.1. Варианты размещения стоянок автомобилей при

расчетной схеме 1

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рисунок Б.2. Варианты размещения стоянок автомобилей при

расчетной схеме 2

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Приложение В

(обязательное)

Таблица В.1. Характеристика топлив (при нормальных условиях)

---------------------------------------T--------T--------T---------¬

¦                                      ¦        ¦ ч      ¦   г     ¦

¦                                      ¦  g ,%  ¦Q ,     ¦  S , %  ¦

¦                Топливо               ¦   т    ¦ i      ¦         ¦

¦                                      ¦        ¦МДж/кг, ¦         ¦

¦                                      ¦        ¦куб.м   ¦         ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Угли                                  ¦        ¦        ¦         ¦

¦                                      +--------+--------+---------+

¦Донецкий бассейн                      ¦  28,0  ¦ 18,50  ¦   3,5   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Днепровский бассейн                   ¦  31,0  ¦  6,45  ¦   4,4   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Подмосковный бассейн                  ¦  39,0  ¦  9,88  ¦   4,2   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Печорский бассейн                     ¦  31,0  ¦ 17,54  ¦   3,2   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Кизеловский бассейн                   ¦  31,0  ¦ 19,65  ¦   6,1   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Челябинский бассейн                   ¦  29,9  ¦ 14,19  ¦   1,0   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Карагандинский бассейн                ¦  27,6  ¦ 21,12  ¦   0,8   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Экибастузский бассейн                 ¦  32,6  ¦ 18,94  ¦   0,7   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Кузнецкий бассейн                     ¦  13,2  ¦ 22,93  ¦   0,4   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Кузнецкий (открытая добыча)           ¦  11,0  ¦ 21,46  ¦   0,4   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Канско-Ачинский бассейн               ¦   6,7  ¦ 15,54  ¦   0,2   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Иркутский                             ¦  27,0  ¦ 17,93  ¦   1,0   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Бурятский                             ¦  16,9  ¦ 16,88  ¦   0,7   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Остров Сахалин (среднее по Сахалину)  ¦  22,0  ¦ 17,33  ¦   0,4   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Мазут                                 ¦        ¦        ¦         ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Малосернистый                         ¦   0,1  ¦ 40,30  ¦   0,5   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Сернистый                             ¦   0,1  ¦ 39,85  ¦   1,9   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Высокосернистый                       ¦   0,1  ¦ 38,89  ¦   4,1   ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Природный газ из газопроводов         ¦        ¦        ¦         ¦

¦                                      +--------+--------+---------+

¦Саратов-Москва                        ¦    -   ¦ 35,82  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Саратов-Горький                       ¦    -   ¦ 36,13  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Ставрополь-Москва                     ¦    -   ¦ 36,00  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Серпухов-Ленинград                    ¦    -   ¦ 37,43  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Брянск-Москва                         ¦    -   ¦ 37,30  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Промысловка-Астрахань                 ¦    -   ¦ 35,04  ¦    -    ¦

+--------------------------------------+--------+--------+---------+

¦Ставрополь-Невинномыск-Грозный        ¦    -   ¦ 41,75  ¦    -    ¦

L--------------------------------------+--------+--------+----------

Таблица В.2. Значения коэффициента в зависимости от типа топки

и топлива

--------------------T--------------------------------------T-------¬

¦     Тип топки     ¦                 Топливо              ¦   л   ¦

+-------------------+--------------------------------------+-------+

¦С неподвижной      ¦Бурые и каменные угли                 ¦0,0023 ¦

¦решеткой и ручным  +--------------------------------------+-------+

¦забросом           ¦Антрациты:                            ¦       ¦

¦                   ¦АС и АМ                               ¦0,0030 ¦

¦                   ¦АРШ                                   ¦0,0078 ¦

+-------------------+--------------------------------------+-------+

¦Камерная           ¦Мазут                                 ¦0,0100 ¦

L-------------------+--------------------------------------+--------

______________________________

л - греческая буква "ламбда".

Таблица В.3. Характеристика топок

---------------T-----------------------------------T-------T-------¬

¦   Тип топки  ¦               Топливо             ¦  g1   ¦  g2   ¦

+--------------+-----------------------------------+-------+-------+

¦С неподвижной ¦Бурые угли                         ¦  2,0  ¦  8,0  ¦

¦решеткой и    +-----------------------------------+-------+-------+

¦ручным        ¦Каменные угли                      ¦  2,0  ¦  7,0  ¦

¦забросом      +-----------------------------------+-------+-------+

¦топлива       ¦Антрациты АМ и АС                  ¦  1,0  ¦ 10,0  ¦

+--------------+-----------------------------------+-------+-------+

¦Камерная      ¦Мазут                              ¦  0,5  ¦  0    ¦

¦              +-----------------------------------+-------+-------+

¦              ¦Газ (природный, попутный)          ¦  0,5  ¦  0    ¦

¦              +-----------------------------------+-------+-------+

¦              ¦Доменный газ                       ¦  1,5  ¦  0    ¦

L--------------+-----------------------------------+-------+--------

Таблица В.4. Удельные выделения азота оксида при сжигании

топлива в кузнечном горне (g3)

-----------------------------------------------T-------------------¬

¦                                              ¦  Удельное         ¦

¦                    Топливо                   ¦  выделение, кг/т, ¦

¦                                              ¦  кг/тыс.куб.м     ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Угли                                          ¦                   ¦

¦                                              ¦                   ¦

¦Донецкие                                      ¦       2,21        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Днепровские                                   ¦       2,06        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Подмосковные                                  ¦       0,95        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Печорские                                     ¦       2,17        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Кизеловские                                   ¦       1,87        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Челябинские                                   ¦       1,27        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Карагандинские                                ¦       1,97        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Кузнецкие                                     ¦       2,23        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Канско-ачинские                               ¦       1,21        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Иркутские                                     ¦       1,81        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Бурятские                                     ¦       1,45        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Сахалинские                                   ¦       1,89        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Другие виды топлива                           ¦                   ¦

¦                                              ¦                   ¦

¦Мазут:                                        ¦                   ¦

¦                                              ¦                   ¦

¦малосернистый                                 ¦       2,57        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦высокосернистый                               ¦       2,46        ¦

+----------------------------------------------+-------------------+

¦Природный газ                                 ¦       2,15        ¦

L----------------------------------------------+--------------------

Таблица В.5. Удельные выделения загрязняющих веществ

при термической обработке металлоизделий

--------------T-----------------T----------------------------------¬

¦             ¦                 ¦Выделяемое загрязняющее вещество  ¦

¦             ¦                 +------------T---------------------+

¦  Техноло-   ¦   Применяемое   ¦            ¦количественные       ¦

¦  гическая   ¦   вещество      ¦            ¦характеристики       ¦

¦  операция   ¦                 ¦наименование¦выделения на единицу ¦

¦             ¦                 ¦            ¦массы обрабатываемых ¦

¦             ¦                 ¦            ¦деталей, г/кг (g1)   ¦

+-------------+-----------------+------------+---------------------+

¦Закалка      ¦минеральные масла¦Масло       ¦        0,10         ¦

¦деталей в    ¦                 ¦минеральное ¦                     ¦

¦масляных     ¦                 ¦нефтяное    ¦                     ¦

¦ваннах       ¦                 ¦            ¦                     ¦

+-------------+-----------------+------------+---------------------+

¦Отпуск       ¦минеральные масла¦Масло       ¦        0,08         ¦

¦деталей в    ¦                 ¦минеральное ¦                     ¦

¦масляных     ¦                 ¦нефтяное    ¦                     ¦

¦ваннах       ¦                 ¦            ¦                     ¦

L-------------+-----------------+------------+----------------------

Приложение Г

(обязательное)

*

Таблица Г.1. Удельные выделения загрязняющих веществ при ручной

электродуговой сварке штучными электродами

----------------T----------------------------------------------------------------------------------¬

¦               ¦Количество выделяющихся загрязняющих веществ, г/кг                                ¦

¦               ¦                                   c                                              ¦

¦Технологическая¦расходуемых сварочных материалов (g )                                             ¦

¦               ¦                                   i                                              ¦

¦операция,      +--------T----------------------------------------------T---------T-------T--------+

¦сварочный или  ¦        ¦                 в том числе                  ¦         ¦       ¦        ¦

¦наплавочный    ¦        +--------T------T-----------T------------------+         ¦       ¦        ¦

¦материал и его ¦Свароч- ¦марганец¦      ¦пыль неор- ¦      прочие      ¦фтористый¦азота  ¦углерода¦

¦марка          ¦ный     ¦и его   ¦железа¦ганическая,+-----------T------+водород  ¦диоксид¦оксид   ¦

¦               ¦аэрозоль¦соедине-¦оксид ¦содержащая ¦ наимено-  ¦коли- ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦ния     ¦      ¦SiO2       ¦ вание     ¦чество¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦(20-70%)   ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦Ручная дуговая ¦        ¦        ¦      ¦           ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦сварка сталей  ¦        ¦        ¦      ¦           ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦штучными       ¦        ¦        ¦      ¦           ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦электродами:   ¦        ¦        ¦      ¦           ¦           ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦УОНИ 13/45     ¦  16,31 ¦  0,92  ¦10,69 ¦   1,40    ¦фториды (в ¦ 3,3  ¦   0,75  ¦  1,50 ¦  13,3  ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦УОНИ 13/55     ¦  16,99 ¦  1,09  ¦13,90 ¦   1,00    ¦фториды (в ¦ 1,00 ¦   0,93  ¦  2,70 ¦  13,3  ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦УОНИ 13/65     ¦   7,5  ¦  1,41  ¦ 4,49 ¦   0,80    ¦фториды (в ¦ 0,80 ¦   1,17  ¦   -   ¦   -    ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦УОНИ 13/80     ¦  11,2  ¦  0,78  ¦ 8,32 ¦   1,05    ¦фториды (в ¦ 1,05 ¦   1,14  ¦   -   ¦   -    ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦УОНИ 13/85     ¦  13,0  ¦  0,60  ¦ 9,80 ¦   1,30    ¦фториды (в ¦ 1,30 ¦   1,10  ¦   -   ¦   -    ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-1          ¦   9,6  ¦  0,43  ¦ 9,17 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦   2,13  ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-3          ¦  17,0  ¦  1,58  ¦15,42 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦    -    ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-4          ¦  17,8  ¦  1,66  ¦15,73 ¦   0,41    ¦     -     ¦   -  ¦         ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-5          ¦  14,4  ¦  1,87  ¦12,53 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦    -    ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-6          ¦  16,7  ¦  1,73  ¦14,97 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦    -    ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦АНО-7          ¦  12,4  ¦  1,77  ¦ 8,53 ¦   1,10    ¦фториды (в ¦ 1,00 ¦   0,40  ¦  0,35 ¦   4,5  ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦пересчете  ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

¦               ¦        ¦        ¦      ¦           ¦на F)      ¦      ¦         ¦       ¦        ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦ОЗС-3          ¦  15,3  ¦  0,42  ¦14,88 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦    -    ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦ОЗС-4          ¦  10,9  ¦  1,27  ¦ 9,63 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦    -    ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦ОЗС-6          ¦  14,0  ¦  0,86  ¦12,94 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦   1,53  ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦МР-3           ¦  11,5  ¦  1,73  ¦ 9,77 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦   0,40  ¦   -   ¦   -    ¦

+---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+--------+

¦МР-4           ¦  11,0  ¦  1,10  ¦ 9,90 ¦     -     ¦     -     ¦   -  ¦   0,40  ¦   -   ¦   -    ¦

L---------------+--------+--------+------+-----------+-----------+------+---------+-------+---------

Таблица Г.2. Удельные выделения загрязняющих веществ

при газосварочных работах

-----------------------T-------------------------------------------¬

¦                      ¦      Выделяемое загрязняющее вещество     ¦

¦   Технологическая    +-------------T-----------------------------+

¦   операция           ¦             ¦количественные характеристики¦

¦                      ¦наименование +-----------------T-----------+

¦                      ¦             ¦единица измерения¦количество ¦

+----------------------+-------------+-----------------+-----------+

¦Газовая сварка стали  ¦азота диоксид¦г/кг ацетилена   ¦   22,0    ¦

¦ацетиленокислородным  ¦             ¦                 ¦           ¦

¦пламенем              ¦             ¦                 ¦           ¦

+----------------------+-------------+-----------------+-----------+

¦То же с использованием¦азота диоксид¦г/кг смеси       ¦   15,0    ¦

¦пропан бутановой смеси¦             ¦                 ¦           ¦

L----------------------+-------------+-----------------+------------

*

Таблица Г.3. Удельные выделения загрязняющих веществ

при газовой резке металлов

---------T----------------------T----------------------------------------------------------¬

¦        ¦    Характеристика    ¦Наименование и удельные выделения загрязняющих веществ    ¦

¦        ¦    разрезаемого      ¦  р                                                       ¦

¦        ¦    материала         ¦(g ), г/час                                               ¦

¦        ¦                      ¦  i                                                       ¦

¦Техноло-+-------------T--------+---------T-------------------------------T--------T-------+

¦гический¦             ¦        ¦         ¦         в том числе           ¦        ¦       ¦

¦процесс ¦             ¦толщина,¦Сварочный+-----T----------T------T-------+углерода¦азота  ¦

¦        ¦    металл   ¦мм      ¦аэрозоль ¦хрома¦марганец  ¦железа¦кремния¦оксид   ¦диоксид¦

¦        ¦             ¦        ¦         ¦оксид¦и его     ¦оксид ¦оксид  ¦        ¦       ¦

¦        ¦             ¦        ¦         ¦     ¦соединения¦      ¦       ¦        ¦       ¦

+--------+-------------+--------+---------+-----+----------+------+-------+--------+-------+

¦Газовая ¦Сталь        ¦    5   ¦   74,0  ¦  -  ¦    1,1   ¦ 72,9 ¦   -   ¦  49,5  ¦ 39,0  ¦

¦резка   ¦углеродистая ¦   10   ¦  131,0  ¦  -  ¦    1,9   ¦129,1 ¦   -   ¦  63,4  ¦ 64,1  ¦

¦металла ¦             ¦   20   ¦  200,0  ¦  -  ¦    3,0   ¦197,0 ¦   -   ¦  65,0  ¦ 53,2  ¦

¦        +-------------+--------+---------+-----+----------+------+-------+--------+-------+

¦        ¦Сталь        ¦    5   ¦   82,5  ¦1,25 ¦     -    ¦ 81,25¦   -   ¦  42,9  ¦ 33,6  ¦

¦        ¦качественная ¦   10   ¦  145,5  ¦2,5  ¦     -    ¦143,0 ¦   -   ¦  55,2  ¦ 43,4  ¦

¦        ¦легированная ¦   20   ¦  222,0  ¦5,0  ¦     -    ¦217,0 ¦   -   ¦  57,2  ¦ 44,9  ¦

¦        +-------------+--------+---------+-----+----------+------+-------+--------+-------+

¦        ¦Сталь высоко ¦    5   ¦   80,1  ¦  -  ¦    1,6   ¦ 78,2 ¦  0,3  ¦  46,2  ¦ 36,3  ¦

¦        ¦марганцо-    ¦   10   ¦  142,2  ¦  -  ¦    2,8   ¦138,8 ¦  0,6  ¦  58,2  ¦ 46,6  ¦

¦        ¦вистая       ¦   20   ¦  217,5  ¦  -  ¦    4,4   ¦212,2 ¦  0,9  ¦  59,9  ¦ 48,8  ¦

L--------+-------------+--------+---------+-----+----------+------+-------+--------+--------

Приложение Д

(обязательное)

Таблица Д.1. Удельное выделение пыли (г/с) основным

технологическим оборудованием при механической обработке металла

без охлаждения (на единицу оборудования)

--------------T--------------------T-------------------------------¬

¦             ¦   Определяющая     ¦ Удельный выброс загрязняющих  ¦

¦Оборудование ¦   характеристика   ¦ веществ, г/с                  ¦

¦             ¦   оборудования     ¦                               ¦

+-------------+--------------------+--------------T----------------+

¦Круглошлифо- ¦   Диаметр          ¦  Пыль        ¦ Пыль           ¦

¦вальные      ¦   шлифовального    ¦  абразивная  ¦ металлическая  ¦

¦станки       ¦   круга, мм        ¦              ¦                ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        150         ¦     0,013    ¦     0,020      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        300         ¦     0,017    ¦     0,026      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        350         ¦     0,018    ¦     0,029      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        400         ¦     0,020    ¦     0,030      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        600         ¦     0,026    ¦     0,039      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        750         ¦     0,030    ¦     0,045      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        900         ¦     0,034    ¦     0,052      ¦

+-------------+--------------------+--------------+----------------+

¦Плоскошлифо- ¦        175         ¦     0,014    ¦     0,022      ¦

¦вальные      +--------------------+--------------+----------------+

¦станки       ¦        250         ¦     0,016    ¦     0,026      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        350         ¦     0,020    ¦     0,030      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        400         ¦     0,022    ¦     0,033      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        450         ¦     0,023    ¦     0,036      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        500         ¦     0,025    ¦     0,038      ¦

+-------------+--------------------+--------------+----------------+

¦Бесцентрошли-¦      30, 100       ¦     0,005    ¦     0,008      ¦

¦фовальные    +--------------------+--------------+----------------¦

¦станки       ¦     395, 495       ¦     0,006    ¦     0,013      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦     480, 600       ¦     0,009    ¦     0,016      ¦

+-------------+--------------------+--------------+----------------+

¦Заточные     ¦    Диаметр         ¦              ¦                ¦

¦станки       ¦    шлифовального   ¦              ¦                ¦

¦             ¦    круга, мм       ¦              ¦                ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        100         ¦     0,004    ¦     0,006      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        150         ¦     0,006    ¦     0,008      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        200         ¦     0,008    ¦     0,012      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        250         ¦     0,011    ¦     0,016      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        300         ¦     0,013    ¦     0,021      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        350         ¦     0,016    ¦     0,024      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        400         ¦     0,019    ¦     0,029      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        450         ¦     0,022    ¦     0,032      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        500         ¦     0,024    ¦     0,036      ¦

¦             +--------------------+--------------+----------------+

¦             ¦        550         ¦     0,027    ¦     0,040      ¦

L-------------+--------------------+--------------+-----------------

Таблица Д.2. Удельное выделение пыли при механической обработке

чугуна, цветных металлов на станках без охлаждения

---------------------T--------------T------------------------------¬

¦   Вид обработки,   ¦  Выделяемое  ¦   Удельное количество        ¦

¦   оборудование     ¦  вещество    ¦                          с   ¦

¦                    ¦              ¦   выделяемой пыли, г/с (g ·)

¦                    ¦              ¦                          i   ¦

+--------------------+--------------+------------------------------+

¦Обработка чугуна    ¦Пыль чугунная ¦                              ¦

¦резанием:           ¦              ¦                              ¦

¦токарные станки     ¦              ¦            0,0063            ¦

¦фрезерные станки    ¦              ¦            0,0139            ¦

¦сверлильные станки  ¦              ¦            0,0022            ¦

¦расточные станки    ¦              ¦            0,0021            ¦

+--------------------+--------------+------------------------------+

¦Обработка резанием  ¦Пыль цветных  ¦                              ¦

¦цветных металлов:   ¦металлов      ¦                              ¦

¦токарные станки     ¦              ¦            0,0025            ¦

¦фрезерные станки    ¦              ¦            0,0019            ¦

¦сверлильные станки  ¦              ¦            0,0004            ¦

¦расточные станки    ¦              ¦            0,0007            ¦

L--------------------+--------------+-------------------------------

Таблица Д.3. Удельные выделения (г/с) аэрозолей масла

и эмульсола при механической обработке металлов с охлаждением

----------------------------------------T--------------------------¬

¦                                       ¦Удельное количество       ¦

¦Наименование технологического процесса,¦выделяющегося в           ¦

¦вид оборудования                       ¦атмосферу масла           ¦

¦                                       ¦(эмульсола), 10**-5 (г/с)

¦                                       ¦на 1 кВт мощности станка  ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦Обработка металлов на токарных,        ¦                          ¦

¦сверлильных, фрезерных, строгальных,   ¦                          ¦

¦протяжных, резьбонакатных, расточных   ¦                          ¦

¦станках:                               ¦                          ¦

¦ с охлаждением маслом                  ¦         5,600            ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦ с охлаждением эмульсией с содержанием ¦         0,050            ¦

¦ эмульсола менее 3%                    ¦                          ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦ с охлаждением эмульсией с содержанием ¦         0,045            ¦

¦ эмульсола 3-10%                       ¦                          ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦Обработка металлов на шлифовальных     ¦                          ¦

¦станках:                               ¦                          ¦

¦ с охлаждением маслом                  ¦         8,000            ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦ с охлаждением эмульсией с содержанием ¦         0,104            ¦

¦ эмульсола менее 3%                    ¦                          ¦

+---------------------------------------+--------------------------+

¦ с охлаждением эмульсией с содержанием ¦         1,035            ¦

¦ эмульсола 3-10%                       ¦                          ¦

L---------------------------------------+---------------------------

Примечание. При  обработке  металлов  на  шлифовальных  станках

выделяется  пыль  в  количестве  10%  от  количества  пыли при сухой

обработке (см.  таблицы 2.11.1,  2.11.2).  При использовании СОЖ,  в

состав которых   входит   триэтаноламин,   выделяется  3·10**-6  г/ч

триэтаноламина на 1 кВт мощности станка.

Таблица Д.4. Удельные выделения пыли при механической обработке

изделий из неметаллов (на единицу оборудования, г/с)

----------------T--------------T-----------------------------------¬

¦               ¦              ¦ Выделяемое загрязняющее вещество  ¦

¦Операция техно-¦Вид           +-------------T---------------------+

¦логического    ¦оборудования  ¦наименование ¦удельные количества  ¦

¦оборудования   ¦              ¦             ¦          c          ¦

¦               ¦              ¦             ¦        (g )         ¦

¦               ¦              ¦             ¦          i          ¦

+---------------+--------------+-------------+---------------------+

¦Обработка      ¦Токарные      ¦ Пыль        ¦       0,0024        ¦

¦изделий из     ¦станки        ¦пресспорошка ¦                     ¦

¦пресспорошков, ¦              ¦             ¦                     ¦

¦сплава феррадо ¦              ¦             ¦                     ¦

L---------------+--------------+-------------+----------------------

Приложение Е

(обязательное)

*

Таблица Е.1. Удельные выделения загрязняющих веществ при обкатке

двигателей после ремонта на стендах (составлена по данным НАМИ)

-----------T----------------T-------T--------T-----------------------------------------------------------------------------¬

¦          ¦                ¦       ¦        ¦                      Удельный выброс загрязняющих веществ                   ¦

¦          ¦                ¦       ¦Единицы +----------T----------T----------T----------T----------T----------------------+

¦Тип       ¦   Вид обкатки  ¦Обозна-¦измере- ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦         Рb           ¦

¦двигателя ¦                ¦чение  ¦ния     ¦    СО    ¦   NOx    ¦    СН    ¦   SO2    ¦ сажа (С) +----------T-----------+

¦          ¦                ¦       ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦  АИ-93   ¦А-92, А-76,¦

¦          ¦                ¦       ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦АИ-80      ¦

+----------+----------------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦Бензиновые¦на холостом ходу¦q      ¦г/л·с   ¦7,3·10**-2¦    -     ¦3,0·10**-2¦8,0·10**-5¦     -    ¦5,6·10**-5¦2,2·10**-5 ¦

¦          ¦                ¦ xхБ   ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦

¦          +----------------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦          ¦под нагрузкой   ¦q      ¦г/л.с.·с¦3,0·10**-2¦2,0·10**-3¦5,0·10**-3¦4,0·10**-3¦     -    ¦2,8·10**-5¦1,5·10**-5 ¦

¦          ¦                ¦ iнБ   ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦

+----------+----------------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦Дизельные ¦на холостом ходу¦q      ¦г/л·с   ¦4,5·10**-3¦1,5·10**-3¦7,0·10**-4¦1,5·10**-4¦1,0·10**-4¦    -     ¦     -     ¦

¦          ¦                ¦ xхД   ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦

¦          +----------------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+

¦          ¦под нагрузкой   ¦q      ¦г/л.с ·с¦1,6·10**-3¦3,5·10**-3¦5,0·10**-4¦1,7·10**-4¦2,3·10**-4¦    -     ¦     -     ¦

¦          ¦                ¦ iнД   ¦        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦

L----------+----------------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------

Таблица Е.2. Справочная таблица рабочих объемов двигателей,

условной средней мощности обкатки и время обкатки

-------------------T-------T---------T--------------------T--------¬

¦                  ¦       ¦Средняя  ¦ Время обкатки, мин ¦        ¦

¦  Модель          ¦Рабочий¦мощность +----------T---------+Вид     ¦

¦  двигателя       ¦объем, ¦обкатки, ¦на        ¦под      ¦топлива ¦

¦                  ¦л (V ) л.с.(N  ) ¦холостом  ¦нагрузкой¦        ¦

¦                  ¦    h  ¦      ср ¦ходу(t   )¦(t  )    ¦        ¦

¦                  ¦       ¦         ¦      xxn ¦  нn     ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦      1           ¦   2   ¦    3    ¦    4     ¦    5    ¦   6    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВАЗ 21081         ¦   1,1 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВАЗ 2101          ¦   1,2 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВАЗ 21011, 2108   ¦   1,3 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВАЗ 2103, 21083;  ¦   1,5 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦УАЗ 4123, 331.10  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦УАЗМ412ДЭ         ¦   1,5 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦А-76    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВАЗ 2106, 2121;   ¦   1,6 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦УАЗМ331.102       ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ВА321213;         ¦   1,7 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦УАЗМ3317          ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦УАЗМ3318          ¦   1,8 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦УАЗМ3313          ¦   1,8 ¦   10,0  ¦    30    ¦    35   ¦А-76,   ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗМЗ 406           ¦   2,3 ¦   18,2  ¦    30    ¦    45   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗМЗ 24Д, 402, 408 ¦   2,5 ¦   18,2  ¦    30    ¦    45   ¦АИ-93,  ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦А-92    ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗМЗ 24-01, 4021;  ¦   2,5 ¦   18,2  ¦    30    ¦    45   ¦А-76,   ¦

¦УМ3451М, 414, 417,¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

¦4178              ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ГАЗ-52-01, 52-04, ¦   3,5 ¦   13,0  ¦    35    ¦    45   ¦А-76,   ¦

¦52-07, 52-08      ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗМЗ-53, 53-11,    ¦   4,3 ¦   23,0  ¦    20    ¦    50   ¦А-76,   ¦

¦ЗМЗ-66-06,        ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

¦ЗМЗ-66-03,        ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

¦ЗМЗ-672, 672-11   ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗИЛ-157КД         ¦   5,4 ¦   41,6  ¦    15    ¦    40   ¦А-76,   ¦

¦                  ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗИЛ-130,130Я2,    ¦   6,0 ¦   33,0  ¦    20    ¦    50   ¦А-76,   ¦

¦138, 131, 508.10; ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

¦5086.10           ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЗИЛ-375Я4,        ¦   7,0 ¦   33,0  ¦    20    ¦    50   ¦А-76,   ¦

¦3 375Я5,          ¦       ¦         ¦          ¦         ¦АИ-80   ¦

¦375Я7, 509.10     ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-236М,         ¦  11,2 ¦   89,0  ¦    20    ¦    45   ¦Дизель- ¦

¦236М2             ¦       ¦         ¦          ¦         ¦ное     ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-238М, 238М2   ¦  14,9 ¦  119,0  ¦    20    ¦    50   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-238Ф, 238Б,   ¦  14,9 ¦  148,0  ¦    20    ¦    50   ¦То же   ¦

¦238Д              ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-238П, 238Л    ¦  14,9 ¦  145,0  ¦    20    ¦    80   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-8421, 8424    ¦  17,2 ¦  181,5  ¦    10    ¦   130   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦ЯМЗ-240П, 240М    ¦  22,27¦  188,5  ¦    10    ¦   130   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦КамАЗ-740, 74.10  ¦  11,85¦   80,2  ¦    10    ¦    40   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦КамАЗ-7403.10     ¦  10,85¦   87,1  ¦    10    ¦    40   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦Д2156             ¦  10,4 ¦   84,1  ¦    90    ¦    90   ¦То же   ¦

+------------------+-------+---------+----------+---------+--------+

¦Д2356             ¦  10,6 ¦   96,67 ¦    90    ¦    90   ¦То же   ¦

L------------------+-------+---------+----------+---------+---------

Приложение Ж

(обязательное)

Таблица Ж.1. Свинцовые и железоникелевые аккумуляторы и батареи

(назначение, тип и характеристика)

------------------------------T-----------T------------T-----------¬

¦   Назначение и тип          ¦Число акку-¦Номинальное ¦Номинальная¦

¦   аккумуляторов или         ¦муляторов в¦напряжение, ¦емкость,   ¦

¦   аккумуляторных батарей    ¦батарее,   ¦В           ¦А·ч        ¦

¦                             ¦штук       ¦            ¦           ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦              1              ¦     2     ¦      3     ¦     4     ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Аккумуляторы железоникелевые ¦           ¦            ¦           ¦

¦тяговые:                     ¦           ¦            ¦           ¦

¦ ТЖН-250                     ¦      1    ¦     1,25   ¦    250    ¦

¦ ТЖН-300                     ¦      1    ¦     1,25   ¦    300    ¦

¦ ТЖН-350                     ¦      1    ¦     1,25   ¦    350    ¦

¦ ТЖН-400                     ¦      1    ¦     1,25   ¦    400    ¦

¦ ТЖН-500                     ¦      1    ¦     1,25   ¦    500    ¦

¦ ТЖН-500А                    ¦      1    ¦     1,25   ¦    500    ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Батареи аккумуляторные       ¦           ¦            ¦           ¦

¦свинцовые стартерные для     ¦           ¦            ¦           ¦

¦автомобилей и автобусов:     ¦           ¦            ¦           ¦

¦ 3СТ-60                      ¦      3    ¦     6      ¦     60    ¦

¦ 3СТ-70                      ¦      3    ¦     6      ¦     70    ¦

¦ 3СТ-84                      ¦      3    ¦     6      ¦     84    ¦

¦ 3СТ-98                      ¦      3    ¦     6      ¦     98    ¦

¦ 3СТ-135                     ¦      3    ¦     6      ¦    135    ¦

¦ 6СТ-42                      ¦      6    ¦    12      ¦     42    ¦

¦ 6СТ-54                      ¦      6    ¦    12      ¦     54    ¦

¦ 6СТ-68                      ¦      6    ¦    12      ¦     68    ¦

¦ 6СТ-78                      ¦      6    ¦    12      ¦     78    ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Батареи аккумуляторные       ¦           ¦            ¦           ¦

¦железоникелевые тяговые:     ¦           ¦            ¦           ¦

¦ 24ТЖН-500                   ¦     24    ¦    30      ¦    500    ¦

¦ 28ТЖН-250                   ¦     28    ¦    35      ¦    250    ¦

¦ 36ТЖН-300                   ¦     36    ¦    45      ¦    300    ¦

¦ 80ТЖН-350                   ¦     80    ¦   100      ¦    350    ¦

¦ 96ТЖН-350                   ¦     96    ¦   120      ¦    350    ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Батареи аккумуляторные       ¦           ¦            ¦           ¦

¦железоникелевые для питания  ¦           ¦            ¦           ¦

¦электрических аппаратов,     ¦           ¦            ¦           ¦

¦приборов и других целей:     ¦           ¦            ¦           ¦

¦ 3ЖН-45                      ¦      3    ¦     3,75   ¦     45    ¦

¦ 4ЖН-45                      ¦      4    ¦     5,0    ¦     45    ¦

¦ 4ЖН-60                      ¦      4    ¦     5,0    ¦     60    ¦

¦ 4ЖН-100                     ¦      4    ¦     5,0    ¦    100    ¦

¦ 5ЖН-45                      ¦      5    ¦     6,25   ¦     45    ¦

¦ 5ЖН-60                      ¦      5    ¦     6,25   ¦     60    ¦

¦ 5ЖН-100                     ¦      5    ¦     6,25   ¦    100    ¦

¦ 7ЖН-45                      ¦      7    ¦     8,75   ¦     45    ¦

¦ 7ЖН-60                      ¦      7    ¦     8,75   ¦     60    ¦

¦ 10ЖН-22                     ¦     10    ¦    12,5    ¦     22    ¦

¦ 10ЖН-45                     ¦     10    ¦    12,5    ¦     45    ¦

¦ 10ЖН-60                     ¦     10    ¦    12,5    ¦     60    ¦

¦ 10ЖН-100                    ¦     10    ¦    12,5    ¦    100    ¦

¦ 17ЖН-22                     ¦     17    ¦    21,25   ¦     22    ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Батареи аккумуляторные       ¦           ¦            ¦           ¦

¦свинцовые тяговые            ¦           ¦            ¦           ¦

¦(производство НРБ) 4КТ-285   ¦     40    ¦    80      ¦    285    ¦

+-----------------------------+-----------+------------+-----------+

¦Батареи аккумуляторные       ¦           ¦            ¦           ¦

¦свинцовые стартерные для     ¦           ¦            ¦           ¦

¦тракторов:                   ¦           ¦            ¦           ¦

¦ 6СТ-45ЭМ                    ¦      6    ¦    12      ¦     45    ¦

¦ 6ТСТ-50ЭМС                  ¦      6    ¦    12      ¦     50    ¦

¦ 6СТ-60ЭМ                    ¦      6    ¦    12      ¦     60    ¦

¦ 6ТСТ-75ЭМС                  ¦      6    ¦    12      ¦     75    ¦

¦ 6СТ-128                     ¦      6    ¦    12      ¦    128    ¦

¦ 3ТСТ-150ЭМС                 ¦      3    ¦     6      ¦    150    ¦

¦ 6ТСТ-182ЭМС                 ¦      6    ¦    12      ¦    182    ¦

¦ 3ТСТ-215ЭМ                  ¦      3    ¦     6      ¦    215    ¦

L-----------------------------+-----------+------------+------------

Удельные выбросы загрязняющих веществ при зарядке составляют:

щелочных    аккумуляторов  -  натрия  гидроокись  -  1,9   г/кг

электролита;

кислотных    аккумуляторов    -  серная  кислота  -  2,5   г/кг

электролита.

Приготовление электролита

А

Валовые  выбросы  загрязняющих  веществ  (М )  в тоннах в год и

A

максимальные   разовые    выбросы   (G ) в  граммах в  секунду   при

приготовлении  электролита  определяются  соответственно по формулам

(Ж.1) и (Ж.2):

А

М  = g · S · 3600 · t · 10**-6,             (Ж.1)

A

G  = g · S,                           (Ж.2)

где  g - удельное выделение серной кислоты или натрия гидроокиси;

g = 0,7 г/с·кв.м - для серной кислоты;

g = 1,57 г/с·кв.м - для натрия гидроокиси;

S - площадь ванны;

t - время работы за год, ч.

Приложение З

(информационное)

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Расчет выброса СО на стоянке автомобилей

Исходные данные

100  автомобилей  ГАЗ-2410 размещаются на обособленной открытой

стоянке  без  средств  подогрева,  имеющей  непосредственный въезд и

выезд  на дороги общего пользования. Пробег автомобиля от ближайшего

к  выезду  места  стоянки до выезда со стоянки - L  =0,02 км. Пробег

1Б

автомобиля  от наиболее удаленного от выезда места стоянки до выезда

со стоянки -  L   = 0,2 км. Пробег автомобиля от ближайшего к въезду

1Д

места стоянки до въезда на стоянку - L  = 0,02 км. Пробег автомобиля

2Б

от  наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку

- L   = 0,2  км. Коэффициент выпуска (выезда)  - а = 0,8. Количество

2Д

автомобилей,  выезжающих    со    стоянки    за  1  час  - N ` = 10.

k

Продолжительность  работы  двигателя  на  холостом  ходу  при выезде

(въезде) автомобиля  со стоянки  - t    = t    = 1 мин.   Количество

хх1    хх2

Т

дней работы в теплый период года - D  = 153 дня, в переходный период

Р

П                           Х

- D  = 122 дня , в холодный - D  = 91 день.

Р                           Р

______________________________

а - греческая буква "альфа".

Решение

Автомобиль ГАЗ-2410 имеет рабочий объем V = 2,5 л.

По  таблице  А.1  определяется  удельный выброс CO при прогреве

двигателя для теплого, переходного и холодного периодов года:

теплый период года -     m     = 5 г/мин

прсо

холодный период года -   m     = 9,1 г/мин

прсо

переходный период года - m    = 9,1·0,9=8,19 г/мин

прсо

По таблице 1.2 определяется пробеговый выброс СО:

теплый период года -     m    = 17 г/км

Lсо

холодный период года -   m    = 21,3 г/км

Lсо

переходный период года - m    = 21,3·0,9=19,17 г/км

Lсо

По  таблице  А.3  определяется  удельный  выброс CO на холостом

ходу:

m    =4,5 г/мин.

ххсо

Приведенные  в  таблицах удельные выбросы загрязняющих веществ,

при  прогреве  и  работе  двигателя  на  холостом ходу соответствуют

ситуации,    когда    не    осуществляется  регулярный  контроль   и

регулирование    двигателей    в    соответствии    с   требованиями

ГОСТ 17.2.2.03-87   "Охрана   природы.  Атмосфера.  Нормы  и  методы

измерения содержания оксида углерода и углеводородов в  отработавших

газах    автомобилей    с    бензиновыми   двигателями.   Требования

безопасности" и  ГОСТ  21393-75  "Автомобили  с  дизелями.  Дымность

отработавших   газов.   Нормы   и   методы   измерений.   Требования

безопасности".

Для  различных периодов года по таблице 1.20 определяется время

прогрева двигателя:

--------------------------------------T----------------------------¬

¦теплый период года (при температуре  ¦t  =3 мин                   ¦

¦воздуха выше 5°)                     ¦ пр                         ¦

+-------------------------------------+----------------------------+

¦переходный период года (при          ¦t  =4 мин                   ¦

¦температуре ниже 5° до -5°)          ¦ пр                         ¦

+-------------------------------------+----------------------------+

¦холодный период года (при            ¦t  =10 мин                  ¦

¦температуре воздуха ниже -5° до -    ¦ пр                         ¦

¦10°)                                 ¦                            ¦

L-------------------------------------+-----------------------------

По  формулам  (5)  и  (6)  рассчитывается пробег автомобилей по

территории стоянки при выезде L  и при возврате L :

1                 2

L =(0,02+0,2)/2=0,11 км

1

L =(0,02+0,2)/2=0,11 км

2

Для  теплого  периода года по формуле (1) рассчитывается выброс

СО одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

T

M    =5·3+17·0,11+4,5·1=21,37 г.

1CO

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СО одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в теплый период года:

Т

М    =17·0,11+4,5·1=6,37 г.

2СО

Для  переходного  периода  года  по  формуле (1) рассчитывается

выброс СО одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

П

М    =8,19·4+19,17·0,11+4,5·1=39,37 г.

1СО

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СО одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в переходный период года:

П

М    =19,17·0,11+4,5·1=6,61 г.

2СО

Для холодного периода года по формуле (1) рассчитывается выброс

СО одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

Х

М    =9,1·10+21,3·0,11+4,5·1=97,84 г.

1СО

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СО одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в холодный период года:

Х

М    =21,3·0,11+4,5·1=6,84 г.

2СО

По  формуле  (7)  рассчитывается  валовый выброс СО для каждого

периода года:

Т

М   =0,8·(21,37+6,37)·100·153·10**-6=0,339 т/год;

СО

П

М   =0,8·(39,37+6,61)·100·122·10**-6=0,449 т/год;

СО

Х

М   =0,8·(97,84+6,84)·100·91·10**-6=0,762 т/год.

СО

По формуле (9) рассчитывается общий валовый выброс:

М  =0,339+0,449+0,762=1,55 т/год.

СО

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле (10)

G  =97,843·10/3600=0,27 г/с

CO

Расчет выбросов СН на стоянке автомобилей

Исходные данные

75  автомобилей КамАЗ 5320 размещаются на обособленной открытой

стоянке  со  средствами  подогрева, имеющей непосредственный въезд и

выезд  на дороги общего пользования. Пробег автомобиля от ближайшего

к выезду места стоянки до выезда со стоянки - L  = 0 ,03 км. Пробег

1Б

автомобиля  от наиболее удаленного от выезда места стоянки до выезда

со стоянки - L   = 0,3 км. Пробег автомобиля от ближайшего к въезду

1Д

места стоянки  до  въезда  на  стоянку  -  L    =  0,03  км.  Пробег

2Б

автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до  въезда

на стоянку  - L   = 0,3 км.  Коэффициент выпуска (выезда) - а = 0,8.

2Д

Количество  автомобилей,  выезжающих со стоянки за 1 час - N ` = 10.

k

Продолжительность  работы  двигателя  на  холостом  ходу  при выезде

(въезде)  автомобиля  со  стоянки  - t    = t    = 1 мин. Количество

хх1    хх2

Т

дней работы в теплый период года - D  = 153 дня, в переходный период

Р

П                             Х

- D  = 122 дня,  в холодный  -  D   =  91  день.  В  АТП  проводится

P                             Р

регулярный контроль и регулировка двигателей.

Решение

Автомобиль КамАЗ 5320 имеет грузоподъемность 8т.

По  таблице  А.7  определяется  удельный выброс CН при прогреве

двигателя для теплого, переходного и холодного периодов года:

теплый период года     m     = 0,38 г/мин;

прсн

холодный период года   m     = 0,5 г/мин;

прсн

переходный период года m     = 0,5·0,9=0,45 г/мин.

прсн

По таблице А.8.определяется пробеговый выброс СН:

теплый период года     m    = 0,9 г/км;

Lсн

холодный период года   m    = 1,1 г/км;

Lсн

переходный период года m    = 1,1·0,9=0,99 г/км.

Lсн

По  таблице  А.9  определяется  удельный  выброс CН на холостом

ходу:

m     = 0,35 г/мин.

ххсн

Так  как  в  АТП  проводится  регулярный контроль и регулировка

двигателей,   то  удельные  выбросы  m         и  m       понижаются

прсн         ххсн

коэффициентом  К  .  По  таблице  1  принимается  К  =0,9. Тогда для

СН                                 СН

теплого периода года:

m    ` = 0,38·0,9=0,342 г/мин.

прсн

Для переходного периода года:

m    ` = 0,5·0,9=0,45 г/мин.

прсн

Для холодного периода года:

m    ` = 0,45·0,9=0,405 г/мин.

прсн

Для всех периодов:

m    ` = 0,35·0,9=0,315 г/мин.

ххсн

Для  различных  периодов  года  по таблице 2 определяется время

прогрева двигателя:

теплый период года           t   = 4 мин;

пр

переходный период года       t   = 6 мин;

пр

холодный период года         t   = 12 мин.

пр

По  формулам  (5)  и  (6)  рассчитывается пробег автомобилей по

территории стоянки при выезде L  и при возврате L :

1                 2

L =(0,03+0,3)/2=0,165 км;

1

L =(0,03+0,3)/2=0,165 км.

2

Для  теплого  периода года по формуле (1) рассчитывается выброс

СН одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

T

M     =0,342·4+0,9·0,165+0,315·1=1,8315 г.

1CН

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СН одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в теплый период года:

Т

М    =0,9·0,165+0,315·1=0,463 г.

2СН

Для  переходного  периода  года  по  формуле (1) рассчитывается

выброс СН одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

П

М    =0,405·6+0,99·0,165+0,315·1=2,91 г.

1СН

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СН одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в переходный период года:

П

М    =0,99·0,165+0,315·1=0,478 г.

2СН

Для холодного периода года по формуле (1) рассчитывается выброс

СН одним автомобилем в день при выезде с территории стоянки:

Х

М    =0,45·12+1,1·0,165+0,315·1=5,897 г.

1СН

По  формуле  (2)  рассчитывается  выброс СН одним автомобилем в

день при возврате на стоянку в холодный период года:

Х

М    =1,1·0,165+0,315·1=0,497 г.

2СН

По  формуле  (7)  рассчитывается  валовый выброс СН для каждого

периода года:

Т

М   =0,8·(1,8315+0,463)·75·153·10**-6=0,021 т/год;

СН

П

М   =0,8·(2,91+0,478)·75·122·10**-6=0,025 т/год;

СН

Х

М   =0,8·(5,897+0,497)·75·91·10**-6=0,035 т/год.

СН

По формуле (9) рассчитывается общий валовый выброс:

М  =0,021+0,025+0,035=0,081 т/год.

СН

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле (10)

G  =5,897·10/3600=0,0164 г/с.

CO

Расчет выбросов загрязняющих веществ при техническом

обслуживании и ремонте автомобилей

Исходные данные

Расстояние,  проходимое автомобилем по помещению ТО-1 (поточная

линия)  -  0,036  км,  по  зоне  ЕО  (мойка  проходная)  - 0,024 км.

Расстояние от ворот до поста ТО-2 и ТР (тупиковые посты) - 0,015 км.

Среднесписочное       количество    автомобилей:       карбюраторных

грузоподъемностью  от  2  до  5  т  -  110  (1  группа);   дизельных

грузоподъемностью  от  5  до  8  т  - 70 (2 группа). Способ хранения

автомобилей  -  на  открытых  площадках  без  подогрева.  Количество

автомобилей, одновременно находящихся на линии мойки - 1. Количество

постов  ТО-1 - 3. Количество постов ТО-2 - 3. Количество постов ТР -

5.

Количество выполненных технических воздействий за год

-----------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦          ¦          ЕО         ¦          ТО         ¦         ТР         ¦

¦Группы ав-+-----T---------------+-----T---------------+-----T--------------+

¦томобилей ¦Всего¦В том числе по ¦Всего¦В том числе по ¦Всего¦В том числе по¦

¦          ¦     ¦периодам года  ¦     ¦периодам года  ¦     ¦периодам года ¦

+----------+-----+----------T----+-----+----------T----+-----+----------T---+

¦1 группа  ¦2980 ¦Теплый    ¦1495¦3960 ¦Теплый    ¦1980¦ 230 ¦Теплый    ¦116¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Холодный  ¦ 990¦     ¦Холодный  ¦1320¦     ¦Холодный  ¦ 76¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Переходный¦ 495¦     ¦Переходный¦ 660¦     ¦Переходный¦ 38¦

+----------+-----+----------+----+-----+----------+----+-----+----------+---+

¦2 группа  ¦2020 ¦Теплый    ¦ 980¦2520 ¦Теплый    ¦1260¦ 210 ¦Теплый    ¦105¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Холодный  ¦ 673¦     ¦Холодный  ¦ 840¦     ¦Холодный  ¦ 70¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Переходный¦ 367¦     ¦Переходный¦ 420¦     ¦Переходный¦ 35¦

L----------+-----+----------+----+-----+----------+----+-----+----------+----

Количество ТО-1 и ТО-2

-----------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦          ¦          ТО         ¦         ТО-1        ¦        ТО-2        ¦

¦Группы ав-+-----T---------------+-----T---------------+-----T--------------+

¦томобилей ¦Всего¦В том числе по ¦Всего¦В том числе по ¦Всего¦В том числе по¦

¦          ¦     ¦периодам года  ¦     ¦периодам года  ¦     ¦периодам года ¦

+----------+-----+----------T----+-----+----------T----+-----+----------T---+

¦1 группа  ¦3960 ¦Теплый    ¦1980¦2970 ¦Теплый    ¦1485¦ 990 ¦Теплый    ¦495¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Холодный  ¦1320¦     ¦Холодный  ¦ 990¦     ¦Холодный  ¦335¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Переходный¦ 660¦     ¦Переходный¦ 495¦     ¦Переходный¦160¦

+----------+-----+----------+----+-----+----------+----+-----+----------+---+

¦2 группа  ¦2520 ¦Теплый    ¦1260¦1890 ¦Теплый    ¦ 945¦ 630 ¦Теплый    ¦315¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Холодный  ¦ 840¦     ¦Холодный  ¦ 630¦     ¦Холодный  ¦210¦

¦          ¦     +----------+----+     +----------+----+     +----------+---+

¦          ¦     ¦Переходный¦ 420¦     ¦Переходный¦ 315¦     ¦Переходный¦105¦

L----------+-----+----------+----+-----+----------+----+-----+----------+----

Решение

По  таблице  А.7  определяются  удельные  выбросы  загрязняющих

веществ грузовыми автомобилями при прогреве двигателя

---------T---------------------------------------------------------¬

¦        ¦      Удельные выбросы при прогреве (m    ), г/мин       ¦

¦        ¦                                      прik               ¦

¦Группы  +----------T-----------T-----------T----------T-----------+

¦автомо- ¦    CO    ¦     CH    ¦    NOx    ¦     C    ¦    SO2    ¦

¦билей   +----------+-----------+-----------+----------+-----------+

¦        ¦                     Периоды года                        ¦

¦        +----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+

¦        ¦  Т ¦  Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦  Т ¦  Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦

+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

¦1 группа¦15,0¦28,1 ¦1,50 ¦3,80 ¦0,20 ¦0,30 ¦  - ¦  -  ¦0,020¦0,025¦

+--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

¦2 группа¦ 2,8¦ 4,4 ¦0,38 ¦0,80 ¦0,60 ¦0,80 ¦0,03¦0,120¦0,090¦0,108¦

L--------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+------

По  таблице  А.8  определяются  пробеговые выбросы загрязняющих

веществ грузовыми автомобилями

---------T---------------------------------------------------------¬

¦        ¦        Удельные пробеговые выбросы (m   ), г/км         ¦

¦        ¦                                      Lik                ¦

¦Группы  +----------T----------T-----------T-----------T-----------+

¦автомо- ¦    CO    ¦    CH    ¦    NOx    ¦     C     ¦    SO2    ¦

¦билей   +----------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦        ¦                       Периоды года                      ¦

¦        +-----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----+

¦        ¦  Т  ¦  Х  ¦ Т  ¦  Х  ¦  Т  ¦ Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦  Т  ¦  Х  ¦

+--------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+

¦1 группа¦29,7 ¦37,3 ¦5,5 ¦ 6,9 ¦ 0,8 ¦0,8 ¦  -  ¦  -  ¦0,15 ¦0,19 ¦

+--------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+

¦2 группа¦ 5,1 ¦ 6,2 ¦0,9 ¦ 1,1 ¦ 3,5 ¦3,5 ¦0,25 ¦0,35 ¦0,45 ¦0,56 ¦

L--------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+------

Выбросы загрязняющих веществ от зоны ЕО (мойка автомобилей)

По  формуле  (19)  рассчитываются  валовые выбросы загрязняющих

веществ в зоне ЕО.

Выброс СО:

ЕО

МСО  =((29,7·0,024+15·0,5·1)·1495·10**-6+(37,3·0,024+

+28,1·0,5·1)·990·10**-6+(37,3·0,9·0,024+

+28,1·0,9·0,5·1)·495·10**-6)+((5,1·0,024+2,8·0,5·1)·980·10**-6+

+(6,2·0,024+4,4·0,5·1)·673·10**-6+(6,2·0,9·0,024+

+4,4·0,9·0,5·1)·367·10**-6)=0,0377 т/год.

Аналогично  по  этой же формуле рассчитываются валовые выбросы:

для  автомобилей 1 группы (бензиновый двигатель) - CH, NO , SO2; для

X

автомобилей 2 группы (дизельный двигатель) - CH, NO , C, SO2.

X

По формуле  (20)  рассчитываются  максимальные  разовые выбросы

загрязняющих веществ в зоне ЕО.

Выброс CO:

ЕО

G   =(29,7·0,024+15·0,5·1)·2/3600=0,0046 г/с.

CO

Аналогично по этой  же  формуле  рассчитываются    максимальные

разовые  выбросы:  для автомобилей 1 группы (бензиновый двигатель) -

CH,  NO ,  SO2; для автомобилей 2 группы (дизельный двигатель) - CH,

X

NO , C, SO2.

X

Выброс загрязняющих веществ от поточных постов зоны ТО-1

Аналогично  по  формулам  (19),  (20)  рассчитываются валовые и

максимальные разовые  выбросы:  для автомобилей 1 группы (бензиновый

двигатель)  -  CO, CH, NOx, SO2; для автомобилей 2 группы (дизельный

двигатель) - CO, CH, NOx, C, SO2.

Выброс загрязняющих веществ от тупиковых постов ТО-2

По  формуле  (17)  рассчитываются  валовые выбросы загрязняющих

веществ в зоне ТО-2.

Выброс СО:

ТО-2

М      =((2·29,7·0,015+15·1,5)·495·10**-6+(2·37,3·0,015+

СО

+28,1·1,5)·335·10**-6+(2·37,3·0,9·0,015+28,1·0,9·1,5)·160·10**-6)+

+((2·5,1·0,015+2,8·1,5)·315·10**-6+(2·6,2·0,015+4,4·1,5)·210·10**-6+

+(2·6,2·0,9·0,015+4,4·0,9·1,5)·105·10**-6)= 0,0357 т/год.

Аналогично  по  этой же формуле рассчитываются валовые выбросы:

для  автомобилей 1 группы (бензиновый двигатель) - CH, NOx, SO2; для

автомобилей 2 группы (дизельный двигатель) - CH, NOx, C, SO2.

По формуле (18)  рассчитываются  максимальные  разовые  выбросы

загрязняющих веществ в зоне ТО-2.

Выброс CO:

ТО

G    =(29,7·0,015+0,5·15·1,5)·3/3600=0,0097 г/с.

CO

Аналогично по  этой  же  формуле  рассчитываются   максимальные

разовые  выбросы:  для автомобилей 1 группы (бензиновый двигатель) -

CH,  NOx,  SO2; для автомобилей 2 группы (дизельный двигатель) - CH,

NOx, C, SO2.

Выброс загрязняющих веществ от тупиковых постов зоны текущего

ремонта

Аналогично  по  формулам  (17),  (18)  рассчитываются валовые и

максимальные разовые  выбросы:  для автомобилей 1 группы (бензиновый

двигатель)  -  CO, CH, NOx, SO2; для автомобилей 2 группы (дизельный

двигатель) - CO, CH, NOx, C, SO2.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при мойке автомобилей

Исходные данные

Автобусный    парк    осуществляет   перевозку  пассажиров   на

сочлененных  автобусах  ИКАРУС-280. Мойка  производится  на поточной

линии  при  перемещении  автобуса  самоходом. Расстояние от въездных

ворот помещения мойки до выездных ворот - Sn=0,04 км. Время прогрева

- t   = 0,5 мин. Среднее число  пусков   двигателя одного автобуса в

пр

помещении мойки -  b = 2. Количество автобусов, обслуживаемых постом

мойки  в течение года - n = 5000. Наибольшее количество автомобилей,

k

обслуживаемых мойкой в течение часа - N =3.

k

Решение

По  таблице  А.13  определяется удельный выброс СО при прогреве

двигателя:

m    = 4,6 г/мин.

прСО

По таблице А.14 определяется пробеговый выброс СО:

m   =7,5 г/км.

LСО

По  формуле (23) рассчитывается валовый выброс СО для помещения

мойки:

М  =(7,5·0,04+4,6·0,5·2)·5000·10**-6=0,0245 т/год.

СО

Максимальный разовый выброс СО рассчитывается по формуле (24)

*

G    =(7,5·0,04+4,6·0,5·2)·3/3600=0,0041 г/с.

TCO

По  аналогии  производится расчет для автомобилей с бензиновыми

двигателями и двигателями,  работающими на газовом топливе, - выброс

СН,  NOx,  SO2,  и Рb (Рb только  при  использовании  этилированного

бензина), с дизелями - СН, NOx, SO2, и Рb.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от кузнечного участка

Исходные данные

Оборудование -  горн  кузнечный,  количество  -  1  штука.  Вид

топлива - уголь подмосковного бассейна.  Низкая теплота  сгорания  -

Q  = 9,88 МДж/кг. Количество  израсходованного  топлива за год - m =

сг

7,7 т/год. Зольность  топлива  -  q =39%. Содержание серы - S=4,2%.

т

Коэффициент л = 0,0023 (принят как для топки с  неподвижной решеткой

и   ручным   забросом).    Эффективность   золоуловителей  -   п = 0

т

(отсутствуют). Потери  теплоты  вследствие  механической   неполноты

сгорания - g =13,5%.  Потери теплоты вследствие химической неполноты

1

сгорания - g = 0,5%.  Доля  оксидов серы, связываемых летучей золой,

2

- п   =0,1. Время работы горна в день - t = 6 ч. Количество  рабочих

SO2

дней кузнечного участка  в году - n = 255. Ванна для закалки в масле

- модель 8084. Масса обрабатываемых деталей в год - m  = 150 кг.

д

______________________________

л - греческая буква "ламбда".

п - греческая буква "эта".

Расчет валовых выбросов от кузнечного участка

Расчет  валового выброса твердых частиц производится по формуле

(27)

М =39·7,7·0,0023=0,69 т/год.

Т

Выход СО:

Так как  в  кузнечном  участке применяется твердое топливо,  то

принимаем R=1.

Расчет производится по формуле (30)

С  =0,5·1·9,88=4,944 кг/т.

СО

Валовый выброс СО:

Расчет производится по формуле (29)

М  =4,944·7,7·(1-13,5/100)·10**-3=0,032 т/год.

СО

Валовый выброс SO2 рассчитывается по формуле (37)

М   =0,02·7,7·4,2·(1 -0,1)=0,582 т/год.

SO2

Расчет    максимальных разовых  выбросов  вредных  веществ   от

кузнечного участка производится по формуле (28)

G         =(0,69·10**6)/(6·255·3600)=0,125 г/с.

тв.частиц

Расчет максимального   разового   выброса  СО  производится  по

формуле (31)

G  =(0,032·10**6)/(6·255·3600)=0,0058 г/с.

CO

Расчет  максимального  разового  выброса  SO2  производится  по

формуле (38)

G   =(0,582·10**6)/(6·255·3600)=0,105 г/с.

SO2

Расчет валового выброса загрязняющих веществ от закалочной

ванны

Расчет производится по формуле (39).

Значение  удельного выделения загрязняющего вещества берется из

таблицы В.5.

М    =0,10·150·10**-6=0,000015 т/год.

З.В.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварке и резке

металлов

Электродуговая сварка штучными электродами

Исходные данные

Количество  израсходованных  электродов  и  удельные  выделения

загрязняющих веществ при ручной электросварке:

---------------------------------T---------------------------------¬

¦                                ¦    Количество израсходованных   ¦

¦       Марка электрода          ¦    электродов, кг               ¦

¦                                +-----------------T---------------+

¦                                ¦     За год      ¦    За день    ¦

+--------------------------------+-----------------+---------------+

¦УОНИ 13/45                      ¦       190       ¦       4       ¦

+--------------------------------+-----------------+---------------+

¦УОНИ 13/85                      ¦       170       ¦       3       ¦

+--------------------------------+-----------------+---------------+

¦АНО-5                           ¦       140       ¦       2       ¦

L--------------------------------+-----------------+----------------

"Чистое" время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня:

t=2,5 ч.

Решение

Валовые выбросы загрязняющих веществ

Расчет производится по формуле (41).

Валовый выброс сварочных аэрозолей за год (всего):

М        =(16,31·190+13·170+14,4·140)·10**-6=0,0075 т/год.

аэрозоль

В том числе:

- марганец и его соединения:

М  =(0,92·190+0,60·170+1,87·140)·10**-6=0,0005 т/год;

Mn

- оксид железа:

М   =(10,69·190+9,80·170+12,53·140)·10**-6=0,0055 т/год;

FeO

- пыль неорганическая (SiO2):

М    =(1,40·190+1,30·170)·10**-6=0,0005 т/год;

SiO2

- фториды:

М =(3,3·190+1,30·170)·10**-6=0,0009 т/год.

F

Валовый выброс фтористого водорода:

М  =(0,75·190+1,10·170)·10**-6=0,0003 т/год.

HF

Валовый выброс диоксида азота:

М   =1,50·190·10**-6=0,0003 т/год.

NO2

Валовый выброс оксида углерода:

М  =13,3·190·10**-6=0,0025 т/год.

СО

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ

Расчет производится по формуле (42).

Максимальный разовый выброс сварочных аэрозолей (всего):

G        =(16,31·4+13·3+14,4·2)/(2,5·3600)=0,0133 г/с.

аэрозоль

В том числе:

марганец и его соединения:

G  =(0,92·4+0,60·3+1,87·2)/(2,5·3600)=0,0009 г/с;

Mn

- оксид железа:

G   =(10,69·4+9,80·3+12,53·2)/(2,5·3600)=0,0097 г/с;

FeO

- пыль неорганическая (SiO2):

G    =(1,4·4+1,3·3)/(2,5·3600)=0,0009 г/с;

SiO2

- фториды:

G =(3,3·4+1,3·3)/(2,5·3600)=0,0017 г/с.

F

Максимальный разовый выброс фтористого водорода:

G  =(0,75·4+1,1·2)/(2,5·3600)=0,0005 г/с.

HF

Максимальный разовый выброс диоксида азота:

G   =(1,50·4)/(2,5·3600)=0,0006 г/с.

NO2

Максимальный разовый выброс оксида углерода:

G  =(13,3·4)/(2,5·3600)=0,0053 г/с.

CO

Газовая сварка

Исходные данные

------------------T----------------------------T-------------------¬

¦                 ¦Количество израсходованного ¦Количество         ¦

¦Наименование     ¦газа, кг                    ¦выделяемого        ¦

¦израсходованного +--------------T-------------+диоксида азота на  ¦

¦газа             ¦              ¦за 1 рабочий ¦кг израсходованного¦

¦                 ¦    за год    ¦день,        ¦газа, г            ¦

¦                 ¦              ¦максимально  ¦                   ¦

+-----------------+--------------+-------------+-------------------+

¦Ацетилен         ¦      320     ¦     2       ¦        22,0       ¦

+-----------------+--------------+-------------+-------------------+

¦Пропано-бутановая¦      280     ¦     1,8     ¦        15,0       ¦

¦смесь            ¦              ¦             ¦                   ¦

L-----------------+--------------+-------------+--------------------

"Чистое" время, затрачиваемое на сварку в течение дня, t = 2 ч.

Решение

Валовые выбросы загрязняющих веществ (диоксида азота)

Расчет производится по формуле (43)

M   =(22,0·320+15,0·280)·10**-6=0,011 т/год.

NO2

Максимальные разовые  выбросы  загрязняющих  веществ  (диоксида

азота)

Расчет производится по формуле (44)

G   =(22,0·2+15,0·1,8)/(2·3600)=0,010 г/с.

NO2

Газовая резка металла

Исходные данные

Производится  резка стали углеродистой, толщина 5 мм. Данные по

удельным  выделениям  загрязняющих веществ при газовой резке берутся

из таблицы Г.3.

"Чистое" время резки материала в день t=1,5 ч.

Количество дней работы поста по резке металлов в году n=252.

Решение

Валовые выбросы загрязняющих веществ

Расчет производится по формуле (43).

Валовый выброс сварочных аэрозолей за год (всего):

М        =74·1,5·252·10**-6=0,028 т/год;

аэрозоль

в том числе:

- марганец и его соединения:

М  =1,1·1,5·252·10**-6=0,0004 т/год;

Mn

- оксид железа:

М   =72,9·1,5·252·10**-6=0,028 т/год.

FeO

Валовый выброс оксида углерода:

М  =49,5·1,5·252·10**-6=0,019 т/год.

СО

Валовый выброс диоксида азота:

М   =39,0·1,5·252·10**-6=0,015 т/год.

NO2

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ

Расчет производится по формуле (44).

Максимальный разовый выброс сварочных аэрозолей (всего):

G        =74/3600=0,020 г/с.

аэрозоль

В том числе:

- марганец и его соединения:

G  =1,1/3600=0,0003 г/с;

Mn

- оксид железа:

G   =72,9/3600=0,020 г/с.

FeO

Максимальный разовый выброс оксида углерода:

G  =49/3600=0,013 г/с.

CO

Максимальный разовый выброс диоксида азота:

G   =39/3600=0,010 г/с.

NO2

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ

Суммарный валовый выброс сварочных аэрозолей за год (всего):

SUM М        =0,0075+0,028=0,0355 т/год;

аэрозоль

в том числе:

- марганец и его соединения:

SUM М  =0,0005+0,0004=0,0009 т/год;

Mn

- оксид железа:

SUM М   =0,0055+0,028=0,0335 т/год;

FeO

- пыль неорганическая (SiO2):

SUM  М    =0,0005 т/год;

SiO2

- фториды:

SUM М =0,0009 т/год.

F

Суммарный валовый выброс фтористого водорода:

SUM М  =0,0003 т/год.

HF

Суммарный валовый выброс диоксида азота:

SUM М   =0,0003+0,0011+0,015=0,0164 т/год.

NO2

Суммарный валовый выброс оксида углерода:

SUM М  =0,0025+0,019=0,0215 т/год.

СО

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе аккумуляторного

отделения

Исходные данные

В АТП используются аккумуляторные батареи 6СТ-60ЭМ и 6СТ-75ЭМС.

За год проводится 500 зарядок батарей 6СТ-60ЭМ и 500 зарядок батарей

6СТ-75ЭМС. Максимальное   количество    батарей,    которые    можно

одновременно  подсоединить  к  зарядному  устройству  -  n`=3.  Цикл

проведения зарядки в день - m=10 ч.

За год производится 50 ремонтов аккумуляторных батарей, то есть

количество  разогревов  тигля  в  год n=50. Площадь зеркала тигля, в

котором плавится  свинец  (битумная  мастика)  - S=0,08 кв.м.  Время

нахождения мастики в расплавленном виде в тигле при одном  разогреве

t  = 180 с, свинца - t  = 90 с.

1                    2

Решение

Номинальная емкость аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ равна Q   =

1

60 А·ч, а батареи 6СТ-75ЭМС - Q  = 75 А·ч. Удельное выделение серной

2

кислоты составляет g = 1 мг/А·ч.

По формуле (45) рассчитывается валовый выброс серной кислоты:

А

М =0,9·1·(60·500+75·500)·10**-9=0,00006 т/год.

По формуле (46) рассчитывается валовый выброс серной кислоты за

день:

А

М   =0,9·1·75·3·10**-9=2·10**-7 т/день.

СУТ

По  формуле  (47)  рассчитывается  максимальный разовый  выброс

серной кислоты:

А

G   =2·10**-7·10**6/(3600·10)=5,6·10**6 г/с.

РАЗ

Валовый  выброс  аэрозоля  масла  и  свинца  рассчитывается  по

формуле (48).

Удельный выброс свинца и масла определяется по таблице 4.

А

М       =0,003·180·0,08·50·10**-6=2,16·10**-6 т/год;

Мастика

А

М      =0,0013·90·0,08·50·10**-6=0,468·10**-6 т/год.

Свинец

Расчет выбросов загрязняющих веществ при ремонте

резинотехнических изделий

Исходные данные

Шероховальный станок работает 100 дней в году, вулканизационный

-  300  дней  в  году.  Среднее "чистое" время работы шероховального

станка  в  день  составляет  1  час,  вулканизационного - 0,75 часа.

Время,  затрачиваемое  на  приготовление,  нанесение  и сушку клея в

день,  составляет  1,5  часа.  Количество  израсходованных ремонтных

материалов:

- резина для ремонта - 300 кг в год;

- клей - 40 кг в год;

- бензин - 0,4 кг в день.

Решение

По    таблице  5  определяется  удельное  выделение  пыли   при

шероховке:

п

g =0,0226 г/с.

Валовые выделения пыли определяется по формуле (50)

п

М =0,0226·100·1·3600·10**-6=0,0081 т/год.

Максимальный разовый выброс резиновой пыли равен

п  п

G =g =0,0226 г/с.

Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида сернистого

определяются по формуле (51).

Удельные   выделения  загрязняющего  вещества  определятся   по

таблице 6.

в

М      =900·40·10**-6=0,036 т/год;

бензин

в

М  =0,0018·300·10**-6=0,54·10**-6 т/год;

СО

в

М                  =0,0054·300·10**-6=1,62·10**-6 т/год.

ангидрид сернистый

Максимальный разовый  выброс  бензина  определяется  по формуле

(52)

G =0,4·1000/(1,5·3600)=0,074 г/с.

б

Максимальный разовый   выброс   углерода   оксида  и  ангидрида

сернистого определяется по формуле (53)

G =(0,54·10**-6+1,62·10**-6)·10**6/0,75·300·3600=2,66·10**-6 г/с.

в

Расчет выбросов пыли при механической обработке древесины

Исходные данные

Круглопильный станок Ц6-2 работает 252 дня в году. Время работы

станков в день  -  t = 5  ч.  На  предприятии  применяются  очистные

устройства, которые исправно работают 230 дней в году. Эффективность

данных устройств - п = 85%.

______________________________

п - греческая буква "эта".

Решение

По  таблице  7 определяется удельное выделение пыли при пилении

древесины:

g=2,97 г/с.

По  формуле  (54)  рассчитывается валовый выброс древесной пыли

при пилении:

g

M =2,97·5·1·3600·10**-6·252=26,9 т/год.

Максимальный разовый выброс пыли равен

g

G =g=2,97 г/с.

По    формуле  (56)  рассчитывается  коэффициент,   учитывающий

исправную работу очистного устройства:

А=230/252=0,91.

Масса улавливаемой пыли рассчитывается по формуле (55)

g

J  =26,9·0,91·0,85=20,8 т/год.

у

По  формуле  (57)  рассчитывается  масса  пыли,  попадающей   в

атмосферу (валовый выброс):

g

M =26,9-20,8=6,1 т/год.

о

Максимальный разовый выброс пыли при наличии очистных устройств

рассчитывается по формуле (58)

g

G =2,97·(1-0,85·0,91)=0,67 г/с.

р

При    наличии    фуговальных   станков  расчет  выброса   пыли

производится аналогично по этим же формулам.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обработке

материалов

Исходные данные

Обрабатывается  чугун  резанием  на  токарном  станке. Мощность

электродвигателя  станка - 7,5 кВт. Токарный станок работает 252 дня

в  году.  "Чистое"  время  работы  станка  в день составляет 4 часа.

Охлаждение производится эмульсией с содержанием эмульсола менее 3%.

Решение

По  таблице  Д.2  определяется удельное выделение чугунной пыли

при работе станка:

c

g =0,0063 г/с.

По  формуле  (59) определяется валовый выброс чугунной пыли при

резании:

с

М =0,0063·4·252·3600·10**-6=0,023 т/год.

Максимальный  разовый  выброс  чугунной  пыли  при   отсутствии

очистных устройств равен

с  с

G =g =0,0063 г/с.

При  использовании  СОЖ  образуется  мелкодисперсный  аэрозоль,

валовый выброс которого рассчитывается по формуле (63).

По   таблице  Д.3  определяется  удельное  выделение  масла   и

эмульсола:

c

g    =0,050·10**-5 г/(с·кВт);

СОЖ

с

М    =3600·0,050·10**-5·7,5·4·252·10**-6=13,608·10**-6 т/год.

СОЖ

Максимальный   разовый  выброс  аэрозоля  при  применении   СОЖ

рассчитывается по формуле (64)

с

G    =0,050·10**-5·7,5=0,375·10**-5 г/с.

СОЖ

Расчет выбросов загрязняющих веществ при медницких работах

Пайка    с   применением  паяльников   контактно-электрического

разогрева (стенд ОН 213)

Исходные данные

Масса израсходованного оловянно-свинцового припоя за год - m=30

кг.

Удельные выделения:

п

- свинца и его соединений - g   = 0,51 г/кг;

Pb

п

- оксида олова g   = 0,28 г/кг.

Sn

Количество паек в год - n = 170.

"Чистое время" пайки в день - t = 2,5 ч.

Решение

Валовые выбросы

Расчет производится по формуле (65).

Свинец и его соединения:

п

M   =0,51·30·10**-6=0,0000153 т/год.

Pb

Оксид олова:

п

M   =0,28·30·10**-6=0,0000084 т/год.

Sn

Максимальные разовые выбросы

Расчет производится по формуле (68).

Свинец и его соединения:

-

п

G    =(0,0000153·10**6)/(170·2,5·3600)=0,00001 г/с.

Pb

Оксид олова:

-

п

G    =(0,0000084·10**6)/(170·2,5·3600)=0,0000054 г/с.

Sn

Лужение с погружением в припой

Исходные данные

Площадь зеркала ванны (тигля) - F = 0,01 кв.м.

Число дней работы ванны (тигля) в год - n = 252.

Время нахождения ванны (тигля) в рабочем состоянии - t = 1,5 ч.

Удельные выделения:

л

- свинца и его соединений - g   =0,11·10**-3 г/(с·кв.м);

Pb

л

- оксида олова - g   =0,05·10**-3 г/(с·кв.м).

Sn

Решение

Валовые выбросы

Расчет производится по формуле (67).

Свинец и его соединения:

л

M   =0,11·10**-3·0,01·1,5·252·3600·10**-6=0,0000015 т/год.

Pb

Оксид олова:

л

M   =0,05·10**-3·0,01·1,5·252·3600·10**-6=0,0000007 т/год.

Sn

Максимальные разовые выбросы

Расчет производится по формуле (69).

Свинец и его соединения:

л

G   =0,11·10**-3·0,01=0,0000011 г/с.

Pb

Оксид олова:

л

G   =0,05·10**-3·0,01=0,0000005 г/с.

Sn

Общие валовые выбросы:

- свинец и его соединения:

SUM M  =0,0000153+0,0000015=0,0000168 т/год;

Pb

- оксид олова:

SUM M  =0,0000084+0,0000007=0,0000091 т/год.

Sn

Общие максимальные разовые выбросы:

- свинец и его соединения:

SUM G  =0,00001+0,0000011=0,0000111 г/с;

Pb

- оксид олова:

SUM G  =0,0000054+0,0000005=0,0000059 г/с.

Sn

Расчет выбросов загрязняющих веществ при обкатке и испытании

двигателей после ремонта

Исходные данные

За год обкатано 150 двигателей ЗИЛ-130. Количество одновременно

работающих испытательных стендов для обкатки двигателей - А = 1.

б

Решение

Двигатель ЗИЛ-130 имеет рабочий объем - V  = 6 л.

h

По  таблице  Е.1  определяется  удельный  выброс  СО на единицу

рабочего объема и удельный выброс СО на единицу мощности:

q    =7,3·10**-2 г/л·с;

СОхх

q   =3,0·10**-2 г/л.с.·с.

СОн

По  формуле (71) рассчитывается выброс СО при обкатке двигателя

на холостом ходу:

Р    =7,3·10**-2·6=0,438 г/с.

СОхх

По  таблице  Е.2 определяется средняя мощность, развиваемая при

обкатке двигателя под нагрузкой:

N   = 33 л.с.

ср

По  формуле (73) рассчитывается выброс СО при обкатке двигателя

под нагрузкой:

Р   =3·10**-2·33=0,99 г/с.

СОн

По  таблице  Е.2  определяется время обкатки на холостом ходу и

под нагрузкой:

t    =20 мин;

СОхх

t   =50 мин.

СОн

По  формуле  (71)  рассчитывается валовый выброс СО при обкатке

двигателя на холостом ходу:

М    =0,438·20·150·60·10**-6=0,079 т/год.

СОхх

По  формуле  (73)  рассчитывается валовый выброс СО при обкатке

двигателя под нагрузкой:

М   =0,99·50·150·60·10**-6=0,4455 т/год.

СОн

По  формуле  (70)  рассчитывается валовый выброс СО при обкатке

двигателя:

М  =0,079+0,4455=0,5245 т/год.

СО

Максимальный разовый выброс СО рассчитывается по формуле (75)

G  =3·10**-2·33=0,99 г/с.

СО

Расчет  выбросов  других компонентов производится аналогично по

этим же формулам.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при мойке деталей в СМС

Исходные данные

Площадь зеркала  моечной  ванны  F = 1 кв.м.  Моечная установка

работает 252 дня в году.  Время работы моечной установки в день t  =

4,5 ч.

Решение

По    таблице    9    определяется  удельный  выброс   аэрозоля

кальцинированной соды на единицу площади зеркала ванны:

g =0,0016 г/с·кв.м.

к

По    формуле  (76)  рассчитывается  валовый  выброс   аэрозоля

кальцинированной соды при мойке деталей:

М

М =0,0016·1·4,5·252·3600·10**-6=0,0065 т/год.

К

По  формуле  (77)  рассчитывается  максимально  разовый  выброс

аэрозоля кальцинированной соды при мойке деталей:

М

G =0,0016·1=0,0016 г/с.

К

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испытании и ремонте

топливной аппаратуры

Мойка деталей топливной аппаратуры

Исходные данные

Площадь  зеркала  ванны,  в  которой производится мойка деталей

керосином - F = 0,3 кв.м.

Время мойки деталей в день - t = 2 ч.

Число дней работы в году - n = 252.

Удельное  выделение  загрязняющих веществ (керосин) при мойке -

g =0,433 г/кв.см.

i

Решение

Валовый выброс загрязняющих веществ (керосин).

Расчет производится по формуле (78)

М         =0,433·0,3·2·252·3600·10**-6=0,24 т/год.

керосин

Д

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ (керосин).

Расчет производится по формуле (79)

G       =0,433·0,3=0,13 г/с.

керосин

Испытание дизельной топливной аппаратуры

Исходные данные

Количество   дизельного  топлива,  расходуемого  на   испытания

топливной аппаратуры, В = 80 кг/год.

Удельный  выброс  загрязняющего  вещества  (дизельное  топливо)

g  = 317 г/кг.

дт

"Чистое время" испытания в день t = 3 ч.

Расход дизельного топлива на испытания за день В`=0,2 кг.

Решение

Валовые выбросы загрязняющих веществ (дизельное топливо)

Расчет производится по формуле (78)

М  =317·80·10**-6=0,025 т/год.

дт

Максимальный  разовый  выброс  загрязняющих  веществ (дизельное

топливо)

Расчет производится по формуле (79)

G  =(0,2·317)/(3·3600)=0,0059 г/с.

дт

Проверка форсунок

Исходные данные

Количество    дизельного  топлива,  расходуемого  на   проверку

форсунок, В = 120 кг/год.

Удельный  выброс  загрязняющего  вещества  (дизельное  топливо)

g  = 788 г/кг.

дт

"Чистое время" проверки в день t = 2 ч.

Расход дизельного топлива на проверку за день В` = 0,3 кг.

Решение

Валовый выброс загрязняющих веществ (дизельное топливо).

Расчет производится по формуле (78)

М  =788·120·10**-6=0,095 т/год.

дт

Максимальный  разовый  выброс  загрязняющих  веществ (дизельное

топливо).

Расчет производится по формуле (79)

G  =(0,3·788)/(2·3600)=0,0328 г/с.

дт

Общие  выбросы загрязнений при испытании топливной аппаратуры и

проверке форсунок

Общий валовый выброс:

SUM М  =0,025+0,095=0,120 т/год.

дт

Общий максимальный разовый выброс:

при одном работающем:

G    =0,0328 г/с;

1max

при двух и более работающих:

G    =0,0059+0,0328=0,0387 г/с.

2max

Расчет выбросов загрязняющих веществ при контроле токсичности

отработавших газов

Исходные данные

В автопарке ежегодно проводится 230 проверок автомобилей ГАЗ-53

и   350  проверок  автомобилей  КамАЗ  5320. Наибольшее   количество

автомобилей, проверяемое в течение часа на посту, которое зависит от

пропускной  способности  поста  контроля  токсичности   отработавших

газов, N ` = 12.

k

Решение

Автомобиль  ГАЗ-53 имеет грузоподъемность 4,5 т, КамАЗ 5320 - 8

т.

Тип двигателя: ГАЗ-53 - бензиновый, КамАЗ 5320 - дизельный.

По  таблице  А.7  определяется  удельный выброс СО при прогреве

автомобилей в теплый период года:

ГАЗ-53: m    =15 г/мин;

пpik

КамАЗ 5320: m    =2,8 г/мин.

пpik

По  таблице  А.9  определяется удельный выброс СО при работе на

холостом ходу двигателя:

ГАЗ-53: m    =10,2 г/мин;

xxik

КамАЗ 5320: m    =2,8 г/мин.

xxik

Расчет валового выброса СО по типам автомобилей:

1) ГАЗ-53 (по формуле (80)

М =230·(15·1,5+10,2·3+10,2·1,8·1,5)·10**-6=0,0185 т/год;

1

2) КамАЗ 5320 (используются формулы (82), (83)

m     =2,8·3,0=8,4 г/мин;

испiк

М =350·(2,8·3+8,4·4)·10**-6=0,0147 т/год.

2

Суммарный    валовый    выброс  СО  при  контроле   токсичности

отработавших газов составляет:

SUM М=0,0185+0,0147=0,0332 т/год.

Расчет максимального разового выброса СО по типам автомобилей:

1. ГАЗ-53 (по формуле (81)

G =(15·1,5+10,2·3+10,2·1,8·1,5)·12/3600=0,268 г/с;

1

2. КамАЗ 5320 (по формуле (84)

G =(2,8·3+8,4·4)·12/3600=0,14 г/с.

2

Суммарный    максимальный   разовый  выброс  СО  при   контроле

токсичности отработавших газов составляет

SUM G=0,268+0,14=0,408 г/с.

Расчет  выбросов  других компонентов производится аналогично по

этим же формулам.