ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2000 г. № 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

[Изменения и дополнения:

Постановление Министерства природных ресурсов  и  охраны

окружающей среды от 28 мая 2002 г. № 11 .

В  соответствии  со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15

апреля 1997 г.  № 29-З "Об охране атмосферного  воздуха"  (Ведамасцi

Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,  1997 г.,  № 14,  ст.260) и

Положением о Министерстве природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  Республики  Беларусь,  утвержденным  постановлением  Кабинета

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 1996 г.  №  81  (Собрание

указов  Президента  и  постановлений  Кабинета  Министров Республики

Беларусь,  1996 г., № 4, ст.98; Собрание декретов, указов Президента

и  постановлений Правительства Республики Беларусь,  1997 г.,  № 14,

ст.523; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000

г.,   №  11,  5/2459),  Министерство  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить    и  ввести  в  действие  с  1  января  2001   г.

прилагаемые:

1.1. Утратил силу.

__________________________________________________________

Подпункт 1.1.   утратил  силу  постановлением  Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 мая 2002

г. № 11

1.1. Методику  расчета  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферный   воздух   при   использовании    лакокрасочных

материалов;

__________________________________________________________

1.2. Методику  расчетно-аналитического  определения выделений и

выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве

готовых лекарственных форм;

1.3. Методику  инструментально-расчетного  определения выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от   неорганизованных

источников аппаратных дворов технологических производств;

1.4. Методику инструментально-расчетного определения выбросов с

поверхностей выделения загрязняющих атмосферу веществ.

2. С  момента  вступления  в  силу  настоящего постановления не

применяются:

2.1. приложения 10-13 Временных методических указаний по оценке

выбросов    загрязняющих    веществ    в   атмосферу   предприятиями

деревообрабатывающей   промышленности,  утвержденных   Министерством

лесной,  целлюлозно-бумажной  и  деревообрабатывающей промышленности

СССР 28 сентября 1987 г.;

2.2. пункт  6.7  Временной  методики  по  определению  выбросов

вредных  веществ  в  атмосферу  предприятиями  отрасли, утвержденной

приказом Министерства радиопромышленности СССР от 27 декабря 1989 г.

№ 872  "О Временной методике по определению выбросов вредных веществ

в атмосферу предприятиями отрасли";

2.3. подпункт    9.4.4   Руководства  по  контролю   источников

загрязнения    атмосферы.    ОНД-90,  утвержденного   постановлением

Государственного  комитета охраны природы СССР от 30 октября 1990 г.

№ 8 "О Руководстве по контролю источников загрязнения атмосферы".

3. Специализированной  инспекции  государственного  контроля за

охраной  атмосферного  воздуха  настоящее  постановление  довести до

сведения  органов  государственного  управления, областных, Минского

городского  комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и

других заинтересованных.

Министр                                                 М.И.РУСЫЙ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

31.10.2000 № 15

МЕТОДИКА

инструментально-расчетного определения выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от

неорганизованных источников аппаратных дворов

технологических производств

0212.8-2000

УДК 504.064.3

Инструментально-расчетное        определение

выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный

воздух    от   неорганизованных   источников

аппаратных      дворов       технологических

производств

___________________________________________________________________

Методика

0212.8-2000

Iнструментальна-разлiковае        вызначэнне

выкiдаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае

паветра ад неарганiзаваных крынiц  апаратных

двароў тэхналагiчных вытворчасцей

___________________________________________________________________

Дата введения 2001-01-01

1. РАЗРАБОТАНА            Государственным           белорусским

инженерно-экологическим малым предприятием "БелИНЭКОМП" и  Закрытым

акционерным обществом "Любэкоп"

ВНЕСЕНА  Государственным  белорусским   инженерно-экологическим

малым предприятием "БелИНЭКОМП"

2. УТВЕРЖДЕНА  И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от

31 октября 2000 г. № 15

3. СООТВЕТСТВУЕТ Государственному стандарту Республики Беларусь

"Государственная    система   стандартизации  Республики   Беларусь.

Требования    к  построению,  изложению,  оформлению  и   содержанию

стандартов",  утвержденному  приказом  Белстандарта от 6 мая 1996 г.

№ 79

4. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

___________________________________________________________________

Ключевые  слова:  аппаратный  двор,  неорганизованный источник,

буллитный парк, загрязняющее вещество, воздушный поток

___________________________________________________________________

1. Область применения

Методика    инструментально-расчетного   определения   выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от   неорганизованных

источников  аппаратных  дворов  технологических производств (далее -

Методика):

устанавливает    основные    правила    определения    выбросов

загрязняющих  веществ от неорганизованных источников, размещенных на

открытых  площадках,  а  именно  от  неплотностей   технологического

оборудования  аппаратных  дворов и буллитных парков, размещенного на

одной    открытой    площадке    и    рассматриваемого  как   единый

неорганизованный источник загрязнения атмосферы;

применяется  при  определении  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферу,  результаты  которых  могут  использоваться  при   учете,

нормировании    неорганизованных  выбросов  от  открытых   площадок,

технологического  оборудования  аппаратных дворов, буллитных парков,

разработки мероприятий по снижению этих выбросов;

предназначена  для  промышленных  предприятий,  имеющих в своем

составе   аппаратные  дворы,  буллитные  парки,  другие  объекты   с

подобными  выбросами,  специализированных  организаций,   проводящих

работы  по  инвентаризации  выбросов,  их нормированию и контролю за

соблюдением  установленных  нормативов предельно допустимых выбросов

(далее - ПДВ);

не   распространяется  на  аппаратные  дворы  с   расположением

основной  массы  неорганизованных  источников выделения загрязняющих

веществ в атмосферу на высоте более 10 м;

не   распространяется  на  определение  выбросов  в   атмосферу

загрязняющих  веществ  от  очистных  сооружений  и  нефтеотделителей

блоков оборотного водоснабжения.

Положения    Методики    обязательны    для  применения   всеми

юридическими  и физическими лицами, независимо от форм собственности

и  подчиненности,  осуществляющими  свою  деятельность на территории

Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки

Закон  Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997 г. № 29-З "Об

охране    атмосферного   воздуха"  (Ведамасцi  Нацыянальнага   сходу

Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст.260)

ГОСТ    17.2    3.02-78  Охрана  природы.  Атмосфера.   Правила

установления  допустимых  выбросов  вредных  веществ   промышленными

предприятиями

ГОСТ   17.21.04-77  Охрана  природы.  Атмосфера.  Источники   и

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы

ОНД-90    Руководство    по  контролю  источников   загрязнения

атмосферы, 1992 г.

3. Общие положения

Методика    предназначена    для    расчетно-экспериментального

определения   выбросов  загрязняющих  веществ  от   технологического

оборудования аппаратных дворов и буллитных парков.

Аппаратным  двором  в  настоящей Методике принято считать место

компактного  расположения  оборудования, пространственно отделенного

от соседних объектов проходами шириной не менее 10 м.

Методика   основана  на  натурном  определении   газовоздушного

баланса  потоков  загрязняющих  веществ  и воздуха, проходящих через

условные  плоскости  наветренной  и подветренной стороны аппаратного

двора.

4. Методы и средства измерения

4.1. Настоящая  Методика  определения  выбросов предусматривает

проведение на объекте следующих измерений:

скоростей и температур газовоздушного потока;

барометрического давления атмосферного воздуха;

концентраций  углеводородов  в  пробах  газовоздушного потока с

наветренной и подветренной стороны от обследуемого объекта;

концентраций  других  вредных  веществ  в пробах газовоздушного

потока   с  наветренной  и  подветренной  стороны  от   обследуемого

объекта;

геометрических размеров обследуемого объекта.

4.2. Для  проведения  измерений  применяют  средства измерений,

прошедшие  поверку.  Концентрацию  загрязняющих  атмосферу   веществ

определяют, используя аккредитованные методы.

4.3. Для  отбора  проб воздуха с целью определения концентрации

вредных  веществ  в  условных  плоскостях используется пробоотборное

устройство,  изображенное  на рис.1.  Устройство состоит из сборного

шеста  1 длиной около 5 м, направляющей рамки 2, крепежной трубки 3,

крепления  для  шприца  4 и шприца 5 емкостью 100 мл ТУ-64-1-378-83.

Шприц  снабжают иглой 6 малого диаметра с тем, чтобы поршень шприца,

опускаясь  под  действием собственной силы тяжести, наполнял цилиндр

отбираемым  воздухом  в  течение  5-10 минут.  Отбор  проб   воздуха

производится    в    цельностеклянные  шприцы  емкостью  100  мл   и

осуществляется в соответствующих требованиям Методики точках.

В    качестве    пробоотборного    шеста   можно   использовать

телескопические удочки из синтетического материала длиной не менее 5

м,   на  конце  которых  аналогично  шесту  крепятся   пробоотборные

устройства.

Рис.1. Устройство  для отбора проб газовоздушного потока

***** СХЕМА   НА   БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5. Ход подготовки и проведения измерений

5.1. Составляют  в  масштабе  план  расположения   оборудования

аппаратного двора с указанием высоты.

5.1.1. На план:

-  наносят  расположение  организованных источников с указанием

высоты выброса;

- наносят близлежащие к объекту обследования источники выброса,

здания и сооружения;

-  отмечают  с указанием высоты места, пригодные для проведения

измерений.

Для    проведения    измерений  пригодны  площадки   сооружений

"полупрозрачные"    (продуваемые  ветром)  для  воздушных   потоков.

Площадки  должны  быть  расположены по границе аппаратного двора и в

его  ближайшем  окружении.  Не  пригодны  для  проведения  измерений

площадки,  расположенные  вблизи  аппаратов  воздушного  охлаждения.

Высота площадок должна быть от 5 до 15 м.

5.1.2. Определяют    благоприятные  для  проведения   измерений

направления  ветра,  при  которых  с наветренной стороны объекта нет

источников  выброса, которые могли бы создавать мощные, неравномерно

распределенные потоки загрязнений (рис.Б.1).

В  подветренном  пространстве  объекта  имеется достаточное (не

менее  трех)  количество  мест  проведения  измерений.  Предпочтение

следует  отдавать  таким  направлениям  ветра,  при  которых  объект

перпендикулярен к ним стороной, имеющей наибольшую длину.

5.2. При  благоприятных  направлениях ветра и скорости его от 2

до 7 м/с *) подготавливают  к  использованию  средства  измерения  и

пробоотборные  устройства.  Уточняют направление ветра по показаниям

флюгера, наносят его на план.

____________________________

*) По данным ближайшей метеостанции.

5.3. Проводят на обследуемом объекте следующие измерения:

температуры  воздуха  и барометрического давления в начале и по

окончании пробоотбора;

концентрации  загрязняющих  веществ  (проводят  пробоотбор)   в

точках, примерное расположение которых показано на рис.Б.2.

5.3.1. Допускается измерять (проводить пробоотбор) концентрации

загрязняющих  веществ  на  высоте 1 м путем равномерного перемещения

измерительного  прибора  (пробоотборного  устройства)  вдоль  границ

аппаратного двора.

Измеряют    скорость  воздушных  потоков  в  точках   измерения

концентраций  (кроме  высоты  1  м).  Время измерения скорости равно

времени измерения концентраций (пробоотбора).

Если  с  подветренной  стороны  аппаратного  двора  нет   мест,

пригодных для измерений на высоте, больше 1 м, используют шесты.

В  каждой из точек отбирают не менее трех проб (проводят замеры

концентраций) по каждому веществу. Если время измерения концентраций

(пробоотбора)  менее  20  минут, измерение проводят последовательно,

если более - параллельно.

Допускается    для  определения  выбросов  веществ,   измерение

концентраций  которых  трудоемко, измерять их концентрации (отбирать

пробы) только в точках Т2П, Т2Н (рис.Б.2).

6. Определение массовых выбросов

6.1. По табл.А.1 определяют скорости ветра на высоте 1 м (Wв 1;

2;  3) на основе измеренных значений скорости ветра для  точек  Т1П,

Т2П,  Т3П  (рис.Б.1).  Находят  среднее  арифметическое  из значений

скоростей. Приводят скорость ветра к нормальным условиям  (t=273  К,

Р=760 мм рт.ст.) по формуле (6.1):

н      273         Pа    0,359 х Wi х Ра

W  Wi х --------- х --- = ---------------,       (6.1)

i      273 + tа    760      273 + tа

н

где W - скорость ветра, приведенная к нормальным условиям, м/с;

i

Wi - фактическая скорость ветра;

tа - измеренная температура воздуха, °С;

Ра - измеренное атмосферное давление, мм рт.ст.

6.2. Приращение переноса углеводородов  через  1  кв.м  площади

условных  плоскостей  (в  мг/с)  для  всех  точек (мест) отбора проб

рассчитывают по формуле (6.2):

н     н   н    н

m  = (С - Х) х W  х 1 кв.м,                (6.2)

i     i   i    i

н    н

где С  и Х - соответственно концентрации загрязняющих веществ в

i    i

пробах  воздуха,  отобранных  с  подветренной и наветренной стороны,

мг/нм**3.

н                   н

Если значение Х  больше или равно С , mi принимают равным нулю.

i                   i

6.3. Рассчитывают  значения  qoi  для  всех  точек  отбора проб

(кроме высоты 1 м):

mo

qoi = --,                         (6.3)

mi

где mo и mi - соответственно приращение переноса вещества через

1 кв.м условных плоскостей на высоте 1 м и на i-й высоте.

6.4. Высоту  условной  плоскости  hу.п  определяют  по  формуле

(6.4):

hу.п = Нmax + 0,1 х d,

(6.4)

где    Нmax   -  максимальная  высота  оборудования,   имеющего

неорганизованные  источники  выделения  загрязняющих  веществ.  Если

Нmax > 30 м, его принимают равным 30 м;

d  -  расстояние  по  перпендикуляру  от оборудования, имеющего

максимальную высоту до условной плоскости.

Определяют длину   условной  плоскости  так,  как  показано  на

рис.Б.3,  площадь условной плоскости (Fу.п,  кв.м)  рассчитывают  по

формуле (6.5):

Fу.п = hу.п х lу.п.                    (6.5)

6.5. Значение  h1  для  всех  точек  отбора проб воздуха (кроме

проб, отобранных на высоте 1 м) определяют по формуле (6.6):

hti

h1 = ----,                        (6.6)

hу.п

где hti - высота i-й точки отбора проб.

6.6.  Определяют  среднее по высоте условной плоскости значение

_

q1, а зависимости от qoi и hi - по табл.А.2.

Рассчитывают  значение  среднего  по  высоте условной плоскости

_

приращения переноса углеводородов mi (в мг/с) по формуле (6.7):

-        -

mi = m х qi.                       (6.7)

6.7. Рассчитывают количество выбросов углеводородов (или других

хроматографически определенных загрязняющих веществ) от оборудования

аппаратного двора Ма.д (в г/с) по формуле (6.8):

-         -         -

4 х mT1 + 2 x mT2 + 4 x mT3

Ма.д = --------------------------- х Fу.п,      (6.8)

12000

и  количество  неорганизованных выбросов аппаратного двора Мн.в

(в г/с) по формуле (6.9):

Мн.в = Ма.д - @Мо.в,                   (6.9)

где    @Мо.в    -   суммарные  выбросы  вредного  вещества   от

организованных источников с высотой менее 20 м, г/с.

В  тех  случаях,  когда  концентрации  одного  из  загрязняющих

веществ  измерены только в точках Т2П, Т2Н (рис.Б.2),  выбросы этого

вещества (Мвi, г/с) рассчитывают по формуле (6.10):

mТ2Пвi

Мвi = ------ х Ма.д - @Мо.вi,              (6.10)

mТ2Нi

где  mT2Пвi,  mT2Нi - приращение переноса вещества, по которому

выполнен неполный цикл измерений, и приращение переноса вещества, по

которому произведен полный цикл измерений, мг/кв.см;

@Мo.вi - суммарный выброс организованными источниками с высотой

менее  20  м  вещества,  по которому измерения выполнены не в полном

объеме.

7. Проведение контроля нормативов ПДВ

Контроль нормативов ПДВ может быть проведен упрощенным методом,

заключающимся в следующем.

Для  проведения  контроля  используют  результаты  предыдущего,

проведенного  по  полной  программе  измерения  выбросов  на  данном

объекте.

Измерения  проводят при том же, что и в предыдущем, направлении

ветра в точках Т2П, Т2Н (рис.Б.2).

Измеряют  концентрации  в  точках  Т2П и Т2Н. Измеряют скорость

ветра в точке Т2П.

Находят приращение концентрации для Т2П (mТ2Пк).

Определяют выброс загрязнения по формуле (7.1):

mТ2Пк

Мi = Miп х -----,                     (7.1)

mТ2Пп

где mТ2Пп  -  приращение  концентраций  в   предыдущем   полном

обследовании;

Miп - выбросы, измеренные в предыдущем обследовании.

Примеры  расчета  выбросов  в  атмосферный  воздух  приведены в

приложении В.

Приложение А

(обязательное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от

неорганизованных источников

аппаратных дворов

технологических производств

31.10.2000 № 15

Таблица А.1

Величины значений скоростей ветра на высоте 1 м в зависимости

от величины скоростей ветра на высоте hi

*

---------------------------------------------------------------------

Значения hi, м

----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----

1 ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15

----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

0,40 0,57 0,62 0,66 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84

0,45 0,64 0,70 0,74 0,77 0,80 0,82 0,85 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94

0,50 0,72 0,78 0,82 0,86 0,89 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04

0,55 0,79 0,85 0,90 0,94 0,98 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15

0,60 0,86 0,93 0,98 1,03 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,24 1,25

0,65 0,93 1,00 1,07 1,11 1,16 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36

0,70 1,00 1,08 1,15 1,20 1,25 1,28 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,44 1,46

0,75 1,07 1,16 1,23 1,23 1,34 1,37 1,41 1,44 1,47 1,50 1,52 1,54 1,57

0,80 1,14 1,24 1,32 1,37 1,42 1,46 1,50 1,54 1,57 1,60 1,62 1,65 1,67

0,85 1,22 1,32 1,39 1,45 1,51 1,56 1,60 1,63 1,67 1,70 1,72 1,75 1,78

0,90 1,29 0,40 1,48 1,54 1,60 1,65 1,69 1,73 1,76 1,80 1,83 1,85 1,88

0,95 1,36 1,47 1,56 1,62 1,69 1,74 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,96 1,99

1,00 1,43 1,55 1,64 1,71 1,78 1,83 1,88 1,92 1,96 2,00 2,03 2,06 2,09

1,1  1,57 1,71 1,80 1,88 1,96 2,01 2,07 2,11 2,16 2,20 2,23 2,27 2,30

1,2  1,72 1,86 1,97 2,05 2,14 2,20 2,26 2,30 2,35 2,40 2,44 2,47 2,50

1,3  1,86 2,02 2,13 2,22 2,31 2,38 2,44 2,50 2,55 2,60 2,64 2,68 2,72

1,4  2,00 2,17 2,30 2,39 2,49 2,56 2,63 2,69 2,74 2,80 2,84 2,88 2,93

1,5  2,14 2,32 2,46 2,56 2,67 2,74 2,62 2,88 2,94 3,00 3,04 3,09 3,14

1,6  2,29 2,48 2,62 2,74 2,85 2,93 3,01 3,07 3,14 3,20 3,25 3,30 3,34

1,7  2,43 2,64 2,79 2,91 3,03 3,11 3,20 3,26 3,33 3,40 3,45 3,50 3,55

1,8  2,57 2,79 2,95 3,08 3,20 3,29 3,38 3,46 3,53 3,60 3,65 3,71 3,76

1,9  2,72 2,94 3,12 3,25 3,38 3,48 3,57 3,65 3,72 3,80 3,86 3,91 3,97

2,0  2,86 3,10 3,28 3,42 3,56 3,66 3,7  3,84 3,92 4,00 4,06 4,12 4,18

2,1  3,00 3,26 3,44 3,59 3,74 3,84 3,95 4,03 4,12 4,20 4,26 4,33 4,39

2,2  3,15 3,41 3,61 3,76 3,92 4,03 4,14 4,22 4,31 4,40 4,47 4,53 4,60

2,3  3,29 3,56 3,77 3,93 4,09 4,21 4,32 4,42 4,51 4,60 4,67 4,74 4,81

2,4  3,43 3,72 3,94 4,10 4,27 4,39 4,51 4,61 4,70 4,80 4,87 4,94 5,02

2,5  3,58 3,88 4,10 4,28 4,45 4,58 4,70 4,80 4,90 5,00 5,08 5,15 5,23

2,6  3,72 4,03 4,26 4,45 4,63 4,76 4,89 4,99 5,10 5,20 5,28 5,36 5,43

2,7  3,86 4,18 4,43 4,62 4,81 4,94 5,08 5,18 5,29 5,40 5,48 5,56 5,64

2,8  4,00 4,34 4,59 4,79 4,98 5,12 5,26 5,38 5,49 5,60 5,68 5,77 5,85

2,9  4,15 4,50 4,76 4,96 5,16 5,31 5,45 5,57 5,68 5,80 5,89 5,97 6,06

3,0  4,29 4,65 4,92 5,13 5,34 5,49 5,64 5,76 5,68 6,00 6,09 6,18 6,27

3,1  4,43 4,81 5,98 5,30 5,52 5,67 5,83 5,95 6,06 6,20 6,29 6,39 6,48

3,2  4,58 4,96 5,25 5,47 5,70 5,86 6,02 6,14 6,27 6,40 6,50 6,59 6,69

---------------------------------------------------------------------

*

Таблица А.2

Зависимость величины значений среднего относительного переноса

_

углеводородов qi от величины значений относительного переноса

_

углеводородов qi и относительно высоты проведения измерений

----T--------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                         Значения hi

qОi+----T-----T----T-----T----T-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----

¦0,10¦0,125¦0,15¦0,175¦0,20¦0,225¦0,25¦0,30¦0,35¦0,40¦0,45¦0,50¦0,55¦0,60¦0,65¦0,70¦0,75¦0,80

----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

0,00 1,85 1,52  1,31 1,15  1,04 0,96  0,89 0,79 0,73 0,69 0,67 0,67 0,67 0,69 0,73 0,79 0,89 1,04

0,05 1,60 1,43  1,28 1,13  1,02 0,94  0,88 0,79 0,73 0,70 0,68 0,68 0,68 0,71 0,74 0,81 0,90 1,06

0,10 1,74 1,44  1,25 1,11  1,01 0,93  0,87 0,79 0,74 0,70 0,69 0,68 0,69 0,72 0,76 0,82 0,92 1,07

0,15 1,68 1,40  1,22 1,09  0,99 0,92  0,86 0,78 0,74 0,71 0,69 0,69 0,70 0,73 0,77 0,83 0,93 1,08

0,20 1,62 1,36  1,18 1,06  0,98 0,91  0,86 0,78 0,74 0,71 0,70 0,70 0,71 0,74 0,78 0,86 0,94 1,10

0,25 1,56 1,32  1,15 1,04  0,96 0,90  0,85 0,78 0,74 0,72 0,71 0,70 0,72 0,75 0,79 0,86 0,96 1,12

0,30 1,50 1,27  1,12 1,02  0,94 0,88  0,84 0,78 0,74 0,72 0,71 0,72 0,73 0,76 0,81 0,87 0,97 1,13

0,40 1,38 1,19  1,06 0,97  0,91 0,86  0,82 0,77 0,74 0,73 0,72 0,73 0,75 0,78 0,83 0,90 1,00 1,16

0,50 1,27 1,11  1,00 0,93  0,88 0,84  0,81 0,77 0,74 0,74 0,74 0,75 0,77 0,81 0,86 0,92 1,03 1,19

0,60 1,15 1,02  0,94 0,88  0,84 0,81  0,79 0,76 0,75 0,74 0,75 0,77 0,79 0,83 0,88 0,95 1,06 1,22

0,70 1,04 0,94  0,88 0,84  0,80 0,79  0,77 0,76 0,75 0,75 0,76 0,78 0,81 0,85 0,90 0,98 1,08 1,25

0,80 0,92 0,86  0,82 0,79  0,78 0,76  0,76 0,75 0,75 0,76 0,78 0,80 0,83 0,87 0,93 1,00 1,11 1,28

0,90 0,80 0,77  0,76 0,75  0,74 0,74  0,74 0,74 0,75 0,77 0,79 0,82 0,85 0,89 0,95 1,03 1,14 1,30

1,00 0,68 0,69  0,70 0,70  0,71 0,72  0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,83 0,87 0,92 0,98 1,06 1,17 1,33

1,1  0,57 0,61  0,64 0,66  0,68 0,69  0,71 0,73 0,70 0,79 0,82 0,85 0,89 0,94 1,00 1,08 1,20 1,36

1,2  0,45 0,52  0,57 0,61  0,64 0,67  0,69 0,73 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,02 1,11 1,22 1,39

1,3  0,34 0,44  0,51 0,56  0,61 0,64  0,67 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,98 1,05 1,13 1,25 1,42

1,4  0,29 0,36  0,45 0,52  0,58 0,62  0,66 0,72 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,07 1,16 1,28 1,45

1,5  0,10 0,27  0,39 0,45  0,54 0,60  0,64 0,71 0,77 0,82 0,87 0,92 0,97 1,03 1,10 1,19 1,31 1,48

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение Б

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от

неорганизованных источников

аппаратных дворов

технологических производств

31.10.2000 № 15

Рис.Б.1. Определение благоприятных направлений ветра

***** СХЕМА  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО   ПРИЧИНЕ   ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Рис.Б.2. Точки проведения измерений

***** СХЕМА  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО   ПРИЧИНЕ   ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Рис.Б.3. Длина условной плоскости

***** СХЕМА  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО   ПРИЧИНЕ   ТЕХНИЧЕСКОЙ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Приложение В

(информационное) к Методике

инструментально-расчетного

определения выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от

неорганизованных источников

аппаратных дворов

технологических производств

31.10.2000 № 15

Примеры расчета

Пример 1. Определение выбросов загрязняющих веществ

***** ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА  БУМАЖНОМ

НОСИТЕЛЕ ПО ПРИЧИНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ

Пример 2. Контроль выбросов от неорганизованных источников

(нормативов ПДВ)

***** ПРИМЕР  РАСЧЕТА  КОНТРОЛЯ  ВЫБРОСОВ  ОТ  НЕОРГАНИЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО ПРИЧИНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ

ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ