Дополнения и Изменения к "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)", утвержденные приказом Минтранса России от 01.01.99, включены в "Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 2001-2002 годах", утвержденный приказом МПР России от 25.04.2001, рекомендуемых к использованию.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу для автотранспортных предприятий

(расчетным методом). М., 1999 г.

1. Стр.7, табл.2.1:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей легковых автомобилей;

б) дана новая редакция п.2 примечания:

2. Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей современных легковых автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками принимаются по табл.2.4.

Здесь и далее под легковыми автомобилями с улучшенными экологическими характеристиками понимаются:

а) автомобили зарубежного производства (кроме стран СНГ), выпущенные после 01.01.1994 г.

б) автомобили производства стран СНГ, оснащенные двигателями с впрыском топлива.

в) автомобили зарубежных моделей, собираемые по лицензии на территории стран СНГ.

2. Стр.8, табл.2.2:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Пробеговые выбросы легковых автомобилей;

б) 4 строка снизу (рабочий объем двигателя до 1,2), 13 столбец следует читать 0,009.

в) дана новая редакция п.2 примечаний:

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ для современных легковых автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками принимаются по табл.2.5.

3. Стр.9, табл.2.3:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу легковыми автомобилями;

б) дана новая редакция примечания:

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу современными легковыми автомобилями с улучшенными экологическими характеристиками принимаются по табл.2.5.

4. Стр.10, табл.2.4:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей современных легковых автомобилей с улучшенными экологическими характеристиками;

б) дана новая редакция п.3 примечания:

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на коэффициенты:

для СО - на 0,7, СН и NO - на 0,8 при установке 3-х компонентных нейтрализаторов;

для СО - на 0,7, СН - на 0,8 при установке 2-х компонентных нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации автомобиля.

5. Стр.11, табл.2.5:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Пробеговые выбросы современных легковых автомобилей, с улучшенными экологическими характеристиками;

б) столбец 1, строка 3 снизу следует читать: свыше 1,2 до 1,8.

в) п.3 примечаний к табл.2.5, 4 строка снизу следует читать:

для СО - на 0,2, далее по тексту.

6. Стр.12, табл.2.6:

а) дана новая редакция названия таблицы:

Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу современными легковыми автомобилями с улучшенными экологическими характеристиками;

б) в примечаниях к табл.2.6, 4 строка снизу следует читать:

для СО - на 0,2, далее по тексту.

7. Стр.13, табл.2.7:

а) столбец 1:

строка 3 снизу следует читать: свыше 5 до 8;

строка 2 снизу следует читать: свыше 8 до 16;

б) дана новая редакция п.2 примечаний:

При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и EBPO-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.10.

8. Стр.14, табл.2.8:

а) столбец 1, 1 строка снизу, следует читать: свыше 16;

б) дана новая редакция п.2 примечаний:

При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.11.

9. Стр.15, табл.2.9:

а) столбец 1, 1 строка сверху следует читать: до 2;

б) дана новая редакция п.1 примечаний:

При комплектации автомобилей дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02А и 49-02В (EBPO-1 и ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.12.

10. Стр.17, табл.2.11, добавлен п.3 в примечаниях:

Для грузовых автомобилей, оборудованных штатными каталитическими нейтрализаторами и работающими на неэтилированном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NO - на 0,3 при установке 3-х компонентных нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН - на 0,3 при установке 2-х компонентных нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации на автомобиль.

11. Стр.18, табл.2.12:

а) столбец 3, 5 строка снизу следует читать: 0,22;

б) добавлен новый пункт в примечания:

Для грузовых автомобилей, оборудованных штатными каталитическими нейтрализаторами и работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NO - на 0,3 при установке 3-х компонентных нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН - на 0,3 при установке 2-х компонентных нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации на автомобиль.

12. Стр.19, табл.2.13, дана новая редакция п.2 примечаний:

При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02A и 49-02В (EBPO-1 и ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.16.

13. Стр.20, табл.2.14:

а) дана новая редакция п.2 примечаний:

При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.17;

б) п.3 примечаний, после слов "+значения выбросов..." дополнено - СО, далее по тексту.

14. Стр.21, табл.2.15:

а) столбец 5, 8 строка снизу следует читать: 0,16;

б) дана новая редакция п.1 примечаний:

При комплектации автобусов дизелями, удовлетворяющими требованиям Правил ЕЭК ООН N 49-02А и 49-02В (ЕВРО-1 и ЕВРО-2) по токсичности, значения выбросов загрязняющих веществ принимаются по таблице 2.18;

в) примечание п.2, после слов "...значения выбросов+" дополнено - СО, далее по тексту.

15. Стр.23, табл.2.17, добавлен п.4 в примечаниях:

4. Для автобусов, оборудованных штатными каталитическими нейтрализаторами и работающими на неэтилированном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NO - на 0,3 при установке 3-х компонентных нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН - на 0,3 при установке 2-х компонентных нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации на автомобиль.

16. Стр.24, табл.2.18 добавлен п.3 в примечаниях:

3. Для автобусов, оборудованных штатными каталитическими нейтрализаторами и работающими на неэтилированном бензине, значения выбросов должны умножаться на коэффициенты:

для СО на 0,2, СН и NO - на 0,3 при установке 3-х компонентных нейтрализаторов;

для СО - на 0,2 и СН на 0,3 при установке 2-х компонентных нейтрализаторов с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа).

Тип каталитического нейтрализатора определяется по техническому паспорту на нейтрализатор или инструкции по эксплуатации на автомобиль.

17. Стр.25:

а) 16 строка снизу, тип двигателя: введена сноска к Г.

При использовании на автотранспортных средствах двигателей, работающих по газодизельному циклу, удельные выбросы принимаются равными выбросам при работе на дизельном топливе;

б) последний абзац, дана новая редакция:

При установке на автомобилях каталитических нейтрализаторов к данным удельных выбросов, приведенных в таблицах 2.4-2.6, 2.14-2.15, применяются понижающие коэффициенты, указанные в примечаниях к таблицам.

Введение понижающих коэффициентов к удельным выбросам, представленных в таблицах 2.1-2.3, 2.7-2.13 и 2.16-2.18, при использовании каталитических нейтрализаторов, а также в таблицах 2.1-2.18, при использовании любых других устройств, предназначенных для снижения выбросов загрязняющих веществ, может осуществляться только по согласованию с региональными органами Госкомэкологии. При этом обязательным условием является наличие официального заключения независимой экспертизы, подтверждающего эффективность применения этих устройств на соответствующих моделях автомобилей в условиях, характерных для движения по территории стоянок.

18. Стр.27, табл.2.20, дана новая редакция пп.1 и 2 примечаний:

1. При хранении автомобилей на теплых закрытых стоянках принимаются значения =1,5 мин.

2. Для маршрутных автобусов, хранящихся на открытых стоянках без средств подогрева при температуре воздуха ниже -10 °С, принимается =8 мин. при условии периодического прогрева двигателя по 15 мин. Этот дополнительный выброс должен учитываться при расчете выбросов по формуле 2.1.

19. Стр.28:

а) 5 строка сверху, дана новая редакция:

- количество автомобилей -й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей.

б) 12 строка сверху, дана новая редакция:

- среднее за расчетный период количество автомобилей -й группы, выезжающих в течение суток со стоянки.

в) после 2-го абзаца сверху добавлен новый абзац:

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых неотапливаемых стоянках.

20. Стр.29, даны новые редакции:

а) 14 строка снизу:

- среднее количество автомобилей -й группы, проезжающих по -му внутреннему проезду в сутки;

б) 5 строка снизу:

- количество автомобилей -й группы, проезжающих по -му проезду за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения;

в) 4 абзац сверху:

Максимально разовый выброс -го вещества для -го внутреннего проезда  рассчитывается для каждого месяца по формуле.

г) после 4 строки снизу добавлена строка:

Из полученных значений  выбирается максимальное;

21. Стр.30, даны новые редакции:

а) 5 строка снизу:

Максимально разовый выброс -го вещества  рассчитывается для каждого месяца по формуле;

б) 2 строка снизу:

,  - количество автомобилей -й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда (для подземных многоэтажных стоянок) или въезда (для наземных многоэтажных стоянок);

и) после первой строки снизу добавлено:

Из полученных значений  выбирается максимальное.

22. Стр.33, даны новые редакции:

а) формула 3.1.2: *;

________________

* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".

б) - наибольшее количество автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение часа.

23. Стр.34:

а) формула 3.1.4, в числителе следует читать ;

б) к пояснению к формуле добавлено:

- время прогрева, =0,5 мин.

в) 4 абзац снизу дан в новой редакции:

Расчет  и  производится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту.

________________

При специализации постов или поточных линий в зонах ТО и ТР по типу обслуживаемого или ремонтируемого подвижного состава (например - легковые и грузовые, бензиновые и дизельные и т.п.) расчеты проводятся отдельно для каждой группы специализированных постов или линий, а результаты суммируются. При этом расчет  и  по каждому типу подвижного состава проводится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту.

24. Стр.36, даны новые редакции:

а) формула 3.3.2: ;

б) 6 строка снизу:

- наибольшее количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение часа.

25. Стр.37:

а) следует читать:

- 3 строка сверху:

- b - среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки.

б) формула 3.3.4, следует читать в числителе - ;

в) последний абзац, дана новая редакция:

Расчет  и  производится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту

________________

При специализации постов или поточных линий в помещениях мойки по типу обслуживаемого подвижного состава (например - легковые, грузовые, автобусы и т.п.) расчеты проводятся отдельно для каждой группы специализированных постов или линий, а результаты суммируются. При этом расчет  и  по каждому типу подвижного состава проводится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту.

26. Стр.39, в формулах 3.4.3 и 3.4.4 вместо 10 следует читать 10.

27. Стр.40, даны новые редакции:

а) абзац перед формулой 3.4.7

При наличии работающих устройств для улавливания загрязняющих веществ, выделяющихся при окраске, доля уловленного валового выброса загрязняющих веществ определяется по формуле;

б) формула 3.4.7:

28. Стр.41:

а) формула 3.4.11 должна иметь следующий вид: ;

б) перед последней строкой добавлен новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс определяется по формуле 3.4.6.

29. Стр.42, табл.3.4.1 - исключен способ окраски - электроосаждение.

30. Стр.43, табл.3.4.2 внесены следующие изменения:

а) в столбцах 15 и 16 для эмалей следующих марок:

ГФ-92ХС - 44 и 56 соответственно,

МЛ-197 - 49 и 51 соответственно;

б) во 2 столбце для ХВ-124 - 26,0.

31. Стр.44, продолжение табл.3.4.2, 6 столбец, грунтовка АК-070 следует читать 67,36.

32. Стр.55, табл.3.6.1:

а) для УОНИ 13/45 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) -16,31;

6 столбец (фториды в пересчете на F) - 3,3;

б) для УОНИ 13/55 следует читать:

столбец 2 (сварочная аэрозоль) - 16,99;

столбец 4 (железа оксид) -13,90;

столбец 7 - 1,0.

33. Стр.56, продолжение таблицы 3.6.1:

а) строка с электродами ЭА 981/15 - исключена;

б) для электродов МР-3 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) - 11,5;

3 столбец (марганец и его соединения) - 1,73;

4 столбец (железа оксид) - 9,77;

а) для электродов МР-4 следует читать:

2 столбец (сварочная аэрозоль) - 11,0;

3 столбец (марганец и его соединения) -1,10;

4 столбец (железа оксид) - 9,90:

8 столбец (фтористый водород) - 0,40.

34. Стр.58, 17 строка снизу дана в новой редакции:

- номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А·ч.

35. Стр.59, 3 строка снизу - добавлена размерность - с (секунда).

36. Стр.62, формула 3.8.4, числитель - убран показатель .

37. Стр.63, табл.3.8.2, 3 столбец, 3 строка - добавлено выделяемое загрязняющее вещество - ангидрид сернистый с удельным количеством - 0,0054.

38. Стр.64, формула 3.9.2 должна иметь следующий вид:

.

39. Стр.65:

а) формула 3.9.4 должна иметь следующий вид: ;

б) перед последним абзацем добавляется новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс определяется из таблицы 3.9.1.

40. Стр.68:

а) после формулы 3.10.4 добавляется новый абзац:

Если очистные устройства какое-то время не работали, то максимально разовый выброс берется из таблиц 3.10.1, 3.10.2, 3.10.4;

б) 3 абзац снизу - после слов "Применение СОЖ" добавляются слова: "при шлифовании", далее по тексту;

в) формула 3.10.2 должна иметь следующий вид: ;

с) формула 3.10.4 должна иметь следующий вид:

.

41. Стр.70, табл.3.10.1 дана в новой редакции:

| Оборудование | Определяющая характеристика оборудования | Загрязняющие вещества, г/с |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр шлифовального круга, мм | Пыль абразивная | Пыль металл. |
| Круглошлифовальные станки | 150 | 0,013 | 0,020 |
|  | 300 | 0,017 | 0,026 |
|  | 350 | 0,018 | 0,029 |
|  | 400 | 0,020 | 0,030 |
|  | 600 | 0,026 | 0,039 |
|  | 750 | 0,030 | 0,045 |
|  | 900 | 0,034 | 0,052 |
| Плоскошлифовальные станки | 175 | 0,014 | 0,022 |
|  | 250 | 0,016 | 0,026 |
|  | 350 | 0,020 | 0,030 |
|  | 400 | 0,022 | 0,033 |
|  | 450 | 0,023 | 0,036 |
|  | 500 | 0,025 | 0,038 |
| Бесцентрошлифовальные станки | 30, 100 | 0,005 | 0,008 |
|  | 395, 495 | 0,006 | 0,013 |
|  | 480, 600 | 0,009 | 0,016 |
| Заточные станки | 100 | 0,004 | 0,006 |
|  | 150 | 0,006 | 0,008 |
|  | 200 | 0,008 | 0,012 |
|  | 250 | 0,011 | 0,016 |
|  | 300 | 0,013 | 0,021 |
|  | 350 | 0,016 | 0,024 |
|  | 400 | 0,019 | 0,029 |
|  | 450 | 0,022 | 0,032 |
|  | 500 | 0,024 | 0,036 |
|  | 550 | 0,027 | 0,040 |

42. Стр.71, табл.3.10.3 в 11 и 5 строке снизу исключено слово "менее".

43. Стр.73, 7 и 18 строки снизу следует читать: табл.3.11.1.

44. Стр.76, 2 абзац снизу дан в новой редакции:

Если на предприятии имеется только один стенд, на котором обкатывают бензиновые и дизельные двигатели, то в качестве максимально разовых выбросов  принимаются значения для двигателей, имеющих наибольшие выбросы по -му компоненту.

45. Стр.77, табл.3.12.1, для бензиновых двигателей под нагрузкой удельный выброс SО следует читать 4,0·10.

46. Стр.78, табл.3.12.2 - убрано примечание.

47. Стр.79, табл.3.13.1, 2 строка снизу (Мойка и расконсервация деталей), 4 столбец следует читать 0,433.

48. Стр.80, табл.3.14.1, 2 строка (Мойка деталей топливной аппаратуры), 6 столбец следует читать 0,433.

49. Стр.82, последний абзац снизу дан в новой редакции:

Расчет  производится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту.

50. Стр.83, 9 строка сверху, после слов "...-й группы,..." добавлено: для теплого периода года, далее по тексту.

51. Стр.84:

а) 2 абзац снизу дан в новой редакции:

Расчет  производится для автомобилей, имеющих наибольшие удельные выбросы по -му компоненту;

б) добавлен последний абзац:

В случае контроля на одном посту автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в качестве максимально разовых выбросов  принимаются значения для автомобилей, имеющих наибольшие выбросы по -му компоненту.

52. Стр.85, литература, пункт 1 - вместо 1998 читать 1991.