Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)

УТВЕРЖДЕНА: 
приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 12 ноября 1997 года N 497 
МЕТОДИКА 
расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 
в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(по величинам удельных выделений) 
РАЗРАБОТАНА: 
НИИАтмосфера 
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ: 
с на пять лет для практического применения при учете 
и оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов на территории Российской Федерации

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Настоящий документ: 
- разработан с целью создания единой методической основы по определению 
выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов; 
- устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ при 
нанесении лакокрасочных материалов расчетным методом на основе величин 
удельных выделений (г) с килограмма лакокрасочных материалов; 
- распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов в различных отраслях промышленности 
и сельского хозяйства; 
- применяется предприятиями и территориальными подразделениями 
Госкомэкологии России, специализированными организациями, проводящими 
работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных 
нормативов ПДВ. 
1.2. Полученные по настоящему документу результаты используются при учете и 
нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов 
предприятий, технологические процессы которых связаны с применением 
лакокрасочных материалов.

2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Методика разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
2.1. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические 
аспекты загрязнения и промышленные выбросы. М.,: Издательство стандартов, 
1978; 
2.1. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к 
методам определения загрязняющих веществ. М.,: Издательство стандартов, 1982;

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Термины и определения в методике применяются согласно ГОСТ 17.2.1.04-77. 
Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и 
промышленные выбросы. М.: Издательство стандартов, 1978 год. ГОСТ 28246-89 
Краски и лаки. Термины и определения. ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86) Краски 
и лаки. Перечень эквивалентных терминов.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Загрязнение атмосферы | Изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примеси |
| Загрязняющее воздух вещество | Примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное действие на окружающую среду и здоровье населения |
| Удельное выделение загрязняющего вещества | Количество (масса) данного вещества, выделившееся в ходе технологического атмосферу процесса, отнесенное к единице материального показателя, характеризующего этот процесс |
| Краска | Жидкий или порошкообразный продукт, содержащий пигменты, которые после нанесения на поверхность образуют непрозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными техническими свойствами |
| Лак | Продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными техническими свойствами |
| Растворитель для лакокрасочного материала | Жидкость одно или многокомпонентная, летучая в условиях сушки, в которой пленкообразующее полностью растворяется |
| Шпатлевка | Продукт пастообразной или жидкой консистенции применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед окраской |

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Разработка настоящего документа проведена исходя из определения 
термина \"унификация\" - приведение имеющихся путей расчета веществ, 
загрязняющих атмосферу, от однотипных производств и типов лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) к разумному единообразию. 
4.2. При определении выделений при нанесении лакокрасочных материалов 
используются расчетные методы с применением величин удельных выделений 
загрязняющих веществ (г/кг). 
4.3. Процесс формирования покрытия на поверхности изделия заключается в 
нанесении лакокрасочного материала (ЛКМ) и его сушке. Процесс нанесения 
покрытия может быть различным, но преимущественно осуществляется методом 
пневматического распыления. 
4.4. В процессе окраски и сушки происходит полный переход летучей части 
краски (растворителей) в парообразное состояние причем, при окраске выделяется 
20-30% паров растворителей, при сушке - остальное его количество. 
Выброс полютантов (загрязнителей) зависит от ряда факторов: способа окраски, 
производительности применяемого оборудования, состава лакокрасочного 
материала и др. 
4.5. В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих веществ 
при различных способах нанесения ЛКМ принимают: фактический или плановый 
расход окрасочного материала, долю содержания в нем растворителя, долю 
компонентов лакокрасочного материала, выделяющихся из него в процессах 
окраски и сушки. 
4.6. В данном документе приведены значения величин удельных 
технологических нормативов выделений для наиболее распространенных видов 
материалов, используемых в окрасочном производстве. В случае, когда на 
конкретном производстве применяются оборудование и материалы, сведения по 
которым в настоящей методике отсутствуют, или для расчета жидких и 
газообразных выбросов используются данные о площади окрашиваемой 
поверхности рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, 
включенными в \"Перечень ...\" [1].

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЙ (ВЫБРОСОВ) 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
5.1. Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на 
поверхность изделия (детали), определяется по формуле: 
П_а(ок) = m(к) х сигма(а)/10_2 (5.1) 
где: 
m(к) -масса краски, используемой для покрытия (кг), 
сигма(а) - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%), (табл. 2). 
Количество летучей части каждого компонента по формуле: 
П_пар(ок) = m(к) х f(р) х сигма`(р)/10_4 (5.2) 
где: 
f(р) -доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (табл.1), 
сигма`(р) - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия 
(табл. 2). 
5.2. В процессе сушки происходит практически полный переход летучей части 
ЛКМ (растворителя) в парообразное состояние: 
П_пар(с) = m(к) х f(р) х сигма``(р)/10_4 (5.3) 
где: 
сигма(р) - доля растворителя в ЛКМ, выделившаяся при сушке покрытия 
(табл.2). 
При расчетах следует принимать во внимание тот факт, что в местные отсосы 
поступает 97-98% вредных веществ, остальная ее часть через неплотности укрытий 
трубопроводов и проемов поступает в производственные помещения. 
Для каждого конкретного предприятия распределение летучей части ЛКМ 
производится индивидуально с учетом данных проекта, технологического 
регламента и т.д.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Перечень методических документов по расчету выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, действующих в 1996 году. С-Пб., 1996. 
2. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу 
основным технологическим оборудованием предприятий Минавтосельхозмаша. М., 
Гипроавтопром, 1991. 
3. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986. 
4. Письмо N 879/23 от 27.11.87 \"О сборнике по расчету выбросов в атмосферу. 
ГГО им.Воейкова. 
5. Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов 
агропромышленного комплекса. М., Проектпромвентиляция, 1990. 
6. Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей 
промышленности. Петрозаводск, Эко-прогноз, 1992. 
7. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу 
основным оборудованием предприятий химического и нефтяного машиностроения. 
М., НИИОГаз, 1987. 
8. Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу 
предприятиями отрасли (для п/я А-1379) М., МГПИ, 1989. 
9. Методика расчета жидких и газообразных выбросов окрасочных цехов 
(отделений, участков). Владимир, 1990, ВНИИТИЭМ.

Таблица 1 
СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шпатлевки

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпатлевки | ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
|  | НЦ-007 | 35 | ацетон | 3 |
|  |  |  | бутилацетат | 18 |
|  |  |  | этилацетат | 9 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | толуол | 50 |
|  | НЦ-008 | 70 | ацетон | 15 |
|  |  |  | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | этилацетат | 20 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 5 |
|  |  |  | толуол | 30 |
|  | НЦ-173 | 96,9 | бутилацетат | 7 |
|  |  |  | этилацетат | 7 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 4 |
|  |  |  | спирт этиловый | 77 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  |  |  | толуол | 4 |
|  | ЭП-0010 | 10 | толуол | 55,07 |
|  |  |  | спирт этиловый | 44,93 |
|  | ХВ-005 | 67 | ацетон | 25,8 |
|  |  |  | бутилацетат | 12,1 |
|  |  |  | толуол | 62,1 |
|  | МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый | 40 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | этиленгликоль | 10 |
|  |  |  | этилкарбитол | 10 |

Грунтовики

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовки | АК-070 | 86 | ацетон | 20,04 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 12,6 |
|  |  |  | ксилол | 67,34 |
|  | ГФ-017 | 51 | ксилол | 100 |
|  | ГФ-021 | 45 | ксилол | 100 |
|  | ГФ-0119 | 47 | ксилол | 100 |
|  | ГФ-030 | 24,75 | уайт-спирит | 100 |
|  | ГФ-031 | 46 | ксилол | 28,7 |
|  |  |  | уайт-спирит | 35,65 |
|  |  |  | сольвент | 35,65 |
|  | ГФ-032 | 61 | сольвент | 100 |
|  | ГФ-0163 | 32 | сольвент | 100 |
|  | ВЛ-2 | 79 | спирт н-бутиловый | 28,2 |
|  |  |  | спирт этиловый | 37,6 |
|  |  |  | ксилол | 6 |
|  |  |  | ацетон | 28,2 |
|  | ВЛ-023 | 74 | спирт н-бутиловый | 24,06 |
|  |  |  | спирт этиловый | 48,71 |
|  |  |  | бутилацетат | 3,17 |
|  |  |  | толуол | 1,28 |
|  |  |  | ацетон | 22,78 |
|  | НЦ-173 | 96,9 | спирт н-бутиловый | 4 |
|  |  |  | спирт этиловый | 77,7 |
|  |  |  | бутилацетат | 6,4 |
|  |  |  | этилацетат | 5,2 |
|  |  |  | толуол | 3,6 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3,1 |
|  | НЦ-0135 | 63 | спирт н-бутиловый | 4 |
|  |  |  | спирт изобутиловый | 11 |
|  |  |  | спирт этиловый | 5 |
|  |  |  | бутилацетат | 46 |
|  |  |  | этилацетат | 10 |
|  |  |  | толуол | 6 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 18 |
|  | НЦ-0140 | 80 | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 20 |
|  |  |  | этилацетат | 15 |
|  |  |  | толуол | 20 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 15 |
|  |  |  | циклогексанон | 5 |
|  | НЦ-0205 | 61 | спирт этиловый | 7 |
|  |  |  | бутилацетат | 53 |
|  |  |  | этилацетат | 20 |
|  |  |  | этилгликольацетат | 20 |
|  | ПФ-002 | 25 | сольвент | 100 |
|  | ПФ-020 | 43 | ксилол | 100 |
|  | ФЛ-03К, ФЛ-03Ж | 30 | уайт-спирит | 50 |
|  |  |  | ксилол | 50 |
|  | ФЛ-086 | 46 | уайт-спирит | 50 |
|  |  |  | ксилол | 50 |
|  | ФЛ-087 | 47 | спирт н-бутиловый | 58,33 |
|  |  |  | сольвент | 41,67 |
|  | ХС-010 | 67 | ацетон | 26 |
|  |  |  | бутилацетат | 12 |
|  |  |  | толуол | 62 |
|  | ХС-059 | 64 | ацетон | 27,57 |
|  |  |  | бутилацетат | 12,17 |
|  |  |  | толуол | 45,35 |
|  |  |  | циклогексанон | 14,91 |
|  | ХС-068 | 69 | ацетон | 25,98 |
|  |  |  | бутилацетат | 12,02 |
|  |  |  | толуол | 56,37 |
|  |  |  | циклогексанон | 5,63 |
|  | МЛ-029 | 40 | спирт н-бутиловый | 42,62 |
|  |  |  | ксилол | 57,38 |
|  | МЧ-0054 | 11 | спирт н-бутиловый | 40 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | этиленгликоль | 10 |
|  |  |  | этилкарбитол | 10 |

Эмали

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмали | АС-182 | 47 | ксилол | 85 |
|  |  |  | уайт-спирит | 5 |
|  |  |  | сольвент | 10 |
|  | АК-194 | 72 | бутилацетат | 50 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | толуол | 20 |
|  | АК-1102 | 80,5 | ацетон | 29,13 |
|  |  |  | бутилацетат | 29,13 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 2,91 |
|  |  |  | ксилол | 38,83 |
|  | ГФ-92 | 51 | уайт-спирит | 8 |
|  |  |  | ксилол | 90 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 2 |
|  | ГФ-92ГМ | 45 | ксилол | 100 |
|  | ГФ-92ГС | 43 | сольвент | 100 |
|  | ГФ-92ХС | 47 | сольвент | 100 |
|  | ГФ-820 | 50 | ксилол | 50 |
|  |  |  | уайт-спирит | 50 |
|  | МЛ-12 | 65 | спирт н-бутиловый | 20,78 |
|  |  |  | уайт-спирит | 20,14 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 1,4 |
|  |  |  | сольвент | 57,68 |
|  | МЛ-152 | 52 | спирт н-бутиловый | 20,85 |
|  |  |  | спирт изобутиловый | 9,59 |
|  |  |  | уайт-спирит | 13 |
|  |  |  | сольвент | 14,07 |
|  |  |  | ксилол | 39,76 |
|  |  |  | бензин | 2,73 |
|  | МЛ -158 | 47 | спирт н-бутиловый | 37,03 |
|  |  |  | уайт -спирит | 30,72 |
|  |  |  | ксилол | 32,25 |
|  | МЛ -165 | 51 | спирт н-бутиловый | 35,92 |
|  |  |  | уайт -спирит | 0,68 |
|  |  |  | ксилол | 63,4 |
|  | МЛ -197 | 44 | бутилацетат | 8,42 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 41,42 |
|  |  |  | уайт -спирит | 2,01 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8,93 |
|  |  |  | нефрас | 39,22 |
|  | МЛ -242 | 44 | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт изобутиловый | 20 |
|  |  |  | ксилол | 60 |
|  | МЛ -279 | 50 | спирт н-бутиловый | 24,74 |
|  |  |  | ксилол | 75,26 |
|  | МЛ -283 | 45 | спирт н-бутиловый | 19,72 |
|  |  |  | ксилол | 80,28 |
|  | МЛ -629 | 44 | спирт н-бутиловый | 50 |
|  |  |  | ксилол | 50 |
|  | МЛ-1156 | 49 | спирт н-бутиловый | 24,58 |
|  |  |  | ксилол | 75,42 |
|  | МС-17 | 60 | ксилол | 100 |
|  | МС-160 | 57 | ксилол | 100 |
|  | МС-226 | 50 | ксилол | 100 |
|  | МЧ-123 | 55 | ксилол | 100 |
|  | МЧ-240 | 55 | спирт н-бутиловый | 37,79 |
|  |  |  | сольвент | 22,9 |
|  |  |  | ксилол | 39,31 |
|  | НЦ-11 | 74,5 | бутилацетат | 25 |
|  |  |  | этилацетат | 25 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | толуол | 25 |
|  | НЦ-25 | 66 | ацетон | 7 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | толуол | 45 |
|  | НЦ-66 | 66 | ацетон | 7 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | толуол | 45 |
|  | НЦ-132П | 80 | ацетон | 8 |
|  |  |  | бутилацетат | 8 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 20 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | толуол | 41 |
|  | НЦ-257 | 62 | ацетон | 7 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | толуол | 50 |
|  | НЦ-1125 | 60 | ацетон | 7 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | толуол | 50 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  | ПФ-115 | 45 | ксилол | 50 |
|  |  |  | уайт-спирит | 50 |
|  |  |  | стирол | 20 |
|  | ЭП-51 | 79 | ацетон | 4 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 4 |
|  |  |  | бутилацетат | 33 |
|  |  |  | этилацетат | 16 |
|  |  |  | толуол | 43 |
|  | ЭП-140 | 53,5 | ацетон | 33,7 |
|  |  |  | ксилол | 32,78 |
|  |  |  | толуол | 4,86 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 28,66 |
|  | ЭП-148 | 35 | спирт н-бутиловый | 16,15 |
|  |  |  | ксилол | 72,03 |
|  |  |  | толуол | 3,32 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8,5 |
|  | ЭП-255 | 36,5 | ацетон | 36,44 |
|  |  |  | бутилацетат | 27,79 |
|  |  |  | толуол | 8,33 |
|  |  |  | ксилол | 27,44 |
|  | ЭП-525 | 29 | ацетон | 23,57 |
|  |  |  | бутилацетат | 45,99 |
|  | ксилол | 30,44 |  |  |
|  | ЭП-773 | 38 | ацетон | 30 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |
|  | ЭП-1236 | 59 | бутилацетат | 29,55 |
|  |  |  | ацетон | 31,42 |
|  |  |  | толуол | 1,78 |
|  |  |  | ксилол | 37,25 |
|  | ХВ-16 | 78,5 | ацетон | 13,33 |
|  |  |  | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | толуол | 22,22 |
|  |  |  | ксилол | 34,45 |
|  | ХВ-110 | 61,5 | ацетон | 15 |
|  |  |  | сольвент | 50 |
|  |  |  | ксилол | 35 |
|  | ХВ-124 | 27 | ацетон | 26 |
|  |  |  | бутилацетат | 12 |
|  |  |  | толуол | 62 |
|  | ХВ-518 | 70 | ацетон | 28 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | сольвент | 62 |
|  | ХВ-785 | 73 | ацетон | 26 |
|  |  |  | бутилацетат | 12 |
|  |  |  | толуол | 62 |
|  | ХВ-1120 | 75 | бутилацетат | 37,43 |
|  |  |  | толуол | 60 |
|  |  |  | ксилол | 2,57 |
|  | КО-83 | 78 | ацетон | 13,17 |
|  |  |  | бутилацетат | 11,07 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 9,10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 14,10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 7,10 |
|  |  |  | толуол | 45,46 |
|  | КО-811 | 64,5 | бутилацетат | 50 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | толуол | 20 |
|  | КО-822 | 65 | ацетон | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | этилацетат | 10 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 5 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 11 |
|  |  |  | ксилол | 39 |
|  | КО-935 | 30 | толуол | 100 |
|  | ХС-119 | 68,5 | ксилол | 10,82 |
|  | ХС-119Э | ацетон | 27,26 |  |
|  |  |  | бутилацетат | 11,95 |
|  |  |  | циклогексанон | 14,5 |
|  |  |  | толуол | 35,47 |
|  | ХС-75У | 68,5 | ацетон | 26,43 |
|  |  |  | бутилацетат | 12,12 |
|  |  |  | толуол | 61,45 |
|  | ХС-759 | 69 | ацетон | 27,58 |
|  |  |  | бутилацетат | 11,96 |
|  |  |  | циклогексанон | 14,4 |
|  |  |  | толуол | 46,06 |
|  | ФЛ-5233 | 87,5 | спирт этиловый | 73,1 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 18,3 |
|  |  |  | бутилацетат | 8,6 |
|  | ВЛ-515 | 72 | спирт этиловый | 18,4 |
|  |  |  | толуол | 51,6 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |

Лаки

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаки | АК -113 | 93 | бутилацетат | 50,1 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 19,98 |
|  |  |  | спирт этиловый | 9,94 |
|  |  |  | толуол | 19,98 |
|  | АК -113Ф | 91 | спирт н-бутиловый | 20,7 |
|  |  |  | ксилол | 79,3 |
|  | БТ -99 | 56 | уайт-спирит | 4 |
|  |  |  | ксилол | 96 |
|  | БТ -577 | 63 | уайт-спирит | 42,6 |
|  |  |  | ксилол | 57,4 |
|  | БТ -985 | 60 | уайт-спирит | 100 |
|  | БТ -987 | 60 | уайт-спирит | 100 |
|  | БТ -988 | 60 | уайт-спирит | 100 |
|  | ГФ -92 | 45,5 | спирт н-бутиловый | 2 |
|  |  |  | уайт-спирит | 8 |
|  |  |  | ксилол | 90 |
|  | ГФ -95 | 51 | уайт-спирит | 48 |
|  |  |  | ксилол | 46 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 6 |
|  | КФ -965 | 65 | уайт-спирит | 100 |
|  | ЛБС -1 | 45 | спирт этиловый | 77,8 |
|  |  |  | фенол | 22,2 |
|  | ЛБС -21 | 32 | спирт этиловый | 64,06 |
|  |  |  | фенол | 35,94 |
|  | МЛ -92 | 47,5 | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | уайт-спирит | 40 |
|  |  |  | спирт изобутиловый | 10 |
|  | МЛ -133 | 55 | спирт н-бутиловый | 40 |
|  |  |  | ксилол | 60 |
|  | МЧ -52 | 38,76 | спирт н-бутиловый | 85 |
|  |  |  | спирт этиловый | 2,6 |
|  |  |  | сольвент | 10,4 |
|  |  |  | формальдегид | 2 |
|  | НЦ -211 | 76 | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | толуол | 50 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | ацетон | 7 |
|  | НЦ -218 | 70 | спирт н-бутиловый | 9 |
|  |  |  | спирт этиловый | 16 |
|  |  |  | бутилацетат | 9 |
|  |  |  | этилацетат | 16 |
|  |  |  | ксилол | 23,5 |
|  |  |  | толуол | 23,5 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  | НЦ-221 | 83,1 | спирт н-бутиловый | 19,98 |
|  |  |  | бутилацетат | 15,04 |
|  |  |  | этилацетат | 9,99 |
|  |  |  | ацетон | 5,05 |
|  |  |  | толуол | 39,95 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  |  |  | спирт этиловый | 6,99 |
|  | НЦ-222 | 78 | спирт н-бутиловый | 9,49 |
|  |  |  | бутилацетат | 9,23 |
|  |  |  | этилацетат | 15,9 |
|  |  |  | толуол | 46,54 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3,2 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15,64 |
|  | НЦ-223 | 68 | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | бутилацетат | 18 |
|  |  |  | этилацетат | 5 |
|  |  |  | ксилол | 25 |
|  |  |  | толуол | 25 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 12 |
|  | НЦ-224 | 75 | спирт н-бутиловый | 10,67 |
|  |  |  | спирт этиловый | 45,4 |
|  |  |  | бутилацетат | 13,6 |
|  |  |  | этилацетат | 14 |
|  |  |  | ксилол | 13,73 |
|  |  |  | растворитель окситерпеновый | 2,6 |
|  | НЦ-243 | 74 | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | этилацетат | 7 |
|  |  |  | толуол | 50 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | циклогексанон | 5 |
|  | НЦ-2101 | 72 | спирт н-бутиловый | 14 |
|  |  |  | спирт изобутиловый | 4 |
|  |  |  | спирт этиловый | 21 |
|  |  |  | этилацетат | 14 |
|  |  |  | ксилол | 9 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 14 |
|  |  |  | толуол | 24 |
|  | НЦ-2105 | 81 | спирт бутиловый | 8 |
|  |  |  | спирт этиловый | 12 |
|  |  |  | бутилацетат | 80 |
|  | НЦ-2-95 | 67 | спирт н-бутиловый | 9 |
|  |  |  | спирт этиловый | 17 |
|  |  |  | этилацетат | 17 |
|  |  |  | бутилацетат | 9 |
|  |  |  | толуол | 35 |
|  |  |  | ксилол | 10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  | ПЭ-220 | 35 | ацетон | 88,57 |
|  |  |  | ксилол | 4,29 |
|  |  |  | толуол | 7,14 |
|  | ПЭ-232 | 35 | ацетон | 32,58 |
|  | ПЭ-250 | ксилол | 11,24 |  |
|  |  |  | толуол | 56,18 |
|  | ПЭ-246 | 8 | ацетон | 12,5 |
|  | ПЭ-265 | бутилацетат | 62,5 |  |
|  |  |  | стирол | 25 |
|  | ПЭ-250М | 439 | ацетон | 88,37 |
|  |  |  | ксилол | 2,33 |
|  |  |  | толуол | 9,3 |
|  | ПЭ-251Б | 25 | стирол | 16 |
|  |  |  | ксилол | 4 |
|  |  |  | толуол | 4 |
|  |  |  | метилизобутилкетон | 38 |
|  |  |  | циклогексанон | 38 |
|  | ПЭ-251Б | 25 | ацетон | 30 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |
|  | ПЭ-265 | 8 | ацетон | 12,5 |
|  |  |  | бутилацетат | 62,5 |
|  |  |  | стирол | 25 |
|  | ПЭ-276 | 9-10 | ацетон | 20 |
|  |  |  | бутилацетат | 60 |
|  |  |  | стирол | 20 |
|  | УР-231 | 70 | бутилацетат | 20 |
|  |  |  | ксилол | 80 |
|  | УР-249М | 71 | бутилацетат | 36,62 |
|  |  |  | ксилол | 22,54 |
|  |  |  | циклогексанон | 19,72 |
|  |  |  | этилгликольацетат | 21,12 |
|  | УР-277М | 65 | ксилол | 7,69 |
|  |  |  | циклогексанон | 52,31 |
|  |  |  | этилгликольацетат | 40 |
|  | Бакелитовый лак 180 | 57 | спирт этиловый | 94,74 |
|  |  |  | фенол | 5,26 |
|  | ПФ-170 | 50 | уайт-спирит | 59,56 |
|  |  |  | ксилол | 40,44 |
|  | ФЛ-559 | 60 | спирт н-бутиловый | 3,98 |
|  |  |  | толуол | 30,62 |
|  |  |  | ксилол | 9,71 |
|  |  |  | этиленгликоль | 55,69 |
|  | ФЛ-582 | 65 | уайт-спирит | 69,9 |
|  |  |  | ксилол | 30,1 |
|  | ХВ-784 | 84 | ацетон | 21,74 |
|  |  |  | бутилацетат | 13,02 |
|  |  |  | ксилол | 65,24 |
|  | ЭП-730 | 70 | ацетон | 30 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |
|  | Разравнивающая жидкость РМЕ | 94 | спирт н-бутиловый | 4 |
|  |  |  | спирт этиловый | 57 |
|  |  |  | бутилацетат | 16 |
|  |  |  | этилацетат | 21 |
|  |  |  | растворитель окситерпеновый | 2 |
|  | Распределительная жидкость НЦ-313 | 96,9 | спирт н-бутиловый | 2 |
|  |  |  | спирт этиловый | 79 |
|  |  |  | бутилацетат | 7 |
|  |  |  | этилацетат | 5 |
|  |  |  | толуол | 4 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  | Нитрополитура НЦ-31486 | спирт этиловый | 65 |  |
|  |  |  | бутилацетат | 9 |
|  |  |  | толуол | 10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 16 |
|  | Полировочная N18 | 97 | спирт н-бутиловый | 5 |
|  |  |  | спирт этиловый | 71 |
|  |  |  | бутилацетат | 1 |
|  |  |  | этилацетат | 2 |
|  |  |  | бензин "калоша" | 21 |
|  | Ускоритель N25 | 90 | толуол | 100 |
|  | Ускоритель N30 | 90 | толуол | 100 |
|  | Паста полировочная | 15 | уайт-спирит | 100 |

Растворители

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворители | Р -4 | 100 | ацетон | 26 |
|  |  |  | бутилацетат | 12 |
|  |  |  | толуол | 62 |
|  | Р -4А | 100 | ацетон | 15 |
|  |  |  | толуол | 70 |
|  |  |  | ксилол | 15 |
|  | Р -5 | 100 | ацетон | 30 |
|  | Р -5А |  | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  | Р -6 | 100 | бутилацетат | 15 |
|  |  |  | толуол | 40 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 30 |
|  | Р -7 | 100 | спирт этиловый | 50 |
|  |  |  | циклогексанон | 50 |
|  | Р -10 | 100 | ацетон | 15 |
|  |  |  | ксилол | 85 |
|  | Р -12 | 100 | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | толуол | 60 |
|  |  |  | ксилол | 10 |
|  | Р -14 | 100 | толуол | 50 |
|  |  |  | циклогексанон | 50 |
|  | Р -24 | 100 | ацетон | 15 |
|  |  |  | ксилол | 35 |
|  |  |  | сольвент | 50 |
|  | Р -40 | 100 | толуол | 50 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 50 |
|  | Р -60 | 100 | спирт этиловый | 70 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |
|  | Р -189 | 100 | бутилацетат | 13 |
|  |  |  | ксилол | 13 |
|  |  |  | этилгликольацетат | 37 |
|  |  |  | метилэтилкетон | 37 |
|  | Р -197 | 100 | ксилол | 27 |
|  |  |  | растворитель АР | 70 |
|  |  |  | скипидар | 3 |
|  | Р -198 | 100 | циклогексанон | 50 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 50 |
|  | Р -119Э | 100 | ксилол | 40 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | циклогексанон | 25 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 25 |
|  | Р -219 | 100 | ацетон | 33 |
|  |  |  | толуол | 33 |
|  |  |  | циклогексанон | 34 |
|  | Р -548 | 100 | этилцеллозольв | 70 |
|  |  |  | пропилонкарбонат | 30 |
|  | Р -1101 | 100 | толуол | 25 |
|  |  |  | сольвент | 55 |
|  |  |  | этилгликольацетат | 20 |
|  | Р -1166 | 100 | циклогексанон | 15 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 15 |
|  |  |  | этилацетат | 20 |
|  |  |  | ксилол | 50 |
|  | Р -1176 | 100 | циклогексанон | 50 |
|  |  |  | метилэтилкетон | < 50> |
|  | Р-2106 | < 100> | циклогексанон | 30 |
|  |  |  | сольвент | 70 |
|  | Р-2106М | < 100> | циклогексанон | 30 |
|  |  |  | сольвент | < 50> |
|  |  |  | нитропропан | 20 |
|  | Р-3160 | < 100> | спирт н-бутиловый | 60 |
|  |  |  | спирт этиловый | 40 |
|  | РЛ-176 | < 100> | циклогексанон | < 50> |
|  |  |  | сольвент | < 50> |
|  | РЛ-176М | < 100> | циклогексанон | < 50> |
|  |  |  | сольвент | 40 |
|  |  |  | нитропропан | 10 |
|  | РЛ-251 м.А | < 100> | ацетон | 5 |
|  |  |  | циклогексанон | 95 |
|  | РЛ-251 м.Б | < 100> | циклогексанон | 60 |
|  |  |  | МИБК | 40 |
|  | РЛ-277 | < 100> | циклогексанон | < 50> |
|  |  |  | метилэтилкетон | < 50> |
|  | РЛ-278 | < 100> | толуол | 25 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 10 |
|  |  |  | ксилол | 30 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт этиловый | 15 |
|  | РЛ-298 | < 100> | этилцеллозольв | 30 |
|  |  |  | ксилол | 70 |
|  | РЛ-541 | < 100> | ацетон | 4,2 |
|  |  |  | толуол | 70 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 4,8 |
|  |  |  | спирт бутиловый | 9 |
|  |  |  | спирт этиловый | 6 |
|  |  |  | бутилацетат | 6 |
|  | N645 | < 100> | ацетон | 3 |
|  |  |  | толуол | < 50> |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 18 |
|  |  |  | этилацетат | 9 |
|  | N646 | < 100> | ацетон | 7 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 10 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 8 |
|  |  |  | толуол | < 50> |
|  | N647 | < 100> | спирт н-бутиловый | 7,7 |
|  |  |  | бутилацетат | 29,8 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 21,2 |
|  |  |  | толуол | 41,3 |
|  | N648 | < 100> | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | < 50> |
|  |  |  | толуол | 20 |
|  | N649 | < 100> | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 30 |
|  |  |  | ксилол | < 50> |
|  | N650 | < 100> | спирт н-бутиловый | 30 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 20 |
|  |  |  | ксилол | < 50> |
|  | РМЛ-218 | < 100> | спирт н-бутиловый | 9 |
|  |  |  | спирт этиловый | 16 |
|  |  |  | бутилацетат | 9 |
|  |  |  | этилацетат | 16 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 3 |
|  |  |  | толуол | 23,5 |
|  |  |  | ксилол | 23,5 |
|  | РМЛ-100 |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 64 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 16 |
|  |  |  | толуол | 10 |
|  | РМЛ-315 | < 100> | спирт н-бутиловый | 15 |
|  |  |  | бутилацетат | 18 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 17 |
|  |  |  | ксилол | 25 |
|  |  |  | толуол | 25 |
|  | РДВ | < 100> | ацетон | 3 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт этиловый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 18 |
|  |  |  | этилацетат | 9 |
|  |  |  | толуол | < 50> |
|  | РКБ-1 | < 100> | спирт н-бутиловый | < 50> |
|  |  |  | ксилол | < 50> |
|  | РКБ-2 | < 100> | спирт н-бутиловый | 95 |
|  |  |  | ксилол | 5 |
|  | Р-83 | < 100> | этилцеллозольв | 40 |
|  |  |  | растворитель АР | < 50> |
|  |  |  | лактон С(12) | 10 |
|  | Р-119 | < 100> | ацетон | 30 |
|  |  |  | толуол | 35 |
|  |  |  | нитропропан | 35 |
|  | РВЛ | < 100> | этилцеллозольв | < 50> |
|  |  |  | хлорбензол | < 50> |
|  | РФГ | < 100> | спирт н-бутиловый | 75 |
|  |  |  | спирт этиловый | 25 |
|  | РС-2 | < 100> | ксилол | 30 |
|  |  |  | уайт-спирит | 70 |
|  | РП | < 100> | ацетон | 25 |
|  |  |  | ксилол | 75 |
|  | М | < 100> | спирт н-бутиловый | 5 |
|  |  |  | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | спирт этиловый | 60 |
|  |  |  | этилацетат | 5 |
|  | АМР-3 | < 100> | спирт н-бутиловый | 22 |
|  |  |  | бутилацетат | 25 |
|  |  |  | спирт этиловый | 23 |
|  |  |  | толуол | 30 |
|  | ЛКР | < 100> | бутилацетат | 5 |
|  |  |  | спирт этиловый | 60 |
|  |  |  | этилацетат | 25 |
|  |  |  | ацетон эфирный | 10 |
|  | Р-251Б | < 100> | метилизобутилкетон | 40 |
|  |  |  | циклогексанон | 60 |

Разбавители для электрокраски

| Вид | Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разбавители для электроокраски | РЭ-1В | 100 | сольвент | 70 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 20 |
|  |  |  | спирт диацетоновый | 10 |
|  | РЭ-2В | 100 | сольвент | 60 |
|  |  |  | бутилацетат | 20 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 20 |
|  | РЭ-3В | 100 | сольвент | 50 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 30 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 20 |
|  | РЭ-4В | 100 | сольвент | 30 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 70 |
|  | РЭ-5В | 100 | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  |  | спирт диацетоновый | 25 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 25 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  | Р-6В | 100 | сольвент | 50 |
|  |  |  | спирт диацетоновый | 15 |
|  |  |  | ксилол | 35 |
|  | Р-7В | 100 | спирт диацетоновый | 10 |
|  |  |  | бутилацетат | 25 |
|  |  |  | ксилол | 60 |
|  |  |  | циклогексанон | 5 |
|  | РЭ-8В | 100 | спирт н-бутиловый | 75 |
|  |  |  | ксилол | 25 |
|  | РЭ-9В | 100 | сольвент | 50 |
|  |  |  | бутилацетат | 30 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 20 |
|  | РЭ-10В | 100 | сольвент | 40 |
|  |  |  | спирт н-бутиловый | 40 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 20 |
|  | РЭ-11В | 100 | этилцеллозольв | 30 |
|  |  |  | ксилол | 40 |
|  |  |  | циклогексанон | 10 |
|  |  |  | этилацетат | 20 |
|  | РЭ-12В | 100 | сольвент | 30 |
|  |  |  | спирт диацетоновый | 30 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 40 |
|  | РЭС-5107 | 100 | бутилацетат | 17 |
|  |  |  | ксилол | 17 |
|  |  |  | толуол | 66 |
|  | N30 | 100 | спирт этиловый | 5 |
|  |  |  | этилцеллозольв | 95 |
|  | РП | 100 | ацетон | 25 |
|  |  |  | ксилол | 75 |

Таблица 2 
ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске (%) | Пары растворителя (% от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | сигма(а) | при окраске сигма`(р) | при сушке сигма`(р) |
| Пневматический | 30 | 25 | 75 |
| Безвоздушный | 2,5 | 23 | 77 |
| Гидроэлектростатический | 1 | 25 | 75 |
| Пневмоэлектростатический | 3,5 | 20 | 80 |
| Электростатический | 0,3 | 50 | 50 |
| Горячее распыление | 20 | 22 | 78 |
| Окунание | - | 28 | 72 |
| Струйный облив | - | 35 | 65 |
| Электроосаждение | - | 10 | 90 |
| Покрытие лаком в лаконаливных машинах: |  |  |  |
| -металлических изделий | - | 60 | 40 |
| - деревянных изделий | - | 80 | 20 |