#G0

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности

строительных материалов

УТВЕРЖДЕНО Минстройматериалов СССР 16 мая 1985 г.

1. Перечень основных источников неорганизованных выбросов и выделяющихся вредных веществ на предприятиях отрасли

Неорганизованными выбросами являются выбросы в виде ненаправленных потоков, возникающие за счет негерметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы средств пылеподавления в местах загрузки, выгрузки или хранения пылящего продукта.

Основными вредными веществами, поступающими от неорганизованных стационарных источников загрязнения окружающей среды в промышленности строительных материалов являются пылевыбросы и газообразные компоненты (, ,  и др.), выделяющиеся при работе карьерного транспорта, буровых и взрывных работах.

Расчет объема неорганизованных выбросов необходим для учета допустимых валовых выбросов предприятий, расположенных в зонах промышленного загрязнения атмосферы.

В промышленности строительных материалов источниками неорганизованных выбросов являются узлы пересыпки материалов, перевалочные работы на складе, хранилища пылящих материалов, узлы загрузки продукции в неспециализированный транспорт навалом, хвостохранилища, карьерный транспорт и механизмы, дороги с покрытиями и без покрытия, погрузочно-разгрузочные работы, бурение шурфов и скважин, взрывные работы.

Пыль, образующаяся при бурении, пилении камня, транспортировке, погрузочно-разгрузочных, взрывных и других работах, характеризуется широким диапазоном размера частиц - от 1-2 мм до долей микрона.

В атмосферу обычно поступает пыль, размер частиц которой менее 10 мкм. Крупные частицы или сразу падают на почву, или оседают из воздуха через непродолжительное время. Вынос в атмосферу мельчайших минеральных частиц пыли в свободном состоянии в виде аэрозолей загрязняет воздушное пространство главным образом вблизи предприятий и на непродолжительное время, но наносит определенный ущерб народному хозяйству.

Пыль, оседая на землю, поверхность водоемов, зданий, сооружений, выступает в основной своей роли - источника загрязнения почвы и водоемов, что предопределяет накопление вредных веществ до и выше предельных концентраций.

2. Организация работ по контролю промышленных выбросов в атмосферу

На крупных предприятиях стройматериалов рекомендуется организовывать службу пылеулавливания (подразделения по охране природы) или возложить ответственность за эти работы на санитарно-промышленные лаборатории. План организации контроля разрабатывается предприятием на основании требований местных органов санитарного надзора, УГКС и Госинспекции по охране атмосферного воздуха и согласовывается с ними.

Выполнение природоохранных мероприятий контролируется главным инженером предприятия.

Определение химического состава и запыленности карьеров и производственной территории можно производить как путем отбора проб воздуха на рабочих местах в карьере с последующим анализом в лаборатории, так и с помощью переносных приборов, позволяющих определять содержание вредных примесей и пыли непосредственно на месте замера.

Отбор проб необходимо производить в соответствии с инструкцией по определению загазованности и запыленности атмосферы карьеров. При отборе проб приемное устройство аппаратуры пылевого и газового контроля должно помещаться в зоне дыхания рабочих, т.е. примерно на высоте 1-1,7 м [7, 10].

Запыленность воздуха определяется весовым методом путем протягивания определенного объема исследуемого воздуха через фильтр и взвешивания фильтра в лаборатории до и после отбора проб. Протягивание воздуха осуществляется или электрическим аспиратором, или аспиратором эжекторного типа. В качестве фильтров используются фильтры АФА-18 или АФА-10, изготовляемые из ткани ФПП. Минимальная навеска пыли должна быть не менее 1-2 мг.

Основные недостатки весового метода определения запыленности воздуха: длительность отбора пробы и невозможность определения концентрации пыли на рабочем месте.

Почти все методы и приборы, применяемые для контроля запыленности и загазованности атмосферы карьеров и производственных территорий, не позволяют получить оперативную информацию [10, 11]. Оперативный комплексный контроль вредных примесей в атмосфере карьеров и производственных территорий следует осуществлять с помощью передвижной лаборатории, оснащенной новейшими приборами экспрессного пылевого и газового контроля.

Замеры параметров и состава выбросов от источников неорганизованных выбросов следует проводить один раз в квартал.

3. Склады, хвостохранилища

Общий объем выбросов для них можно охарактеризовать следующим уравнением:

г/с,                      (1)

где:

- выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с;

- выбросы при статическом хранении материала, г/с;

- весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

- доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с табл.2;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным табл.3;

- коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными табл.4;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение . Значение  колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

- коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл.5;

- фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывается только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы), м;

- поверхность пыления в плане, м;

- унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда =1, =1. Принимается в соответствии с данными табл.6;

- суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с табл.7.

Таблица 1

Значения коэффициентов ,  для определения выбросов пыли

| #G0NN пп | Наименование материала | Плотность материала, г/см | Весовая доля пылевой фракции в материале | Доля пыли, переходящая в аэрозоль, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Огарки | 3,9 | 0,04 | 0,03 |
| 2 | Клинкер | 3,2 | 0,01 | 0,003 |
| 3 | Цемент | 3,1 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | Известняк | 2,7 | 0,04 | 0,02 |
| 5 | Мергель | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 6 | Известь комовая | 2,7 | 0,07 | 0,02 |
| 7 | Известь молотая | 2,7 | 0,07 | 0,05 |
| 8 | Гранит | 2,8 | 0,02 | 0,04 |
| 9 | Мрамор | 2,8 | 0,04 | 0,06 |
| 10 | Мел | 2,7 | 0,05 | 0,07 |
| 11 | Гипс комовый | 2,6 | 0,03 | 0,02 |
| 12 | Гипс молотый | 2,6 | 0,08 | 0,04 |
| 13 | Доломит | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 14 | Опока | 2,65 | 0,03 | 0,01 |
| 15 | Пегматит | 2,6 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Гнейс | 2,9 | 0,05 | 0,02 |
| 17 | Каолин | 2,7 | 0,06 | 0,04 |
| 18 | Нефелин | 2,7 | 0,06 | 0,02 |
| 19 | Глина | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 20 | Песок | 2,6 | 0,05 | 0,03 |
| 21 | Песчаник | 2,65 | 0,04 | 0,01 |
| 22 | Слюда | 2,8 | 0,02 | 0,01 |
| 23 | Полевой шпат | 2,5 | 0,07 | 0,01 |
| 24 | Шлак | 2,5-3,0 | 0,05 | 0,02 |
| 25 | Диорит | 2,8 | 0,03 | 0,06 |
| 26 | Порфироиды | 2,7 | 0,03 | 0,07 |
| 27 | Графит | 2,2-2,7 | 0,03 | 0,04 |
| 28 | Уголь | 1,3 | 0,03 | 0,02 |
| 29 | Зола | 2,5 | 0,06 | 0,04 |
| 30 | Диатомит | 2,3 | 0,03 | 0,02 |
| 31 | Перлит | 2,4 | 0,04 | 0,06 |
| 32 | Керамзит | 2,5 | 0,06 | 0,02 |
| 33 | Вермикулит | 2,6 | 0,06 | 0,04 |
| 34 | Аглопорит | 2,5 | 0,06 | 0,04 |
| 35 | Туф | 2,6 | 0,03 | 0,02 |
| 36 | Пемза | 2,5 | 0,03 | 0,06 |
| 37 | Сульфат | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 38 | Шамот | 2,6 | 0,04 | 0,02 |
| 39 | Смесь песка и извести | 2,6 | 0,05 | 0,01 |
| 40 | Кирпич, бой |  | 0,05 | 0,01 |
| 41 | Минеральная вата |  | 0,05 | 0,01 |
| 42 | Щебенка* |  | 0,04 | 0,02 |

_____________

* Брать по тому материалу, из которого делают щебенку.

| #G0Таблица 2 | Таблица 3 |
| --- | --- |
| Зависимость величины от скорости ветра | Зависимость величины от местных условий |

| #G0Скорость ветра, м/с |  |  | Местные условия | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2 | 1,0 |  | Склады, хранилища открытые: |  |
| до 5 | 1,2 |  | а) с 4-х сторон | 1,0 |
| до 7 | 1,4 |  | б) с 3-х сторон | 0,5 |
| до 10 | 1,7 |  | в) с 2-х сторон полн. и с 2-х сторон частич. | 0,3 |
| до 12 | 2,0 |  | г) с 2-х сторон | 0,2 |
| до 14 | 2,3 |  | д) с 1-ой стороны | 0,1 |
| до 16 | 2,6 |  | е) загрузочный рукав | 0,01 |
| до 18 | 2,8 |  | ж) закрыт с 4-х сторон** | 0,005 |
| до 20 и выше | 3,0 |  |  |  |

_______________

* (а-д) - коэффициенты, учитывающие местные условия при статическом хранении.

** при переводе неорганизованных источников узла пересыпки в организованные считать выброс пыли в атмосферу до 30% от нормативного показателя ее при аспирации узла.

| #G0Таблица 4 | Таблица 5 |
| --- | --- |
| Зависимость величины от влажности материалов | Зависимость величины от крупности материала |

| #G0Влажность материалов, %* |  |  | Размер куска, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-05 | 1,0 |  | более 500 | 0,1 |
| до 1,0 | 0,9 |  | 500-100 | 0,2 |
| до 3,0 | 0,8 |  | 100-50 | 0,4 |
| до 5,0 | 0,7 |  | 50-10 | 0,5 |
| до 7,0 | 0,6 |  | 10-5 | 0,6 |
| до 8,0 | 0,4 |  | 5-3 | 0,7 |
| до 9,0 | 0,2 |  | 3-1 | 0,8 |
| до 10,0 | 0,1 |  | менее 1 | 1,0 |
| свыше 10 | 0,01 |  |  |  |

______________

* для песка на складах при влажности 3% и более выбросы не считать.

| #G0Таблица 6 | Таблица 7 |
| --- | --- |
| Значение величины при условии =1; =1 | Зависимость величины от высоты пересыпки |

| #G0Складируемый материал | , г/м·с |  | Высота падения материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинкер, шлак | 0,002 |  | 0,5 | 0,4 |
| Щебенка, песок, кварц | 0,002 |  | 1,0 | 0,5 |
| Мергель, известняк, |  |  | 1,5 | 0,6 |
| огарки, цемент | 0,003 |  | 2,0 | 0,7 |
| Сухие глинистые |  |  | 4,0 | 1,0 |
| материалы | 0,004 |  | 6,0 | 1,5 |
| Хвосты асбестовых фабрик, песчаник, известь | 0,005 |  | 8,0 | 2,0 |
| Уголь, гипс, мел | 0,005 |  | 10,0 | 2,5 |

Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыделений.

Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения  производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы.

Пример 1. Оценить объем неорганизованных выбросов от объединенного склада цементного завода при поступлении в него 100 т/ч сырья и 78 т/ч клинкера.

Характеристика объекта сведена в табл.П.1.1 (приложение 1).

4. Пересыпка пылящих материалов

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются пересыпки материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, ссыпка материала открытой струей в склад и др. Объемы пылевыделений от всех этих источников могут быть рассчитаны по формуле (2).

г/с,                                (2)

где ,, , , ,  - коэффициенты, аналогичные коэффициентам в формуле (1);

- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным табл.7;

- производительность узла пересыпки, т/ч.

Пример 2. Рассчитать объем пылевыделений при разгрузке самосвалов в бункер щековой дробилки. Расчетные параметры приведены в табл.П.1.2 (приложение 1).

4.1. Пересыпка угля. При пересыпках, погрузке и разгрузке угля на технологическом комплексе поверхности угольных шахт удельный выброс пыли определяется по формуле:

,   г/с,                                                                     (3)

где:

- количество угля, прошедшего через точку пересыпки (погрузки, разгрузки), т/ч;

- добыча угля в шахте, т/ч;

- удельное пылевыделение, кг/т, определяемое следующим образом:

,   кг/т,                                                             (4)

где:

, ,  - эмпирические параметры, значения которых для углей разных марок представлены в табл.8;

- влажность угля, %.

Таблица 8

Значения параметров , ,  для определения удельного пылевыделения ()

| #G0Марка угля | Класс крупности, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 25-50 | -4,8157 | 3,5981 | -0,00001698 |
|  | 13-25 | -7,1572 | 6,2082 | -0,00001698 |
| А | 6-13 | -8,8583 | 7,5471 | -0,00001698 |
|  | 3-6 | -8,9905 | 8,2518 | -0,00001698 |
|  | 0-3 | -9,3696 | 8,6744 | -0,00001698 |
|  | 25-50 | -3,8743 | 2,1638 | -0,003015 |
|  | 13-25 | -5,2677 | 3,8469 | -0,003015 |
| ПА | 6-13 | -5,9840 | 4,7127 | -0,003015 |
|  | 3-6 | -6,3410 | 5,1443 | -0,003015 |
|  | 0-3 | -6,5863 | 5,4408 | -0,003015 |
|  | 25-50 | -5,9216 | 4,3424 | -0,1008 |
|  | 13-25 | -6,4486 | 4,8175 | -0,1008 |
| Т | 6-13 | -7,1437 | 5,4442 | -0,1008 |
|  | 3-6 | -7,5095 | 5,7740 | -0,1008 |
|  | 0-3 | -7,7292 | 5,9723 | -0,1008 |
|  | 25-50 | -3,3983 | 3,1191 | -0,1374 |
|  | 13-25 | -3,5899 | 3,2850 | -0,1374 |
| ОС | 6-13 | -3,6121 | 3,3695 | -0,1374 |
|  | 3-6 | -3,6505 | 3,4146 | -0,1374 |
|  | 0-3 | -3,6735 | 3,4415 | -0,1374 |
|  | 25-50 | -2,9541 | 3,0767 | -0,6025 |
|  | 13-25 | -3,1658 | 3,3130 | -0,6025 |
| Ж | 6-13 | -3,2743 | 3,4340 | -0,6025 |
|  | 3-6 | -3,3815 | 3,4978 | -0,6025 |
|  | 0-3 | -3,3657 | 3,5363 | -0,6025 |
|  | 25-50 | -3,0449 | 2,8426 | -0,1431 |
|  | 13-25 | -3,2691 | 3,1141 | -0,1431 |
| К | 6-13 | -3,3852 | 3,2547 | -0,1431 |
|  | 3-6 | -3,4458 | 3,3281 | -0,1431 |
|  | 0-3 | -3,4808 | 3,3705 | -0,1431 |
|  | 25-50 | -5,7268 | 7,5392 | -29,72 |
|  | 13-25 | -5,9816 | 7,8029 | -29,72 |
| Г | 6-13 | -6,1128 | 7,9417 | -29,77 |
|  | 3-6 | -6,7821 | 8,0140 | -29,77 |
|  | 0-3 | -6,2242 | 8,0595 | -29,77 |
|  | 25-50 | -8,1545 | 9,7551 | -0,6152 |
|  | 13-25 | -11,5166 | 13,8668 | -0,6152 |
| Д | 6-13 | -13,2431 | 15,9773 | -0,6152 |
|  | 3-6 | -14,1611 | 17,0994 | -0,6152 |

Удельное пылеобразование при пересыпках, погрузке, разгрузке рядового угля или смеси нескольких стандартных классов рассчитывается по формуле:

,   кг/т,                                                                 (5)

где:

- удельное пылевыделение i-го стандартного класса крупности угля, кг/т;

- доля i-го класса крупности в смеси угля, %.

4.2. Сдувы пыли. При постоянной интенсивности источника пылевыделения уровень местного загрязнения атмосферы является функцией скорости воздуха в месте расположения источника, направления воздушного потока, степени его турбулентности, расстояния от очага пылевыделения до места отбора пробы воздуха [10].

С возрастанием скорости воздушного потока до наступления равновесия преобладает процесс рассеивания выделяемой источником пыли, и ее концентрация в воздухе снижается. При дальнейшем возрастании скорости потока начинает преобладать процесс сдувания пыли, и запыленность воздуха увеличивается.

Процесс сдувания пыли весьма сложен, его интенсивность зависит от целого ряда факторов: дисперсного состава пыли и формы пылинок, ее минералогического и химического состава, удельного веса, физико-химических свойств, величины сил адгезии, скорости воздушного потока, уровня его запыленности и т.д.

Основным из этих факторов является скорость воздушного потока, так как сдувание пыли происходит лишь в том случае, когда действие аэродинамических сил на пылинку превышает действие всех остальных сил.

На рис.1 представлена зависимость интенсивности сдувания от скорости ветра для пыли огарков, мергеля, цемента и клинкера. Наибольшая сдуваемость и наименьшая критическая скорость характерны для пыли угля и графита, а наименьшая сдуваемость и наибольшая критическая скорость - для пыли клинкера. Относительно высокая сдуваемость угля и графита может быть объяснена ее меньшим объемным весом и гидрофобностью.

Рис.1. Зависимость удельной сдуваемой пыли от скорости воздушного потока для различных пылей:

1 - уголь, графит; 2 - гипс, мел, песчаник, известь, известняк (мелкий); 3 - глинистые материалы, керамзит, перлит; 4 - цемент, огарки; 5 - щебень, песок, шлак; 6 - клинкер, кварц, гранит.

При построении графической зависимости была использована средняя многолетняя повторяемость ветра по градациям скоростей для г. Новороссийска.

Сдувы определяются как выбросы при статическом хранении материала:

,   г/с.                                  (6)

5. Карьеры

Карьеры можно рассматривать как единые источники равномерно распределенных по площади выбросов от автотранспортных, выемочно-погрузочных, буровых и взрывных работ.

5.1. Выбросы пыли при автотранспортных работах. Движение автотранспорта в карьерах обусловливает выделение пыли, а также газов от двигателей внутреннего сгорания. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, нагруженного в кузов машины.

Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом в пределах карьера, можно охарактеризовать следующим уравнением:

,   г/с,            (7)

где:

- коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта и принимаемый в соответствии с табл.9.

Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих в карьере машин на их число  при условии, что максимальная и минимальная грузоподъемности отличаются не более, чем в 2 раза;

- коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в карьере и принимаемый в соответствии с табл.10.

| #G0Таблица 9 | Таблица 10 |
| --- | --- |
| Зависимость от средней грузоподъемности автотранспорта | Зависимость от средней скорости транспортирования |

| #G0Средняя грузоподъемность, т |  |  | Средняя скорость транспортирования, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,8 |  | 5 | 0,6 |
| 10 | 1,0 |  |  |  |
| 15 | 1,3 |  | 10 | 1,0 |
| 20 | 1,6 |  |  |  |
| 25 | 1,9 |  | 20 | 2,0 |
| 30 | 2,5 |  |  |  |
| 40 | 3,0 |  | 30 | 3,5 |

Средняя скорость транспортирования определяется по формуле:

,    км/ч;

- коэффициент, учитывающий состояние дорог и принимаемый в соответствии с табл.11;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение , где  - фактическая поверхность материала на платформе. Значение  колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения платформы;

- средняя площадь платформы;

- коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта. Значение коэффициента  приведено в табл.12;

- коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный  в уравнении (1) и принимаемый в соответствии с табл.4;

- число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час;

- средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, км;

- пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при =1, =1, =1, принимается равным 1450 г;

- пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/мс;  (табл.6);

- число автомашин, работающих в карьере;

- коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и равный 0,01.

| #G0Таблица 11 | Таблица 12 |
| --- | --- |
| Зависимость от состояния дорог | Зависимость от скорости обдува кузова |

| #G0Состояние карьерных дорог |  |  | Скорость обдува, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога без покрытия (грунтовая) | 1,0 |  | до 2 | 1,0 |
| Дорога с щебеночным покрытием | 0,5 |  |  |  |
| Дорога с щебеночным покрытием, обработанная р-ром хлористого кальция, ССБ, битумной эмульсией | 0,1 |  | 5 | 1,2 |
|  |  |  | 10 | 1,5 |

5.2. Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин.

Расход топлива в кг/час на одну л.с. мощности составляет ориентировочно (точные данные необходимо брать по техническим характеристикам) для карбюраторных двигателей - 0,4 кг/л.с.ч, для дизельных двигателей - 0,25 кг/л.с.ч. Количество выхлопных газов при работе карьерных машин составляет 15-20 кг на 1 кг израсходованного топлива.

Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии [16], приведенные в табл.13.

Таблица 13

Выбросы вредных веществ при сгорании топлива

| #G0Вредный компонент | Выбросы вредных веществ двигателями |
| --- | --- |
|  | карбюраторными | дизельными |
| Окись углерода | 0,6 т/т | 0,1 т/т |
| Углеводороды | 0,1 т/т | 0,03 т/т |
| Двуокись азота | 0,04 т/т | 0,04 т/т |
| Сажа | 0,58 кг/т | 15,5 кг/т |
| Сернистый газ | 0,002 т/т | 0,02 т/т |
| Свинец | 0,3 кг/т | - |
| Бенз(а)пирен | 0,23 г/т | 0,32 г/т |

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты. Данные по расходу топлива для некоторых автомашин приведены в табл.14.

Таблица 14

Расход топлива различными транспортными средствами

| #G0Марка автомашины | Вид топлива | Расход топлива, т/ч |
| --- | --- | --- |
| КамАЗ-511 | дизельное | 0,013 |
| КрАЗ-266Б-1 | дизельное | 0,019 |
| ЗиЛ ММЗ-555 | бензин | 0,014 |

5.3. Выбросы при выемочно-погрузочных работах. При работе экскаваторов пыль выделяется, главным образом, при погрузке материала в автосамосвалы. Объем пылевыделения можно описать уравнением:

,   г/с,                                               (8)

где:

- доля пылевой фракции в породе. Определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм ();

- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения  производится отбором запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы ( из табл.1);

- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. Берется в соответствии с табл.2 ();

- коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с табл.4 ();

- количество перерабатываемой экскаватором породы, т/ч;

- коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл.5 ();

- коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в соответствии с табл.3 ();

- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с табл.7.

5.4. Выбросы при буровых работах. При расчете объема загрязнений атмосферы при бурении скважин и шпуров исходим из того, что практически все станки выпускаются промышленностью со средствами пылеочистки:

,    г/с,                                                     (9)

где:

- количество одновременно работающих буровых станков;

- количество пыли, выделяемое при бурении одним станком, г/ч;

- эффективность системы пылеочистки в долях.

В случае, если в забое работают станки различных систем, расчетное уравнение принимает вид:

,   г/с.           (10)

где:

- количество одновременно работающих станков различных систем;

- количество пыли, выделяемое из скважин перед пылеочисткой;

- эффективность установленного пылеочистного оборудования (табл.15).

Таблица 15

Значение  для расчета объема пылевыбросов при бурении

| #G0Способ бурения | Системы пылеочистки |  |
| --- | --- | --- |
| Шарошечное | Циклоны | 0,75 |
|  | Мокрый пылеуловитель | 0,85 |
| Огневое | Рукавный фильтр | 0,95 |

Таблица 16

Интенсивность пылевыделения некоторых машин в карьерах [17

| #G0Источник выделения пыли | Интенсивность пылевыделения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | мг/с | г/ч |  |
| Буровой станок БМК | 27 | 97 | с пылеуловителем |
| Буровой станок БСШ-1 | 110 | 396 | с пылеуловителем |
| Буровой станок БА-100 | 2200 | 7920 | без пылеуловителя |
| Буровой станок СБО-1 | 250 | 900 | с пылеуловителем |
| Пневматический бурильный молоток | 100 | 360 | при бурении сухим способом |
| Пневматический бурильный молоток | 5 | 18 | при бурении мокрым способом |
| Экскаватор СЭ-3 | 500 | 1800 | погрузка сухой руды |
| Экскаватор СЭ-3 | 120 | 432 | погрузка мокрой руды |
| Бульдозер | 250 | 900 | при работе по сухой породе |
| Автосамосвал | 5000 | 18000 | при движении по сухим дорогам без твердого покрытия |

5.5. Выбросы пыли при взрывных работах. Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевыделения обусловливает кратковременное загрязнение атмосферы, в сотни раз превышающее ПДК. Для расчета единовременных выбросов пыли при взрывных работах можно воспользоваться уравнением (11):

,   г,                                                                (11)

где:

- количество материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ (4-5 т/кг);

- доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм по отношению к взорванной горной массе (в среднем =2·10);

- коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне взрыва (), табл.2;

- коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя (табл.17);

- величина заряда ВВ, кг.

Таблица 17

Значение коэффициента , учитывающего влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя

| #G0Предварительная подготовка забоя | Значение |
| --- | --- |
| Орошение зоны оседания пыли водой, 10 л/м | 0,7 |
| Обводнение скважины (высота столба воды 10-14 м) | 0,5 |

Поскольку длительность эмиссии пыли при взрывных работах невелика (в пределах 10 мин.), то эти загрязнения следует принимать во внимание, в основном, при расчете залповых выбросов предприятия.

Количество газовых примесей*, выделяющихся при взрывах, можно рассчитать, используя данные таблиц 18 и 19.

_______________

* Удельный вес образующихся газовых примесей:

=1,25 кг/нм;

=2,05 кг/нм;

=2,67 кг/нм.

Таблица 18

Выбросы вредных веществ для различных пород при использовании разных ВВ

| #G0Тип ВВ | Взрывная порода | Категория крепости | Количество выделяемых газов, л/кг ВВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зерногранулит 80/20 | магнетитовые роговики | VIII | 15,5 | 2,54 |
|  | некондиционные роговики |  | 10,2 | 7,0 |
|  | сланцы | VI-VII | 9,4 | 7,7 |
| Зерногранулит 50/50 | магнетитовые роговики | VIII | 33,2 | 2,82 |
|  | некондиционные роговики |  | 30,8 | 3,34 |
| Тротил | магнетитовые роговики | VIII | 65,4 | 2,91 |
|  | некондиционные роговики |  | 52,2 | 3,19 |

Таблица 19

Выбросы вредных газов в зависимости от удельного расхода ВВ

| #G0Тип ВВ | Удельный расход ВВ, кг/м | Коэффициент крепости по Протодьяконову | Количество выделяемых газов, л/кг ВВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зерногранулит 79/21 | 0,60 | 10-12 | 10,2 | 7,0 |
|  | 0,75 | 13-15 | 13,0 | 3,3 |
| Тротил | 0,60 | 12-14 | 52,0 | 3,2 |
|  | 0,70-0,80 | 14-18 | 70,0 | 2,9 |
| Смесь тротила и зерногранулита 79/21 | 0,66 | 8-10 | 31,0 | 2,8 |

Пример 3. Рассчитать объем неорганизованных выбросов от карьера по данным, сведенным в табл.П.1.3. Приведен в приложении 1.

Заключение

В результате выполнения этапа 03.06.Д1д задания 03 проблемы 0.85.04.ГКНТ "Создать и внедрить эффективные методы и средства контроля загрязнения окружающей среды" было разработано методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов.

В пособии определены основные источники неорганизованных выбросов, приведены формулы расчета для разных типов источников (склады, узлы пересыпки, погрузочно-разгрузочные работы, карьерный транспорт и механизмы и т.д.); помещены коэффициенты, учитывающие долю пылевой фракции в материале, местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, влажность, крупность материала, высоту пересыпки и др.

Показаны примеры расчета выбросов от складов и хранилищ пылящих материалов, которые рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыделения; при пересыпке пылящих материалов; при автотранспортных, выемочно-погрузочных работах и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. #M12291 1200007447Руководство по контролю загрязнения атмосферы#S. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979. - 425 с.

2. Лейте В. Определение загрязнения воздуха в атмосфере и на рабочем месте. /Пер. с нем. - Л.: Химия, 1980. - 343 с.

3. ГОСТ 17.2.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения. - М.: Изд-во стандартов, 1977. - 13 с.

4. Гусев А.А., Товпенцева А.Г. Исследование загазованности атмосферы вблизи предприятий методом моделирования с применением меченых атомов. - Водоснабжение и санитарная техника. - 1972, N 8. - С. 30-33.

5. Никитин B.C. Расчет концентраций при проектировании низких факельных выбросов промышленных предприятий. - Водоснабжение и санитарная техника. - 1978, N 8. - С. 23-26.

6. Тишкин B.C. Расчет вентиляционных и технологических факельных выбросов. - Водоснабжение и санитарная техника. - 1979, N 3. - С. 12-14.

7. Указания по расчету в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - М.: Стройиздат, 1975. - С. 7-9.

8. Определение удельных выбросов вредных веществ на Велико-Анадольском огнеупорном и Красноармейском динасовом заводах. Отчет о НИР, инв. N 5921802. - Харьков, УкрНИИО. - 1980.

9. Исследование неорганизованных выбросов, взрывобезопасности, санитарно-гигиенических условий труда и выдача исходных данных для проектирования опытно-промышленной установки термоподготовки и трубопроводной загрузки шихты. Отчет о НИР, N гос. регистр. 79034816. - Макеевка. - 1980.

10. Никитин B.C., Левинский О.Б., Суслов Н.В. Обеспыливание атмосферы карьеров. - Ташкент, б/н, 1974. - С. 39-47.

11. Исследования на моделях укрытий конвертеров ММК емкостью 400 тонн. Отчет о НИР, N гос. регистр. 80025743. - Харьков, ВНИПИ Черметэнергоочистка. - 1981.

12. Улавливание и очистка неорганизованных выбросов в электросталеплавильном производстве за рубежом. - Обзор. Черметинформация. Серия "Защита воздушного и водного бассейнов от выбросов металлургических заводов". Вып.2. - М.: Металлургия. - 1982.

13. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 448 с.

14. Охрана окружающей среды. Справочник. /Сост. Л.П.Шариков. - Л.: Судостроение, 1978. - 558 с.

15. Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу на единицу продукции при подземной добыче угля и сланца. - Пермь, ВНИИОСуголь. - 1978.

16. Ефимов Г.Н., Якубовский Ю.М. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. - М.: Транспорт, 1979. - 168 с.

17. Никитин B.C. Методика определения интенсивности пылевыделения различных источников непрерывного действия в карьерах. - М.: Недра, 1964. - 27 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П. 1.1.

Сводная таблица расчетных параметров

| #G0Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | сырье | клинкер |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поток материала | т/ч | 100 | 78 |
| Влажность материала | % | 3,6 | 0,1 |
| Содержание пыли в материале () | д. по весу | 0,04 | 0,01 |
| Содержание частиц до 50 мкм в пыли () | --"-- | 0,02 | 0,003 |
| Значение () при среднегодовой скорости ветра 4 м/с | --"-- | 1,2 | 1,2 |
| Значение () (табл.3) | --"-- | 1,0 | 1,0 |
| Значение () (табл.4) | --"-- | 0,8 | 1,0 |
| Значение( или ) | --"-- | 1,4 | 1,4 |
| Значение () (табл.5) | --"-- | 0,1 | 0,5 |
| Высота падения материала | м | 5,0 | 6,0 |
| Значение (табл.7) | д. по весу | 1,2 | 1,5 |
| Унос пыли с 1 м фактической поверхности | г/м·с | 0,003 | 0,002 |
| Габариты склада | м | 27·88·7 | 27·60·7 |
| Площадь склада | м | 2376 | 1620 |

Подставляя данные табл.П. 1.1. в уравнение (1), определяем мощность выброса:

Таблица П.1.2.

Сводная таблица расчетных параметров

| #G0Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производительность узла пересыпки | т/ч | 440 |
| Высота падения материала | м | 5 |
| Доля пылевой фракции в материале, () | д. по весу | 0,05 |
| Доля пыли от всей массы, переходящая в аэрозоль, () | --"-- | 0,02 |
| Скорость ветра | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий метеоусловия, () | д. по весу | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, () | --"-- | 0,1 |
| Влажность материала | % | 4 |
| Коэффициент, учитывающий влияние влажности материала, () | д. по весу | 0,7 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала, () | --"-- | 1,4 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, () | --"-- | 0,5 |

Таблица П.1.3.

Сводная таблица расчетных параметров

| #G0Источник загрязнения, наименование расчетного параметра | Значение расчетного параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Автотранспорт |  |
| Средняя грузоподъемность автосамосвала, т | 15 |
| Значение (табл.9) | 1,3 |
| Суммарное число ходок машин (туда и обратно) в час () | 60 |
| Число машин в карьере (), шт. | 20 |
| Средняя протяженность одной ездки (), км | 5 |
| Средняя скорость транспортирования , км/час | 15 |
| Значение (табл.10) | 1,5 |
| Значение (табл.11) | 0,5 |
| Средняя площадь платформы машин , (), м | 12 |
| Средняя площадь материала на платформе (), м | 15 |
| Значение | 1,25 |
| Скорость ветра, м/с | 5 |
| Скорость обдува, м/с | 7 |
| Значение (табл.12) | 1,32 |
| Влажность материала, % | 2,5 |
| Значение (табл.4) | 0,8 |
| Пылевыделение на 1 км пробега () при =1, =1, =1, г | 1450 |
| Пылевыделение с единицы поверхности материала () при =1, =1, =1, г/м·с, (табл.6). | 0,003 |
| Значение | 0,01 |
| Выемочно-погрузочные работы |  |
| Количество перерабатываемой экскаваторами породы (), т/ч | 100 |
| Доля пылевой фракции (0-200 мкм) в породе (), (табл.1) | 0,03 |
| Содержание частиц, переходящих в аэрозоль, размером до 50 мкм в пыли (), (табл.1) | 0,01 |
| Скорость ветра в зоне работы экскаватора, м/с | 5 |
| Значение , (табл.2) | 1,2 |
| Влажность материала, % | 2,5 |
| Значение , (табл.4) | 0,8 |
| Значение , (табл.7) | 0,4 |
| Значение , (табл.5) | 0,5 |
| Взрывные работы |  |
| Удельный расход ВВ, кг/м | 0,55 |
| Удельный вес породы, т/м | 2,5 |
| Количество материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ (), т/кг | 4,5 |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли по отношению к 1 т породы, () | 0,00002 |
| Скорость ветра, м/с | 5 |
| Значение , (табл.2) | 1,2 |
| Значение (скважины обводняются, орошение зоны не производится) | 0,5 |
| Объем взрываемого блока: тыс.м | 20 |
|  | тыс.т | 50 |
| Суммарная величина () взрываемого заряда ВВ, кг | 11000 |
| Буровые работы |  |
| Количество одновременно работающих буровых станков (), шт | 4 |
| Количество пыли, выделяемое при бурении одним станком (), г/ч | 8000 |
| Эффективность системы пылеочистки, | 0,85 |

Выбросы пыли от автотранспорта в карьерах:

Выбросы при выемочно-погрузочных работах:

Выбросы при буровых работах:

Выбросы при взрывных работах:

Суммарный выброс пыли из карьера:

Залповый выброс пыли:

Текст документа сверен по:

/ Минстройматериалов СССР,

НПО "Союзстромэкология". - Новороссийск, 1989