ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха”

Перечень

приборов для измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий

Санкт-Петербург

2006 г.

В настоящий перечень вошли приборы предназначенные для выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий в атмосферу, внесенные в госреестр средств измерения и прошедшие экспертизу в НИИ Атмосфера.

Перечень состоит из названий приборов, названий методик выполнения измерения  концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, если они разработаны, с указанием организаций - разработчиков. Из перечня исключены приборы не выпускаемые десять лет и более, а так же приборы внесенные в Госреестр средств измерений, но существующие в единичных экземплярах.

В конце перечня приведена имеющаяся информация по производителям приборов или официальным представителям в России.

Таблица 1

Перечень приборов внесенных в Госреестр средств измерений, предназначенных для контроля промышленных выбросов

| № | Наименование | Принцип действия | Измеряемые компоненты | Диапазон | Разработчик (Производитель) | Обеспеченность МВИ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАТ-1.1 | хемилюминесцентный | NO | 0–100; 0–1000; 0–2000 млн–1 |  | отсутствует |  |
| 2 | Инспектор-1 | линейно-коло-риметрический | CO H2S NO+NO2 SO2 | 0–0.25 % 2.9–23.0 г/м3 23.0–58.2 г/м3 0.01–0.25; 0.025–1.5 г/м3 0.1–0.5; 0.5–1.0 г/м3 0.5–2.0; 2.0–10.0 г/м3 | МГП ”Экин” | отсутствует |  |
| 3 | ГИАМ-10-М1 | инфракрасный недисперсионный | CO NO SO2 | 0–5; 0–15 г/м3 0–1; 0–2 г/м3 0–10; 0–20 г/м3 0–2; 0–5 г/м3 0–5; 0–10 г/м3 0–30; 0–60 г/м3 | ПО ”Аналитприбор” г.Смоленск | отсутствует |  |
| 4 | ГИАМ-15М | инфракрасный недисперсионный | CO CO2 CH4 NO SO2 | большое разнообразие диапазонов | ПО ”Аналитприбор” г.Смоленск | отсутствует | выпускается с разбивкой на различные поддиапазоны |
| 5 | КЛЕН-2 | хемилюминесцентный | NОx NO, NOx | 0–100; 0–1000 мг/м3 0–5000 мг/м3 | МГП ”ТАНТЭК” г.Москва |  |  |
| 6 | КЛЕН-2-0.1.01 | хемилюминесцентный | NO | 0–100; 0–500 мг/м3 | –"– |  |  |
| 7 | КЛЕН-2 - 0.1.02 | хемилюминесцентный | NO | 0–200; 0–1000 мг/м3 | –"– |  |  |
| 8 | КЛЕН - 2- 0.1.03 | хемилюминесцентный | NO | 0–1000; 0–5000 мг/м3 | –"– |  |  |
| 9 | КЛЕН-2-0.1.04 | хемилюминесцентный | NOx | 0–100; 0–500 мг/м3 | –"– |  |  |
| 10 | ГАЗОТЕСТ | электрохимический | CO SO2 O2 NO NO2 | 0–300; 300–1000 млн–1 0–400; 400–1000 млн–1 0–5; 5–21 % 0–250; 250–400 млн–1 0–30; 30–150 млн–1 | АО ”Полигаз” г.Москва |  |  |
| 11 | IMR 8000P 3000 P 3010 P 2800 P 2500 P 2010 P 2000 P 1200P 1200 PG 1000 P | электрохимический | O2 CO SO2 H2S NO NO2 | 0–20.9 % 0–6000 млн–1 0–4000 млн–1 0–200 млн–1 0–2000 млн–1 0–100 млн–1 t воздуха: –20…+600С t газа: 0… 15000 С | IMR, Германия |  |  |
| 12 | EKOM-S1 | электрохимический | O2 CO NO SO2 | 0–20.9 % 0–2000 млн–1 0–2000 млн–1 0–2000 млн–1 | EKOM, Германия |  |  |
| 13 | 460 | фотометрический | O2 SO2 | 0–3; 0–21 % 0–0.5; 0–1.5 % | Дю Пон, Франция |  |  |
| 14 | 460 S | фотометрический | H2S SO2 | 0–0.5; 0–1.5 % 0–0.5; 0–1.5 % | Дю Пон, Франция |  |  |
| 15 | Мод.10 | хемилюминесцентный | NO NO2 | 0–0.5; 0–10; 0–25; 0–100; 0–250; 0–1000; 0–10000 млн–1 0–2.5; 0–10; 0–25; 0–100 млн–1 | Thermo Environmental I США |  |  |
| 16 | Кайн-Мэй КМ 9004 | электрохимический | O2 CO T0 | 0–25 % 0–4000 млн–1 0–600 0C | Кайн-Мэй, Англия |  |  |
| 17 | PPM S 900 | электрохимический | O2 CO SO2 NO | 0–5; 5–21 % 0–500; 500–1000 млн–1 0–500; 500–2000 млн–1 0–500; 500–2000 млн–1 | PPM-Systems, Финляндия |  |  |
| 18 | Мод. 41 Н | инфракрасный недисперсионный | CO2 | 0–5; 0–10; 0–20; 0–50; 0–100; 0–200; 0–500; 0–1000; 0–2000 млн–1 | Thermo Environmental I США |  |  |
| 19 | INFRASLIT 4000 |  | CO CO2 (CHO2 | 0–5 % об 0–10 % об 0–2000 (по гексану) млн–1 0–21 млн–1 | Junkalor Германия |  | контроль автотранспорта |
| 20 | GM 21 |  | SO2 | 0–1000 млн–1 | SICK, Германия |  |  |
| 21 | GM 30 |  | SO2 NO | 0–1000 млн–1 0–1000 млн–1 | SICK, Германия |  |  |
| 22 | GM 900 |  | CO | 0–500 млн–1 | SICK, Германия |  |  |
| 23 | ECS |  | CO NO NO2 SO2 CO2 HСl O2 H2O | 0–100; 0–200; 0–1000 мг/м3 0–200; 0–500; 0–600; 0–1500 мг/м3 0–80; 0–250 мг/м3 0–100; 0–500; 0–1000 мг/м3 0–20 и 0–25 % 0–70; 0–200; 0–600 мг/м3 0–3; 0–10; 0–30; 0–100 % 0–40 % пыль: 0.002–10 г/м3 | Германия, Becker Messtechnik |  |  |
| 24 | DELTA 2000 | электрохимический | NO CO SO2 O2 | 0–2000 млн–1 0–4000 млн–1 0–4000 млн–1 0–21 % об | Германия, MRU |  |  |
| 25 | Mod. 95/3-CD | электрохимический | O2 CO NO NO2 SO2 H2S CH4 | 0–21 % об 0–4000 млн–1 0–2000 млн–1 0–200 млн–1 0–4000 млн–1 0–200 млн–1 0–5 %об | Германия, MRU |  |  |
| 26 | MCI 2500 PT | электрохимический | O2 CO NO NO2 SO2 | 0–21 % об 0–4000 млн–1 0–2000 млн–1 0–200 млн–1 0–4000 млн–1 | Германия, Drager |  |  |
| 27 | MSI - 150 | электрохимический | CO Nox SO2 | 0–4000 млн–1 0–2000 млн–1 0–4000 млн–1 | Германия, Drager | "МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов MSI 150 Compact", № М–МВИ-58-04, ООО "Мониторинг" |  |
| 28 | TESTO-350 | электрохимический | CO NO NO2 SO2 | 0–4000 млн–1 0–2000 млн–1 0–500 млн–1 0–4000 млн–1 | Германия, Testo GmbH | "МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/XL", № М–МВИ-127-03 ООО "Мониторинг" |  |
| 29 | ГИАМ 27-01 | инфракрасный | CO CnHm | 0–5 % 1000 млн–1 0–5000 млн–1 | ПО ”Аналитприбор” г.Смоленск |  | контроль автотранспорта |
| 30 | ГИАМ 27-02 | инфракрасный | CO CnHm | 0–5 % 0–1000 млн–1 0–5000 млн–1 | ПО ”Аналитприроб” г.Смоленск |  | контроль автотранспорта |
| 31 | АСК-3В | электрохимический | NO NO2 CO O2 CO2 | 0–100; 0–1000 млн–1 0–100 млн–1 0–200; 200–2000 млн–1 0–20.9 % 0–25 % | Оптическая фирма ГП Дитангаз г.Н.Новгород |  |  |
| 32 | ЕЕЕ 96001 | электрохимический | NОx SO2 CO | 0–1000 г/м3 0–2000 г/м3 0–4000 г/м3 | АОЗТ СПЕЕЕ г.Санкт-Петербург |  |  |
| 33 | SPEK 101 SS |  | SO2 H2S | 0–2000 млн–1 0–250 млн–1 | TREL ФРГ |  |  |
| 34 | ТЕ-1М |  | SO2 CO HCl NO NO2 Nox NH3 Cl2 | 0–2000 млн–1 0–2000 млн–1 0–100 млн–1 0–1000 млн–1 0–100 млн–1 0–2000 млн–1 0–150 млн–1 0–100 млн–1 | фирма TEI ФРГ |  |  |
| 35 | МАГ-01 |  | NO NO2 SO2 | 0–7500 млн–1 0–7500 млн–1 0–7500 млн–1 | НИЦ ”Автоматика” г.Москва |  |  |
| 36 | АДС-01 |  | SO2 | 0.005–0.010% 0.005–0.500; 0.005–0.250; 0.005–0.130; 0.006–0.067% | НИЦ ”Автоматика” г.Москва |  |  |
| 37 | MIR 9000 (стационарный) | инфракрасная спектроскопия | HCL SO2 NO/NOx CO N2O NH3 CnHm CO2 CH4 O2 H2O | 0–60 млн–1 0–150 млн–1 0–150 млн–1 0–30 млн–1 0–15 млн–1 0–100 млн–1 0–15 млн–1 0–10 % 0–25 млн–1 0–25 % 0–10000 млн–1 | Envirament SA Франция |  |  |
| 38 | 3.250 |  | CO CnHm CO2 O2 | 0–5 % 0–1000 млн–1 0–20 % 0–25 % 0–100 % | Rodert Bosch CmdH ФРГ |  | контроль автотранспорта |
| 39 | 3.140 |  | CO CnHm CO2 O2 | 0–5 % 0–1000 млн–1 0–25 % 0–25 % | Rodert Bosch CmdH ФРГ |  | контроль автотранспорта |
| 40 | RJ-803E |  | CO CnHm CO2 O2 | 0–5 % 0–1000 млн–1 0–25 % 0–25 % | Рикен Кейки Япония |  | контроль автотранспорта |
| 41 | JPM-700 ST |  | SO2 | 0–2000 млн–1 | Nova/Chem CmdH, ФРГ |  |  |
| 42 | Каскад-511 | электрохимический | CO HСl NO2 SO2 H2S NO Cl2 | 0–1 г/м3 0–0.1 г/м3 0–0.02 г/м3 0–2.5 г/м3 0–0.15 г/м3 0–0.1 г/м3 0–0.25 г/м3 | АО ”Оптэк” г.Санкт-Петербург |  |  |
| 43 | Стстема контроля выбросов | электрохимический | SO2 NOx O2 | 0–4000 млн–1 0–1000 млн–1 0–25 % | IVO International Ltd. Финляндия |  |  |
| 44 | PPM ECS | электрохимический | SO2 NO NOx CO2 O2 CO | 0–500; 500–1000; 500–2500 млн–1 0–500; 500–1000; 500–2500 млн–1 0–500; 500–1000; 500–2500 млн–1 0–5000 млн–1 0.5–5.0; 5–20% 0–5 % 5–25 % 0–500; 500–2000; 500–5000 млн–1 | PPM Systems Финляндия |  |  |
| 45 | 95/3 СД |  | O2 CO NO NO2 Nox SO2 H2S CO | 0–25 % 0–1000 млн–1 0–2000 млн–1 0–200 млн–1 0–1000 млн–1 0–2000 млн–1 0–150 млн–1 0–20 % | VRU ФРГ |  |  |
| 46 | PPM S-960 | электрохимический | SO2 CO NO O2 | 0–500; 500–2000 млн–1 0–500; 500–2000 млн–1 0–500; 500–2000 млн–1 0–5; 5–25 % | PPM Sustems OU Финляндия |  |  |
| 47 | PPM S-960 E | электрохимический | SO2 CO NO NO2 H2S O3 Cl2 | 0–40 млн–1 0–50 млн–1 0–20 млн–1 0–10 млн–1 0–10 млн–1 0–5 млн–1 0–15 млн–1 | PPM Sustems OU Финляндия |  |  |
| 48 | SEM-1M | электрохимический | SO2 Nox CO | 0–2000 млн–1 0–1000 млн–1 0–1000 млн–1 | PPM Sustems OU Финляндия |  |  |
| 49 | Airlab 2000 M/S |  | CO SO2 NO/NO2 NH3 CH4 H2S O3 O2 SO2 NO, NO2 CO | 0–3; 3–10; 0–50; 0–100 млн–1 0–0.1; 0–0.2; 0.2–0.5; 0–1; 0–5; 0–10 млн–1 0–0.04; 0.04–0.1; 0–0.5; 0–1;0–5; 0–10 млн–1 0–0.1; 0–0.2; 0.2–0.5; 0–1; 0–5; 0–10 млн–1 ( СН: 0–10; 0–100; 100–10000 млн–1 0–0.1; 0–0.5; 0–2.5; 0–5; 0–10 млн–1 0–0.015; 0.015–0.1; 0–0.5; 0–1; 0–5; 0–10 млн–1 0–5; 5–20; 20–100 % 0–500 млн–1 0–500 млн–1 0–1000 млн–1 | Seres Франция |  |  |
| 50 | GKB: 300 Monoxor 2 OXOR-2 Dioxor-2 Nonoxor 2 Furite-3-T |  | CO O2 SO2 NO | 0–500; 500–2000; 500–2500 млн–1 0–5; 5–21; 5–25 % 0–500; 500–2000 млн–1 0–500; 500–2000 млн–1 | Bacharach США |  |  |
| 51 | ЕТ-909-03 | хемилюминесцентный | NO | до 125 мг/м3 | ТОО ”ЭТЭК” г.Москва | отсутствует |  |
| 52 | ПТ-1 | проточный психрометр | Влажность |  | ОАО ”Ангарское ОКБА” | ГОСТ 17.2.4.08-90 |  |
| 53 | ”Китой-2” комплект измерительной аппаратуры для измерения параметров газопылевых потоков | измерение разницы полного и статического давления, гравиметрия | скорость, взвешенные вещества |  | ОАО ”Ангарское ОКБА” | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ Р 50820 |  |
| 54 | ИДИП- 01ПМ | оптический (измерение коэффициента ослабления) | взвешенные вещества | от 0,5 до 7 г/м3 | ОАО ”КОТ” г.Санкт-Петербург | МВИ концентраций взвешенных частиц в отходящих газах |  |
| 55 | Газовый монитор, модель 1302 | оптический (измерение коэффициента ослабления в ИК-области) | большой перечень компонентов | – | Bruel & Kuer Бельгия | Методики ООО ”Мониторинг” | Требуется разработка методического обеспечения для каждого конкретного случая |
| 56 | ИЗА-02 |  | взвешенные вещества | 0,3 до 10 мг/м3 | АО НИЦ ”Автоматика” г.Москва | МВИ массовой концентраций взвешенных частиц в отходящих газах ТЭС и расчета валовых выбросов (МВИ РТ-061-98) | температура, °С от 70 до 250 скорость газового потока, м/с от 7,5 до 30; влажность, об.% не более 20 |
| 57 | ”АДГ-103” | электрохимический | CO NO O2 | 60 до 100 и от 100 до 1000 млн–1 от 60 до 100 и от 100 до 1000 млн–1, от 0 до 25 об. % | АО ”Оптэк” г.Санкт-Петербург | отсутствует |  |
| 58 | Инспектор-3 | гравиметрия | взвешенные вещества |  | ”Экин” г.Санкт-Петербург | ГОСТ Р 50820 |  |
| 59 | САГА-КТ-04 | оптический | SO2 NO2 | от 10 до 7000 мг/м3 от 20 до 4000 мг/м3 |  | МВИ содержания вредных веществ в промышленных выбросах с посмощью передвижной лаборатории ООО Мониторинг) |  |
| 60 | Ultramat-23 | электрохимический | CO O2 SO2 NO | до 100 до 100% до 150 до 3 000 | ”Siemens” | отсутствует |  |
| 61 | Enerac мод. 3000 | электрохимический | CO O2 SO2 NO NO2 | до 20 000 от 0 до 25% до 7 000 до 3 500 до 500 | Energy efficiency systems, Inc, USA | отсутствует |  |
| 62 | Jerome 431-x | измерение сопротивления сорбированной пленки | Hg (пары) | до 0,999 | Arizona Instrument, USA | отсутствует | большие ограничения пр мешающим компонентам |
| 63 | ДАГ 16 | электрохимический | CO O2 SO2 NO NO2 H2S | 125–30 000 1–20.9% 585–5 850 135–2 700 30–200 25–300 | Оптическая фирма ГП Дитангаз | "МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ДАГ 16 и ДАГ 500". ООО "Мониторинг |  |
| 64 | ДАГ 500. | электрохимический | CO O2 SO2 NO NO2 | 30–37 500 1–20.9 145–11 700 35–2 700 70–200 | Оптическая фирма ГП Дитангаз | –"– |  |
| 65 | MIDAC серии I1101 | ИК фурье-спектрометрия | SO2 СО СН4 | от 10 до 330 мг/м3 от 5 до 1750 мг/м3 от 5 до 300 мг/м3 |  | МВИ сернистого ангидрида, оксида углерода и метана в вентиляционных выбросах с применением ИК фурье-спектрометра MIDAC серии I1101 ООО ”Мониторинг” |  |
| 66 | ”ЭКСПЕРТ” (шесть модификаций) | кобинация электрохимических датчиков и ИК | O2 CO NO NO2 SO2 (СН (по метану) | 0–21 % (об.) 0–5000 мг/м3 0–5000 мг/м3 0–200 мг/м3 0–5000 мг/м3 0–5000 мг/м3 | ООО ”Мониторинг” | "МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ”ЭКСПЕРТ”, ООО ”Мониторинг” |  |
| 67 | "Монолит" | электрохимический | CO O2 SO2 NO NO2 |  | ООО ”Мониторинг” | "МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов "Монолит", ООО ”Мониторинг” |  |
| 68. | ОАС 3600 | Оптико-абсорбционный ультрафиолетовой и видимых областях спектра | NO, NO2, NH3, SO2, H2S, OCS,CS2, HNO3, галогены, спирты, эфиры | – | ООО ”Мониторинг” | отсутствует | ГА изготавливается по индивидуальным заказам с одновременной разработкой МВИ |
| 69 | ПЭМ-2М | Оптико-абсорбционный | O2 CO NO SO2 | 0-21% 0-3000 млн-1 0-2000 млн-1 0-5000 млн-1 | ЗАО ”Проманалитприбор” | отсутствует |  |
| 70 | ПЭМ 4М | Кобинация электрохимических датчиков | O2 CO, NO SO2 | 0-25 % 0 - 2000 млн-1, 0 - 1000 млн-1, 0 - 2000 млн-1 | ЗАО ”Проманалитприбор” | отсутствует |  |
| 71 | "ДАСТ-1" | ослабление β-излучения | взвешенные вещества | 0-100 мг/м3 | ООО "Мониторинг" | "МВИ массовой концентрации аэрозольных частиц в организованных пылегазовых стационарных потоках анализатором пыли "ДАСТ-1" № М – МВИ – 168 – 05, ООО "Мониторинг" |  |
| 72 | ПРИМА-01 | ослабление β-излучения | взвешенные вещества | 0-100 мг/м3 | ООО «Экоаналит» | МВИ массовой концентрации аэрозольных частиц измерителем массовой концентрации пыли "ПРИМА-01" в организованных истчниках загрязнения атмосферы № М – МВИ – 182 – 06 |  |
| 73 | ПРИМА-03 | ослабление β-излучения | взвешенные вещества | 0-50 мг/м3 | ООО «Экоаналит» | отсутствует |  |

Таблица 2

Перечень организаций производителей приборов или официальных представительств

| № п/п | Организация производитель или официальный представитель | Почтовый адрес (телефон) |
| --- | --- | --- |
| 1. | АО ”Оптэк” | 199053, г.Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 13 |
| 2. | ОАО ”Ангарское ОКБА” | 665821, Иркутская обл., г.Ангарск, а/я 423 |
| 3. | ”Экин” | 194021, г.Санкт-Петербург, ул.Карбышева, 7 |
| 4. | ЗАО ”НПФ ”Сервек” | 198020, г.Санкт-Петербург, ул.Бумажная, 20 |
| 5. | АО НИЦ ”Автоматика”. |  |
| 6. | ТОО ”ЭТЭК” | 129226, г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, 12-а |
| 7. | Институт оптического мониторинга СО РАН, НПК Электрооптика | 634055, г. Томск, пр.Академический, 10/3, тел.(3822) 25-6685, факс 25-9967 |
| 8. | Bruel & Kuer | 103287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, 29. |
| 9. | ОАО ”КОТ” | 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, 57 |
| 10. | PPM Sustems OU | FIN-02320 ESPO, Finland tel (981) 557-24-03 fax (981) 557-24-13 |
| 11. | ПО ”Аналитприбор” | 214020, Смоленск, ул.Бабушкина, 3 |
| 12. | Thermo Environmental I США | 119899, Москва, ГСП-3, В-234, Воробьевы Горы, МГУ им.Ломоновсова, хим. фак. факс (095) 932-7861 |
| 13. | Bacharach США | 625 Alpha Drive. Pitsburgh. PA 15228 fax (412) 963-2640 |
| 14. | Junkalor, Германия | Altener Str.43 06847 Dessau fax (0340) 79-50-201 |
| 15. | SICK Германия | Geshaftsbereich Umweltmebtechnik Numburger Strabe 11 fax (07641) 469-702 |
| 16. | Becker Messtechnik Германия | Fridrich- List-Strabe 9 D-71364 Winnenden fax (07151) 932-150 |
| 17 | MRU Германия | Fushehalde 8, D 74172 Neckarsulm Obereisesheim fax (07132) 99-6220 |
| 18 | Testo GmbH Германия | Торговое представительство в Москве 105023 "Глобаль-Экспорт" Семеновский пер., 15 |
| 19 | Оптическая фирма ГП Дитангаз | 603600 г.Н.Новгород 137 ГСП 486 |
| 20 | АОЗТ СПЕЕЕ | г.Санкт-Петербург, ул.Атаманская 3/7 |
| 21 | Envirament SA Франция | III, Bd Robespierre, 78300 Poissy-France fax 33-139.65.38-08 |
| 22 | Rodert Bosch CmbH Германия | 129515 Москва, ул.Королева, 13, представительство |
| 23 | Риккен Кейки Япония | 2-76 Azusawa, Itabashi-ки Tokyo, 174 Japan fax (03) 3558-9110 (GIII) |
| 24 | Seres Франция | ВР 87000 13793 Aix en Provence-Cedex 3 France |
| 25 | ООО "Мониторинг” | 198013, Санкт-Петербург, а/я 113, Московский пр., 19 |
| 26. | ООО «Экоаналит» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б., 67 |