ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 мая 2002 г. № 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПО РАСЧЕТУ

ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В соответствии  со  статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15

апреля  1997  г.  "Об  охране   атмосферного   воздуха"   (Ведамасцi

Нацыянальнага Сходу Рэспублiкi Беларусь,  1997 г.,  № 14,  ст.260) и

Положением о Министерстве природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды   Республики   Беларусь,  утвержденным  постановлением  Совета

Министров  Республики  Беларусь  31   октября   2001   г.   №   1586

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2001 г., №

106,  5/9342),  Министерство природных ресурсов и охраны  окружающей

среды Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Руководящий документ.  Расчет выбросов

загрязняющих   веществ   в   атмосферный  воздух  при  использовании

лакокрасочных материалов.

2. Признать   утратившей   силу   Методику   расчета   выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный   воздух   при   использовании

лакокрасочных  материалов,  утвержденную постановлением Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от

31  октября  2000  г.  №  15  (Национальный  реестр  правовых  актов

Республики Беларусь, 2000 г., № 117, 8/4452).

3. Настоящее постановление вступит в силу с 1 октября 2002 г.

Первый заместитель Министра                             В.М.ПОДОЛЯКО

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

28.05.2002 № 11

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РАЗЛIК ВЫКIДАЎ ЗАБРУДЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ У АТМАСФЕРНАЕ ПАВЕТРА

ПРЫ ВЫКАРЫСТАННI ЛАКАФАРБАВЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

(РД 0212.5-2002)

____________________________________________________________________

УДК 504.3 054:667.6

Ключевые слова: лакокрасочный  материал,  растворитель,  атмосферный

воздух, загрязняющее вещество, выброс

____________________________________________________________________

РАЗРАБОТАН   лабораторией   "НИЛОГАЗ"   Белорусской  государственной

политехнической академии, Научно-исследовательским институтом охраны

атмосферного воздуха "НИИ Атмосфера", г.Санкт-Петербург

ВНЕСЕН  Специализированной  инспекцией  государственного контроля за

охраной атмосферного воздуха Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  постановлением Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды от 28 мая 2002 г. № 11

СООТВЕТСТВУЕТ   Государственному   стандарту   Республики   Беларусь

"Государственная    система   стандартизации  Республики   Беларусь.

"Требования   к  построению,  изложению,  оформлению  и   содержанию

стандартов",  утвержденному  приказом  Белстандарта от 6 мая 1996 г.

№ 79

ВВЕДЕН  взамен  Методики  расчета  выбросов  загрязняющих  веществ в

атмосферный  воздух  при  использовании  лакокрасочных   материалов,

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей  среды  Республики  Беларусь  от  31 октября 2000 г. № 15

(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №

117, 8/4452)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Расчет выбросов от организованных источников

6. Расчет выбросов от неорганизованных источников

7. Расчет  экологического  налога за  выбросы  загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу

Приложение А (обязательное). Перечень  лакокрасочных материалов и их

назначение

Приложение Б (обязательное). Перечень и  характеристики загрязняющих

веществ

Приложение В (информационное). Примеры расчета выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух при нанесении лакокрасочных покрытий  и

расчет экологического налога

____________________________________________________________________

Расчет выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

при использовании лакокрасочных

материалов

РД РБ 0212.5-2002

Разлiк выкiдаў забруджвальных

рэчываў у атмасфернае паветра

пры выкарыстаннi лакафарбавых

матэрыялаў

____________________________________________________________________

Дата введения 2002-10-01

1. Область применения

Руководящий документ.  Расчет  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферный воздух при использовании лакокрасочных материалов (далее

-  РД)  предназначен  для  расчета выбросов (выделений) загрязняющих

веществ  в  атмосферный  воздух  при   использовании   лакокрасочных

материалов.

Настоящий    РД    распространяется    на    организованные   и

неорганизованные  источники выбросов при использовании лакокрасочных

материалов.  В приложении А настоящего РД приведены данные о составе

импортных и отечественных лакокрасочных материалов.

Полученные  по  настоящему  РД  величины  выбросов загрязняющих

веществ   используются  при  учете  и  нормировании  выбросов,   при

разработке проектных решений, оценке воздействия на окружающую среду

и    проведении    государственной  экологической  экспертизы,   при

исчислении  и  уплате  экологического налога, а также при выполнении

иных  мероприятий  по  охране  атмосферного воздуха, предусмотренных

действующим законодательством Республики Беларусь.

Положения  настоящего  РД  обязательны  для  применения   всеми

юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и

подчиненности,  осуществляющими  свою  деятельность  на   территории

Республики Беларусь.

2. Нормативные ссылки

В  настоящем  РД  использованы  ссылки на следующие нормативные

документы:

Закон  Республики  Беларусь  от  15  апреля  1997 г. № 29-3. Об

охране    атмосферного   воздуха.  (Ведамасцi  Нацыянальнага   сходу

Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 14, ст.260).

Закон  Республики  Беларусь от 23 декабря 1991 г. № 1335-XII. О

налоге  за  пользование  природными ресурсами (Экологический налог).

(Ведамасцi  Нацыянальнага  сходу  Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 7,

ст.89).

СТБ 1.5-96.  Государственная  система стандартизации Республики

Беларусь.  Требования  к   построению,   изложению,   оформлению   и

содержанию стандартов.

ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические

аспекты загрязнения и промышленные выбросы.

ГОСТ 17.2.4.02-81.  Охрана природы. Атмосфера. Общие требования

к методам определения загрязняющих веществ.

ГОСТ 28246-89. Лаки и краски. Термины и определения.

3. Термины и определения

Термины и определения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

-----------------T--------------------------------------------------

Термины     ¦                  Определения

-----------------+--------------------------------------------------

Загрязняющее      Примесь в атмосферном воздухе, оказывающая

воздух вещество   неблагоприятное действие на здоровье человека,

объекты растительного и животного мира, другие

компоненты окружающей среды или наносящая ущерб

материальным ценностям

Организованный    Выброс, поступающий в атмосферу через специально

выброс            сооруженные газоходы, воздуховоды, трубы

Неорганизованный  Выброс, поступающий в атмосферу в виде

выброс            ненаправленных потоков газа в результате

нарушения герметичности оборудования, отсутствия

или неудовлетворительной работы оборудования по

отсосу в местах загрузки, выгрузки, переработки,

использования или хранения продукта (материала)

Выброс            Поступление в атмосферный воздух загрязняющих

загрязняющих      веществ от источников загрязнения атмосферного

веществ в         воздуха

атмосферный

воздух

Предельно         Норматив (масса вещества в единицу времени),

допустимый        устанавливаемый для конкретного стационарного

выброс            источника выбросов, отдельных предприятий,

регионов и обеспечивающий соблюдение на данной

территории качества атмосферного воздуха с учетом

воздействия на него выбросов от указанного и всех

других источников, а также соблюдение

установленных предельно допустимых (критических)

нагрузок для экосистем и технических нормативов

выбросов

Лимит выброса     Система экологических ограничений по территориям,

представляющая собой установленный

природопользователю на определенный период

времени объем предельного выброса

Краска            Жидкий или порошкообразный продукт, содержащий

пигменты, который после нанесения на поверхность

образует непрозрачную пленку, обладающую

защитными, декоративными или специальными

техническими свойствами

Лак               Жидкий или порошкообразный продукт, содержащий

пигменты, который после нанесения на поверхность

образует прозрачную пленку, обладающую защитными,

декоративными или специальными техническими

свойствами

Растворитель для  Жидкость одно или многокомпонентная, летучая в

лакокрасочного    условиях сушки, в которой пленкообразующие

материала         материалы полностью растворяются

Красочный         Твердая составляющая лакокрасочного материала,

аэрозоль          выделяющаяся при нанесении покрытия

--------------------------------------------------------------------

В  настоящем  РД  под  понятием  лакокрасочный материал приняты

краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, эмали и тому подобное.

4. Общие положения

Выделение    (выброс)    загрязняющего   вещества  в   процессе

формирования  покрытия  на  поверхности  происходит  при   нанесении

лакокрасочного материала и его сушке.

Выброс    загрязняющего   вещества,  содержащегося  в   составе

лакокрасочного  материала, зависит от его состава, способа нанесения

покрытия,  производительности  применяемого  оборудования,   толщины

наносимого    покрытия,    наличия    средств  по  улавливанию   или

нейтрализации загрязняющих веществ и другого.

В  настоящем  РД  принято,  что  в  процессе  окраски  и  сушки

происходит  полный  переход  летучей  части лакокрасочного материала

и/или растворителя в газообразное состояние.

В  качестве  исходных  данных для расчета выбросов загрязняющих

веществ  принимают  фактический  или  плановый расход лакокрасочного

материала,  долю  содержания  в  нем летучей части, долю компонентов

летучей    части,  при  наличии  оборудования  по  улавливанию   или

обезвреживанию (газоочистки) - степень очистки.

В  случае  отсутствия  данных  о  летучей  части лакокрасочного

материала   поставщик  или  потребитель  данного  материала   должен

получить  заключение  о  составе  летучей  части  у  аккредитованной

лаборатории.

5. Расчет выбросов от организованных источников

5.1. Количество   красочного   аэрозоля   (Ma),    в    тоннах,

выделяющегося или выбрасываемого в атмосферный воздух при отсутствии

газоочистки,  при нанесении лакокрасочного материала на  поверхность

изделия, определяется по формуле (1)

Ма = Мк · fa · ft · 10**-4; т               (1)

где  Мк  -  масса    лакокрасочного   материала,  используемого  для

покрытия, т;

fa -   доля   лакокрасочного   материала,  потерянного  в  виде

аэрозоля, в процентах, принимается по таблице 2;

ft -  доля  твердой  составляющей  в  лакокрасочном материале в

процентах, принимается по приложению А.

Таблица 2. Выделение загрязняющих веществ

при нанесении лакокрасочных покрытий

--------------------T-----------------T-----------------------------

¦      Доля       ¦ Доля летучих растворителей

¦ лакокрасочного  ¦ от общего их содержания в

¦    аэрозоля,    ¦  лакокрасочном материале,

Способ нанесения   ¦ выделяющегося   ¦            fp

покрытия       ¦ при нанесении   +-------------T---------------

¦  покрытия, в    ¦     при     ¦ при сушке,

¦  процентах от   ¦окраске, fpo ¦    fpc

¦  массы твердой  ¦             ¦

¦  составляющей   ¦             ¦

¦  материала, fa  ¦             ¦

--------------------+-----------------+-------------+---------------

1          ¦        2        ¦      3      ¦      4

--------------------+-----------------+-------------+---------------

Пневматический              30,0             25            75

Безвоздушный                 2,5             23            77

Гидроэлектростати-           1,0             25            75

ческий

Пневмоэлектростати-          3,5             20            80

ческий

Электростатический           0,3             50            50

Горячее распыление          20,0             22            78

Окунание                      -              28            72

Струйный облив                -              35            65

Электроосаждение              -              10            90

--------------------------------------------------------------------

5.2 Количество    красочного    аэрозоля    (Ма),   в   тоннах,

выделяющегося в атмосферу при наличии газоочистки,  определяется  по

формуле (2)

Ма = Мк · fa · ft · (1-n) · 10**-4; т            (2)

где  Мк  -  масса   лакокрасочного   материала,  используемого   для

покрытия, т;

fa - доля лакокрасочного материала, потерянного в виде аэрозоля

в процентах, принимается по таблице 2;

ft  - доля  твердой  составляющей  в  лакокрасочном материале в

процентах, принимается по приложению А;

n  - степень очистки, в долях от единицы.

5.3. Общее  количество   загрязняющих  веществ, выделяющихся  и

выбрасываемых в  атмосферный  воздух,  при  отсутствии  газоочистки,

содержащихся  в летучей части лакокрасочного материала при нанесении

покрытия, определяется по формуле (3)

Ma = Mk · fp · fpo · 10**-4; т                (3)

где  Мк  -   масса   лакокрасочного  материала,  используемого   для

покрытия, т;

fp -  доля  летучей  части   в   процентах   от   общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo - доля летучих растворителей  от  общего  их  содержания  в

лакокрасочном материале при окраске, принимается по таблице 2.

5.4. Общее  количество  загрязняющих  веществ, выделяющихся   и

выбрасываемых  в  атмосферный  воздух,  при  отсутствии газоочистки,

содержащихся  в  летучей  части  лакокрасочного материала при сушке,

определяется по формуле (4)

Ма = Мк ·fp · fpc · 10**-4; т                (4)

где  Mk  -   масса   лакокрасочного  материала,  используемого   для

покрытия, т;

fp   -    доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpc -  доля летучих  растворителей  от  общего  их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по таблице 2.

5.5. Выделение или выброс в тоннах, при отсутствии газоочистки,

индивидуального     загрязняющего    вещества,    содержащегося    в

лакокрасочном материале при нанесении покрытия  (Mo)  и  сушке (Mc),

определяется по формулам (5) и (6)

Мо = Мк · fp · fpo · fk · 10**-6; т              (5)

где  Мк   -   масса  лакокрасочного   материала,  используемого  для

покрытия, т;

fp -   доля   летучей   части   в   процентах  от  общей  массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo  - доля летучих  растворителей  от  общего  их содержания в

лакокрасочном  материале  при  нанесении  покрытий,  принимается  по

таблице 2;

fk  - доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А.

Mc = Mk · fp · fpc · fk ·10**-6; т              (6)

где  Mk   -   масса   лакокрасочного  материала,  используемого  для

покрытия, т;

fp   -    доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpc - доля  летучих  растворителей  от  общего  их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по таблице 2;

fk -  доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А.

5.6    Выброс    индивидуального    загрязняющего     вещества,

содержащегося  в  летучей части лакокрасочного материала при наличии

газоочистки  в  процессе нанесения покрытия и сушки, определяется по

формулам (7) и (8)

Mok = Mk · fp · fpo · fk · (1-n) · 10**-6; т       (7)

где  Mk  -   масса   лакокрасочного  материала,  используемого   для

покрытия, т;

fp   -    доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo - доля  летучих  растворителей  от  общего  их содержания в

лакокрасочном  материале  при  нанесении  покрытий,  принимается  по

таблице 2;

fk -  доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки, в долях от единицы.

Mck = Mk · fp · fpc · fk · (1-n) · 10**-6; т       (8)

где  Mk  -   масса   лакокрасочного   материала,  используемого  для

покрытия, т;

fp   -    доля  летучей  части  в  процентах  от  общей   массы

лакокрасочного материала, принимается по приложению А;

fpo  - доля летучих  растворителей  от  общего  их содержания в

лакокрасочном материале при сушке, принимается по таблице 2;

fk -  доля  содержания  загрязняющего  вещества в летучей части

лакокрасочного материала в процентах, принимается по приложению А;

n - степень очистки, в долях от единицы.

5.7. Общий  выброс   индивидуального   загрязняющего   вещества

(Mобщ),  содержащегося  в  летучей  части  лакокрасочного материала,

определяется по формуле (9)

Мобщ = Мок + Мск; т                   (9)

5.8. В  случаях,  когда  известны суммарная площадь поверхности

окрашиваемого  изделия и удельное количество загрязняющего вещества,

выделяющегося  в атмосферный воздух, при отсутствии газоочистки, при

применении  определенного типа лакокрасочного материала в конкретном

технологическом    процессе   и  однослойном  покрытии,   количество

загрязняющего вещества в тоннах определяется по формуле (10)

n

Мокр = 10**-6 · SUM qij · Fij                 (10)

i=1

где  qij - удельное количество загрязняющего вещества, выделяющегося

в  атмосферу  при  применении i - типа лакокрасочного материала  при

j   -  технологическом   процессе   нанесения   покрытия   с  учетом

транспортировки и предварительной сушки, г/кв.м;

Fij  -  суммарная поверхность изделия  окрашиваемых  i  - типом

лакокрасочного  материала при j - технологическом процессе нанесения

покрытия, кв.м/год.

5.9. Масса вредного  вещества,  выбрасываемого  в  атмосферу  в

единицу  времени  (г/с),  рассчитывается  по тем же формулам,  что и

валовый  выброс,  только  вместо  массы  лакокрасочного   материала,

используемого  для покрытия (Mk),  используется масса лакокрасочного

материала,  расходуемого в единицу времени,  с  учетом  рекомендаций

ОНД-86,  не  более  чем  за 30-минутный интервал осреднения,  или по

формуле (11)

1000

Мк = Мср · --------                      (11)

(t · 60)

где  Мср  -  расход   лакокрасочного  материала  за t минут  ведения

технологического процесса нанесения покрытия, кг;

t - время ведения технологического процесса, мин.

Следовательно,   формула  (1)  расчета  количества   красочного

аэрозоля, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, примет вид:

Ma = 0,56 · Mcp · fa · ft · 10**(-4); г/с          (1а)

где  Мср -  масса  лакокрасочного  материала,  используемого  за  30

минут ведения технологического процесса нанесения покрытия, кг.

Формулы 2-10 имеют аналогичный вид.

6. Расчет выбросов от неорганизованных источников

При  нанесении лакокрасочных покрытий на архитектурные элементы

зданий    и  сооружений,  строительные  конструкции,   трубопроводы,

воздуховоды,  трубы,  технологические  агрегаты и тому подобное, при

отсутствии  оборудования  по отсосу загрязненного воздуха, источники

являются  неорганизованными  и расчет выбросов загрязняющих веществ,

содержащихся в летучей части лакокрасочного материала, проводится по

формуле (12)

М = Мк · fp · fk · 10**(-4); т            (12)

Расчет  выбросов красочного аэрозоля только на открытом воздухе

проводится по формуле (1).

7. Расчет экологического налога за выбросы загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу

Ущерб,   наносимый  окружающей  среде  выбросами   покрасочного

производства, определяется валовым выбросом загрязняющих веществ при

применении лакокрасочного(ых) материала(ов).

Расчет  валовых  выбросов  загрязняющих  веществ  в  тоннах  за

определенный  промежуток  времени  проводится  по разделам 5 и/или 6

настоящей  методики,  согласно которой необходимо знать лишь марку и

расход применяемого материала.

Экологический    налог    за    выброс   загрязняющих   веществ

рассчитывается  по каждому веществу  согласно его классу опасности и

существующим ставкам платы за тонну выбрасываемого вещества, которые

утверждаются  постановлением Совета Министров Республики Беларусь по

формуле (13)

n

С = SUM Пi · Цi =, руб                  (13)

i=1

где  Пi - валовый выброс i-того загрязняющего вещества, т;

Цi - ставка платы за выброс i-того вещества согласно его классу

опасности, руб./т.

Класс  опасности  веществ, содержащихся в составе лакокрасочных

материалов, приведен в приложении Б.

Пример расчета экологического налога приведен в приложении В.

Приложение А

(обязательное)

СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

----------T--------------T--------T--------T--------------T-------------

¦              ¦Доля    ¦        ¦              ¦Содержание

Марка     ¦              ¦твердой ¦Доля    ¦ Наименование ¦загрязняющих

лакокра-  ¦Назначение    ¦состав- ¦летучей ¦загрязняющего ¦веществ в

сочного   ¦лакокрасочного¦ляющей в¦части в ¦   вещества,  ¦летучей части

материала ¦материала     ¦лакокра-¦лакокра-¦ входящего в  ¦лакокрасоч-

¦              ¦сочном  ¦сочном  ¦летучую часть ¦ного

¦              ¦мате-   ¦мате-   ¦лакокрасочного¦материала,

¦              ¦риале,  ¦риале,  ¦  материала   ¦fk,%

¦              ¦ft, %   ¦fp, %   ¦              ¦

----------+--------------+--------+--------+--------------+-------------

1     ¦       2      ¦   3    ¦   4    ¦      5       ¦      6

----------+--------------+--------+--------+--------------+-------------

1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАКИ, КРАСКИ И СРЕДСТВА АВТОКОСМЕТИКИ

(импортные)

Растворители, разбавители, обезжириватели

Clearcut   Очиститель      -        100,0   Амиловый спирт    1,58

поверхности                      Ацетон            3,34

перед                            Бутилацетат      54,86

консервацией                     Ксилол           13,65

Псевдокумол       2,75

Стирол            0,96

Этилбензол        5,24

Этилцеллозольв    4,26

Углеводороды     13,36

С1-С10

Standox    Растворитель    -        100,0   Бутилацетат      32,23

msb-11050                                   Ксилол           11,50

82608                                       Уайт-спирит      52,32

Этилбензол        3,95

Standox    Растворитель    -        100,0   Бутилацетат      59,53

msb-11050                                   Ксилол           11,50

82489                                       Уайт-спирит      25,02

Этилбензол        3,95

Standox 2k Растворитель   -        100,0    Бутилацетат      86,11

express                                     Этилцеллозольв   13,89

Standox 2k Растворитель    -        100,0   Бутилацетат       9,82

for 11031  глубокого                        Стирол           70,58

78058      проникновения                    Уайт-спирит       5,21

Этилцеллозольв   14,39

Standox 2k Растворитель    -        100,0   Бутилацетат       9,03

for 11031  глубокого                        Стирол           67,85

78082      проникновения                    Уайт-спирит       5,79

Этилцеллозольв   17,33

Standox    Растворитель    -        100,0   Амилацетат        4,12

silicon    силикона                         Амиловый спирт    0,08

remover                                     Бутилацетат       6,76

85917                                       Ксилол           14,92

Кумол             0,41

Стирол            1,87

Уайт-спирит      61,51

Этилбензол        6,28

Этилцеллозольв    2,52

Этилметил-        1,53

бензол

Растворители, разбавители, обезжириватели

Standox    Растворитель    -        100,0   Бутилацетат       3,68

silicon    силикона                         Ксилол            9,61

remover                                     Толуол            4,56

86786                                       Уайт-спирит      79,31

Этилбензол        2,84

Standox    Растворитель    -        100,0   Амилацетат        0,22

silistop   для                              Ацетон            6,00

86875      снятия                           Бутилацетат       9,50

подтеков                         Ксилол           59,61

силикона                         Этилацетат        0,27

Этилбензол       18,43

Углеводороды      5,97

С1-С10

Standox    Двухкомпо-      -        100,0   Бутилацетат      89,15

2k-        нентный                          Этилцеллозольв   10,85

Verdunnung растворитель

Lang

78104

Standox    Двухкомпо-      -        100,0   Бутилацетат      88,51

2k-        нентный                          Этилцеллозольв   11,49

Verdunnung растворитель

Lang

78732

Standox    Двухкомпо-      -        100,0   Бутилацетат      92,55

2k-        нентный                          Этилцеллозольв    7,45

Verdunnung растворитель

Lang

78090

Standox    Комбиниро-      -        100,0   Ацетон           25,19

Combi      ванный                           Бутилацетат      20,27

Verdunnung растворитель                     Толуол           54,53

Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки, герметики и отвердители для них

Standox    Быстротвер-     76,43    23,57   Ацетон            0,19

Rapid-     деющая                           Бутилацетат       2,30

Spachtel   шпатлевка                        Диоксан           6,38

86077                                       Ксилол            3,12

Метанол           4,10

Пропанол          0,29

Толуол            4,47

Этилацетат       18,87

Этилметил-       55,11

бензол

Углеводороды      5,17

С1-С10

Standox    Однокомпо-      60,31    39,69   Бутилацетат       7,17

1k-body    нентная                          Диоксан           1,18

fine       шпатлевка                        Пропанол         24,5

89424                                       Ксилол           42,49

Стирол            1,83

Толуол            1,03

Уайт-спирит       9,86

Этилбензол       11,94

Standox    Двухкомпо-      70,91    29,09   Бутилацетат       2,04

2k,        нентный                          Диоксан           0,81

plastic-   грунт-поро-                      Ксилол           66,07

hardener   заполнитель                      Толуол            0,18

82551      для пластмасс                    Уайт-спирит       6,54

Этилбензол       23,82

Этилметил-        0,54

бензол

Standox    Шовный          70,03    29,97   Бутилацетат       1,75

3m,        герметик                         Диоксан          36,55

super                                       Ксилол            2,25

seam                                        Метанол          22,17

sealer                                      Толуол           28,52

Этилацетат        2,16

Этилбензол        0,65

Этилметил-        1,70

бензол

Углеводороды      4,25

С1-С10

Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки, герметики и отвердители для них

Standox    Отвердитель     -        100,0   Ацетон            1,83

pehardener полиэфирной                      Этилацетат       71,28

82918      шпатлевки                        Этилбензол        0,25

Углеводороды     26,64

С1-С10

Spray Max  Однокомпо-      62,07    37,93   Амилацетат       25,58

1K-        нентный                          Ацетон            2,37

Fullprimer грунт-поро-                      Бутилацетат       5,40

75121      заполнитель                      Пропанол          1,48

Ксилол            4,75

Этилацетат        1,11

Этилбензол       53,65

Углеводороды      5,66

С1-С10

Standox    Однокомпо-      71,07    28,93   Бутилацетат       5,06

1k-body    нентная                          Диоксан           1,18

fine       шпатлевка                        Пропанол          24,5

89602                                       Ксилол            44,9

Стирол            1,30

Толуол            1,03

Уайт-спирит      10,09

Этилбензол       11,94

Standox 2k Двухкомпо-      68,76    31,24   Амилацетат        0,46

plastic    нентный                          Бутилацетат       2,24

82519      грунт-поро-                      Диоксан           0,91

заполнитель                      Ксилол           65,93

для пластмасс                    Толуол            0,28

Уайт-спирит       6,28

Этилбензол       23,62

Этилметил-        0,28

бензол

PE -       Полиэфирная     22,7     77,3    Стирол           86,85

Spachtel   шпатлевка                        Толуол           13,15

86662

Hardener   Отвердитель     -       100,0    Амиловый спирт    0,75

2K HS                                       Бутилацетат      72,44

82365                                       Ксилол           13,43

Углеводороды      3,92

С1-С10

Этилбензол        5,92

Этилцеллозольв    2,80

Этилметил-        0,74

бензол

Отверди-   Отвердитель     44,33    55,67   Бутилацетат      16,39

тель                                        Ксилол           46,46

шпатлевки                                   Диоксан           3,02

red 85330                                   Метилацетат       8,55

Стирол            3,63

Толуол            1,57

Этилацетат        1,69

Этилбензол       18,69

2k MS      Двухкомпо-      -        100,0   Бутилацетат      23,51

harter     нентный                          Ксилол           53,44

83310      отвердитель                      Этилбензол       23,05

Standox    Полиэфирный     74,4     25,6    Амилацетат       15,06

polyester  грунт-поро-                      Бутилацетат      16,60

spritz-    заполнитель                      Стирол           68,34

plastic

Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки, герметики и отвердители для них

2k plastik Двухкомпо-      -        100,0   Амиловый спирт    5,94

harter     нентный                          Углеводороды     23,63

82560      отвердитель                      С1-С10

пластмасс                        Диоксан          13,51

Ксилол           34,8

Псевдокумол       1,29

Стирол            0,31

Толуол            2,85

Этилацетат        1,62

Этилбензол       13,04

Этилцеллозольв    3,01

Standox 2k Двухкомпо-      62,0     38,0    Амиловый спирт    5,99

nonstop    нентный                          Углеводороды     23,08

82560      грунт-поро-                      С1-С10

заполнитель                      Диоксан          13,14

Ксилол           35,05

Псевдокумол       1,3

Стирол            0,31

Толуол            2,87

Этилацетат        1,63

Этилбензол       13,14

Этилцеллозольв    3,03

2K-HS      Двухкомпо-      67,8     32,2    Ацетон           19,87

Fuller     нентный                          Бутилацетат      30,46

78317      грунт-поро-                      Углеводороды     10,60

заполнитель                      С1-С10

Диоксан           8,21

Метилацетат      12,15

Толуол            7,96

Этанол            3,14

Этилацетат        7,61

1K-HS      Однокомпо-      52,22    47,78   Бензол           12,42

Full-      нентный                          Бутилацетат      19,89

priemer    грунт-поро-                      Углеводороды     10,64

81350      заполнитель                      С1-С10

Дибутилфталат     5,78

Толуол           51,27

2K-Color-  Однокомпо-      68,09    31,91   Бутилацетат      68,17

fuler      нентный                          Ксилол           16,64

грунт-поро-                      Кумол             0,12

заполнитель                      Уайт-спирит       7,44

Этилбензол        7,63

Лаки, краски и отвердители для них

Charcoal   Базовая краска  42,68    57,32   Ацетон            8,32

green-pcrl                                  Бензол            0,47

6861                                        Бутилацетат      51,99

Углеводороды     16,76

С1-С10

Амилацетат        4,22

Пропанол          1,08

Ксилол           12,73

Метанол           2,02

Этилацетат        0,04

Этилбензол        2,37

Standox 2k Двухкомпо-      52,78    47,22   Амилацетат        0,60

klsrlak    нентный                          Амиловый спирт    3,45

20-60      автолак                          Бензол            0,41

84163                                       Бутилацетат       1,13

Углеводороды     40,65

С1-С10

Дибутилформа-     2,39

мид

Ксилол           16,75

Псевдокумол       2,39

Стирол            0,19

Толуол            0,21

Этилбензол        5,12

Этилцеллозольв   13,18

Этилметил-        2,91

бензол

Irfacer    Полироль        42,35    57,65   Амиловый спирт    1,01

and                                         Бутилацетат      78,69

coat                                        Ксилол            5,29

Псевдокумол       2,36

Стирол            0,59

Уайт-спирит       6,76

Этилбензол        1,22

Этилцеллозольв    3,29

Этилметил-        0,78

бензол

Standox 2K Добавка         7,93     92,07   Амилацетат        0,50

elastik    пластификатор                    Бутилацетат      32,21

additive   для                              Ксилол           30,57

84279      шпатлевок                        Псевдокумол       1,38

Стирол            2,49

Уайт-спирит      15,73

Этилбензол       10,75

Этилцеллозольв    4,46

Этилметил-        1,91

бензол

Standoflex Добавка         62,2     37,8    Амилацетат        0,23

2K         пластификатор                    Бутилацетат      24,93

plastic    для                              Углеводороды      0,63

шпатлевок                        С1-С10

Диоксан           0,24

Кумол             0,33

Ксилол           46,18

Метанол           0,58

Псевдокумол       0,82

Стирол            0,28

Толуол            1,04

Этилацетат        1,18

Этилбензол       21,71

Этилцеллозольв    1,28

Этилметил-        0,57

бензол

Standoflex Автолак         49,4     50,6    Бутилацетат      39,99

2K                                          Ксилол           31,54

autolak                                     Уайт-спирит      15,66

Этилбензол       12,81

Standoflex Автолак         57,44    42,56   Бутилацетат      16,88

2K                                          Уайт-спирит      83,12

klarlak

82500

Standoflex Автолак         53,84    46,16   Амилацетат        0,41

2K                                          Амиловый спирт    0,74

klarlak                                     Бутилацетат      70,23

84171                                       Ксилол           13,58

Кумол             0,06

Уайт-спирит       6,15

Этилбензол        5,90

Этилцеллозольв    2,93

2K         Автолак         53,1     46,9    Бутилацетат      70,47

standocryl                                  Ксилол           15,09

84171                                       Кумол             0,06

Уайт-спирит       6,52

Этилбензол        7,86

2. ТИПОГРАФСКИЕ КРАСКИ И РАСТВОРИТЕЛИ (импортные)

Краска     Базовая         97,63    2,37    Углеводороды      7,88

типограф-                                   С1-С10

ская                                        Ксилол            6,03

Метилацетат      80,50

Толуол            2,96

Этилбензол        2,63

"Hartmann" Типографская    98,25    1,75    Углеводороды     53,88

краска                           С1-С10

Диоксан           6,82

Ксилол           21,76

Кумол             4,48

Стирол            1,79

Толуол            1,44

Этилацетат        2,09

Этилбензол        7,74

"Unipak    Типографская    96,7     3,3     Ксилол           96,84

gold"      краска                           Толуол            3,16

9974

"Euro      Типографская    99,83    0,17    Ксилол           13,15

opti       краска                           Стирол           86,85

cyan"

75637

Combiprint Типографская    21,9     78,1    Амиловый спирт    0,10

116        краска                           Метанол           0,06

Этанол           99,84

Combiprint Типографская    40,9     59,1    Амиловый спирт    0,01

811        краска                           Метанол           0,09

Этанол           99,9

Combiprint Типографская    35,0     65,0    Амиловый спирт    0,21

044        краска                           Метанол           1,87

Этанол           97,92

Combiprint Растворитель    -        100,0   Метоксипропа-    47,89

нол

Этанол            1,02

Этилцеллозольв   51,09

Diamont    Типографская    20,0     80,0    Амилацетат       13,18

№ 4        краска                           Бензол           10,12

Диоксан           3,33

Метилэтилкетон   43,20

Уайт-спирит      27,5

Этанол            2,67

Diamont    Типографская    96,2     3,8     Амиловый спирт    8,70

№ 5        краска                           Метанол           4,12

Этанол           87,18

Diamont    Типографская    98,2     1,8     Амиловый спирт    2,15

№ 6        краска                           Метанол           6,04

Этанол           91,81

3. ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ (импортные)

Faproxid   Термостойкие    99,47    0,53    Бутилацетат      33,36

серии 700  покрытия                         Углеводороды     15,26

С1-С10

Толуол           11,65

Этилбензол       35,73

Faproxid   Термостойкие    99,49    0,51    Бутилацетат      22,27

серии 710  покрытия                         Углеводороды     31,83

С1-С10

Толуол            5,33

Этилбензол       40,58

Kr         Термостойкие    99,03    0,97    Бутилацетат      13,21

Herberts   покрытия                         Углеводороды     19,10

Powder                                      С1-С10

Coatings                                    Бутанол           4,43

Ксилол           34,0

Кумол             5,54

Стирол            1,79

Толуол            4,28

Этилацетат        1,60

Этилбензол       12,75

Этилцеллозольв    3,31

4. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ (импортные)

Краситель  -              16,9     83,1     ацетон           20,25

Е-50                                        этанол           13,25

н-пропанол        8,36

н-бутилацетат    28,00

изоамилацетат    17,99

н-бутанол        12,15

Краситель  -              3,2      96,8     ацетон           19,31

Р-43                                        изопропанол       3,57

этанол            5,73

толуол            2,18

ксилол           69,20

Краситель  -              6,8      93,2     этилацетат       46,24

Р-44                                        изопропанол      33,85

спелая                                      н-пропанол        1,93

вишня                                       толуол            2,09

н-бутилацетат     9,35

ксилол            6,54

Краситель  -              3,5      96,5     н-пропанол       35,94

американ-                                   н-бутилацетат    38,68

ская                                        ксилол           25,39

вишня

НЦ         -              31       69       ацетон           25,28

матовый                                     этилацетат       10,98

Knehe                                       метилэтилкетон    2,07

изопропанол      13,72

н-пропанол        1,47

толуол           19,20

н-бутилацетат    12,60

изоамилацетат     1,64

ксилол            7,68

н-бутанол         5,37

Грунт      -              83,51    16,49    ацетон           36,59

акриловый                                   этилацетат        2,77

УФ-сушки                                    изопропанол      13,17

н-пропанол        1,18

толуол            3,88

н-бутилацетат    18,88

изоамилацетат     3,27

ксилол           10,30

н-бутанол         5,64

стирол            2,35

Грунт      -              80,5     19,5     н-бутилацетат    23,55

полиэфир-                                   этилбензол        0,38

ный                                         ксилол            0,80

вальцевый                                   стирол           75,26

УФ-сушки

-------------------------------------------------------------------------

СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН СНГ

----------T-------------T-------------T-----------------T--------------

¦Доля твердой ¦             ¦   Наименование  ¦   Содержание

Марка     ¦составляющей ¦Доля летучей ¦  загрязняющего  ¦  загрязняющих

лакокра-  ¦      в      ¦   части в   ¦     вещества,   ¦   веществ в

сочного   ¦лакокрасочном¦лакокрасочном¦   входящего в   ¦ летучей части

материала ¦  материале, ¦  материале, ¦  летучую часть  ¦лакокрасочного

¦    ft, %    ¦   fp, %     ¦ лакокрасочного  ¦   материала,

¦             ¦             ¦    материала    ¦     fk, %

----------+-------------+-------------+-----------------+--------------

1    ¦      2      ¦      3      ¦       4         ¦       5

----------+-------------+-------------+-----------------+--------------

Шпатлевки

МЧ-0054         89            11       спирт н-бутиловый       40

ксилол                  40

этиленгликоль           10

этилкарбитол            10

НЦ-007          65            35       ацетон                   3

бутилацетат             18

этилацетат               9

спирт н-бутиловый       10

спирт этиловый          10

толуол                  50

НЦ-008          30            70       ацетон                  15

бутилацетат             30

этилацетат              20

спирт н-бутиловый        5

толуол                  30

НЦ-173          3,1          96,9      бутилацетат              7

зтилацетат               5

спирт н-бутиловый        4

спирт этиловый          77

этилцеллозольв           3

толуол                   4

ПФ-002          75            25       сольвент               100

ЭП-0010         90            10       толуол                 55,07

спирт этиловый         44,93

ХВ-005          33            67       ацетон                 25,8

бутилацетат            12,1

толуол                 62,1

3

ХВ-005           -             -       бутилацетат             12

ацетон                  26

толуол                  62

Грунтовки

АК-070          14            86       ацетон спирт          20,04

н-бутиловый           12,6

ксилол                67,36

ГФ-017          49            51       ксилол                 100

ГФ-021          55            45       ксилол                 100

3                         4

ГФ-021          54            46       ксилол или             100

нефрас А 120/200

4

ГФ-021          54            46       ксилол или            99,4

3                                   нефрас А 120/200

"Л"                                    ацетон                 0,6

ГФ-030         75,25         24,75     уайт-спирит           100

ГФ-031          54            46       ксилол                28,7

уайт-спирит           35,65

сольвент              35,65

ГФ-032          39            61       сольвент              100

ГФ-0119         53            47       ксилол                100

4

ГФ-0119         53            47       ксилол или            100

красно-                                нефрас А 120/200

корич-

3

невая

ГФ-0163         68            32       сольвент              100

ВЛ-02           21            79       спирт н-бутиловый     28,2

спирт этиловый        37,6

ксилол                  6

ацетон                28,2

ВЛ-023          26            74       спирт н-бутиловый     24,06

спирт этиловый        48,71

бутилацетат            3,17

толуол                 1,28

ацетон                22,78

МЛ-029          60            40       спирт н-бутиловый     42,62

ксилол                57,38

МЧ-0054         89            11       спирт н-бутиловый       40

ксилол                  40

этиленгликоль           10

этилкарбитол            10

НЦ-173          3,1          96,9      спирт н-бутиловый        4

спирт этиловый         77,7

бутилацетат             6,4

этилацетат              5,2

толуол                  3,6

этилцеллозольв          3,1

НЦ-0135         37            63       спирт н-бутиловый        4

спирт изобутиловый      11

спирт этиловый           6

бутилацетат             46

этилацетат              10

толуол                   5

этилцеллозольв          18

НЦ-0140         20            80       спирт н-бутиловый       15

спирт этиловый          10

бутилацетат             20

этилацетат              15

толуол                  20

этилцеллозольв          15

циклогексанон            5

НЦ-0205         39            61       спирт этиловый           7

бутилацетат             53

этилацетат              20

этиленгликоль-          20

ацетат

ПФ-002          75            25       сольвент               100

ПФ-020          57            43       ксилол                 100

3

ПФ-031

4

белая           59            41       уайт-спирит или       40,3

нефрас С4 150/200

ксилол или            59,0

нефрас А 120/200

ацетон                 0,7

4

красно-         53            47       уайт-спирит или       31,2

корич-                                 нефрас С4 150/200

невая,                                 ксилол или            68,2

светло-                                нефрас А 120/200

желтая                                 ацетон                 0,6

ФЛ-О3К,         70            30       уайт-спирит            50

ФЛ-О3Ж                                 ксилол                 50

ФЛ-086          54            46       уайт-спирит            50

ксилол                 50

ФЛ-087          53            47       спирт н-бутиловый     58,33

сольвент              41,67

3                         4

ХВ-079          38            62       бутилацетат            10

ацетон                 28

сольвент               62

3                          4

ХС-04           40            60       бутилацетат            12

ацетон                 26

ксилол или толуол      62

3                      4

ХС-04 "В"       40            60       бутилацетат            12

ацетон                 26

толуол                 62

ХС-010          33            67       ацетон                 26

бутилацетат            12

толуол                 62

ХС-059          36            64       ацетон                27,57

бутилацетат           12,17

толуол                45,35

циклогексанон         14,91

3                         4

ХС-059          36            64       ацетон                 28

бутилацетат или        12

изобутилацетат

толуол                 45

циклогексанон          15

ХС-068          31            69       ацетон                25,98

бутилацетат           12,02

толуол                56,37

циклогексанон          5,63

3                         4

ХС-068          21            69       бутилацетат            12

ацетон                 26

толуол                 52

циклогексанон          10

Эмали

АК-194          28            72       бутилацетат            50

спирт н-бутиловый      20

спирт этиловый         10

толуол                 20

АК-1102        19,5          80,5      ацетон                29,13

бутилацетат           29,13

спирт н-бутиловый      2,91

ксилол                38,83

АС-182          53            47       ксилол                 85

уайт-спирит             5

сольвент               10

3

АС-182                                 уайт-спирит или        4,6

4       нефрас С4 150/200

светло-         53           47        ксилол или            78,4

дымчатая                               нефрас А 120/200

бутиловый спирт        4,8

4       сольвент              12,2

слоновая        54           46

кость

4

красная,        48           52

голубая

4

белая           54           46

4

черная          44           56

ВЛ-515          28           72        спирт этиловый        18,4

толуол                51,6

этилцеллозольв         30

ГФ-92           49           51        уайт-спирит             8

ксилол                 90

спирт н-бутиловый       2

ГФ-92ГМ         55           45        ксилол                100

ГФ-92ГС         57           43        сольвент              100

ГФ-92ХС         56           44        сольвент              100

1

ГФ-021          54           46        ксилол                 59

уайт-спирит            41

ГФ-820          50           50        ксилол                 50

уайт-спирит            50

1

ГФ-0119         53           47        сольвент               56

уайт-спирит            44

1

ГФ-0163         54           46        ксилол                 25

сольвент               33

уайт-спирит            42

1

ГФ-230ВЭ        47           53        ксилол                 22

уайт-спирит            55

вода                   23

КО-83           22           78        ацетон                13,17

бутилацетат           11,07

спирт н-бутиловый      9,10

спирт этиловый        14,10

этилцеллозольв         7,10

толуол                45,46

КО-811         34,5         64,5       бутилацетат            50

спирт н-бутиловый      20

спирт этиловый         10

толуол                 20

КО-822          35            65       ацетон                 10

бутилацетат            10

этилацетат             10

спирт н-бутиловый       5

спирт этиловый         15

этилцеллозольв         11

ксилол                 39

КО-935          70            30       толуол                100

МЛ-12          50,5          49,5      спирт н-бутиловый     20,78

уайт-спирит           20,14

этилцеллозольв         1,4

сольвент              57,68

3

МЛ-12                                  этилцеллозольв         0,4

3                             бутиловый спирт       28,0

МЛ-12 "К"                              уайт-спирит или       50,6

4       нефрас С4 150/200

черная         44            56        ксилол или             1,0

4       нефрас А 120/200

защитная       52            48        сольвент              20,0

4

остальные      50            50        Примечание:

цвета                                  летучая часть

может содержать

также следующие

растворители:

скипидар,

бутилцеллозольв,

бутилгликоль-

ацетат,

циклогексанон,

бутилацетат,

этиленгликоль-

ацетат - до 4% за

счет сольвента

3                        4

МЛ-104         68            32        уайт-спирит или       50,0

нефрас С4 150/200

ксилол или             2,0

нефрас А 120/200

бутиловый спирт       25,0

сольвент              23,0

3                       4

МЛ-106         58           42         уайт-спирит или       43,3

нефрас С4 150/200

ксилол или             1,1

нефрас А 120/200

бутиловый спирт       21,1

сольвент              34,5

МЛ-152         43           57         спирт н-бутиловый     20,85

спирт изобутиловый     9,59

уайт-спирит             13

сольвент              14,07

ксилол                39,76

бензин "Калоша"        2,73

МЛ-158         53           47         спирт н-бутиловый     37,03

уайт-спирит           30,72

ксилол                32,25

3

МЛ-158                                 уайт-спирит или       56,0

4        нефрас С4 150/200

черная         54           46         бутиловый спирт       27,8

4        сольвент              16,2

остальные      61           39

цвета

МЛ-165         49           51         спирт н-бутиловый     35,92

уайт-спирит            0,68

ксилол                63,4

МЛ-197         51           49         бутилацетат            8,42

спирт н-бутиловый     41,42

уайт-спирит            2,01

этилцеллозольв         8,93

нефрас                39,22

МЛ-242         56           44         спирт н-бутиловый       20

спирт изобутиловый      20

ксилол                  60

МЛ-279         50           50         спирт н-бутиловый     24,74

ксилол                75,26

МЛ-28З         55           45         спирт н-бутиловый     19,72

ксилол                80,28

МЛ-629         56           44         спирт н-бутиловый       50

ксилол                  50

МЛ-1156        51           49         спирт н-бутиловый     24,58

ксилол                75,42

3

МЛ-1202                                бутиловый спирт        2,2

4        циклогексанон         78,6

светло-        64           36         сольвент              18,6

зелено-                                этиловый спирт         0,6

голубая

красно-

коричневая

4

светло-        67           33

серая

4

МЛ-            43           57         уайт-спирит или       36,5

3                                нефрас С4 150/200

1214МЭ                                 ксилол или            26,0

нефрас А 120/200

бутиловый спирт       28,0

сольвент               9,5

МС-17          43           57         ксилол                 100

МС-160         43           57         ксилол                 100

МС-226         50           50         ксилол                 100

МЧ 123         45           55         ксилол                 100

МЧ-240         45           55         спирт н-бутиловый     37,79

сольвент              22,9

ксилол                39,31

НЦ-11          25,5         74,5       бутилацетат             25

этилацетат              25

спирт н-бутиловый       10

спирт этиловый          15

толуол                  25

НЦ-25          34           66         бутилацетат             10

этилцеллозольв           8

ацетон                   7

спирт этиловый          15

толуол                  45

бутанол                 15

НЦ-132П        20           80         ацетон                   8

бутилацетат              8

спирт н-бутиловый       15

спирт этиловый          20

этилцеллозольв           8

толуол                  41

НЦ-257         38           62         ацетон                   7

бутилацетат             10

спирт н-бутиловый       15

спирт этиловый          10

этилцеллозольв           8

толуол                  50

НЦ-1125        40           60         ацетон                   7

спирт н-бутиловый       10

спирт этиловый          15

толуол                  50

бутилацетат             10

этилцеллозольв           8

2

"ОЛИ"          52           48         уайт-спирит            100

ПФ-115         55           45         ксилол                  50

уайт-спирит             50

1

ПФ-115         62           38         ксилол                  31

уайт-спирит             69

3                       4

ПФ-115         62           38         уайт-спирит или         60

нефрас С4 150/200

ксилол или              40

нефрас А 120/200

ПФ-115                                 уайт-спирит или        59,7

3                              нефрас С4 150/200

"экстра"                               ксилол или             39,7

нефрас А 120/200

ацетон                  0,6

4

белая,         62           38         уайт-спирит или        59,7

светло-                                нефрас С4 150/200

желтая                                 ксилол или             39,7

нефрас А 120/200

ацетон                  0,6

4

кремовая,      60           40         уайт-спирит или        59,7

бежевая,                               нефрас С4 150/200

светло-                                ксилол или             39,7

бежевая,                               нефрас А 120/200

голубая                                ацетон                  0,6

451,

голубая 1,

голубая 3,

фисташ-

ковая,

темно-

серая 894,

темно-

серая 896,

светло-

голубая,

серая

4

защитная       57           43         уайт-спирит или        59,7

нефрас С4 150/200

ксилол или             39,7

нефрас А 120/200

ацетон                  0,6

4

бледно-        54           36         уайт-спирит или        59,7

желтая,                                нефрас С4 150/200

зеленая,                               ксилол или             39,7

темно-                                 нефрас А 120/200

зеленая,                               ацетон                  0,6

красно-

корич-

невая,

желтая,

красно-

оранжевая

4

синяя-2,       49           51         уайт-спирит или        59,7

светло-                                нефрас С4 150/200

серая,                                 ксилол или             39,7

корич-                                 нефрас А 120/200

невая,                                 ацетон                  0,6

черная,

ультрама-

риновая

синяя

4

красная,       52           48         уайт-спирит или        59,7

вишневая                               нефрас С4 150/200

ксилол или             39,7

нефрас А 120/200

ацетон                  0,6

3

ПФ-126

4

морская        52           48         уайт-спирит или         60

волна                                  нефрас С4 150/200

ксилол или              40

нефрас А 120/200

4

остальные      60           40         уайт-спирит или         60

цвета                                  нефрас С4 150/200

ксилол или              40

нефрас А 120/200

3                       4

ПФ-131         57           43         уайт-спирит или        34,0

нефрас С4 150/200

ксилол или             65,4

нефрас А 120/200

ацетон                  0,6

ПФ-133         50           50         ксилол                  50

уайт-спирит             50

4

ПФ-133         55           45         уайт-спирит или         60

красно-                                нефрас С4 150/200

корич-                                 ксилол или              40

3                                 нефрас А 120/200

невая

ПФ-167         60           40         уайт-спирит             100

ПФ-188        55,5         44,5        бутилцеллозольв         8,53

сольвент               91,47

ПФ-218ГС      72,5         27,5        уайт-спирит             100

1

ПФ-266        59           41          ксилол                  31

уайт-спирит             69

4

ПФ-266        59           41          уайт-спирит или         60

желто-                                 нефрас С4 150/200

корич-                                 ксилол или              40

3                                 нефрас А 120/200

невая

4

ПФ-266        59           41          уайт-спирит или        59,7

желто-                                 нефрас С4 150/200

корич-                                 ксилол или             39,7

невая                                  нефрас А 120/200

3                                ацетон                  0,6

"люкс"

ПФ-283        50           50          уайт-спирит              60

ксилол                   40

ПФ-837        47           53          уайт-спирит            18,16

ксилол                 81,84

ПФ-1105       61           39          уайт-спирит              50

ксилол                   50

ПФ-1189       53           47          ксилол                 65,7

сольвент               34,3

ПФ-1126       43           57          сольвент                100

1

ПФ-1217ВЭ     45           55          ксилол                   28

уайт-спирит              53

вода                     19

3                     4

ПФ-2140       58           42          уайт-спирит или        49,0

нефрас С4 150/200

ксилол или             25,2

нефрас А 120/200

сольвент или           25,8

ксилол

ПЭ-220        65           35          ацетон                   89

толуол                    7

ксилол                    4

ПЭ-232        65           35          ацетон                   83

ПЭ-250                                 толуол                   14

ксилол                    3

ПЭ-250М       57           43          ацетон                 88,4

толуол                  9,3

ксилол                  2,3

ПЭ-250ПМ      57           43          ацетон                 88,4

толуол                  9,3

ксилол                  2,3

ПЭ-251        75           25          стирол                   14

толуол                    5

ксилол                    5

метилизобутилкетон       38

циклогексанон            38

ПЭ-251Б       75           25          стирол                   14

толуол                    5

ксилол                    5

метилизобутилкетон       38

циклогексанон            38

ПЭ-247        60           40          ацетон                   75

толуол                   15

ксилол                  2,5

спирт этиловый          7,5

ПЭ-246        92           8           ацетон                 12,5

бутилацетат            62,5

стирол                   25

ПЭ-265        92           8           ацетон                 12,5

бутилацетат            62,5

стирол                   25

В-ПЭ-1179     26           74          бутилцеллозольв        98,3

этиленгликоль           1,7

ПЭ-276        90,5         9,5         ацетон                   20

бутилацетат              60

стирол                   20

ФЛ-5233       12,5         87,5        спирт этиловый         73,1

спирт н-бутиловый      18,3

бутилацетат             8,6

ХВ-16         21,5         78,5        ацетон                 13,33

бутилацетат              30

толуол                 22,22

ксилол                 34,45

3

ХВ-16                                  бутилацетат               5

4         ацетон                   15

черная        14           86          ксилол                   20

4         толуол                   60

черная        16           84

матовая

4

красная       17           83

4

серебрис-     18           82

тая

4

защитная      20           80

760

4

темно-        21           79

серая

4

серо-синяя    21           79

4

серо-ко-      22           78

ричневая,

серая 842

4

лимонно-      23           77

желтая

4

серо-         24           76

зеленая,

темно-

коричневая

4

синяя,        24           76

темно-

зеленая

4

оранжевая     24           76

4

фисташко-     26           74

вая,

стальная

4

бежевая       29           71

4

белая,        25           75

темно-

кремовая

4

красно-       19           81

корич-

невая "Р"

4

серая 518     20           80

"Р",

светло-

лимонная

"Р",

салатная

"Р",

темно-

бежевая

"Р",

голубая

"Р",

голубо-

вато-

зеленая

"Р"

4

белая         26           74

ночь "Р",

светло-

голубая

"Р",

зеле-

новато-

желтая

"Р",

защитная

726 "Р"

3

ХВ-16 "Р"                              бутилацетат               5

4         ацетон                   15

черная        14           86          ксилол                   20

4         толуол                   60

черная        16           84

матовая

4

красная       17           83

4

серебрис-     18           82

тая

4

защитная      20           80

760

4

темно-        21           79

серая

4

серо-         21           79

синяя

4

серо-ко-      22           78

ричневая,

серая 842

4

лимонно-      23           77

желтая

4

серо-         24           76

зеленая,

темно-ко-

ричневая

4

синяя,        24           76

темно-

зеленая

4

оранжевая     24           76

4

фисташ-       26           74

ковая,

стальная

4

бежевая       29           71

4

белая,        25           75

темно-

кремовая

4

красно-       19           81

корич-

невая "Р"

4

серая 518     20           80

"Р",

светло-

лимонная

"Р",

салатная

"Р",

темно-

бежевая

"Р",

голубая

"Р",

голубо-

вато-

зеленая

"Р"

4

белая ночь    26           74

"Р",

светло-

голубая

"Р",

зелено-

вато-

желтая

"Р",

защитная

726 "Р"

ХВ-110        38,5         61,5        ацетон                   15

сольвент                 50

ксилол                   35

ХВ-124        73           27          ацетон                   26

бутилацетат              12

толуол                   62

3                      4

ХВ-124        27           73          бутилацетат              12

ацетон                   26

толуол                   62

4

ХВ-179        38           62          бутилацетат              10

3                              ацетон                   28

защитная                               сольвент или             62

нефрас А 120/200

ХВ-518        30           70          ацетон                   28

бутилацетат              10

сольвент                 62

ХВ-785        27           73          ацетон                   26

бутилацетат              12

толуол                   62

3

ХВ-785                                 бутилацетат или          12

4         изобутилацетат

красно-       26           74          ацетон                   26

коричневая                             толуол или               62

4         ксилол

черная        23           77

4

остальных     28           72

цветов

ХВ-1120       25           75          бутилацетат            37,43

толуол                   60

ксилол                  2,57

3                       4

ХС-75         38           62          бутилацетат              12

ацетон                   26

белая,                                 толуол                   62

3

зеленая

ХС-75У       31,5         68,5         ацетон                 26,43

бутилацетат            12,12

толуол                 61,45

3

ХС-75 "У"                              бутилацетат              12

4         ацетон                   26

черная М      21           79          толуол                   62

4

серая,        28           72

черная ГМ

3

ХС-119                                 ацетон                   28

4         бутилацетат              12

черная        37           63          толуол                   45

4         циклогексанон            15

белая,        35           65

серая

4

остальных     34           66

цветов

3                      4

ХС-558        35           65           бутилацетат             12

ацетон                  26

ксилол или              62

толуол

4

ХС-558        35           65           бутилацетат             12

3                                    ацетон                  26

"В"                                     толуол                  62

ХС-759        31           69           ацетон                27,58

бутилацетат           11,96

циклогексанон         14,4

толуол                46,06

3                      4

ХС-759        30           70           бутилацетат или          12

изобутилацетат

ацетон                   28

толуол                   45

циклогексанон            15

ХС-119,      31,5         68,5          ксилол                10,82

ХС-119Э                                 ацетон                27,26

бутилацетат           11,95

циклогексанон         14,5

толуол                35,47

ЭП-51        23,5         76,5          ацетон                    4

спирт н-бутиловый         4

бутилацетат              33

этилацетат               16

толуол                   43

3                       4

ЭП-56         65           35           ксилол                   40

ацетон                   30

бутилацетат              30

ЭП-140       46,5         53,5          ацетон                33,7

ксилол                32,78

толуол                 4,86

этилцеллозольв        28,66

3

ЭП-140                                  ксилол                   40

ацетон                   30

этилцеллозольв           30

4

серебрис-      34          66

тая

4

черная         37          63

4

темно-         40          60

красная

4

желтая,        45          55

синяя

4

голубо-        49          51

вато-

серая,

голубая,

светло-

серая,

слоновая

кость,

белая

4

темно-         52          48

зеленая,

защитная

4

оранжевая,     53          47

темно-ко-

ричневая,

темно-

серая

4

светло-        55          45

табачная,

табачная,

светло-

защитная

ЭП-148         65          35        спирт н-бутиловый        16,15

ксилол                   72,03

толуол                    3,32

этилцеллозольв            8,5

ЭП-255        63,5         36,5      ацетон                   36,44

бутилацетат              27,79

толуол                    8,33

ксилол                   27,44

ЭП-525        71           29        ацетон                   23,57

бутилацетат              45,99

ксилол                   30,44

3                      4

ЭП-567        65           35        ксилол                      40

ацетон                      30

бутилацетат                 30

4

ЭП-586        47           53        ксилол                      40

кремово-                             ацетон                      30

3                              этилцеллозольв              30

желтая

ЭП-773        62           38        ацетон                      30

ксилол                      40

этилцеллозольв              30

4

ЭП-773        60           40        ксилол                      40

3                            ацетон                      30

кремовая                             этилцеллозольв              30

4

ЭП-968        60           40        ксилол                      40

красно-                              ацетон                      30

корич-                               бутилацетат                 30

3

невая

ЭП-1236       41           59        бутилацетат              29,55

ацетон                   31,42

толуол                    1,78

ксилол                   37,25

3

ЭП-1236                              ксилол                      40

4        ацетон                      30

серая        38           62         бутилацетат                 30

4

черная       36           64

4

зеленая,     41           59

темно-

зеленая,

красно-ко-

ричневая,

светло-

серая

Полуфабри-                           толуол                   41,9

кат эмали                            ксилол                   18,4

3                             ацетон                   12,0

ЭП-1294                              бутилацетат               3,6

этилцеллозольв           13,6

циклогексанон            10,5

4

кремовой,    42           58

серой,

серо-

зеленой,

серо-сере-

бристой,

белой,

светло-

серой,

желтой,

зеленой,

красно-

оранжевой,

голубой

Фасадные краски

3                     4

АК-124       69           31         уайт-спирит или         100

(нефрас С4 150/200)

4

ХВ-161       43           57         толуол                  100

3

"Л"

4

ХВ-161 "Л"   43           57         толуол или ксилол       100

различных

3

цветов

Лаки

АК-113       7            93         бутилацетат              50,1

спирт н-бутиловый        19,98

спирт этиловый            9,94

толуол                   19,98

АК-113Ф      9            91         спирт н-бутиловый        20,7

ксилол                   79,3

3                    4

АС-0133      48           52         ксилол                   100

(нефрас А 120/200)

Бакели-      43           57         спирт этиловый           94,74

товый лак                            фенол                     5,26

180

БТ-99        44           56         уайт-спирит                4

ксилол                    96

БТ-577       37           63         уайт-спирит              42,6

ксилол                   57,4

БТ-985       40           60         уайт-спирит              100

БТ-987       40           60         уайт-спирит              100

БТ-988       40           60         уайт-спирит              100

3                      4

ГФ-01        40           60         ксилол или               100

нефрас А 120/200 или

сольвент

ГФ-92        54,5         45,5       спирт н-бутиловый          2

уайт-спирит                8

ксилол                    90

ГФ-95        49           51         уайт-спирит               48

ксилол                    46

спирт н-бутиловый          6

3                      4

КАУ-1        43           57         уайт-спирит              100

КО-814       19           81         ацетон                    30

бутилацетат               30

ксилол                    40

КФ-965       35           65         уайт-спирит              100

Лак          46           54         уайт-спирит              100

алкидный

2

"ОЛИ"

Лак для      48           52         уайт-спирит              100

паркета

2

"ОЛИ"

ЛБС-1        55           45         спирт этиловый           77,8

фенол                    22,2

ЛБС-21       68           32         спирт этиловый           64,06

фенол                    35,94

НЦ-134       12           88         ацетон                     3

бутилацетат               18

спирт бутиловый           10

спирт этиловый            10

толуол                    50

этилцеллозольв             9

МЛ-92        52,5         47,5       спирт н-бутиловый         10

ксилол                    40

уайт-спирит               40

спирт изобутиловый        10

3                      4

МЛ-92        50           50         ксилол                   40,5

уайт-спирит              40,5

бутиловый спирт           19

МЛ-133       45           55         спирт н-бутиловый         40

ксилол                    60

МЧ-52        61,24        38,76      спирт н-бутиловый         85

спирт этиловый            2,6

сольвент                 10,4

формальдегид               2

3                     4

МЧ-212       48           52         ксилол                    67

бутиловый спирт           33

3                     4

МЧ-223       48           52         бутанол                  56,7

уайт-спирит              30,9

(нефрас С 150/200)

ксилол                    7,3

(нефрас А 120/200)

скипидар                  5,1

НЦ-62        10           90         бутилацетат               15

этилацетат                10

ацетон                     5

спирт этиловый            15

спирт н-бутиловый         15

толуол                    40

НЦ-211       24           76         спирт н-бутиловый         10

спирт этиловый            15

бутилацетат               10

толуол                    50

этилцеллозольв             8

ацетон                     7

НЦ-218       30           70         спирт н-бутиловый          9

спирт этиловый            16

бутилацетат                9

этилацетат                16

ксилол                   23,5

толуол                   23,5

этилцеллозольв             3

1

НЦ-218       30           70         бутанол                    9

спирт этиловый            16

бутилацетат                9

этилацетат                16

толуол                    47

этилцеллозольв             3

3                     4

НЦ-218       30           70         бутилацетат                9

этилацетат                16

бутанол                    9

спирт этиловый            16

этилцеллозольв             3

толуол                    47

НЦ-221       26,9         83,1       спирт н-бутиловый        19,98

бутилацетат              15,04

этилацетат                9,99

ацетон                    5,05

толуол                   39,95

этилцеллозольв             3

спирт этиловый            6,99

НЦ-222       22           78         спирт н-бутиловый         9,49

бутилацетат               9,23

этилацетат               15,9

толуол                   46,54

этилцеллозольв            3,2

спирт этиловый           15,64

НЦ-223       33           67         спирт н-бутиловый         15

бутилацетат               18

этилацетат                 5

ксилол                    25

толуол                    25

этилцеллозольв            12

НЦ-224       25           75         спирт н-бутиловый        10,67

спирт этиловый           45,4

бутилацетат              13,6

этилацетат                14

ксилол                   13,73

растворитель              2,6

окситерпеновый

1

НЦ-237       26           74         бутанол                    9

спирт этиловый            16

бутилацетат                9

этилацетат                16

толуол                    47

этилцеллозольв             3

3                     4

НЦ-237       26           74         бутилацетат                9

этилацетат                16

бутанол                    9

спирт этиловый            16

этилцеллозольв             3

толуол                    47

НЦ-243       26           74         спирт н-бутиловый         20

спирт этиловый            10

этилацетат                 7

толуол                    50

этилцеллозольв             8

циклогексанон              5

1

НЦ-243       26           74         бутанол                    9

спирт этиловый            16

бутилацетат                9

этилацетат                16

толуол                    47

этилцеллозольв             3

3                     4

НЦ-243       26           74         бутилацетат                9

этилацетат                16

бутанол                    9

спирт этиловый            16

этилцеллозольв             3

толуол                    47

НЦ-2101      28           72         спирт н-бутиловый         14

спирт изобутиловый         4

спирт этиловый            21

этилацетат                14

ксилол                     9

этилцеллозольв            14

толуол                    24

НЦ-2105      19           81         спирт н-бутиловый          8

спирт этиловый            12

бутилацетат               80

НЦ-2-95      33           67         спирт н-бутиловый          9

спирт этиловый            17

этилацетат                17

бутилацетат                9

толуол                    35

ксилол                    10

этилцеллозольв             3

3                     4

ПФ-053       52           48         уайт-спирит               60

(нефрас С 150/200)

ксилол                    40

(нефрас А 120/150)

или

сольвент                  50

уайт-спирит               50

(нефрас С 150/200)

3                     4

ПФ-060       51           49         уайт-спирит               60

(нефрас С 150/200)

ксилол                    40

(нефрас А 120/150)

или

сольвент                  50

уайт-спирит               50

(нефрас С 150/200)

ПФ-170       50           50         уайт-спирит              59,56

ксилол                   40,44

3                     4

ПФ-170       45           55         уайт-спирит               60

ксилол                    40

или

сольвент                  50

уайт-спирит               50

3                     4

ПФ-283       48           52         уайт-спирит               50

(нефрас С 150/200)

ксилол                    50

(нефрас А 120/150)

или

уайт-спирит               60

(нефрас С 150/200)

ксилол                    40

(нефрас А 120/150)

ПЭ-220       65           35         ацетон                   88,57

ксилол                    4,29

толуол                    7,14

ПЭ-232       91,1         8,9        ацетон                   32,58

ксилол                   11,24

толуол                   56,18

ПЭ-246       92           8          ацетон                   18,75

бутилацетат              62,5

стирол                   18,75

ПЭ-250М      57           43         ацетон                   88,37

ксилол                    2,33

толуол                    9,3

ПЭ-251Б      75           25         стирол                    16

ксилол                     4

толуол                     4

метилизобутилкетон        38

циклогексанон             38

ПЭ-265       92           8          ацетон                   18,75

бутилацетат              62,5

стирол                   18,75

УР-231       30           70         бутилацетат               20

ксилол                    80

УР-249М      29           71         бутилацетат              36,62

ксилол                   22,54

циклогексанон            19,72

этиленгликольацетат      21,12

УР-277М      35           65         ксилол                    7,69

циклогексанон            52,31

этиленгликольацетат       40

ФЛ-559       40           60         спирт н-бутиловый         3,98

толуол                   30,62

ксилол                    9,71

этиленгликоль            55,69

ФЛ-582       35           65         уайт-спирит              69,9

ксилол                   30,1

4                     4

ХВ-782       18           82         бутилацетат               10

ацетон                    28

толуол                    20

ксилол                    42

ХВ-784       16           84         ацетон                   21,74

бутилацетат              13,02

ксилол                   65,24

4                     4

ХВ-784       14           86         бутилацетат или           12

изобутилацетат

ацетон                    26

толуол или                62

ксилол

3                      4

ХС-76        19           81         бутилацетат               12

ацетон                    26

толуол                    62

3                  4

ХС-76 "В"    20           80         бутилацетат               12

ацетон                    26

толуол или                62

ксилол

3                     4

ХС-558       35           65         бутилацетат               12

ацетон                    26

ксилол или                62

толуол

4

ХС-558       35           65         бутилацетат               12

3                                 ацетон                    26

"В"                                  толуол                    62

3                     4

ХС-724       20           80         бутилацетат или           12

изобутилацетат

ацетон                    26

толуол                    62

ЭП-730       30           70         ацетон                    30

ксилол                    40

этилцеллозольв            30

Разравни-     6           94         спирт н-бутиловый          4

вающая                               спирт этиловый            57

жидкость                             бутилацетат               16

РМЕ                                  этилацетат                21

растворитель               2

окситерпеновый

Распреде-    3,1         96,9        спирт н-бутиловый          2

лительная                            спирт этиловый            79

жидкость                             бутилацетат                7

НЦ-313                               этилацетат                 5

толуол                     4

этилцеллозольв             3

Нитро-       14           86         спирт этиловый            65

политура                             бутилацетат                9

НЦ-314                               толуол                    10

этилцеллозольв            16

Паста по-    85           15         уайт-спирит              100

лировочная

Полировоч-   3            97         спирт н-бутиловый          5

ная № 18                             спирт этиловый            71

бутилацетат                1

этилацетат                 2

бензин "калоша"           21

4

Состав       23           77         уайт-спирит              13,6

ПФ-11                                (нефрас С 150/200)

(бесцвет-                            ксилол                   22,0

ный)                                 (нефрас А 120/200)

этилцеллозольв           64,4

4

Состав       28           72         ксилол или               100

ПФ-11                                нефрас А 120/200

различных

3

цветов

4

Состав       36           64         ацетон                    28

ХС-500                               бутилацетат               12

различных                            толуол                    45

цветов                               циклогексанон            156

Состав де-   24           76         уайт-спирит              100

коративно-

защитный

для

древесины

2

"ОЛИ"

Ускоритель   10           90         толуол                   100

№ 25

Ускоритель   10           90         стирол                   100

№ 30

Растворители

АМР-3        -            100        спирт н-бутиловый         22

бутилацетат               25

спирт этиловый            23

толуол                    30

ЛКР          -            100        бутилацетат                5

спирт этиловый            60

этилацетат                25

ацетон эфирный            10

М            -            100        спирт н-бутиловый          5

бутилацетат               30

спирт этиловый            60

этилацетат                 5

Р-4          -            100        ацетон                    26

бутилацетат               12

толуол                    62

Р-4А         -            100        ацетон                    15

толуол                    70

ксилол                    15

Р-5          -            100        ацетон                    30

бутилацетат               30

ксилол                    40

Р-5А         -            100        ацетон                    30

бутилацетат               30

ксилол                    40

Р-6          -            100        бутилацетат               15

толуол                    40

спирт н-бутиловый         15

спирт этиловый            30

Р-7          -            100        спирт этиловый            50

циклогексанон             50

Р-10         -            100        ацетон                    15

ксилол                    85

Р-12         -            100        бутилацетат               30

толуол                    60

ксилол                    10

Р-14         -            100        толуол                    50

циклогексанон             50

Р-24         -            100        ацетон                    15

ксилол                    35

сольвент                  50

Р-40         -            100        толуол                    50

этилцеллозольв            50

Р-60         -            100        спирт этиловый            70

этилцеллозольв            30

Р-83         -            100        этилцеллозольв            40

растворитель АР           50

лактон С12                10

Р-119        -            100        ацетон                    30

толуол                    35

нитропропан               35

Р-189        -            100        бутилацетат               13

ксилол                    13

этиленгликольацетат       37

метилэтилкетон            37

Р-197        -            100        ксилол                    27

растворитель АР           70

скипидар                   3

Р-198        -            100        циклогексанон             50

этилцеллозольв            50

Р-119Э       -            100        ксилол                    40

спирт н-бутиловый         10

циклогексанон             25

этилцеллозольв            25

Р-219        -            100        ацетон                    33

толуол                    33

циклогексанон             34

Р-251Б       -            100        метилизобутилкетон        40

циклогексанон             60

Р-1101       -            100        толуол                    25

сольвент                  55

этиленгликольацетат       20

Р-1166       -            100        циклогексанон             15

этилцеллозольв            15

этилацетат                20

ксилол                    50

Р-1176       -            100        циклогексанон             50

метилэтилкетон            50

Р-2106       -            100        циклогексанон             30

сольвент                  70

Р-2106М      -            100        циклогексанон             30

сольвент                  50

нитропропан               20

Р-3160       -            100        спирт н-бутиловый         60

спирт этиловый            40

РДВ          -            100        ацетон                     3

спирт н-бутиловый         10

спирт этиловый            10

бутилацетат               18

этилацетат                 9

толуол                    50

РКБ-1        -            100        спирт н-бутиловый         50

ксилол                    50

РКБ-2        -            100        спирт н-бутиловый         95

ксилол                     5

РЛ-176       -            100        циклогексанон             50

сольвент                  50

РЛ-176М      -            100        циклогексанон             50

сольвент                  40

нитропропан               10

РЛ-251 м.А   -            100        ацетон                     5

циклогексанон             95

РЛ-251 м.Б   -            100        циклогексанон             60

метилизобутилкетон        40

РЛ-277       -            100        циклогексанон             50

метилэтилкетон            50

РЛ-278       -            100        толуол                    25

этилцеллозольв            10

ксилол                    30

спирт н-бутиловый         20

спирт этиловый            15

РЛ-298       -            100        этилцеллозольв            30

ксилол                    70

РЛ-541       -            100        ацетон                    4,2

толуол                     70

этилцеллозольв            4,8

спирт бутиловый             9

спирт этиловый              6

бутилацетат                 6

РМЛ          -            100        спирт н-бутиловый          10

спирт этиловый             64

этилцеллозольв             16

толуол                     10

PMЛ-218      -            100        спирт н-бутиловый           9

спирт этиловый             16

бутилацетат                 9

этилацетат                 16

зтилцеллозольв              3

толуол                    23,5

ксилол                    23,5

РМЛ-315      -            100        спирт н-бутиловый          15

бутилацетат                18

этилцеллозольв             17

ксилол                     25

толуол                     25

РП           -            100        ацетон                     25

ксилол                     75

РС-2         -            100        ксилол                     30

уайт-спирит                70

РФГ          -            100        спирт н-бутиловый          75

спирт этиловый             25

№ 645        -            100        ацетон                      3

толуол                     50

спирт н-бутиловый          10

спирт этиловый             10

бутилацетат                18

этилацетат                  9

№ 646        -            100        ацетон                      7

спирт н-бутиловый          10

спирт этиловый             15

бутилацетат                10

этилцеллозольв              8

толуол                     50

№ 647        -            100        спирт н-бутиловый          7,7

бутилацетат               29,8

этилцеллозольв            21,2

толуол                    41,3

№ 648        -            100        спирт н-бутиловый          20

спирт этиловый             10

бутилацетат                50

толуол                     20

№ 649        -            100        спирт н-бутиловый          20

этилцеллозольв             30

ксилол                     50

№ 650        -            100        спирт н-бутиловый          30

этилцеллозольв             20

ксилол                     50

РВЛ          -            100        этилцеллозольв             50

хлорбензол                 50

Разбавители для электроокраски

РЭ-1В        -            100        сольвент                   70

спирт н-бутиловый          20

спирт диацетоновый         10

РЭ-2В        -            100        сольвент                   60

бутилацетат                20

этилцеллозольв             20

РЭ-3В        -            100        сольвент                   50

спирт н-бутиловый          30

этилцеллозольв             20

РЭ-4В        -            100        сольвент                   30

этилцеллозольв             70

РЭ-5В        -            100        спирт н-бутиловый          10

спирт диацетоновый         25

этилцеллозольв             25

ксилол                     40

Р-6В         -            100        сольвент                   50

спирт диацетоновый         15

ксилол                     35

Р-7В         -            100        спирт диацетоновый         10

бутилацетат                25

ксилол                     60

циклогексанон               5

РЭ-8В        -            100        спирт н-бутиловый          75

ксилол                     25

РЭ-9В        -            100        сольвент                   50

бутилацетат                30

этилцеллозольв             20

РЭ-10В       -            100        сольвент                   40

спирт н-бутиловый          40

этилцеллозольв             20

РЭ-11В       -            100        этилцеллозольв             30

ксилол                     40

циклогексанон              10

этилацетат                 20

РЭ-12В       -            100        сольвент                   30

спирт диацетоновый         30

этилцеллозольв             40

РЭС-5107     -            100        бутилацетат                17

ксилол                     17

толуол                     66

РП           -            100        ацетон                     25

ксилол                     75

--------------------------------------------------------------------

_____________________________

1  -  производитель  Открытое  акционерное  общество   "Минский

лакокрасочный завод".

2  - производитель Совместное предприятие "Оли-Бело".

3 - производитель Открытое акционерное общество "Лакокраска".

4 -  дано  максимальное  содержание  летучих веществ в массовой

доле.

Приложение Б

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

---T---------------T------------------T---------------T-----T--------T--------

¦ Название (по  ¦                  ¦               ¦Класс¦ПДК,    ¦ОБУВ,

№ ¦ международной ¦      Формула     ¦ Код (по CAS)  ¦опас-¦мг/куб.м¦мг/куб.м

п/п¦ номенклатуре)                   ¦               ¦ности¦        ¦

---+---------------+------------------+---------------+-----+--------+--------

1 ¦       2       ¦         3        ¦       4       ¦  5  ¦   6    ¦   7

---+---------------+------------------+---------------+-----+--------+--------

1. Амилацетат      СН3О2С5Н11         1202(628-63-7)    4     0,100

(пентилацетат)

2. Ацетон          (СН3)2СНО          1401(67-64-1)     4     0,350

(диметилкетон,

пропан-2-он)

3. Бензин "Калоша"       -                   -          4     5,000

4. Бензол          С6Н6               0602(71-43-2)     2     1,500

5. Бутилацетат     СН3О2С4Н9          1210(123-86-4)    4     0,100

6. Бутилцеллозольв С6Н14О2            4439-24-1         3     1,000

7. Гексан          С6Н14              0403(110-54-3)    4    60,000

8. Гептан          С7Н16              0401              4    25,000

9. Декан           С10Н22             0401              4    25,000

10. Дибутилфталат   С6Н4(СНО2)2(С4Н9)2 1215(84-74-2)     -             0,100

11. Диметилформамид CHON(CH3)2         1523(68-12-2)     2     0,030

12. Диметилфталат                             -          -      -

13. 1.4-диоксан     С4Н8О2             1610              -             0,070

14. Изоамилацетат   С7Н14О2            1219              -             0,200

15. Ксилол          С6Н4(СН3)2         0616              3     0,200

(диметилбензол)                    (1330-20-7)

16. Кумол (изопро-  С6Н5СН(СН3)2       0612(98-82-8)     4     0,014

пилбензол)

17. Лактон С12                                           -             0,030

18. Метилацетат,    С2Н3О2СН3          1224(79-20-9)     4     0,070

метиловый эфир

уксусной

кислоты

19. Метилизобутил-  С6Н12О             108-10-1          4     0,100

кетон

20. Метилэтилкетон  С4Н8О              78-93-3                         0,100

21. Нефрас                   -                -          4             1,500

22. Нитропропан     С3Н7NО2            79-46-9                         0,100

23. Нонан           С9Н20              0401              4    25,000

24. Октан           С8Н18              0401              4    25,000

25. Пентан          С5Н12              0405(109-66-0)    4   100,00

26. Псевдокумол     С6Н3(СН3)3         0626(95-63-6)     2     0,040

(триметилбен-

зол)

27. Растворитель            -                 -          4     2,000

окситерпеновый

(по скипидару)

28. Растворитель АР         -                 -          -      -        -

29. Сольвент                                             -             0,200

30. Спирт амиловый  С5Н11ОН            1039(71-41-0)     3     0,010

и его изомеры

(пентанол)

31. Спирт бутиловый С4Н9ОН             1042(71-36-3)     3     0,100

(бутанол-1)

32. Спирт

диацетоновый                                         -             0,300

33. Спирт

изобутиловый                                         4             0,100

34. Спирт           С3Н7ОН             1051(67-63-0)     3     0,600

изопропиловый

(изопропанол,

пропан-2-ол)

35. Спирт метиловый СН3ОН              1052(67-56-1)     3     1,000

(метанол)

36. Спирт этиловый  С2Н5ОН             1061(64-17-5)     4     5,000

37. Стирол          С6Н5С2Н3           0620(100-42-5)    2     0,040

(винилбензол)

38. Толуол          С6Н5СН3            0621(108-88-3)    3     0,600

39. Уайт-спирит                        2752              4             1,000

40. Фенол           С6Н6О              108-95-2          2     0,010

41. Формальдегид    СН2О               50-00-0           2     0,035

42. Хлорбензол      С6Н5Cl             108-90-7          3     0,100

43. Циклогексанон   С6Н10О             108-94-1          3     0,040

44. Этилацетат      С2Н3О2С2Н5         1240(141-78-6)    4     0,100

(этиловый эфир

уксусной

кислоты)

45. Этилбензол      С6Н5С2Н5           0627(100-41-4)    3     0,020

46. Этиленгликоль   С2Н6О2             107-21-1                        1,000

47. Этиленгликоль-  С4Н8О3                    -          -      -        -

ацетат

48. Этилкарбитол    С4Н14О3            11-90-0                         1,500

49. Этилметилбензол С6Н4СН3С2Н5        0628, 0629,                     0,030

((2), (3),                         0630 (611-14-3,

(4)-метил-1-                       620-14-4,

этилбензол)                        622-96-8)

50. Этилцеллозольв  С2Н5ОН(СН3)2НО     1119(110-80-5)    -             0,700

(2-этоксиэта-

нол)

51. Эфир            (С4Н9)2О           1124(142-96-1)    -             0,100

дибутиловый

52. Эфир            (С3Н7)2О           1101(108-20-3)    -             0,400

диизопропиловый

53. Эфир диэтиловый        -                  -          -      -        -

------------------------------------------------------------------------------

Приложение В

(информационное)

Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух при нанесении лакокрасочных покрытий

и расчет экологического налога

ПРИМЕР 1.

Рассчитаем выбросы и экологический налог от типографского участка.

Годовой расход типографской краски - 0,8 т

За получасовой цикл расход краски  - 0,3 кг

Согласно приложению А - содержание летучей части - 2,37%

Состав летучей части:

Углеводороды С1-С10  -   7,88%

Ксилол               -   6,03%

Метилацетат          -  80,5%

Толуол               -   2,96%

Этилбензол           -   2,63%

Валовый выброс по веществам составит:

Углеводороды С1-С10 - 0,8·2,37·7,88·10**-4=0,00149 т

Ксилол              - 0,8·2,37·6,05·10**-4=0,00115 т

Метилацетат         - 0,8·2,37·80,5·10**-4=0,01526 т

Толуол              - 0,8·2,37·2,96·10**-4=0,00056 т

Этилбензол          - 0,8·2,37·2,63·10**-4=0,0005 т

Ставка экологического налога на 1 сентября 2002 г. составляет:

За 1 т вещества

- 1-го класса опасности  -  9272760 руб./т

- 2-го класса опасности  -   277590 руб./т

- 3-го класса опасности  -    91770 руб./т

- 4-го класса опасности  -    45600 руб./т

- без класса опасности   -   229710 руб./т

Экологический налог составит:

Углеводороды С1-С10 (4 кл.) - 0,00149·45600=67,94 руб.

Ксилол (3 кл.)              - 0,00115·91770=105,54 руб.

Метилацетат (4 кл.)         - 0,01526·45600=695,85 руб.

Толуол (3 кл.)              - 0,00056·91770=51,39 руб.

Этилбензол (3 кл.)          - 0,0005·91770=45,89 руб.

--------------------------------------------------------------------

ИТОГО 966,61 руб.

ПРИМЕР 2.

Рассчитаем выбросы  и  экологический налог от покрасочной камеры при

применении краски "Standoflex 2k autolak".

Годовой расход краски             - 1,8 т

За получасовой цикл расход краски - 1,5 кг

Согласно приложению А - содержание летучей части - 50,6%

Состав летучей части:

Бутилацетат - 39,99%

Ксилол      - 31,54%

Уайт-спирит - 15,66%

Этилбензол  - 12,81%

Выброс при нанесении покрытия пневматическим методом:

Бутилацетат - Мо=1,8·50,6·25,0·39,99·10**-6=0,091 т

Ксилол      - Мо=1,8·50,6·25,0·31,54·10**-6=0,072 т

Уайт-спирит - Мо=1,8·50,6·25,0·15,66·10**-6=0,036 т

Этилбензол  - Мо=1,8·50,6·25,0·12,81·10**-6=0,029 т

Выброс при сушке:

Бензол      - Мс=1,8·50,6·75,0·39,99·10**-6=0,273 т

Ксилол      - Мс=1,8·50,6·75,0·31,54·10**-6=0,215 т

Уайт-спирит - Мс=1,8·50,6·75,0·15,66·10**-6=0,107 т

Этилбензол  - Мс=1,8·50,6·75,0·12,81·10**-6=0,088 т

Суммарный выброс составит:

Бензол      - 0,091+0,273=0,364 т

Ксилол      - 0,072+0,215=0,287 т

Уайт-спирит - 0,036+0,107=0,143 т

Этилбензол  - 0,029+0,088=0,117 т

Выброс окрасочного аэрозоля,  с учетом  98,0%  очистки  на  фильтрах

покрасочной камеры, составит:

Ма=1,8·30,0·(1-0,98)·10**-2=0,0108 т

Экологический налог составит:

Бензол (2 кл.)              - 0,364·277590=101042,76 руб.

Ксилол (3 кл. )             - 0,287·91770=26337,99 руб.

Уайт-спирит (4 кл.)         - 0,143·45600=6520,80 руб.

Этилбензол (3 кл.)          - 0,117·91770=10737,09 руб.

Окрасочный аэрозоль (3 кл.) - 0,0108·91770=991,12 руб.

--------------------------------------------------------------------

ИТОГО 145629,76 руб.