| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ТКП 17.08-ХХ-ХХХХ (02120) |
| --- | --- |

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Правила расчета выбросов при производстве и

переработке изделий из пластмасс

Ахова навакольнага асяроддзя и прыродакарыстанне. Атмасфера.

Выкіды забруджвальных рэчываў ў атмасфернае паветра

Правілы разліку выкідаў пры вытворчасцi i перапрацоўцы вырабаў з пластмас

Настоящий проект технического кодекса

не подлежит применению до его утверждения

Минприроды

Минск

| УДК 504.06(476)(083.74) | МКС 13.040.40 | КП 06 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: пластмасса, литьевые машины, переработка отходов, механическая обработка пластмасс, удельные показатели выделений, загрязняющие вещества, выбросы загрязняющих веществ, максимальный выброс, валовой выброс |

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь “О техническом нормировании и стандартизации”

1 РАЗРАБОТАН научно-исследовательской лабораторией очистки и утилизации выбросов промышленных предприятий НИЛ “Экопром” БНТУ и специализированной инспекцией государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минприроды Республики Беларусь от ___________ 2006 г. № _______

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой раздела 6.1 "Временной методики по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли", Министерство радиопромышленности СССР, М., 1990)

Настоящий технический кодекс установишейся практики не может быть тиражирован и распространен без разрешения Минприроды РБ

Издан на русском языке

Содержание

| 1 Область применения…….………………………..…………...……….................. 2 Нормативные ссылки….…………………………..…………...…………….......... 3 Термины и определения………..…………………..…………………...………… 4 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ………………………..... Приложение А (справочное)…………...…………..……………………………...… Приложение Б (справочное)…………………………..………………………...…... Приложение В (справочное)…………………….……………...………………...…. Приложение Г (справочное)…………………….……………...………………...…. Библиография…………………………………….……………...………………...…. | …...1 …...2 …...3 …...3 …...7 ….15 ….19 ….22 ….23 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Правила расчета выбросов при производстве и

переработке изделий из пластмасс

Ахова навакольнага асяроддзя и прыродакарыстанне. Атмасфера.

Выкіды забруджвальных рэчываў ў атмасфернае паветра.

Правілы разліку выкідаў пры вытворчасцi i

перапрацоўцы вырабаў з пластмас

Environmental protection and nature management. Atmosphere.

Emissions of harmful substances into the atmospheric air.

Rules of emissions' calculation at production and

recycling of plastics

Дата введения XXXX-XX-XX

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает правила расчета максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при изготовлении изделий из термопластов и реактопластов, механической обработке изделий из пластмасс, переработке отходов пластмасс расчетным методом на основе удельных показателей выделений загрязняющих веществ на единицу времени работы технологического оборудования и (или) на единицу массы перерабатываемого сырья и материалов.

Положения настоящего технического кодекса распространяются на источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух от процессов изготовления изделий из термопластов и реактопластов, механической обработки изделий из пластмасс, переработки отходов пластмасс.

Количественный и качественный состав выбросов зависит:

1) при изготовлении изделий из пластмасс от типа и массы перерабатываемого сырья;

2) при переработке отходов пластмасс от стадии технологического процесса типа и производительности производственного оборудования;

3) при механической обработке пластмасс от стадии технологического процесса, типа и производительности производственного оборудования.

Требования настоящего технического кодекса применяют при расчете величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые используются при:

– инвентаризации и нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– государственном, ведомственном, производственном контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– оценке воздействия на окружающую среду и проведении государственной экологической экспертизы;

– исчислении и уплате экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, изменение профиля производства, ликвидацию объектов и комплексов;

– установлении разрешенных (лимитируемых) объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– ведении первичного учета о воздействии на атмосферный воздух;

– ведении отчетности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– иных мероприятиях по охране атмосферного воздуха, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

При изготовлении изделий из пластмасс нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, перечень которых приведен в таблице А.1 (приложение А).

При механической обработке пластмасс нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, перечень которых приведен в таблице Б.1 (приложение Б).

При переработке отходов пластмасс нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, перечень которых приведен в таблице В.1 (приложение В).

Наименования и коды загрязняющих веществ, а также класс опасности, значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) даны в соответствии с [1].

В случаях, когда на конкретном производстве, применяются технологии и материалы, сведения по которым в настоящем техническом кодексе отсутствуют, оценку выбросов следует проводить инструментальными методами.

Требования настоящего технического кодекса обязательны для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от процессов производства, переработки отходов, механической обработки пластмасс.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе используются ссылки на следующий нормативно правовой акт в области технического нормирования и стандартизации:

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие технического нормативного правового акта (ТНПА) по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в ГОСТ 17.2.1.01-76, [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 валовой выброс загрязняющего вещества: Количество загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух за рассматриваемый период (месяц, квартал, год), тонн в период; далее в кодексе при расчете валовых выбросов используется размерность тонн в год и для вычисления выбросов за рассматриваемый период в формулы необходимо подставлять значения параметров за данный период.

3.2 источник выделения загрязняющего вещества (источник выделения): Объект, в котором происходит образование и из которого осуществляется выделение загрязняющих веществ (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок, и другие).

3.3 максимальный выброс загрязняющего вещества, г/с: Максимальное количество загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух с дымовыми газами в единицу времени, грамм в секунду.

3.4 удельные показатели выделения загрязняющих веществ: Усредненные значения величин образования загрязняющих веществ, определенные на основании инструментальных замеров, материальных балансов, аналитических расчетов и отнесенные к различным единицам: количеству расходуемого материала, времени, мощности технологического оборудования.

3.5 стационарный источник выброса (источник выброса): Любой (точечный, площадной и т. д.) источник с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории (местности) объекта, предприятия, юридического лица или индивидуального предпринимателя, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.6 пластмасса: Материал на основе природных или синтетических высокомолекулярных органических соединений, способный перерабатываться в изделия в результате пластической деформации под влиянием нагревания и давления и затем сохранять закрепленную в результате охлаждения или отверждения форму.

3.7 отходы пластмасс: Отходы, согласно [3], относящиеся к группам отходов с кодами 571, 572 и 573.

4 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ

4.1 Валовое выделение j-того загрязняющего вещества , т/год, поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выделения, рассчитывается по формулам:

(1)

(2)

4.1.1 При изготовлении изделий из пластмасс валовое выделение j-того загрязняющего вещества , т/год, рассчитывается по формулам (1) и (2), где:

– количество типов пластмассы, применяемой на отдельном источнике выделения в течение года;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при переработке единицы массы пластмассы i-того типа на отдельном источнике выделения, г/кг (грамм на килограмм), определяется по таблицам А.2 и А.3 (приложение А);

– количество используемой в течение года пластмассы i-того типа на отдельном источнике выделения, кг/год;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при переработке пластмассы в единицу времени на отдельном источнике выделения, г/ч (грамм в час), определяется по таблицам А.2 и А.3 (приложение А);

– время изготовления изделий из пластмасс на отдельном источнике выделения в течение года, ч/год;

4.1.2 При механической обработке изделий из пластмасс валовое выделение j-того загрязняющего вещества , т/год, рассчитывается по формулам (1) и (2), где:

– количество типов изделий, обрабатываемых на отдельном источнике выделения в течение года;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при механической обработке единицы массы изделий i-того типа на отдельном источнике выделения, г/кг (грамм на килограмм), определяется по таблице Б.2 (приложение Б);

– количество изделий i-того типа, подвергающихся механической обработке в течение года на отдельном источнике выделения, кг/год;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при механической обработке изделий в единицу времени на отдельном источнике выделения, г/ч (грамм в час), определяется по таблицам Б.2, Б.3 (приложение Б);

– время механической обработки изделий из пластмасс на отдельном источнике выделения в течение года, ч/год;

4.1.3 При переработке отходов пластмасс валовое выделение j-того загрязняющего вещества , т/год, рассчитывается по формулам (1) и (2), где:

– количество типов отходов пластмасс, перерабатываемых на отдельном источнике выделения в течение года;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при переработке единицы массы отходов пластмасс i-того типа на отдельном источнике выделения, г/кг (грамм на килограмм), определяется по таблице В.2 (приложение В);

– количество отходов пластмасс i-того типа, перерабатываемых в течение года на отдельном источнике выделения, кг/год;

– удельное количество j-того загрязняющего вещества выделяющегося при переработке отходов пластмасс в единицу времени на отдельном источнике выделения, г/ч (грамм в час), определяется по таблице В.2 (приложение В);

– время переработки отходов на отдельном источнике выделения в течение года, ч/год.

4.2 Валовой выброс j-того загрязняющего вещества , т/год, поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выброса, рассчитывается по формуле:

,							(3)

где  – степень очистки газовоздушной смеси отдельного источника выброса, которая обеспечивается при использовании газоочистных и пылеулавливающих установок;

– количество отдельных источников выделения загрязняющих веществ, объединенных в один источник выброса;

– поправочный коэффициент, учитывающий условия выделения j-того загрязняющего вещества из s-того источника выделения и определяемый по приложению Г;

– валовое выделение j-того загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух от s-того источника выделения, определяемое в соответствии с 4.1.

4.3 Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, , г/с, поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выделения, рассчитывается по формулам:

(4)

(5)

4.3.1 При изготовлении изделий из пластмасс максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, , г/с, рассчитывается по формулам (4) и (5), где:

,  – то же, что и в 4.1.1;

– количество пластмассы i-того типа, используемой в течение одного рабочего часа на отдельном источнике выделения, кг/ч;

– коэффициент, учитывающий длительность работы оборудования и равный отношению продолжительности работы оборудования в течение одного рабочего часа в минутах к 60 минутам.

4.3.2 При механической обработке изделий из пластмасс максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, , г/с, рассчитывается по формулам (4) и (5), где:

,  – то же, что и в 4.1.2;

– количество изделий i-того типа, подвергающихся механической обработке в течение одного рабочего часа на отдельном источнике выделения, кг/ч;

– то же, что и в 4.3.1.

4.3.3 При переработке отходов пластмасс максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, , г/с, рассчитывается по формулам (4) и (5), где:

,  – то же, что и в 4.1.3;

– количество отходов i-того типа, перерабатываемых в течение одного рабочего часа на отдельном источнике выделения, кг/ч;

– то же, что и в 4.3.1.

4.4 Максимальный выброс j-того загрязняющего вещества , г/с, поступающего в атмосферный воздух от отдельного источника выброса, рассчитывается по формуле:

,							(6)

где , ,  – то же, что и в формуле (3);

– наибольшее среди определяемых в соответствии с 4.3 максимальных выделений j-того загрязняющего вещества , г/с, поступающего в атмосферный воздух при использовании различных типов сырья на s-том источнике выделения.

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 – Перечень загрязняющих веществ

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 | ОБУВ, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная разовая | Среднесуточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1317 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 3 | 10 | ( | ( |
| 2 | 1042 | Бутиловый спирт (бутан-1-ол) | 3 | 100 | ( | ( |
| 3 | 0827 | Винилхлорид (хлорэтилен, этиленхлорид) | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | 0316 | Водорода хлорид (гидрохлорид, хлористый водород, соляная кислота) | 2 | 200 | 100 | ( |
| 5 | 1215 | Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | ( | ( | ( | 100 |
| 6 | 1211 | Диметилтерефталат (диметил-1,4-бензолдикарбонат) | 2 | 300 | 150 | ( |
| 7 | 1217 | Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | ( | ( | ( | 20 |
| 8 | 1050 | Изооктиловый спирт (2-этилгексанол) | 4 | 150 | ( | ( |
| 9 | 0405 | Изопентан (2-метилбутан) по пентану | 4 | 100000 | 25000 | ( |
| 10 | 1232 | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 3 | 100 | 40 | ( |
| 11 | 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) | ( | ( | ( | 100 |
| 12 | 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | ( | ( | ( | 30 |
| 13 | 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 | ( | ( | ( | 50 |
| 14 | 2934 | Пыль аминопластов | ( | ( | ( | 40 |
| 15 | 2935 | Пыль винипласта-90 | ( | ( | ( | 10 |
| 16 | 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | ( | ( | ( | 100 |
| 17 | 2989 | Пыль полиамида | ( | ( | ( | 500 |
| 18 | 2969 | Пыль полиамида ПА-610 | ( | ( | ( | 50 |

Окончание таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | ( | ( | ( | 100 |
| 20 | 2948 | Пыль поливинилпирролидона | ( | ( | ( | 150 |
| 21 | 2921 | Пыль поливинлхлорида | ( | ( | ( | 100 |
| 22 | 2947 | Пыль полиметилметакрилата | ( | ( | ( | 100 |
| 23 | 2922 | Пыль полипропилена | ( | ( | ( | 100 |
| 24 | 2990 | Пыль полистирола | ( | ( | ( | 350 |
| 25 | 2991 | Пыль полисульфонов | ( | ( | ( | 300 |
| 26 | 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | ( | ( | ( | 20 |
| 27 | 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | ( | ( | ( | 50 |
| 28 | 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | ( | ( | ( | 20 |
| 29 | 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) | ( | ( | ( | 100 |
| 30 | 2952 | Пыль текстолита | ( | ( | ( | 40 |
| 31 | 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | ( | ( | ( | 50 |
| 32 | 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) | ( | ( | ( | 50 |
| 33 | 0620 | Стирол (винилбензол) | 2 | 40 | 8 | ( |
| 34 | 1551 | Терефталевая кислота (1,4-Бензолдикарбоновая кислота) | 1 | 10 | 3 | ( |
| 35 | 0337 | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 5000 | 3000 | ( |
| 36 | 1555 | Уксусная кислота | 3 | 200 | 60 | ( |
| 37 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 2 | 10 | 7 | ( |
| 38 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 2 | 30 | 12 | ( |
| 39 | 0931 | Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 2 | 200 | 100 | ( |
| Примечание – Наименования и коды загрязняющих веществ, а также класс опасности, значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) даны в соответствии с [1]. |

Таблица А.2 – Удельные выделения загрязняющих веществ при изготовлении изделий из термопластов

| Наименование технологических процессов и оборудования | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества | Удельные выделения загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | на единицу времени работы технологического оборудования, г/ч | на единицу массы перерабатываемого материала, г/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изготовление полых изделий экструзией |
| из полиэтилена | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | – – – – | 0,258 0,497 0,152 0,345 |
| из поливинилхлорида | Водорода хлорид Винилхлорид Изооктиловый спирт Бутиловый спирт Эпихлоргидрин Диоктилфталат Дибутилфталат | – – – – – – – | 0,162 0,263 0,076 0,091 0,008 0,005 0,005 |
| Производство упаковки из пенополистирола |
| Вскрытие тары | Изопентан | – | 2,50 |
| Предвспенивание | Изопентан | – | 11,50 |
| Выдержка в силосах | Изопентан | – | 7,00 |
| Формование | Изопентан | – | 6,00 |
| Литье термопластов в машинах с объёмом впрыска до 200 см3 |
| из полистирола: • марки ПСМ 115, ПСМ 111, ПСМ 118, ПСМ 151 • марки ПСС • марки ПСЭ | Стирол Углерода оксид | 7,0875 3,3075 | 1,5 0,7 |
|  | Стирол Углерода оксид | 2,3625 0,9450 | 0,5 0,2 |
|  | Стирол Углерода оксид | 14,1750 5,6700 | 3,0 1,2 |
| из сополимеров стирола • марки МСН и МСН-Л | Метилметакрилат Стирол Углерода оксид Нитрилакриловая кислота | 3,7800 2,8350 14,4175 0,9450 | 0,8 0,6 0,3 0,2 |
| из полипропилена низкого и среднего давления | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 4,5360 2,5515 0,9923 1,5593 | 0,96 0,54 0,21 0,33 |
| из сополимеров пропилена | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 6,0480 3,4020 1,4648 1,9373 | 1,28 0,72 0,31 0,41 |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| из полиэтилена суспензионного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 7,6073 4,3470 1,8900 2,4570 | 1,61 0,92 0,40 0,52 |
| из полиэтилена газофазного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 3,0240 1,7010 0,5198 1,1813 | 0,64 0,36 0,11 0,25 |
| из полиэтилтерефталата | Уксусная кислота Углерода оксид Ацетальдегид Диметилтерефталат Терефталевая кислота | 4,0635 2,0790 0,8505 0,0260 0,0189 | 0,86 0,44 0,18 0,0055 0,0040 |
| из полиметилметакрилатов | Метилметакрилат | 23,6250 | 5,0 |
| Литье термопластов в машинах с объёмом впрыска от 210 до 450 см3 |
| из полистирола: • марки ПСМ 115, ПСМ 111, ПСМ 118, ПСМ 151 • марки ПСС • марки ПСЭ | Стирол Углерода оксид | 15,9000 7,4200 | 1,5 0,7 |
|  | Стирол Углерода оксид | 5,3000 2,1200 | 0,5 0,2 |
|  | Стирол Углерода оксид | 31,8000 12,7200 | 3,0 1,2 |
| из сополимеров стирола • марки МСН и МСН-Л | Метилметакрилат Стирол Углерода оксид Нитрилакриловая кислота | 8,4800 6,3600 3,1800 2,1200 | 0,8 0,6 0,3 0,2 |
| из полипропилена низкого и среднего давления | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 10,1760 5,7240 2,2260 3,4980 | 0,96 0,54 0,21 0,33 |
| из сополимеров пропилена | Уксусная кислота Углерода Формальдегид Ацетальдегид | 13,5680 7,6320 3,2860 4,3460 | 1,28 0,72 0,31 0,41 |
| из полиэтилена суспензионного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 17,0660 9,7520 4,2400 5,5120 | 1,61 0,92 0,40 0,52 |
| из полиэтилена газофазного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 6,7840 3,8160 1,1660 2,6500 | 0,64 0,36 0,11 0,25 |
| из полиэтилтерефталата | Уксусная кислота Углерода оксид Ацетальдегид Диметилтерефталат Терефталевая кислота | 9,1160 4,6640 1,9080 0,0583 0,0424 | 0,86 0,44 0,18 0,0055 0,0040 |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| из полиметилметакрилатов | Метилметакрилат | 53,0000 | 5,0 |
| Литье термопластов в машинах с объёмом впрыска от 460 до 800 см3 |
| из полистирола: • марки ПСМ 115, ПСМ 111, ПСМ 118, ПСМ 151 • марки ПСС • марки ПСЭ | Стирол Углерода оксид | 25,3500 11,8300 | 1,5 0,7 |
|  | Стирол Углерода оксид | 8,4500 3,3800 | 0,5 0,2 |
|  | Стирол Углерода оксид | 50,7000 20,2800 | 3,0 1,2 |
| из сополимеров стирола • марки МСН и МСН-Л | Метилметакрилат Стирол Углерода оксид Нитрилакриловая кислота | 13,5200 10,1400 5,0700 3,3800 | 0,8 0,6 0,3 0,2 |
| из полипропилена низкого и среднего давления | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 16,2240 9,1260 3,5490 5,5770 | 0,96 0,54 0,21 0,33 |
| из сополимеров пропилена | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 21,6320 12,1680 5,2390 6,9290 | 1,28 0,72 0,31 0,41 |
| из полиэтилена суспензионного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 27,2090 15,5480 6,7600 8,7880 | 1,61 0,92 0,40 0,52 |
| из полиэтилена газофазного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 10,8160 6,0840 1,8590 4,2250 | 0,64 0,36 0,11 0,25 |
| из полиэтилтерефталата | Уксусная кислота Углерода оксид Ацетальдегид Диметилтерефталат Терефталевая кислота | 14,5340 7,4360 3,0420 0,0930 0,0676 | 0,86 0,44 0,18 0,0055 0,0040 |
| из полиметилметакри-латов | Метилметакрилат | 84,5000 | 5,0 |
| Литье термопластов в машинах с объёмом впрыска от 810 до 1200 см3 |
| из полистирола: • марки ПСМ 115, ПСМ 111, ПСМ 118, ПСМ 151 • марки ПСС • марки ПСЭ | Стирол Углерода оксид | 44,5500 20,7900 | 1,5 0,7 |
|  | Стирол Углерода оксид | 14,8500 5,9400 | 0,5 0,2 |
|  | Стирол Углерода оксид | 89,1000 35,6400 | 3,0 1,2 |

Продолжение таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| из сополимеров стирола • марки МСН и МСН-Л | Метилметакрилат Стирол Углерода оксид Нитрилакриловая кислота | 23,7600 17,8200 8,9100 5,9400 | 0,8 0,6 0,3 0,2 |
| из полипропилена низкого и среднего давления | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 28,5120 16,0380 6,2370 9,8010 | 0,96 0,54 0,21 0,33 |
| из сополимеров пропилена | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 38,0160 21,3840 9,2070 12,1770 | 1,28 0,72 0,31 0,41 |
| из полиэтилена суспензионного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 47,8170 27,3240 11,8800 15,4440 | 1,61 0,92 0,40 0,52 |
| из полиэтилена газофазного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 19,0080 10,6920 3,2670 7,4250 | 0,64 0,36 0,11 0,25 |
| из полиэтилтерефталата | Уксусная кислота Углерода оксид Ацетальдегид Диметилтерефталат Терефталевая кислота | 25,5420 13,0680 5,3460 0,1634 0,1188 | 0,86 0,44 0,18 0,0055 0,0040 |
| из полиметилметакри-латов | Метилметакрилат | 148,5000 | 5,0 |
| Литье термопластов в машинах с объёмом впрыска более 1210 см3 |
| из полистирола: • марки ПСМ 115, ПСМ 111, ПСМ 118, ПСМ 151 • марки ПСС • марки ПСЭ | Стирол Углерода оксид | 60,0750 28,0350 | 1,5 0,7 |
|  | Стирол Углерода оксид | 20,0250 8,0100 | 0,5 0,2 |
|  | Стирол Углерода оксид | 120,1500 48,0600 | 3,0 1,2 |
| из сополимеров стирола • марки МСН и МСН-Л | Метилметакрилат Стирол Углерода оксид Нитрилакриловая кислота | 32,0400 24,0300 12,0150 8,0100 | 0,8 0,6 0,3 0,2 |
| из полипропилена низкого и среднего давления | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 38,4480 21,6270 8,4105 13,2165 | 0,96 0,54 0,21 0,33 |
| из сополимеров пропилена | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 51,2640 28,8360 12,4155 16,4205 | 1,28 0,72 0,31 0,41 |

Окончание таблицы А.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| из полиэтилена суспензионного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 64,4805 36,8460 16,0200 20,8260 | 1,61 0,92 0,40 0,52 |
| из полиэтилена газофазного | Уксусная кислота Углерода оксид Формальдегид Ацетальдегид | 25,6320 14,4180 4,4055 10,0125 | 0,64 0,36 0,11 0,25 |
| из полиэтилтерефталата | Уксусная кислота Углерода оксид Ацетальдегид Диметилтерефталат Терефталевая кислота | 34,4430 17,6220 7,2090 0,2203 0,1602 | 0,86 0,44 0,18 0,0055 0,0040 |
| из полиметилметакрилатов | Метилметакрилат | 200,2500 | 5,0 |

Таблица А.3 – Удельные выделения загрязняющих веществ при изготовлении деталей из реактопластов

| Наименование технологических процессов и оборудования | Наименование выделяющегося загрязняющего вещества | Удельные выделения загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | на единицу времени работы технологического оборудования, г/ч | на единицу массы перерабатываемого материала, г/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблетирование порошков |
| Ротационными машинами МТ-3А МТР-6,5 МТР-10 | Пыль пресс-порошка | 21,60 | 0,3 |
|  | Пыль пресс-порошка | 13,68 | 0,3 |
|  | Пыль пресс-порошка | 61,20 | 0,3 |
| Гидравлическими автоматами | Пыль пресс-порошка | 17,64 | – |
| Агрегатами для таблетирования волокнистых материалов | Пыль пресс-порошка | 28,80 | 0,26 |
| Нагрев реактопластов в установках ТВЧ |
| Фенопластов на основе смол СФ090, СФ010, СФ342 | Фенол | 4104,0 | 0,22 |
| Фенопластов на основе смол СФ337, СФ301, СФ300 | Фенол | 5544,0 | 0,32 |
| Фенопластов специального назначения на основе смол СФ342 | Фенол | 12348,0 | 0,53 |
| Аминопластов | Формальдегид | 2016,0 | 0,20 |
| Нагрев прессовочных материалов в термошкафах |
| Таблеток | Фенол | – | 0,25 |
| Резольных порошков | Фенол | – | 0,36 |
| Контактный подогрев таблетов | Фенол | – | 0,21 |
| Прессование изделий из реактопластов гидравлическими прессами-полуавтоматами с усилием (закрытие заднего проёма) |
| 250 – 630 кН | Фенол | 756,0 | 1,00 |
| 850 – 1000 кН | Фенол | 1260,0 | 1,00 |
| 1200 – 2500 кН | Фенол | 4752,0 | 1,20 |
| 4000 – 6300 кН | Фенол | 15516,0 | 1,20 |
| Рабочий стол разборки пресс-форм | Фенол | 396,0 | – |
| Примечание – Под термином "пыль пресс-порошка" обозначена пыль соответствующего типа пластмассы, из которой состоит используемый пресс-порошок. Перечень видов пыли пластмасс и их коды представлены в таблице А.1 (Приложение А). |

Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1 – Перечень загрязняющих веществ

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 | ОБУВ, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная разовая | Среднесуточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) | ( | ( | ( | 40 |
| 2 | 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) | ( | ( | ( | 100 |
| 3 | 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | ( | ( | ( | 30 |
| 4 | 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 | ( | ( | ( | 50 |
| 5 | 2934 | Пыль аминопластов | ( | ( | ( | 40 |
| 6 | 2935 | Пыль винипласта-90 | ( | ( | ( | 10 |
| 7 | 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | ( | ( | ( | 100 |
| 8 | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | ( | ( | ( | 30 |
| 9 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | 3 | 150 | 50 | ( |
| 10 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | 3 | 300 | 100 | ( |
| 11 | 2989 | Пыль полиамида | ( | ( | ( | 500 |
| 12 | 2969 | Пыль полиамида ПА-610 | ( | ( | ( | 50 |
| 13 | 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | ( | ( | ( | 100 |
| 14 | 2948 | Пыль поливинилпирролидона | ( | ( | ( | 150 |
| 15 | 2921 | Пыль поливинлхлорида | ( | ( | ( | 100 |
| 16 | 2947 | Пыль полиметилметакрилата | ( | ( | ( | 100 |
| 17 | 2922 | Пыль полипропилена | ( | ( | ( | 100 |
| 18 | 2990 | Пыль полистирола | ( | ( | ( | 350 |
| 19 | 2991 | Пыль полисульфонов | ( | ( | ( | 300 |

Окончание таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | ( | ( | ( | 20 |
| 21 | 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | ( | ( | ( | 50 |
| 22 | 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | ( | ( | ( | 20 |
| 23 | 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) | ( | ( | ( | 100 |
| 24 | 2952 | Пыль текстолита | ( | ( | ( | 40 |
| 25 | 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | ( | ( | ( | 50 |
| 26 | 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) | ( | ( | ( | 50 |
| 27 | 2917 | Пыль хлопковая | 3 | 200 | 100 | ( |
| 28 | 0620 | Стирол (винилбензол) | 2 | 40 | 8 | ( |
| Примечание – Наименования и коды загрязняющих веществ, а также класс опасности, значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) даны в соответствии с [1]. |

Таблица Б.2 – Удельные показатели выделения загрязняющих веществ основным технологическим оборудованием при механической обработке пластмасс

| Наименование видов обработки и технологическое оборудование | Номинальный объемный расход аспирационного воздуха, м3/час | выделение загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество |
|  |  |  | на единицу времени работы оборудования, г/ч | на единицу массы перерабатываемого материала, г/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Станки токарной, сверлильной и фрезерной групп |
| при обработке изделий массой до 0,1 кг | 400-900 | Пыль пластмассы | 192,0 | 16,0 |
| при обработке изделий массой от 0,1 кг до 2,0 кг | 1000-1500 | Пыль пластмассы | 228,0 | 19,0 |
| Станки шлифовально-полировальной группы |
| при обработке изделий массой до 0,1 кг | 800-1500 | Пыль пластмассы Пыль шлифовально-полировального материала | 100,8 43,2 | 8,4 3,6 |
| при обработке изделий массой от 0,1 кг до 2,0 кг | 1500-2400 | Пыль пластмассы Пыль шлифовально-полировального материала | 117,6 50,4 | 9,8 4,2 |
| Примечания: 1 Под термином "пыль пластмассы" обозначена пыль соответствующего типа пластмассы, для которого выполняется технологическая операция. Перечень видов пыли пластмасс и их коды представлены в таблице Б.1 (Приложение Б). 2 Под термином "пыль шлифовально-полировального материала" обозначена пыль соответствующего материала, который используется для операций шлифования и полирования. Перечень видов пыли шлифовально-полировального материала и их коды представлены в таблице Б.1 (Приложение Б). |

Таблица Б.3 – Удельное выделение пыли основным технологическим оборудованием при механической обработке пластмасс

| Наименование видов обработки и технологическое оборудование | Количество выделяющегося загрязняющего вещества |
| --- | --- |
|  | наименование | на единицу времени работы оборудования, г/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| Обработка резанием текстолита: Токарные станки Фрезерные станки Зубофрезерные станки | Пыль текстолита Пыль текстолита Пыль текстолита | 70 110 30 |
| Обработка резанием полиамида: Токарные и расточные станки Фрезерные станки Сверлильные станки | Пыль полиамида Пыль полиамида Пыль полиамида | 60 230 43 |
| Обработка изделий из пресс-порошков: Сверлильные станки Фрезерные станки | Пыль пресс-порошка Пыль пресс-порошка | 10 4 |
| Резание органического стекла дисковыми пилами | Пыль полиметилметакрилата | 870 |
| Шлифование и полирование полистирола | Пыль полистирола Пыль шлифовально-полировального материала Стирол | 337 145 15 |
| Раскрой пакетов стеклоткани (толщиной до 50 мм) на ленточном станке | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | 20 |
| Примечание – Под термином "пыль шлифовально-полировального материала" обозначена пыль соответствующего материала, который используется для операций шлифования и полирования. Перечень видов пыли шлифовально-полировального материала и их коды представлены в таблице Б.1 (Приложение Б). |

Приложение В

(справочное)

Таблица В.1 – Перечень загрязняющих веществ

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности загрязняющего вещества | ПДК, мкг/м3 | ОБУВ, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная разовая | Среднесуточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0827 | Винилхлорид (хлорэтилен, этиленхлорид) | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | 1232 | Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 3 | 100 | 40 | ( |
| 3 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | 3 | 150 | 50 | ( |
| 4 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | 3 | 300 | 100 | ( |
| 5 | 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) | ( | ( | ( | 40 |
| 6 | 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) | ( | ( | ( | 100 |
| 7 | 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | ( | ( | ( | 30 |
| 8 | 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 | ( | ( | ( | 50 |
| 9 | 2934 | Пыль аминопластов | ( | ( | ( | 40 |
| 10 | 2935 | Пыль винипласта-90 | ( | ( | ( | 10 |
| 11 | 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | ( | ( | ( | 100 |
| 12 | 2989 | Пыль полиамида | ( | ( | ( | 500 |
| 13 | 2969 | Пыль полиамида ПА-610 | ( | ( | ( | 50 |
| 14 | 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | ( | ( | ( | 100 |
| 15 | 2948 | Пыль поливинилпирролидона | ( | ( | ( | 150 |
| 16 | 2921 | Пыль поливинлхлорида | ( | ( | ( | 100 |

Окончание таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2947 | Пыль полиметилметакрилата | ( | ( | ( | 100 |
| 18 | 2922 | Пыль полипропилена | ( | ( | ( | 100 |
| 19 | 2990 | Пыль полистирола | ( | ( | ( | 350 |
| 20 | 2991 | Пыль полисульфонов | ( | ( | ( | 300 |
| 21 | 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | ( | ( | ( | 20 |
| 22 | 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | ( | ( | ( | 50 |
| 23 | 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | ( | ( | ( | 20 |
| 24 | 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) | ( | ( | ( | 100 |
| 25 | 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | ( | ( | ( | 50 |
| 26 | 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) | ( | ( | ( | 50 |
| 27 | 2952 | Пыль текстолита | ( | ( | ( | 40 |
| 28 | 0620 | Стирол (винилбензол) | 2 | 40 | 8 | ( |
| 29 | 0337 | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 5000 | 3000 | ( |
| 30 | 1555 | Уксусная кислота | 3 | 200 | 60 | ( |
| Примечание – Наименования и коды загрязняющих веществ, а также класс опасности, значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) даны в соответствии с [1]. |

Таблица В.2 – Удельное выделение загрязняющих веществ основным технологическим оборудованием при переработке отходов пластмасс

| Наименование видов обработки и технологическое оборудование | Номинальный объемный расход аспирационного воздуха, м3/час | выделение загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование | количество |
|  |  |  | на единицу времени работы оборудования, г/ч | на единицу массы перерабатываемого материала, г/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переработка отходов |  |  |  |  |
| ленточными и дисковыми пилами | 800-1500 | Пыль пластмассы | 875 | ( |
| мельницами | 800-1500 | Пыль пластмассы | 535 | ( |
| роторными измельчителями типа ИПР: 100-I-Л 150 М 300 М | 800-1500 | Пыль пластмассы | 60 155 1090 | 1,35 |
| прочими дробилками | 800-1500 | Пыль пластмассы | 2300 | ( |
| линия гранулирования полистирола типа ЛГТВ-90-200 | 1000-1500 | Окись углерода Хлористый винил Пыль полистирола Стирол | 100 36 122 30 | 0,50 0,21 ( ( |
| Сушильные камеры и термостаты для сырья, полученного при переработке отходов: | 800-1000 |  |  |  |
| из полистирола и его сополимеров |  | Стирол | ( | 0,19 |
| из полиэтилена и полипропилена |  | Уксусная кислота | ( | 0,80 |
| из полиметилметакрилатов |  | Метилметакрилат | ( | 1,55 |
| Смесительные барабаны | 2800-3500 | Пыль пластмассы | 60 | ( |
| Смесительные машины | 3600-4000 | Пыль пластмассы | 915 | ( |
| Примечание – Под термином "пыль пластмассы" обозначена пыль соответствующего типа пластмассы, для которого выполняется технологическая операция. Перечень видов пыли пластмасс и их коды представлены в таблице В.1 (Приложение В). |

Приложение Г

(справочное)

– поправочный коэффициент, который зависит от агрегатного состояния образующихся загрязняющих веществ и учитывает условия их осаждения. Для загрязняющих веществ с кодами 0316, 0337, 0405, 0620, 0827, 0931, 1042, 1050, 1071, 1211, 1215, 1217, 1232, 1317, 1325, 1551 и 1555 при любом технологическом процессе, вследствие которого они образуются,  = 1, для остальных загрязняющих веществ данный параметр имеет следующие значения:

0,9 – при любом технологическом процессе, вследствие которого они образуются, если источник выделения оснащен системой отбора и принудительной вытяжной вентиляции газовоздушной смеси;

0,6 – для технологических процессов шлифования и полирования пластмасс, если источник выделения не оснащен системой отбора и принудительной вытяжной вентиляции газовоздушной смеси;

0,2 – для других технологических процессов механической обработки пластмасс (фрезерование, сверление и др.), если источник выделения не оснащен системой отбора и принудительной вытяжной вентиляции газовоздушной смеси.

Библиография

[1] Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух населенных мест "

[2] Закон Республики Беларусь "Об отходах" от 25 ноября 1993 г. № 2609-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2000 г. № 444-З

[3] Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь “Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь” от 8 октября 2001 г. № 18

[4] Изделия из пластмасс: Справочное руководство по выбору, применению и переработке/С. Г. Балянский, М. Л, Кацевман, Е. Б. Файнштейн; При участии и под общ. ред. А. Я. Малкина и М. Л. Кербера. – М: Радипласт, 1992. – 201 с.

[5] Калиничев Э. Д., Саковцева М. Б. Свойства и переработка термопластов. – Л.: Химия, 1983.

[6] Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов/С. В. Власов, Л. Б. Кандырин, В. Н. Кулезнев и др. – М.: Химия, 2004. – 600 с.

[7] Бысторов Г.А., Гальперин В.М., Титов Б.П. Обезвреживание и утилизация отходов промышленных пластмасс. – Л.: Химия, 1982.

[8] Гримитлин и др. Вентиляция и отопление цехов переработки пластмасс, 1983.

[9] Шеин В.С., Ермаков В.Н., Нохрин Ю. Г. Обезвреживание и утилизация выбросов и отходов при производстве и переработке эластомеров. – М.: Химия, 1987.

[10] Квашнин, И.М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация / И.М. Квашнин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. – 392 с.

[11] Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта / МПС. – М., 1992.

[12] Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли  / Министерство радиопромышленности СССР. – М., 1985.

[13] «Integrated Pollution Prevention and Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. Final Draft July 2006». European Commission. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau. («Интегрированные предотвращение и контроль загрязнения. Справочный документ по наилучшим имеющимся технологиям в производстве полимеров. Последняя редакция июль 2006». Европейская комиссия. Европейское бюро по интегрированным предотвращению и контролю загрязнения.)

Первый заместитель Министра природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь								 А.Н.Апацкий

подпись

Начальник специнспекции госконтроля

за охраной атмосферного воздуха

озонового слоя и климата							 С.В.Завьялов

подпись

Заместитель начальника специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						 И.В.Комоско

подпись

Главный специалист специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						А.С.Пилипчук

подпись

Ведущий специалист специнспекции

госконтроля за охраной атмосферного

воздуха, озонового слоя и климата						А.С.Трушкевич

подпись