ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

Середній потік геотермального тепла через поверхню землі складає приблизно 0,06 Вт/м2 за температурного градієнта до 30°С/км. У деяких районах землі потоки геотермального тепла досягають до 10-20 Вт/м2, що дає змогу встановити геотермальні електростанції ГеоТЕС.

Доцільно перетворювати геотермальне тепло в електроенергію, якщо температура отриманого з надр Землі теплоносія перевищує 150 °С. Геотермальну енергію доцільно використовувати як для виробництва електроенергії, так і для опалювання. Якщо температура теплоносія буде 300 °С і більше, то в цьому випадку доцільно виробляти електроенергію. За менших температур – доцільно використовувати геотермальну енергію у вигляді тепла, з застосуванням його безпосередньо в місцях видобування. Теплова станція потужністю 100 МВт може забезпечити населений район площею до 400 км2 зі споживанням тепла до 2 кВт на окрему забудову (наприклад, в Ісландії).

Масштаби використання геотермальної енергії обмежені витратами на спорудження свердловин, вартість яких зростає зі збільшенням їх глибини. У той же час температура зростає з глибиною, а виробництво енергії збільшується з ростом температури, то на практиці оптимальною вважається глибина свердловини до 5 км.

Кора Землі отримує тепло від таких джерел: природного охолодження ядра; радіоактивного розпаду елементів; хімічних реакцій. Два останніх джерела є найбільш суттєвими.

Визначають три класи геотермальних районів.

Гіпертермальний. Температургий градієнт вище 80°С/км. Майже всі існуючі ГеоТЕС розміщені в таких районах.

Напівтермальний. Температурний градієнт від 40 до 80°С/км. Тепло одержують від природних водоносних пластів або роздрібнених сухих порід, в основному для опалювання будинків.

Нормальний. Температурний градієнт менше 40°С/км. Це найбільш розповсюджені райони, з тепловими потоками 0,06 Вт/м2. В таких районах добування тепла економічно не виправдане.

Найперспективнішими областями геотермального тепла є Чернігівська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, а також Кримський півострів.

Теплову енергію в районах названих класів добувають внаслідок:

- природної гідротермальної циркуляції, за якої вода в глибинних породах перетворюється в суху пару або просто нагрівається до високої температури. В результаті пароутворення зростає тиск, і як наслідок, утворюються гейзери з фонтанами гарячої води (Нова Зеландія, Камчатка);

- штучного перегріву, пов’язаного з охолодженням виверженої з надр магми, яка перетворюється у застиглу лаву (станція потужністю 3 МВт на Гавайях);

- охолодження сухих теплоємних скальних порід (наприклад, граніту). Створивши штучні канали в породах, можна пропускати через них воду і відбирати тепло.

Системи для добування теплоти поділяють на три основні групи:

- з природними рухомими теплоносіями (термальні води, пара, газ, магма), які виходять на земну поверхню під дією власного природного напору;

- з техногенними (нагнітання речовини в горизонти) теплоносіями. У цьому випадку нагрівання теплоносія здійснюють в природних або штучних породах-теплообмінниках. Циркуляція теплоносія здійснюється за допомогою системи помп;

- без рухомих теплоносіїв. До них відносять системи перенесення теплоти у теплопровідних каналах, трансенергетичні системи з напівпровідниковими батареями і хімічними реакторами.

1) Енергетичний запас геотермальної енергії на певній глибині визначається за формулою:

, Дж/м2

де ρ – густина породи, з пластів якої добувають енергію, кг/м3;

с – теплоємність породи, Дж/(кг·К);

H і Hmin – досліджувана глибина і глибина, на якій досягається мінімально допустима температура, м;

Т – перевищення поверхневої температури на глибині Н, К;

Тmin – мінімально допустиме перевищення поверхневої температури, К.

Перевищення поверхневої температури на глибині Н буде визначатись як , .

Тривалість використання джерела теплоти:

, с

де F – площа території, з якої відбирається енергія, м2;

V – витрати теплоносія-води, м3/с;

ρв – густина теплоносія-води, кг/м3;

св – теплоємність теплоносія-води, Дж/(кг·К); 4190

Потужність теплового потоку:

- на початковому етапі:

, МВт/км2 (t – в секундах)

- через n років:

, МВт/км2 (t – в роках)

2) Розрахунок площі приміщення, яке можна обігріти за допомогою термальної води здійснюється за формулою:

,

де QГ – витрата геотермальної води, т/год;

tГ – температура геотермальної води в системі обігріву;

tвн і tзовн – температури всередині приміщення і зовні.

Завдання 1.

Розрахувати згідно варіанту (табл. 1) енергетичний запас сухої скальної породи (граніт) до глибини Н км, якщо температурний градієнт G, К/км, мінімально допустиме перевищення поверхневої температури, Тmin; теплоємність граніту сг = 840 Дж/(кг·К); густина граніту ρг = 2300 кг/м3. Чому дорівнює тривалість використання джерела теплоти з використанням теплоносія – води з витратою V, м3/с? Яка швидкість видобування тепла на початковому етапі і через 10 та 30 років?

Таблиця 1

| Варіанти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, K/км | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| H, км | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
| V, м3/с | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Tmin,К | 129 | 115 | 105 | 104 | 120 | 117 | 109 | 131 | 116 | 120 | 109 | 115 | 111 | 130 | 124 | 114 | 105 | 108 |

Завдання 2.

Розрахувати згідно варіанту (табл. 2) необхідну кількість геотермальної води з температурою tГ для теплиці площею F, яка має повітряний обігрів, щоб температура всередині неї досягла tвн = 20 °С.

Таблиця 2

| Варіанти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tГ, °С | 80 | 85 | 70 | 60 | 90 | 75 | 65 | 82 | 55 | 95 | 60 | 65 | 70 | 50 | 65 | 90 | 80 | 70 |
| tзовн, °С | 1 | -1 | -2 | -3 | 0 | -5 | -8 | -7 | -4 | -9 | 1 | -6 | -2 | 0 | -1 | -3 | 2 | -4 |
| F, м2 | 350 | 400 | 250 | 200 | 220 | 300 | 460 | 320 | 340 | 380 | 220 | 410 | 200 | 310 | 250 | 260 | 340 | 240 |